# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中粮屯河乌苏番茄生产扩建项目

建设单位（盖章）：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司

编制日期：       2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中粮屯河乌苏番茄生产扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-654202-04-01-695005 |
| 建设单位联系人 | 祁风辉 | 联系方式 | 18040966988 |
| 建设地点 | 新疆塔城地区乌苏工业园区东区中粮屯河乌苏番茄制品有限公司院内 |
| 地理坐标 | （ 84 度 44 分 9.96 秒， 44 度 26 分 41.87 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 1371蔬菜加工 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14--24其他食品制造149*--盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乌苏市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 202307 |
| 总投资（万元） | 5576.00 | 环保投资（万元） | 84.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.51 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 90000.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《乌苏工业园总体规划修编（2018-2035）》，已纳入《乌苏市城市总体规划（2018-2035）》（新政函〔2019〕59号）中，故自治区政府不再对该规划进行单独批复。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2019〕166号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》的相符性分析 乌苏化工园区（乌苏工业园区的前身，以下称“乌苏工业园区”）始建于2002年，于2005年5月被自治区人民政府批准为自治区级工业园区。2018年对园区规划进行修编，但此次修编纳入了《乌苏市城市总体规划（2018-2035）》。园区总规划控制面积55 km²（自治区批准面积9.91 km²）。园区由东区和西区两部分组成，东区规划控制面积25 km²，西区规划控制面积30 km²，至今已初步形成“一区两园”的建设格局，被评为自治区级高新技术产业开发区和自治区级“两化”融合试验区，成为全市实施优势资源转换和加快推进新型工业化进程的重要支撑。 目前，园区入驻企业104家，主要发展石油化工、机械制造、农副产品加工、新型建材和纺织服装主导产业，并以此为主体，努力构建关联度高、链条长的产业集群，已初步形成结构合理、各具特色、优势互补的产业发展格局。 东区位于乌苏市区的东部，处于乌苏、奎屯和独山子“金三角”的中心，紧靠奎-赛高等级公路、北疆铁路、奎北铁路等交通运输线。东距乌鲁木齐市260km，西去伊宁市432km，与奎屯和独山子均相距约10km，在400km半径范围内有霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃四大陆路通商口岸。 园区规划形成“一心、两片区” 的空间结构，其中：一心：即由工业邻里中心构成的生产性服务中心。两片区：即西南部工业生产区和东北部工业生产区，形成功能有别、特色鲜明的空间格局。本项目功能结构规划位置图见附图1。 本项目与《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》的相符性分析见表1-1。 表1-1 规划相符性分析 类别 规划内容 本工程建设内容 相符性 与园区发 展目标符 合性分析 建设“资源节约、环境友好、产业配套、布局合理、大众创新、万众创业、人民富裕”的新疆综合高效工业基地。 发展产业多元化的“资源型综合功能园区”，实现资源就地利用转化，按照“减量、循环、再利用”原则构建企业内部、园区两个层面的循环经济体系。打造循环型企业，发展循环经济，从依赖资源实现经济快速增长的粗放型发展模式，转变为“高效循环利用、综合统筹有序、持续跨越发展、社会和谐发展”的全面、协调、可持续发展模式。 项目位于乌苏工业园区东区中农副产品深加工组团区，本项目主要以新鲜番茄为原料，生产番茄酱，符合园区发展目标。 相符 与园区产 业发展布 局的符合 性分析 规划将东区的产业用地划分为5个相对独立的产业组团：一是装备制造产业组团； 二是农副产品深加工产业组团；三是纺织服装产业组团；四是新材料新能源产业组团；五是战略性新兴产业组团。 项目位于乌苏工业园区东区中农副产品深加工组团区，本项目主要以新鲜番茄为原料，生产番茄酱，符合园区发展目标。 相符 与园区用 地的相符 性分析 规划东区工业用地由一类工业用地和二类工业用地组成，用地面积合约812.9hm²。 项目位于乌苏工业园区东区中农副产品深加工组团区，项目区东侧为乌苏市鸿舟实业有限公司、南侧为空地、西侧为厂区原料运输路、北侧为塔里木河东路，属于规划中的二类工业用地区域内，符合园区用地规划。 相符 规划东区工业用地由一类工业用地和二类工业用地组成，用地面积合约812.9hm²。占东区总建设用地的76.87%。其中：一类工业用地：规划一类工业用地布置在东区西南部，发展农副产品加工业、纺织服装加工业、战略性新兴产业，同时推进双创政策的实施，规划用地面积405.82hm²，占东区总建设用地的38.38%；二类工业用地：规划二类工业用地布置在东区的东北部，用于发展新能源新材料和装备制造业，规划用地面积407.08hm²，占东区总建设用地的38.50% 拟建项目位于乌苏工业园区东区中农副产品深加工组团区，本项目主要以新鲜番茄为原料，生产番茄酱，符合园区发展目标。 2、与《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》相符性分析 项目与《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》结论符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与规划环评符合性分析 类别 要求 项目情况 符合性 大气污染物 1、以确保环境空气质量持续改善为目标，严格制定并落实污染物排放总量控制与管理工作计划。 2、落实国家和地方大气污染行动计划，切实改善大气环境质量落实国务院《大气污染防治行动计划》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，将二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 3、各生产企业排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。化工企业建设的同时必须配套完善废气治理措施，并确保与生产同时投入使用，安装在线监测系统并定期进行污染源监测。推广节能技术，清洁生产，实施建筑节能和推广采暖供热系统节能措施，鼓励入区单位采用节能工艺，增加有用资源回收量，降低消耗。 项目严格按照规划环评报告书结论和要求进行建设，运营过程各类污染物排放均满足相关标准限值要求。 相符 水环境污染物 采取有效措施，确保园区企业提高水的重复利用率。园区和入区企业各类废污水按照清污分流集中处理的方法回收和重复利用，各系统排水水质满足工艺要求的直接回用，其他排水经处理后再利用。 项目生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 相符 声环境 入园企业必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；各项目在总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。加快园区周边及园区内部生态屏障林的建设，以减轻园区对周边地区环境空气的不利影响。 项目设备噪声经隔音罩、减震等处理后可达标排放。 相符 固废 工业园区的生活垃圾依托乌苏市生活垃圾填埋场进行处理。 一般固体废物，园区产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对于固体废物首先应进行综合利用，让园区内不同企业之间形成共享资源和互换副产品的共同组合，使上游生产过程中产生的废物成为下游生产的原料。对不可综合利用的一般固体废物，应送往西区一般工业固体废物填埋场，进行安全填埋处置。 危险废物，园区产生的危险废物必须由各企业集中收集和临时存放，企业的危险废物焦油用地下密闭储罐储存，剩余废导热油、废吸附剂设防渗收集池，贮存设施建设、运行管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行选址及设计。企业可根据危险废物的特性进行分类，能回收的进行回收处理；不能回收及焚烧的再交有危险废物处置资质的单位进行处理、处置。各企业危险废物临时贮存场要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》和国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。 项目厂区设置垃圾船、箱对生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置；项目制定各类环保制度，设置专人负责收集和处置各类固废、危废，均按照相关要求妥善收集和处置。 相符 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2021年修正）》（2021年12月30日实施）条款可知，本项目属于“第一类鼓励类”-“一、农林业”-“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18 号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表 内容 本项目工程概况 符合性 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目用电由园区电网供应，项目用水为园区供水管网接入，项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 符合 环境 质量 底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环 境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废废物：污泥（泥饼）：泥饼外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清； 生活垃圾：由环卫部门清运处置；废机油：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理；化验和水质在线废液：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。 符合 生态环境准入清单。 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。 符合 （1） 本项目建设与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发[2021]162号）的符合性分析见表1-4。 表1-4 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表 内容 本项目工程概况 符合性 空间 布局 约束 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。 本项目严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求；项目主要产品为番茄酱；项目位于乌苏工业园区东区中农副产品深加工组团区，项目区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等。 符合 污染 物排 放管 控 深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。减少水污染物排放，持续改善水环境质量。不断提高工业用水重复利用率。 项目生产、生活用蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买；生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 符合 环境 风险 防控 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。 本项目全部蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买；加强库房储存的风险防范；项目已建设危废暂存间、事故池。 符合 资源 利用 效率 要求 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。 本项目全部蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买；项目生产过程中污染物排放量相对较少；本项目用水来自厂区自备4口地下水井，项目用水有限，且大部分为循环水，不会造成地下水超采。 符合 （2）“三线一单”符合性分析 2021年6月26日，伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署下发了《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（塔行发〔2021〕48号），《方案》提出：到2025年，全地区生态环境质量得到进一步改善，绿色发展取得明显成效，突出环境问题得到有效治理，生态系统稳定性明显增强，生态环境风险得到有效控制，环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 本项目位于新疆塔城地区乌苏市的一般管控单元，环境管控单元编码为ZH6542022003，环境管控单元分布图中的位置见附图2。 本项目与其符合情况见下表1-5。 表1-5 塔城地区“三线一单”符合性分析一览表 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(塔行发〔2021〕48号) 生态保护红线 生态保护红线：生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，一般生态空间得到有效保护，维护国家生态安全底线和生命线。部分生态脆弱区生态质量有较大改善，大型生态环境修复工程取得重大成效。 本项目建设地点位于塔城地区乌苏工业园区东区中粮屯河乌苏番茄制品有限公司院内，根据生态保护红线划定指南判定，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 环境质量底线：环境质量底线。主要污染物排放总量得到有效控制，乌沙区域大气环境质量持续改善，重污染天气持续减少；区域内水体得到有效治理，水污染防治水平实现较大提高，饮用水安全保障水平持续稳定，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定达标;土壤环境质量保持稳定，土壤安全利用水平稳中求升，整体环境监管能力显著提升，环境风险能够得到有效防控。 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期大气、水污染较小，对区域环境空气质量、水环境无影响，不会对工程周边区域土壤环境造成影响。通过采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 资源利用上线：资源利用上线。资源利用总量得到控制，节约集约利用水平取得较大提升，地区水资源、能源消耗、土地资源等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 本项目全部蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买，区域无珍稀濒危物种。项目在原址上扩建，不新增土地，造成的自然资源损失的量较小。项目区不属于资源、能源紧缺区域，水资源消耗有限，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。 符合 生态环境分区管控 全地区国土空间共划定108个环境管控单元，主要为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。其中优先保护单元43个，主要包括自然保护地、生态保护红线区和生态保护红线外饮用水水源保护区、水源涵养区、生态多样性保护区、土地沙化防控区、防风固沙区等一般生态空间管控区。 本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，其要求如下： 空间布局约束： 1.执行自治区管控单元分区管控要求【A1.4-1】【A1.4-2】条要求。即一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 2.执行自治区管控单元分区管控要求【A7.1-1】条要求。限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 3.执行塔城地区总体管控要求【1.6】【1.7】条要求。即严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作；高污染燃料禁燃区禁止布局重化工园区、建设除采暖供热以外的排放大气污染物的工业项目。对已有大气污染物排放企业进行限期治理，无法达标的实施转产或搬迁。 项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策要求。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《自治区主体功能区规划》等相关规划，项目建设不属于“三高”项目。项目建设不占用耕地，项目在运营期排放污染区较小。项目建设符合空间布局约束的要求。 符合 3、与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 “十四五”规划指出“壮大绿色环保新兴产业。加快发展战略性新兴产业，推动新材料、生物医药、先进装备、新一代信息技术、新能源汽车等产业与绿色环保产业融合创新，提高战略性新兴产业比重。大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，提高可再生能源的推广和消纳能力”。本项目主要以新鲜番茄为原料生产番茄酱，符合《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 4、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中与本项目有关内容进行相符性对照，本项目符合性分析见表1-6。 表1-6 与新疆维吾尔自治区大气污染防治条例符合性分析 序号 文件要求 本项目建设情况 符合性 1 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物 排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、 高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 项目用电由园区电网供应；项目全部蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买。项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于高污染、高能耗、高环境风险的项目。 符合 2 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的 工艺、设备、产品。 本项目生产工艺、设备、产品属于鼓励类。 符合 3 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，符合园区产业布局，用地类型属于二类工业用地。 符合 5、选址合理性 本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区东区原厂址中粮屯河乌苏番茄制品有限公司院内（项目区地理位置坐标：E84°44′9.96″，N44°26′41.87″）。项目选址合理性分析见表1-7。 表1-7 厂址选择合理性分析一览表 项目分析 结论 土地利用符合性 本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区，土地利用性质为工业用地。 供水、供电 项目供水依托园区供水管网；供电园区电网供给，能够满足项目生产、生活需求。 交通运输 项目区交通便利，原材料运距短。 敏感目标 项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标。 综上，本项目符合乌苏市城市总体规划（2018～2035）的相关要求，本项目选址合理可行。本项目用地规划位置图见附图3。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来及背景 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司（以下简称乌苏番茄公司）是中粮糖业股份有限公司下属的食品加工企业，乌苏番茄公司总占地面积90000m2，公司于 1995年建厂同时引进意大利ZACMI日处理番茄500吨的生产线（1#）；2000年技扩建，引进意大利CATELLI日处理番茄2000吨生产线（2#）；2008年公司扩建引进意大利CFT日处理番茄1500吨生产线（3#），目前鲜番茄日处理能力4000吨，年生产能力3万多吨大包装番茄酱。 公司产主要生产36%-38%CB、28%-30%CB等规格的大包装番茄酱，产品主要以250L钢桶包装和1000L木箱包装。产品质量主要从感官、理化指标及微生物三个方面进行检验。所产“屯河”牌番茄酱酱体细腻，色泽鲜艳，最大限度地保留了番茄原有的品质和风味。产品主要销往日本、独联体、东南亚等国家和地区。自2004年以来，公司相继获得了国际ISO9000质量体系认证，通过了HACCP体系认证、美国犹太教认证。这些认证的取得为公司产品提供了良好的信誉保证。 乌苏番茄公司响应中粮糖业及番茄公司号召，扩大番茄加工产能，落实番茄公司“十四五”规划和三年目标，增加3万吨酱的产能，稳定番茄公司30万吨番茄酱的产量，同时为优化番茄产业在新疆区域的整体布局，提升并强化番茄产业在北疆区域的协同效应，现提出2023年乌苏番茄公司扩建日处理1500吨番茄生产线，形成日处理新鲜番茄5500吨生产线，以增加公司番茄产品的产能。 项目概况 项目名称：中粮屯河乌苏番茄生产扩建项目 建设单位：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司 建设地点：本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区东区中粮屯河乌苏番茄制品有限公司院内，中心地理坐标为：E84°44′9.96″，N44°26′41.87″，项目区东侧为乌苏市鸿舟实业有限公司、南侧为空地、西侧为厂区原料运输路、北侧为塔里木河东路。项目周边关系图见附图4，项目地理位置见附图5。 建设性质：改扩建 总投资：5576万元，资金全部为企业自筹 建设规模：日处理新鲜番茄1500吨 项目建设内容 项目原有为日处理新鲜番茄4000吨生产线，由日处理新鲜番茄500吨生产线、日处理新鲜番茄1500吨生产线、日处理新鲜番茄2000吨生产线组成。本次改扩建一条日处理新鲜番茄1500吨的生产线，对原有水管线进行改造，配套变压器、排水管网等相关附属设备及工程，不新增用地。改扩建后形成日处理新鲜番茄5500吨生产线。本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等组成，项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程组成 工程名称 原有工程建设内容及规模 改扩建建设内容及规模 备注 主体工程 生产线 日处理番茄500吨车间：年产0.5万吨番茄酱，建筑面积为1800m2的砖混结构，局部为两层；日处理番茄1500吨车间：年产1.5万吨番茄酱（与日处理番茄2000吨车间共用）；日处理番茄2000吨车间：年产2万吨番茄酱，建筑面积为2340m2的钢框架结构，局部为两层。 扩建一条日处理新鲜番茄1500吨的生产线，扩建生产线放置于日处理番茄2000吨车间，占地面积为1170m2，建筑面积为2340m2的砖混结构，局部为两层。 新增一条生产线，不新增生产车间占地面积，依托原有生产车间 辅助工程 总配电房 建筑面积为240m2的单层砖混结构 建筑（占地）面积为240m2的单层砖混结构。改建原料拣选车间，并对车间内部的控制、配电间进行扩建。 总配电房 职工宿舍 建筑面积为646m2的砖混结构 建筑（占地）面积为646m2的砖混结构。 不变 办公楼 建筑面积为2016m2的砖混结构 建筑（占地）面积为2016m2的砖混结构。 不变 大门、警卫室 建筑面积为50m2的砖混结构 建筑（占地）面积为50m2的砖混结构。 不变 绿化、道路 厂区绿化采用立体多层次方式，绿化率达到31%，绿化面积为47900m2；厂区道路采用混凝土路面，且在厂区主要车间设有车间设有环形车道，达到消防和运输的要求 厂区绿化采用立体多层次方式，绿化率达到31%，绿化面积为47900m2；厂区道路采用混凝土路面，且在厂区主要车间设有车间设有环形车道，达到消防和运输的要求。 不变 车棚 建筑面积为720m2的砖混结构 建筑（占地）面积为720m2的砖混结构 不变 储运工程 露天堆场 建筑面积为76800m2 建筑（占地）面积为76800m2 不变 机修、材料库房 建筑面积为470m2的单层砖混结构 建筑（占地）面积为470m2的单层砖混结构 不变 公用工程 供水 由厂区自备4口地下水井通过深水井泵到蓄水池和水塔，然后经供水房通过各供水泵到各供水单元。其供水房为25m2的单层砖混结构，蓄水池和水塔的容积分别为80m3和300m3 由厂区自备4口地下水井通过深水井泵到蓄水池和水塔，然后经供水房通过各供水泵到各供水单元。其供水房占地为25m2的单层砖混结构，蓄水池和水塔的容积分别为80m3和300m3。新增DN100管道，长度为100m管线用于新鲜番茄的冲洗，并对原有管线接口进行改造，增加水的利用率。 / 循环水系统 该系统由高架水处理器、冷却塔、四级循环水泵和冷却塔组成 新增1800m3/h冷却塔、300m3/h冷却塔，四级水池中，对辐流池、二级池、四级池各增加1台水泵 新增 供电 全厂用电设备装机总容量为5620kW，电源因子乌苏热电厂东工业园区的110kv园区变电站，T接引入，供电距离0.4km，厂区有配电室一座，选用8台节能型变压器。根据供电合同，完全可满足插曲用电需求。 由园区市政电网接入，项目预计新增变压器2500KVA一台，新增用电负荷1850KW，需新增10KV高压线路及配套高低压配电室，可满足项目用电负荷想需求及对供电可靠性的要求。 新增 供汽、供暖 全厂最大用汽量为75t/h，公司所有供热热源都引自乌苏热电厂，乌苏热电厂现有3台60t/h，公司目前从乌苏热电厂直接引出DN200（1Mpa）蒸汽管道一根，从乌苏热电厂通往工业园区的供热总管上引出DN500（0.8Mpa）和DN250（0.8Mpa）蒸汽管道各一根。根据供热合同，从乌苏热电厂引入厂区的三根蒸汽管完全可满足本厂的供汽和冬季供暖需求 扩建项目预计新增汽量33.6t/h，扩建后全厂最大用汽量为108.6t/h，公司所有供热热源都引自华电新疆乌苏能源有限公司，根据供热合同，从华电新疆乌苏能源有限公司引入厂区的三根蒸汽管完全可满足本厂的供汽和冬季供暖需求。 新增用汽量，管道路线不变 环保工程 废气处理 生烂番茄散发恶臭气体：生烂番茄由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存 生烂番茄散发恶臭气体：生烂番茄由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 不变 皮渣散发恶臭气体：皮渣由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存 皮渣散发恶臭气体：皮渣由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 不变 污水处理站污泥散发恶臭气体：①加强管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运；②污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放；③污泥采用密闭车辆进行污泥运输，减少臭气散发；④为避免污泥运输过程中对沿线居民造成影响，选择交通流量少、道路两侧人口较少的运输路线，运输时段避开运输高峰期；⑤在各种池子停产修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气影响 污水处理站污泥散发恶臭气体：①加强污水处理站运行及管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运；②污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放；③厂界四周种植树木，建立绿化隔离带；④污泥浓缩后产生的泥饼采用密闭车辆进行污饼运输，减少臭气散发；⑤污水处理站各类水池停产修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气散发；⑥污水处理站厂房封闭措施、喷洒除臭剂。 / 废水处理 生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网；生活污水：生活污水排入市政下水管网。 生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网；生活污水：经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 不变 噪声 在设备上选用高效低噪声设备，噪声较大的空压机等布置在独立的房间里，同时做消声处理，采取措施后，厂界噪声控制在白天65dB，夜间55dB以下 合理布局、厂房隔声、设备减振等。 不变 固体废物 污泥：经厂区污水处理站处理后（污泥浓缩机），脱水后的污泥含水率可降至60%以下，污泥基本成块状，结构紧密，不松散、不易碎，呈泥饼状。泥饼运送至乌苏市垃圾填埋场 污泥：经厂区污水处理站处理后（污泥浓缩机），脱水后的污泥含水率可降至60%以下，污泥基本成块状，结构紧密，不松散、不易碎，呈泥饼状。泥饼外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清。 / 生活垃圾：暂时集中存放于厂区内垃圾房，由环卫部门定期清运至乌苏市垃圾填埋场 生活垃圾：厂区设置垃圾船、垃圾桶（垃圾房），收集后委托环卫部门清运处理。 不变 危险废物 / 化验和水质在线废液：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理 危废暂存间已建成 / 废机油：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理 危废暂存间已建成 环境风险 1500m3应急事故池 1500m3应急事故池 不变 产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号 性质 产品名称 产量（t/a） 备注 1 原有项目 番茄酱（产品） 32000 2 改扩建项目 番茄酱（产品） 11000 3 改扩建项目 皮渣（副产品） 8000 由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存 4 改扩建项目 生烂番茄（副产品） 800 由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存 5 改扩建项目 泥沙（副产品） 6000 外售给当地农民用于回田 6 改扩建项目 栅渣（副产品） 10 由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存 生产设备 本项目生产线主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 现有 数量 改扩建数量 改扩建后总数量 备注 一 500吨生产线主要设备表 1 清洗挑选机 500吨配套 台 1 0 1 不变 2 预热器 25t/h 台 2 0 2 不变 3 刮板提升机 15t/h 台 1 0 1 不变 4 打浆精致机组 25t/h 台 1 0 1 不变 5 输送机 300-p-600/106 台 1 0 1 不变 6 三效真空蒸发器 3031-s-600/305 台 1 0 1 不变 7 杀菌冷却机 3018-p-205/105 台 1 0 1 不变 8 双头无菌灌装机 3017-p-205/105 台 1 0 1 不变 9 加压泵 500配套 台 1 0 1 不变 二 1500吨生产线主要设备表 1 清洗挑选机 35t/h 台 2 0 2 不变 2 预热器 65t/h 台 2 0 2 不变 3 刮板提升机 35t/h 台 1 0 1 不变 4 打浆精致机组 65t/h 台 1 0 1 不变 5 螺旋输送机 5t/h 台 1 0 1 不变 6 三效真空蒸发器 最大蒸发水量55t/h 台 1 0 1 不变 7 杀菌冷却机 12t/h 台 1 0 1 不变 8 双头无菌灌装机 12m3 台 2 0 2 不变 9 空压机 12m3/min 台 1 0 1 不变 三 2000吨生产线主要设备表 1 清洗挑选机 40t/h 台 3 0 3 不变 2 预热器 70t/h 台 1 0 1 不变 3 刮板提升机 35t/h 台 1 0 1 不变 4 打浆精致机组 70t/h 台 1 0 1 不变 5 螺旋输送机 25t/h 台 1 0 1 不变 6 三效真空蒸发器 69t/h 台 1 0 1 不变 7 杀菌冷却机 30t/h 台 1 0 1 不变 8 双头无菌灌装机 15m3 个 2 0 2 不变 9 空压机 5m3/min 套 1 0 1 不变 四 扩建1500吨生产线主要设备表 1 清洗挑选机 40t/h 台 0 3 3 新增 2 预热器 Eldorado 1500S.V. 组 0 1 1 新增 3 刮板提升机 35-40t/h 台 0 1 1 新增 4 打浆精致机组 PDJ-450 台 0 2 2 新增 5 螺旋输送机 / 台 0 1 1 新增 6 三效真空蒸发器 / 台 0 1 1 新增 7 杀菌冷却机 / 台 0 1 1 新增 8 无菌灌装机 15m3 台 0 1 1 新增 9 螺杆式空压机 SA-22A 台 0 2 2 新增 扩建1500吨生产线其他设备 1 原料接收槽 / 套 0 1 1 新增 2 辊筒式除草机 / 台 0 1 1 新增 3 格栅除污机 / 台 0 1 1 改造 4 潜污泵 / 台 0 3 3 新增 5 皮渣螺旋输送机 300t/h 台 0 3 3 新增 6 冷却塔 1800m3/h、300m3/h 套 5 2 7 新增 原辅材料消耗及物料平衡 6.1原辅料材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 规格 单位 原有 项目 改扩建 项目 改扩建后 总量 1 番茄 4.7°Bx、4.6°Bx t/a 180000 60000 240000 2 无菌袋 55加仑/袋、220L/袋 个/a 80000 29400 109400 3 衬袋 300加仑/袋 个/a 6000 29400 35400 4 钢桶 200L 个/a 80000 29400 109400 5 木箱 1000L 个/a 6000 1000 7000 6 托盘 1050mm×1050mm 个/a 27060 7350 34410 7 水 / m³/a 480000 165498 645498 8 电 / kW·h/a 5280000 1085000 6365000 9 蒸汽 / t/h 75 33.6 108.6 6.2物料平衡 本项目物料平衡见表2-5、图2-1。 表2-5 物料平衡表 输入 输出 物料 用量（t/a） 物料 产量（t/a） 番茄 60000 番茄酱 11000 蒸汽 48384 生烂番茄、皮渣、石块泥土草秧等杂质（泥沙） 14800 水 165000 蒸发、损耗、回用 蒸发： 番茄水分蒸发 19800、 损耗：水165000 回用：蒸汽全部在管道中循环传热，冷凝后全部回用于循环水，回用量为48384 合计 219384 合计 219384 图2-1 物料平衡图 7、公用工程 7.1供电 本项目用电由园区市政电网供给，电力设施基础完好，能满足项目需求。 7.2给排水 本项目用水来自厂区自备4口地下水井，能满足项目需求（取水证见附件）。 给水 ①生产用水：项目日处理番茄1500吨，根据建设单位提供信息，生产用水量为2750m3/d（165000m3/a）。 ②项目新增劳动定员为118人，年工作60d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均用水量按每人70L/d计算，则生活用水量为8.3m3/d（498m3/a）。 ③抑尘用水：本项目原材料及产品需用大型车辆运输，厂区车辆运输过程中会产生扬尘。项目营运期需定期对地面进行洒水抑尘，以减轻扬尘对周围环境的影响。洒水抑尘用水量为80m3/d，按60d计，则抑尘用水量为4800m3/a，洒水抑尘用水自然蒸发消耗，无废水产生。 ④循环水 循环水系统：类比原有项目，改扩建后项目循环总水量为577500m3/a，蒸汽全部在管道中循环传热，冷凝后全部回用于循环水，回用量为48384m3/a，因此项目循环总水量为529116m3/a。此部分冷却水在使用中除温度升高外，水质无污染，全部冷水循环使用。循环用水会自然蒸发消耗，还有其他因素损耗，需定期补充。 原系统由冷却塔4台、循环水池4座及高架转鼓过滤器11台、斜板沉淀池4座所组成，配置二氧化氯消毒剂发生器2套对循环水进行灭菌藻处理。水中含有少量泥砂及悬浮物杂质，通过固液分离机处理后，通过高架水箱再循环使用。 本次新增1800m3/h冷却塔、300m3/h冷却塔，四级水池中，对辐流池、二级池、四级池各增加1台水泵，以满足改扩建后项目循环水使用。 排水 ①本项目生产废水包括前处理番茄清洗废水、生产车间地面冲洗废水、生产期结束时设备冲洗废水等。按工程分析，生产废水产生量为2480m3/d（148777m3/a）。生产废水进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 ②生活污水：本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量为6.6m3/d（396m3/a）。经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 ③污水处理站水处理工艺及规模： 2018年公司对厂区污水处理站进行了技改，根据《中粮屯河乌苏番茄制品有限公司污水处理技改项目环境影响报告表》及审批意见，技改后污水处理站处理规模为（600m3/h）14400m3/d。 污水处理站工艺流程及产污节点图如下： 图2-2 污水处理站工艺流程及产污节点图 水平衡 图2-3 项目水平衡图 单位：m3/a 7.3工作制度及劳动定员 本项目新增劳动定员118人。三班制，每班8小时工作。全年有效生产天数为60天，生产季节为8月上旬至10月上旬。 7.4供汽 本项目生产线新增最大用蒸汽量为33.6t/h。项目生产用蒸汽由华电新疆乌苏能源有限公司提供，华电新疆乌苏能源有限公司有2台锅炉，每台锅炉可供汽80t/h，供汽压力在1.1MPA，可满足需求。 8、总平面布置 8.1总平面布置原则 进行总体布置时，应根据生产工艺、运输、防火、施工、环境保护与劳动卫生等方面的要求，结合厂区地形、地质和气象条件，对所有建筑物和构筑物、管线及运输线路等进行统筹安排，力求做到布局合理、用地少、建设快、投资省、运行安全和检修方便。 （1）在满足生产工艺要求的条件下，厂房车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、消防、安全、卫生等要求。 （2）根据周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。 （3）结合厂房用地与发展规划，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。 8.2总平面布置 全厂功能区从西向东依次为1500吨和2000吨联合生产办公区和堆场、厂前区和500吨生产区及预留地。 北侧为正大门，主要布置了门卫、厂前广场和职工宿舍，厂前区进行了集中绿化。绿化面积为47900m2，占厂区面积的31%。 两个生产区内按照工艺流程从东到西布置了卸洗料台、辅助用房和生产车间等，生产区靠中心位置布置了配电室，为目前的生产集中供电。另外，西侧为原料进口，布置了地上衡室及质检室。厂区污水处理站位于西北角。 道路为城市型道路路面结构为混凝土结构。厂区主干道宽7m，转弯半径为9m。厂区道路及地坪面积为6000m2。 本次扩建的日处理1500吨番茄生产线布置在二号生产车间（原有日处理2000吨番茄生产线）东侧。另外，新选台安装在2#线配电室东，新预热器安装在1#线预热器旁，新蒸发器安装在3#线蒸发东，杀菌、灌装机安装在2#线车间东，蒸发冷却塔安装在2#线冷却塔西，杀菌冷却塔安装在3#线冷却塔北。 总布局图（平面布置图）见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 生产工艺流程及产污节点图： 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）卸料流送 新鲜番茄由汽车运至厂内卸料台，卸料台可满足自卸车卸料和非自卸车水力卸料。番茄卸入卸料池中，由水力流送至提升喷洗池。 （2）提升喷洗 洗去新鲜番茄表面的泥沙、尘土等附着及可能残存的有害物质等。采用冲浪水沸式洗果机，并在提升机上加喷水管进行淋洗。 （3）挑选 经清洗后的番茄，可进一步发现生烂及不合格果，需要进行挑选。挑选是在带式捡果机上由两侧操作人员来完成。 （4）破碎 通过破碎机将番茄进行初步破碎。 （5）预热 将破碎的番茄送至管式热交换器加热到80℃以上灭菌机微生物。 （6）打浆精制 预热后的番茄浆用打浆精制机组打浆取汁，打浆分离出的皮、籽由螺旋输送机送至生产车间外。 （7）浓缩 经过打浆精致后浓度为4.4-5.0%的番茄原汁去真空蒸发器浓缩至浓度为28-30%的番茄酱。 （8）杀菌冷却 成品在最后罐装前必须经过高温短时杀菌及冷却，该工序采用管式杀菌冷却设备。番茄酱的杀菌温度为105℃以上，保温时间2min左右，然后将番茄在热交换器的冷却工段冷却到40℃以下。 （9）化验 厂区建设有化验室，为保障产品番茄酱的质量，罐装前需对番茄酱中的番茄红色等进行化验，达到产品要求后方可进行罐装。 （10）无菌罐装 杀菌冷却后的番茄酱采用无菌灌装机灌注于55加仑无菌袋包装，外包装为钢桶；也可灌注于300加仑无菌袋及220L/袋包装，外包装为木箱。最后贴标、打码、贮存。在正常贮运条件下，产品保质期不低于12个月。 2、产物环节 本项目主要产污环节见下表。 表2-6 污染工序一览表 类别 排放源 主要污染物 拟采取的治理措施 废气 生烂番茄散发恶臭气体 臭气浓度、NH3、H2S 由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 皮渣散发恶臭气体 由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 污水处理站污泥散发恶臭气体 ①加强污水处理站运行及管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运；②污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放；③厂界四周种植树木，建立绿化隔离带；④污泥浓缩后产生的泥饼采用密闭车辆进行污饼运输，减少臭气散发；⑤污水处理站各类水池停产修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气散发，⑥污水处理站厂房封闭措施、喷洒除臭剂。 废水 生产工艺、员工生活 PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、油脂类 生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水：经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 噪声 清洗挑选机、冷却塔等 机械噪声 选用低噪声设备、车间隔声、加强设备保养、基础减振等。 固废 污水处理站 污泥 污泥：经厂区污水处理站处理后（污泥浓缩机），脱水后的污泥含水率可降至60%以下，污泥基本成块状，结构紧密，不松散、不易碎，呈泥饼状。泥饼外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清。 办公、生活 生活垃圾 生活垃圾：厂区设置垃圾船、垃圾桶，收集后委托环卫部门清运处理。 危废 机器维修 废机油 废机油：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。 化验和水质在线监测 化验和水质在线监测分析废液 化验和水质在线废液：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 1.1项目概况 项目名称：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司乌苏番茄制品分公司日处理番茄4000吨项目； 建设单位：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司乌苏番茄制品分公司； 建设地点：本项目厂址位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市东工业园区。厂址中心地理坐标为E84°44′9.96″，N44°26′41.87″。项目北侧为北京东路，与乌苏热电厂隔路相望，东临乌苏鑫兴酒精厂，南面为空地，西面是一条乡村公路，乡村公路西侧为部队通信营； 本项目总投资11524.06万元，其中生产设备资金10942.5万元，三条生产线已竣工投产。 1.2原有项目劳动定员及工作制度 劳动定员：项目正式劳动定员共计100人，生产季达到200人。 工作制度：全年生产期70天，每天工作24小时，实行三班制，每班8小时工作制度。 2、现有项目的环保手续履行情况 中粮屯河乌苏番茄公司创建于1995年，由一条日处理能力500t/d鲜番茄生产线，2000年扩建一条日处理鲜番茄2000t/d生产线、2008年扩建一条日处理鲜番茄1500t/d生产线，形成日处理鲜番茄4000吨，年产番茄酱3万多吨的生产规模。 2009年7月中粮屯河乌苏番茄公司乌苏番茄制品分公司委托中治焦耐工程技术有限公司编制了《中粮屯河乌苏番茄公司乌苏番茄制品分公司日处理番茄4000吨项目环境影响报告书》，2009年8月11日塔城地区环境保护局出具了关于《中粮屯河乌苏番茄公司乌苏番茄制品分公司日处理番茄4000吨项目环境影响报告书》的审批意见（塔地环字[2009]62号），2009年9月塔城地区环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收工作，2009年9月13日通过竣工环境保护验收，并出具了竣工环境保护验收部门意见（环验[2009]04号）。 项目污水处理站2009年9月通过竣工环境保护验收，2018年6月中粮屯河乌苏番茄制品有限公司委托江西景祥瑞环保科技有限公司编制了《中粮屯河乌苏番茄制品有限公司污水处理技改项目环境影响报告表》2018年8月6日塔城地区环境保护局出具了关于《中粮屯河乌苏番茄制品有限公司污水处理技改项目环境影响报告表》的批复（塔地环字[2018]171号），2018年9月通过竣工环境保护验收。 3、原有项目的生产工艺 原生产工艺流程及工程污染分析图： 图2-5 原生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）卸料流送 新鲜番茄由汽车运至厂内卸料台，卸料台可满足自卸车卸料和非自卸车水力卸料。番茄卸入卸料池中，由水力流送至提升喷洗池。 （2）提升喷洗 洗去新鲜番茄表面的泥沙、尘土等附着及可能残存的有害物质等。采用冲浪水沸式洗果机，并在提升机上加喷水管进行淋洗。 （3）挑选 经清洗后的番茄，可进一步发现生烂及不合格果，需要进行挑选。挑选是在带式捡果机上由两侧操作人员来完成。 （4）破碎 通过破碎机将番茄进行初步破碎。 （5）预热 将破碎的番茄送至管式热交换器加热到80℃以上灭菌机微生物。 （6）打浆精制 预热后的番茄浆用打浆精制机组打浆取汁，打浆分离出的皮、籽由螺旋输送机送至生产车间外。 （7）浓缩 经过打浆精致后浓度为4.4-5.0%的番茄原汁去真空蒸发器浓缩至浓度为28-30%的番茄酱。 （8）杀菌冷却 成品在最后罐装前必须经过高温短时杀菌及冷却，该工序采用管式杀菌冷却设备。番茄酱的杀菌温度为105℃以上，保温时间2min左右，然后将番茄在热交换器的冷却工段冷却到40℃以下。 （9）无菌罐装 杀菌冷却后的番茄酱采用无菌灌装机灌注于55加仑无菌袋包装，外包装为钢桶；也可灌注于300加仑无菌袋包装，外包装为木箱。最后贴标、打码、贮存。在正常贮运条件下，产品保质期不低于12个月。 4、原有项目生产中污染物产物及排放环节 根据原环评、竣工环境保护验收报告，原有项目生产中污染物产生及排放环节见下表。 表2-11 原有项目生产中污染物产生及排放环节 污染类别 产排污环节 污染物 治理/处理处置措施 废气 污水处理站、前处理产生的生烂番茄、番茄皮渣散发、各类水池池底积泥发酵 臭气浓度、硫化氢、氨 ①加强管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运；②污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放；③污泥采用密闭车辆进行污泥运输，减少臭气散发；④为避免污泥运输过程中对沿线居民造成影响，选择交通流量少、道路两侧人口较少的运输路线，运输时段避开运输高峰期；⑤在各种池子停产修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气影响；⑥生烂番茄、番茄皮渣及时出售给当地农户 废水 前处理冲洗水、蒸发冷却杀菌废水、生活污水 PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、油脂类 生产废水：由厂区综合污水处理站处理，排入市政下水管网；生活污水：排入市政下水管网 固废 各类水池池底积泥 污泥 定期拉运至垃圾卫生填埋场填埋处理 前处理产生的生烂番茄、番茄皮渣 生烂番茄、皮渣 出售给当地农户，日产日清 生活垃圾 生活垃圾 定期拉运至垃圾卫生填埋场填埋处理 噪声 在设备上选用高效低噪声设备，噪声较大的空压机等布置在独立的房间里，同时做消声处理，采取措施后，厂界噪声控制在白天65dB，夜间55dB以下 其他 / 5、原有工程污染物排放总量核算 5.1废水 项目所排放废水分为两部分，一部分为生产过程中产生的废水，另一部分工作人员产生的生活污水。 废水污染源 项目生产工艺中主要的废水排放源为：冲洗新鲜番茄产生的废水；蒸发冷却杀菌产生的废水；工作人员的生活污水。 废水排放量 生产废水：本项目由于生产工艺中不使用化工原料，生产废水水质中不含重金属类及有毒化合物，生产废水中含少量泥沙和固体悬浮物，生化需氧量高，全年排放生产废水920360m3/a。 生活污水：全厂共有员工100人，项目年生产70天，项目年排放生活污水2555m3/a。 污染物产生量 根据原环评表明，原有项目生产废水污染物排放量为COD100.8t/a、BOD520.16t/a、SS67.2t/a、氨氮0.13t/a；原有项目生产污水污染物排放量为COD0.92t/a、BOD50.38t/a、SS0.68t/a。 5.2废气 废气污染源 本项目可能产生的恶臭污染源主要来自以下两个方面：①生烂番茄腐烂、皮渣发酵产生的恶臭；②厂区污水处理站产生的恶臭。 （2）废气排放量 厂区污水处理站产生的恶臭：本项目的主要废气污染源是污水处理、污泥中的恶臭污染物，主要成分为硫化氢、铵甲、硫甲硫醇等，废气主要来自提升泵站、原有及新建水解酸化池、污泥池。污水处理装置中硫化氢和氨气含量很低，但仍会有部分恶臭气体及无组织排放的形式进入大气。类比同类污水处理厂恶臭污染物无组织排放数据，并通过核算得出本项目恶臭无组织排放源强见表2-12。 表2-12 原有项目恶臭无组织排放源强 污染源 排放速率 氨 硫化氢 原有污水处理站 kg/h 0.01 0.0011 原新增生化池 kg/h 0.01 0.0011 生烂番茄腐烂、皮渣发酵产生的恶臭：恶臭气体主要受气温、风速、日照、湿度等等诸多因素的影响。对此类臭气源强的估算，由于其扩散机理复杂，国内外有关研究资料中尚未见到专门儿的系统报道。因此，本环评针对项目产生的此类恶臭仅做定性分析。 本项目生产期主要集中在夏季，随着室外温度升高，生烂番茄和番茄皮渣在高温作用下极易腐变发酵，产生酸臭气体，还易滋生蚊蝇，对周围大气环境及厂区工作环境带来不利影响。目前，番茄行业内的一般生烂番茄和番茄皮渣大部分都采用有由当地农民收购做牲畜饲料或用于堆肥的办法处理。因此，本项目产生的生烂番茄和番茄皮渣可以通过出售给当地农民，以解决恶臭带来不利影响，如果本项目产生的生烂番茄和番茄皮渣不能及时出售，则项目单位必须及时将剩余部分运送到乌苏市的垃圾场进行填埋来处理，避免在厂区积存，造成成恶臭污染。 5.3噪声 ①选用低噪声设备，如低转速电机或装有隔声罩的电机；②采用吸声，隔声，减震，安装消音器等技术，将设备做成低噪声整机；③抑制噪声的传播，将鼓风机房，泵房，值班室进行隔声间操作，隔声间的墙体和门窗应加强密封室内进行吸声处理，采用吸声材料和吸声结构，以减弱传播中的噪声能量，采用隔声结构和屏障，以阻挡噪声的传播；④对因设备振动产生噪声的设备，采用阻尼和隔振措施的，如加装橡胶衬垫等；⑤对工人直接接触的噪声设备，采用隔声耳罩或隔声操作间，降噪效果可达5至20dB（A）；⑥搞好厂区绿化，以减轻噪声对环境的影响，选用纱篱、乔灌木和草坪构成的绿化带，平均可降低噪5dB（A），特别是在厂区西侧和北侧种植高大枝浓叶茂树木，既可以美化环境，同时可以起到辅助牺声，隔声降噪作用。 5.4固废 对固体废弃物的主要措施为：①生活垃圾集中堆放于厂区内，垃圾房日产日清生产，产生量为18.25t/a；②生产线上排放的番茄皮渣、生烂番茄等，由相关农民及拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存，产生量为11700t/a；③污水处理站产生的污泥：污泥中不含重金属，为一般工业固废，污泥经脱水、浓缩后含水率为60%，污泥年产量为1350t/a，定期拉运至垃圾卫生填埋场填埋处理。 6、原有项目环境污染问题及整改措施 表2-13 原有项目环境污染问题及整改措施 序号 存在问题 整改措施 1 生活污水未经过隔油处理 厂区食堂加装隔油池 2 栅渣未给出处理处置措施 栅渣：由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查与评价 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次环评选用《2021年新疆维吾尔自治区生态环境状况公报》中数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。“奎-独-乌”区域3个市（区）优良天数比例范围为81.4%～86.0%，平均为84.3%，比2020年上升2.2个百分点。其中，乌苏市、独山子区优良天数比例超过85%，奎屯市优良天数比例低于85%。平均超标天数比例为15.7%。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 CO 95%日平均 0.8mg/m3 4.0mg/m3 20 达标 O3 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分数位 84 160 52.5 达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 87.1 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.3 达标 项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为达标区域。 2、地表水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水：经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。所以评价等级为三级B，且本项目不与地表水直接接触，不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水环境影响进行现状评价。 3、声环境质量现状及分析 本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区东区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故本次评价不对噪声环境影响进行评价。 4、生态环境 本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区东区，项目区域内无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 地下水与土壤环境原则上不进行现状调查，本项目位于新疆塔城地区乌苏工业园区东区，本项目不存在地下水与土壤污染途径，故不进行现状监测。不进行地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、 居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感区。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于新疆塔城地区乌苏市乌苏工业园区东区，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）本项目厂界无组织废气臭气浓度、硫化氢及氨浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1限值。具体标准如下所示： 表3-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 单位：mg/m3，臭气浓度无量纲 污染源 污染物 最高浓度限值（mg/m3） 监控点 标准依据 生烂番茄、皮渣发酵及厂区污水处理站废气 臭气浓度 20 厂界 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 硫化氢 0.06 厂界 氨 1.5 厂界 （2）本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关规定限值。具体标准如下所示： 表3-3 油烟大气污染物排放限值标准 污染物 排放形式 标准 限值 油烟 有组织 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2.0mg/m3 2、废水污染物排放标准 生产废水处理后执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1-B级标准。具体标准值见表3-4。 表3-4 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 单位mg/L 序号 基本控制项目 B级标准 1 化学需氧量（COD） 500 2 生化需氧量（BOD） 350 3 悬浮物（SS） 400 4 氨氮（以N计） 45 5 pH 6.5-9.5 注：pH无量纲。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准如下所示： 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 声环境功能区类别 时段 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 3类 65 55 4、固体废物存储、处置标准 项目生产过程中产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、原国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水和废气总量控制指标如下： 本项目主要污染物核定排放量总量计算如下： 1、项目废水污染物总量控制指标 本项目运营期生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂；生活污水经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 不需要设置废水总量控制指标。 2、项目废气污染物总量控制指标 本项目全部蒸汽为从华电新疆乌苏能源有限公司购买，无大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 项目施工期严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65T4060-2017）要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日），建议采取以下防护措施： （1）废气防治措施 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （2）扬尘防治措施 为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，需采取以下防护措施： ①所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系方式、项目工期、环保措施、举报电话等； ②施工工地周边百分之百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； ③物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；主体工程实施阶段必须使用密目式安全网进行封闭； ④出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车辆道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散型的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒； ⑧施工项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工土地，并清除积土、堆物； ⑨出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业； ⑩各类修缮、装饰施工参照上述标准执行； 采取以上措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 2、废水污染防治措施 施工期由于施工人员较多，生活污水排放量较大。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境； （2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置； （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （4）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去； （5）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境； （6）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； （7）施工区集水池、沉砂池等均设置防渗层，防止施工期废水下渗污染地下水。 3、噪声污染防治措施 施工机械对周围环境影响较大，在经厂房隔声后，距离厂房内声源40m处的位置施工噪声约为50～59 dB（A）。部分设备排放的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值[白天70dB（A），夜间55dB（A），本项目施工期在夜间施工噪声超标。 为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下： （1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工； （2）尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地中部； （3）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （4）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （5）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩； （6）合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，应向环境主管部门申请办理夜间作业许可证； （7）施工现场做好围挡与封闭，在保证施工安全的同时也可进一步衰减施工噪声； （8）建筑材料运输车辆和施工机械避免大量驶过周边居民区。 4、固废污染防治措施 施工期应采取以下固体废物防治措施： （1）根据施工产生的工程垃圾的量，分类管理，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污影响周围环境卫生； （2）车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、生态环境保护措施 项目建设施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：由职工引起对植被的破坏及地表的扰动。进入施工期后，原有植被将被破坏，同时，施工现场因建筑和修路将改变原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，建设区逢下雨地表泥泞，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区和周围地区影响。具体保护措施如下： （1）合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束及时清理平整施工场地； （2）加强对土石方在施工场地内堆存、回填、装卸、运输等方面的管理，如：对在施工场地内堆存时间较长的土石方采取遮盖、围挡、洒水等措施；及时就地回填土石方，并按照原有土层顺序进行回填； （3）为减少水土流失，严禁随意破坏施工场地内外植被，减少挖填作业，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖； （4）施工完毕及时进行场地清理平整及土壤植被恢复，以植被护土，从而防止或减轻水土流失，土壤植被恢复以绿化为主，绿化措施应结合当地气候特点，以常绿植物为主，并与当地地形相协调； （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理等工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气环境影响和保护措施 本项目运营期产生的大气污染物为生烂番茄、皮渣及厂区污水处理站逸散的无组织废气恶臭气体及有组织废气食堂油烟。恶臭气体主要为臭气浓度、硫化氢及氨。 1.1源强分析 无组织恶臭气体主要受气温、风速、日照、湿度等诸多因素的影响，对此类臭气源强的估算，由于其扩散机理复杂，国内外有关研究资料尚未见到专门的系统报告，因此本环评针对项目产生的此类恶臭仅做定性分析。 （1）生烂番茄、皮渣发酵产生的恶臭： 本项目生产期主要集中在夏季，随着室外温度升高，生烂番茄和番茄皮渣在高温作用下极易腐变发酵，产生酸臭气体，会对周围大气环境及厂区工作环境产生不利影响。目前番茄行业内的一般生烂番茄、皮渣都采用又当地农民收购作为牲畜青储饲料或堆肥还田的办法处理。本项目生烂番茄、皮渣由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存，日产日清。因此，项目生烂番茄、皮渣及时由当地农民拉走处理，以长期有效持续的解决恶臭气体带来的不利影响，因此生烂番茄、皮渣发酵产生的恶臭对大气环境质量影响很小。 （2）污水处理站产生的恶臭： 本项目污水处理站产生的恶臭气体主要来自水解酸化池，水解酸化池属于利用微生物有机降解过程，酸性发酵阶段将蛋白质、碳水化和物等有机高分子降解成低分子时，会产生酸，然后由低分子有机酸继续分解，将产生CH4、H2S、NH3、CO2等废气，另外二沉池、污泥池及污泥浓缩后产生的泥饼等也会产生恶臭废气，排放方式为无组织排放的面源污染，泥饼及时外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清，因此污水处理站产生的恶臭对大气环境质量影响很小。 （3）食堂油烟 改扩建后新增劳动定员为118人，厂区设有食堂。按每人每日消耗动植物油以0.03kg计，则118人消耗食用油约212.4kg/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则油烟产生量约为6.4kg/a。食堂油烟废气通过油烟净化器处理后（油烟去除率按75%计）高空排放，油烟排放量为1.6kg/a，油烟净化器风机风量按4000m3/h计算，则油烟的产生浓度为0.8mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准2.0mg/m3要求，对大气环境质量影响很小。 1.2大气污染防治措施 （1）生烂番茄：由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 （2）皮渣：由当地农民及时拉运处理，用于牲口青储饲料，不在厂区积存。 （3）加强污水处理站运行及管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运； （4）污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放； （5）针对污水处理站恶臭气体，购买除臭剂，定期喷洒，减少臭气散发； （6）厂界四周种植树木，建立绿化隔离带； （7）污泥浓缩后产生的泥饼采用密闭车辆进行污饼运输，减少臭气散发； （8）污水处理站各类水池停产修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气散发。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），以及项目运营期环境污染特点，无组织废气监测计划见下表。 表4-2 无组织废气监测计划一览表 类别 监测项目 监测位置 监测频率 排放形式 执行标准 非重点排污单位废水 臭气浓度、硫化氢、氨 厂界四周 1次/全年 间接排放 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1限值 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目营运期废水主要有生活污水、生产废水及化验和水质在线废液。 生产废水为前处理冲洗番茄废水、冲洗车间地面废水、冲洗设备废水、各工艺产生的废水。 2.1源强分析 生产废水：根据工程分析，生产废水产生量为2480m3/d（148777m3/a）。生产废水：进入厂区污水处理站进行处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，全部排入进入市政下水管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 （2）生活污水：本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量为6.6m3/d（396m3/a）。生活污水经厂区食堂隔油池处理后，生活污水全部排入乌苏市市政管网，最终排入乌苏市污水处理厂。 （3）化验和水质在线废液：根据建设单位提供信息，项目化验室化验和水质在线产生的废液排放量约为0.1t/a。化验和水质在线废液收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。 2.2污染物排放情况 生产废水污染物排放情况见下表。 表4-3 生产废水污染物排放情况表 单位：m3/a 废水量 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 148777 COD 3000 446 410 61 SS 500 74 302 45 BOD5 1000 149 300 45 NH3-N 100 15 30 4 2.3扩建后废水排入厂区污水处理站可行性 （1）污水处理可行性技术分析 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司污水处理站在2018年6月进行了技改。技改后污水处理工艺不变，仍为“水解酸化+好氧”处理工艺，技改后污水处理站已于2018年9月完成竣工环境保护验收，验收意见见附件。污水处理站处理工艺主要包括格栅井、集水池、水解酸化池、好氧池、二沉池（生化池）、污泥脱水系统等组成，厂区污水处理站于2009建设水质在线监测室，能对出口水质的COD、BOD、流量等进行时时监测，水质在线监测仪器已于塔城地区生态环境局乌苏市分局联网，水质监测结果已同步。由于改扩建后生产废水量增加，需对水质在线监测的水管线进行改造，对部分老化及管径较小的管线进行改造。 污水处理站工艺流程及产污节点图如下： 图4-1 污水处理站工艺流程及产污节点图 本项目采用水解酸化+好氧处理的改良活性污泥工艺，水解酸化池，作为生物处理的前阶段，保证了活性污泥不断地在选择器中经历一个高絮体负荷阶段，从而有利于系统中絮凝性细菌的产生，并可以提高污泥活性，使其快速的去除废水中溶解性易降解基质，进一步有效的抑制丝状菌的生长和繁殖。 好氧处理使废水中有机物通过絮体重的生物降解，一部分氧化分解形成CO2和H2O，另一部转化为微生物菌体的细胞物质。通过重力沉降法将微生物菌体和废水分离后，废水中的有机物达到基本去除。 在适当的污泥负荷、pH、溶解氧等因素的作用下，活性污泥微生物菌体会形成很好的絮凝体，它易于沉淀与废水分离，并使废水得到澄清，絮凝体同时具有吸附作用，能够吸附大量的悬浮物及胶体，通过两个途径去除废水中的污染物。 2018年6月在原有污水设施基础上实施“污水处理工艺技术改造项目”。在厂区南侧闲置用地新增生化池及配套设置，新增生化池处理能力为400m3/h，与现有二沉池并联使用。技改后污水处理站有2座生化池，生产废水利水停留时间变长，处理效果更好。 根据污水处理工艺分析可知，厂区污水处理站工艺可以满足本项目污水处理可行性技术。 （2）污水处理规模分析 根据水平衡分析及厂区污水处理站运行周期，本次扩建项目生产废水产生量约为103m3/h（2480m3/d），现厂区污水处理站生产废水实际处理量约为357m3/h（8568m3/d），改扩建后总生产废水产生量约为460m3/h（11040m3/d），2018年技改后污水处理站处理规模为600m3/h（14400m3/d），项目改扩建后处理规模能够满足要求。 2.4废水排放依托可行性 乌苏市污水处理厂位于城区西北侧的西湖镇道路西侧，距城区约5.5公里，污水处理站于2002年七月动工，建设于2005年11月，投入正常运行，并获得环评批复，并通过了环保验收。2018年进行扩建，2018年12月10日完成竣工验收，2019年六月完成环保验收，污水处理厂设计工业废水处理规模为4.5万m3/d，现正常处理3万立方左右。采用EBIS短程消化反硝化生化工艺，属于二级污水处理工艺，该污水处理厂进水水质要求为COD600mg/L、BOD300mg/L、SS200mg/L、TP6mg/L，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准中的A类标准。 本项目所在地属于乌苏市污水处理厂收水范围内，污水管网设置完善，生产废水经污水处理站预处理设施处理后，出水水质为《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，满足乌苏市污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂处理设施的正常运行。 2.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），以及项目运营期环境污染特点，废水监测计划见下表。 表4-5 废水监测计划一览表 类别 监测项目 监测位置 监测频率 排放形式 执行标准 非重点排污单位废水 流量、PH、色度、COD、BOD5、SS、TP、总氮、氨氮、动植物油 污水总排放口 1次/全年 间接排放 《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 3、噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 本项目噪声主要为清洗挑选机、预热器、刮板提升机、打浆精致机组、螺旋输送机、三效真空蒸发器、杀菌冷却机、无菌灌装机、螺杆式空压机等设备运转产生的噪声，噪声源强75dB（A）-90dB（A）。降噪措施：在设备选型上，选择性能好、高效节能且满足国家环保要求的设备；对加工设备的底座设置防震设施；大部分设备均设置于厂房内。本项目噪声源情况见表4-6。 表4-6 主要设备噪声源强 序号 噪声源 数量（台） 安装位置 产生强度dB（A） 降噪措施 排放强度dB（A） 持续时间 （h） 1 清洗挑选机 9 生产车间 75 选用低噪声设备、设置减震垫、厂房隔声 65 720 2 预热器 6 生产车间 75 55 720 3 刮板提升机 4 生产车间 80 60 720 4 打浆精致机组 5 生产车间 80 65 720 5 螺旋输送机 4 生产车间 85 60 720 6 三效真空蒸发器 4 生产车间 75 60 720 7 杀菌冷却机 4 生产车间 80 65 720 8 无菌灌装机 6 生产车间 80 65 720 9 螺杆式空压机 5 生产车间 80 65 720 3.2噪声评价标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表4-7。 表4-7 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准 类别 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准 3 65 55 3.3噪声影响预测 （1）噪声影响预测分析预测模式基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe：叠加后总声级，dB（A）； Lpi：i声源至基准预测点的声级，dB（A）； n：噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 （2）噪声源至某一预测点的计算公式 -R 式中：Lp：距离基准声源r米处的声压级，dB（A）； L0：距离声源为r0米处的声压级，dB（A）； r0：预测点距声源的距离，r0=1m； R：噪声源防护结构及房屋隔声量，生产设备经减振消声和建筑隔声后噪声削减量。 3.4预测结果及评价 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-8。 表4-8 点声源噪声对厂界影响贡献值一览表 单位：dB（A） 噪声源 类型 源强 影响对象 贡献值dB（A） 名称 距离（m） 清洗挑选机、预热器、刮板提升机、打浆精致机组、螺旋输送机、三效真空蒸发器、杀菌冷却机、无菌灌装机、螺杆式空压机等 点源 72.82 东厂界 30 43.27 西厂界 13 50.54 南厂界 11 51.99 北厂界 14 49.90 建设项目预测影响贡献值其结果为工程建成运行期间，各厂界的噪声源强，详细情况见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 位置 贡献值dB（A） 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 43.27 65 55 达标 达标 西厂界 50.54 65 55 达标 达标 南厂界 51.99 65 55 达标 达标 北厂界 49.90 65 55 达标 达标 本项目评价范围内无声环境保护目标，根据预测结果可知，项目生产设备噪声经空气吸收和距离衰减后，东、西、南、北厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.5防治措施 本项目为有效减小后续运营过程中噪声对工作人员的影响，建设单位采取如下措施： ①加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、起动以及鸣笛； ②生产设备选型应尽量采用低噪声设备，对能够密闭隔离设备加以密闭隔离，并加强设备维护，对各生产设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ③加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 ④注重厂区绿化，厂区内各噪声源与厂界设置隔离带，多种植草及乔灌木，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 本项目周边50m范围内无集中居民点，故采取以上措施后噪声对周边环境影响较小。 3.6监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目运营期噪声环境监测计划见表4-10。 表4-10 噪声污染源监测方案表 污染源 监测因子 监测点位 监测 频次 控制指标 噪声 等效A声级 厂界四周 1次/全年 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 4、固体废物环境影响和保护措施 项目产生的皮渣、生烂番茄、泥沙、栅渣经加工后成为副产品，因此本项目产生的固体废物有污泥、废机油及员工生活垃圾。 4.1污泥 厂区污水处理站配有叠螺式污泥脱水机，污水处理站污泥池中的污泥经脱水后含水率可降至60%以下，脱水后基本成块状，结构紧密，不松散、不易碎，呈泥饼状，根据建设单位提供，泥饼产生量约为300t/a，泥饼外售给当地农民，沤肥后回田。 4.2废机油 本项目设备检修或者更换机油过程将产生少量废机油，产生量约为0.5t/a，主要成分为矿物油。废机油属《国家危险废物名录》（2021年版）中危废类别HW08类（废物代码900-214-08），该类固废收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相关危废处置资质的单位清运、处置。 4.3废弃的含油抹布、劳保用品等 设备在检修过程中产生的含油废棉纱，属危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021），废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物豁免管理清单之列，混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 4.4生活垃圾 项目劳动定员118人，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为59kg/d，约3.5t/a。生活垃圾用垃圾船、桶收集后应及时交由市政环卫部分清运处置，最终由乌苏市生活垃圾填埋场处理。 本项目固废及危废鉴别结果汇总见表4-11。 表4-11 项目固废及危废鉴别结果汇总表 序号 固废 名称 产生 工序 形态 种类判断 固废 属性 丧失原有使用价值的物质 生产过程中产生的副产物 环境治理和污染控制过程中产生的物质 1 污泥 污水处理站 固态 √ / / 一般固废 2 废机油 设备 检修 液态 √ / / 危险 废物 3 化验和水质在线废液 化验和水质在线分析 液态 √ / / 危险 废物 4 生活 垃圾 办公生活 固态 √ / / 生活 垃圾 判定依据：《国家危险废物名录》 （2021版）、《固体废物鉴别导则 （试行）》、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330- 2017）。 本项目固体废物产生及处置情况见下表4-12。 表4-12 项目固废及危废产生及处置情况一览表 序号 污染物名称 产生途径 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 1 污泥 污水处理站 一般固废 300 泥饼外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清 2 废机油 设备检修 危险废物 0.5 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理 3 化验和水质在线废液 化验和水质在线分析 0.1 4 生活 垃圾 办公生活 固废废物 3.5 由市政环卫部分清运处置 4.5环境管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾用垃圾船、桶收集后应及时交由市政环卫部分清运处置，最终由乌苏市生活垃圾填埋场处理。 （2）一般固体废物 一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，尽可能设置于室内；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。 （3）危险废物 危险固废在厂内暂存期间，危险废物暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，储存后委托有资质单位定期处理。在独立的危险固废暂存间，采取防渗透、防泄漏、防流失措施，并落实管理责任，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的“五联单”制度，按危险废物转移交换处置管理办法实施跟踪管理，避免二次污染。 危险废物收集、包装要求： ①危险废物必须分类收集，禁止混合收集性质不相容而未经安全性处置的危险废物。同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。 ②危险废物盛装应根据其性质、形态选择专用容器。为运输方便，包装容器的容量不应超过230L，材质应选用与装盛物相容（不起反应）的材料，包装容器必须坚固、完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他包装效能减弱的缺陷。 ③危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目地方设置危险废物警告标志。危险废物标签应标明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、单位地址、联系人及联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施（注明紧急电话）。 ④液体、半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固体危险废物应采用防扬散的包装物或容器盛装。 ⑤危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体、易燃性固体、可燃性液体、腐蚀性物质（酸、碱等）、特殊毒性物质、氧化物、有机过氧化物。 危险废物贮存要求： 本项目危险废物暂存间执行以下管理措施、设施要求以及贮存设施“四防”、堆放方式要求： ①危废暂存间地面做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②建立专用的危险废物的储存设施或专业储存区域，不同性质的危险废物需要单独分区存放，内部分为固态废物存放区和液态废物存放池，内部设有排风扇，可实现通风。危险废物暂存间应实现危险废物暂存间的防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”要求。危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。底部防渗层性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层防渗性能。结构厚度不应小于250mm；混凝土抗渗等级不应低于P8，且在四周截流沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。项目液态性危险废物主要为检验废液和废机油，采用专用铁桶和油桶进行收集，并存放在液态废物存放池内。地面须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。 ③危废暂存间需设置危险废物标识，暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；危险废物暂存间内的各个收集容器上都设有相应标志及标签。应按标准制定的专用危险废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物的警示标识。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单附录A所示的标签。 ④做好危险废物情况记录，注明名称、来源、数量等。企业收集的危险废物必须建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。 ⑤制定专人管理，不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥存放危废的容器需按规定设置警示标志。 ⑦定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 ⑧本项目需加强管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透的原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。 危险废物处置要求： 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： ①对于项目产生的危险废弃物严格按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存，并定期交由相应危废资质的单位处理处置。 ②转移危险废物时按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向当地主管部门报告，包括危险废物的种类、数量、处置方法。同时项目应严格管理该公司运营过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物的处置情况。监控各种固体废物的产生量，落实去向，监控处理情况，尤其是危险废物的产生量、去向以及处理情况等。项目固废通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。 综上，采取上述处置措施后，项目运营期产生的危险废物能按照环保要求有效、合理的处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染情况见表4-13。 表4-13 地下水、土壤环境影响因子识别表 污染源 污染物类型 污染途径 备注 危废暂存间 危险废物 垂直入渗 事故状态渗漏 污水处理站 生产废水 垂直入渗 事故状态渗漏 参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），将全厂按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目防渗分区见表4-14。 表4-14 各污染区防渗措施 防渗分区 本项目工程单元 防渗等级 备注 重点污染防渗区 危废暂存间 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系≤10-10cm/s。 建议尽量地面，采用“刚性+柔性”的复合防渗结构防渗。 污水处理站 一般污染防渗区 生产区、厂区食堂、卸料池 水泥硬化防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s / 简单污染防渗区 办公生活区、道路 进行简单硬化或绿化。 / 非防渗区 绿化用地 / / 6、环境风险 6.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目主要环境风险物质为废机油、化验和在线监测废液。 6.2环境风险潜势初判与评价等级划分 6.2.1环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1，当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2…..qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…..Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100 （3）Q≥100；对照附录B.2，对风险物质进行Q值计算，本项目主要风险物质为废机油，具体见表4-15。 表4-15 风险物质最大存在量与临界值表 序号 名称 风险物质最大存在量/t 临界值/t 比值Q 1 废机油 0.5 2500 0.002 2 化验和在线监测废液 0.1 50 根据本项目实际情况，计算得Q值为0.002，Q＜1，确定项目风险潜势为I。 6.2.2评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目评价等级，环境风险评价等级划分见表4-16。 表4-16 评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 计算得本项目Q＜1，项目风险潜势为I，因此确定评价工作等级为简单分析。根据简单分析的要求，本项目在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.3环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别内容如下： 本项目涉及到的风险物质为废机油，废机油危险特性见表4-17，化验和在线监测废液见表4-18。 表4-17 废机油的危险特性 临界温度（℃） -79.48 燃烧热KJ/kmol 884768.6 临界压力（bar） 46.7 LFL（%V/V） 4.56 标准沸点（℃） -162.81 UFL（%V/V） 19.13 熔点（℃） -178.9 分子量Kg/kmol 16.98 最大表面辐射能（kw/m2） 200.28 最大燃烧率kg/m3·S 0.13 爆炸极限%（V） 上限 15 燃烧爆炸危险度 1.8 下限 5 危险性类别 第2.1类易燃气体 标识 中文名：废矿物油 废物类别：HW08 废物代码：900-249-08 危险特性：T/In 理化性质 形状：液体 燃烧爆炸危险特性 燃爆危险：可燃 危险特性：易燃、火灾、毒性 燃烧分解产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 健康危害 侵入途径：食入、经皮吸入 健康危害：封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损 环境危害 对土壤、水体有危害 急救措施 皮肤接触：及时清洗。 眼睛接触：提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗，就医 食入：饮足量温水，催吐，就医 防护措施 工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶耐油手套 其它防护：工作现场严禁吸烟 泄漏处理 应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 表4-18 化验和在线监测废液的危险特性 标识 中文名：化验和在线监测废液 废物类别：HW49 废物代码：900-047-49 危险特性：T/C 理化性质 形状：液体 健康危害 侵入途径：食入、经皮吸入 健康危害：皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损，人体器官造成严重损害 环境危害 对土壤、水体有危害 急救措施 皮肤接触：及时清洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医 食入：饮足量温水，催吐，就医 防护措施 工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶手套 其它防护： 包装容器：高密度聚氯乙烯桶 泄漏处理 应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 用PE材质吸水材料吸附收集，收集过程佩戴防护用品 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间 6.4环境风险防范措施 根据本项目特点，为防范环境风险，针对废机油提出如下措施： ①使用过程中更换的废机油妥善收集，集中保存于危废暂存间，避免人为造成的泄露事故。 ②危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。 ③对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行。 ④危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 ⑤危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。 ⑥设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止废机油泄漏至外环境。 根据本项目特点，为防范环境风险，针对化验和在线监测废液提出如下措施： ①建立危险废物管理制度，建立管理台账，明确危险废物管理责任人； ②与具备处置能力的企业签订处置利用合同，与具备危险废物运输资质的企业签订运输合同（产废方负责运输的情况下）； ③每年按照当地环境保护部门要求进行年度管理计划申报； ④按照环境保护相关规范将产生的危险废物包装、称重、贴标签、入库，做好出入库纸质台账登记，并按照当地环境保护部门要求做好网上登记备案； ⑤根据实际产生量联系运输、处置利用企业定期转移，同时做好转移联单填报、出入库台账填报工作。 ⑥设置符合环保要求的危险废物暂存间，危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。 ⑦对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行。 ⑧危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 ⑨危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。 ⑩设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止废机油泄漏至外环境。 6.5风险评价结论 项目生产过程中无重大危险源，当事故出现时，要采取紧急的工程应急措施，如必要要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。 7、排污口规范化管理 7.1排污口标识 项目应完成废水排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场及危险固体废物贮存、处置场所的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表4-19 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称 废气排放口 废水排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险固体废物 提示 图形 符号 功能 表示废气向大气环境排放 表示废水向水环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场所 表示危险固体废物贮存、处置场所 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 7.2排污口监测 废水排污口要求按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 7.3排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 8、环保投资 本次扩建项目总投资5576.00万元，环保投资为84.00万元，占项目总投资的1.51%，具体投资见表4-20。 表4-20 工程环保设施与投资概算一览表 序号 项目 内 容 投资（万元） 1 废气治理 污水处理站等恶臭：喷洒除臭剂、敞口封闭等 26.00 2 噪声治理 新增设备：选用低噪声设备、安装消声减震装置、加强设备维护和保养、厂房隔音 3.00 3 废水治理 新增格栅除污机、隔油池、改造污水处理站在线监测室管线 30.00 4 固废治理 一般固废、危险废物处置费 25.00 合计 84.00 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关标准 |
|  | 污水处理站等恶臭 | NH3 | 喷洒除臭剂、绿化隔离带等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮、 pH | 隔油池 | / |
|  | 生产废水 | COD、BOD5 、SS、氨氮、pH | 污水处理站 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1-B级标准 |
| 声环境 | 清洗挑选机、冷却塔等 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 污水处理站 | 污泥 | 泥饼外售给当地农民，沤肥后回田，日产日清 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） |
|  | 办公、生活区 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处置 |
| 危险废物 | 设备检修 | 废机油 | 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 化验和水质在线分析 | 化验和水质在线废液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗：危废暂存间、污水处理站为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系≤10-10cm/s。；生产区、厂区食堂、卸料池为一般防渗区，等效黏土防渗；办公生活区、道路为简单防渗区，进行一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 根据本项目特点，为防范环境风险，针对废机油提出如下措施： ①使用过程中更换的废机油妥善收集，集中保存于危废暂存间，避免人为造成的泄露事故。 ②危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。 ③对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行。 ④危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 ⑤危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。 ⑥设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止废机油泄漏至外环境。 根据本项目特点，为防范环境风险，针对化验和在线监测废液提出如下措施： ①建立危险废物管理制度，建立管理台账，明确危险废物管理责任人； ②与具备处置能力的企业签订处置利用合同，与具备危险废物运输资质的企业签订运输合同（产废方负责运输的情况下）； ③每年按照当地环境保护部门要求进行年度管理计划申报； ④按照环境保护相关规范将产生的危险废物包装、称重、贴标签、入库，做好出入库纸质台账登记，并按照当地环境保护部门要求做好网上登记备案； ⑤根据实际产生量联系运输、处置利用企业定期转移，同时做好转移联单填报、出入库台账填报工作。 ⑥设置符合环保要求的危险废物暂存间，危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。 ⑦对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行。 ⑧危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 ⑨危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。 ⑩设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止废机油泄漏至外环境。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。项目扩建建成正常运营后，在认真管理、严格落实各项污染治理措施后，各污染物均可做到达标排放。严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施，加强管理，工程投产后，对周围环境不会带来明显的不利影响。因此，从环保角度讲，该建设项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD | 100.8 |  |  | 61 |  | 161.8 | +61 |
|  | SS | 67.2 |  |  | 45 |  | 112.2 | +45 |
|  | BOD5 | 20.2 |  |  | 45 |  | 65.2 | +45 |
|  | NH3-N | 0.13 |  |  | 4 |  | 4.1 | +4 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | / |  |  | 300 |  | 300 | +300 |
|  | 生活垃圾 | 18.3 |  |  | 3.5 |  | 21.8 | +3.5 |
| 危险废物 | 废机油 | / |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 化验及水质在线废液 | / |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

番茄酱生产线

新鲜番茄

60000t/a

番茄酱

11000t/a

生烂番茄、皮籽、石块泥土草秧等杂质（泥沙）

14800t/a

蒸汽冷凝回用

48384t/a

番茄水分蒸发

19800t/a

水损耗

165000t/a

48384t/a

蒸汽

165000t/a

水

水质在线废液

水质在线监测

栅渣

噪声、泥沙

废气（恶臭气体）

污泥（泥饼）、噪声

番茄生产废水

市政下水管网

水解酸化池

卸料池等（前处理阶段）

格栅井

集水池

好氧池

二沉池（生化池）

污泥浓缩池

1675

5305

生活用水

新鲜水量

165498

148777

排放6701

8376

排放87106

21777

108883

26523

排放21218

排放670

168

1675

838

排放6701

8376

1675

8376

排放6701

排放2792

2792

排放838

838

排放16050

喷淋、浮洗

循环水34615

卸料、流送

循环水148350

选台喷淋

循环水74175

预热

循环冷却系统

循环水271976

杀菌器

灌装机

循环水

市政下水管网

厂区污水处理站

498

102

蒸发器

抑尘用水

4800

4800

396

新鲜番茄

杀菌

破碎

提升喷洗

浓缩

挑选

打浆

预热

卸料池

流送

冷却

无菌罐装

成品

蒸汽

石块泥土等杂质（泥沙）

废水

废水

生烂番茄

皮渣

清净废水

清净废水

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

化验

化验废液

新鲜番茄

杀菌

破碎

提升喷洗

浓缩

挑选

打浆

预热

卸料池

流送

冷却

无菌罐装

成品

蒸汽

废水

废水

生烂番茄

皮籽

洁净废水

洁净废水

噪声

污泥（泥饼）、噪声

水质在线废液

水质在线监测

栅渣

噪声、泥沙

废气（恶臭气体）

番茄生产废水

市政下水管网

水解酸化池

卸料池等（前处理阶段）

格栅井

集水池

好氧池

二沉池（生化池）

污泥浓缩池