目录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	1

1.3 评价工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	3

1.5 主要环境问题及环境影响	26

1.6 环境影响评价总结论	26

2 总则	27

2.1 编制依据	27

2.2 评价因子与评价标准	34

2.3 评价工作等级	41

2.4 评价范围	47

2.5 主要环境保护目标	48

3 项目概况	49

3.1 拟建项目概况	49

3.2 生产工艺基本原理	65

3.3 营运期污染物产生、治理及排放分析	90

3.4 防腐、防渗措施	116

3.5 总量控制	117

3.6 清洁生产分析	118

4 环境现状调查与评价	125

4.1 自然环境现状调查与评价	125

4.2 乌苏工业园区概况	132

4.3 基础设施建设	134

4.4 区域污染源调查	137

4.5 环境质量现状调查与评价	138

5 环境影响预测与评价	153

5.1 施工期环境影响分析	153

5.2 环境空气影响预测与评价	155

5.3 地表水影响预测与评价	167

5.4 地下水环境影响预测与评价	168

5.5 噪声环境影响预测与评价	175

5.6 固体废物环境影响分析	179

5.7 土壤环境影响	185

5.7.2 现状调查与评价	187

5.7.3 土壤环境影响预测与评价	189

5.8 环境风险评价	198

5.9 温室气体排放分析	215

6 环境保护措施及其可行性论证	222

6.1 废气污染防治措施及技术可行性分析	222

6.2 废水污染防治措施及其可行性分析	228

6.3 营运期噪声污染防治措施	234

6.4 营运期固体废物处置措施	235

6.5 环境风险防范措施	237

7 环境经济损益分析	240

7.1 工程环保费用分析	240

7.2 环境效益分析	241

7.3 经济效益分析	241

7.4 社会效益分析	242

7.5 小结	242

8 环境管理与环境监测计划	243

8.1 环境管理体制	243

8.2 环境监测	248

8.3 企业信息公开	258

8.4 环保设施“三同时”验收	258

8.5 小结	261

9 结论	262

9.1 项目概况	262

9.2 环境质量现状	262

9.3 主要环境影响	263

9.4 项目建设符合性分析	264

9.5 环境保护措施	265

9.6 公众调查	266

9.7 总结论	266

附件：

- 委托书

- 备案证

- 监测报告

- 园区规划环评审查意见

# 概述

## 项目由来

为推动表面处理产业（表面处理行业）加快转型升级，实现规范化、集约化、绿色化发展，新疆维吾尔自治区印发的《推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见》提出：规划建设一批表面处理行业（表面处理行业）聚集区和处理中心。在喀什地区疏勒高新技术产业开发区、昌吉州高端铸造产业园区（吉木萨尔县）、伊犁哈萨克自治州新源工业园区、哈密市高新科技产业开发区内，划定专门区域规划建设电镀行业（表面处理行业）聚集区；在乌鲁木齐经济技术开发区、塔城地区乌苏工业园区划定专门区域规划建设电镀处理中心。乌苏市人民政府响应文件要求，拟在乌苏工业园区西区划定专门区域建设以电镀等金属表面处理为主导行业的新材料科技产业园项目，产业园位于纬十路北侧、经三路东侧区域。

乌苏市经信委为减轻招引企业时间、精力、投资成本，搭建“拎包入驻”基础平台，助推项目企业早落地、早开工、早投产、早达效，实现集约化发展。

目前乌苏市经信委在乌苏工业园区西区纬十路北侧、经五路西侧建设了标准化厂房（正在建设中），新疆瑞晟新材料科技有限公司租赁该区域标准化厂房，建设乌苏市新材料科技产业园项目。乌苏市发展和改革委员会对此项目进行备案，备案证编码：202358，总投资97886.11万元，主要生产新能源光伏支架、电力铁塔、市政护栏、电力钢绞线、丝网、电镀锌丝、高尔凡丝线。

## 项目特点

本项目具有以下特点：

- 项目租赁乌苏工业园区西区标准化厂房。

- 本项目产品表面需要加工处理，配套建设1条热镀锌件生产线，4条高尔凡丝生产线、1条电镀锌丝生产线、2条喷塑线及4条浸塑生产线。

- 本项目设置严格废气收集措施，并配套高效废气治理设施；生产废水排至配套建设的废水处理站集中处理，达标排放进入园区污水处理厂处理；固废得到妥善处置，噪声采取措施后对周围环境影响可以实现稳定达标；车间地面及各类槽体均按照要求进行防腐防渗。

- 本评价需重点分析工艺流程和排污节点，论证项目废气排放的环境影响、废气治理设施的技术可行性；废水治理措施依托的可行性；固体废物的产生和治理措施；防腐防渗措施的可行性。

## 评价工作过程

项目建设、运行将对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及建设项目管理的有关规定，项目应进行环境影响评价。本项目有热镀锌、电镀锌加工工艺，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于“C3360金属表面处理及热处理加工”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于分类管理目录“三十、金属制品业33，67.金属表面处理及热处理加工，有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”类别，需编制环境影响报告书。建设单位委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，即组织项目参评人员对建设地点进行了现场踏勘，同时对拟建工程所在区域的自然环境、生态环境及本项目工程内容进行全面调查，收集有关信息、资料，在进行初步的环境现状调查及工程分析的基础上，进行项目环境影响因素识别和污染因子的筛选，确定项目重点评价因子及评价工作等级。

本评价分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价工作程序

## 分析判定相关情况

### 产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，政策要求内容：限制类“6.年产30万吨及以下热镀锌板卷项目”，淘汰类“1．含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）”。本项目热镀锌钢铁构件、热镀锌丝建设属于“3660金属表面处理及热处理加工”，本项目产品为输电线路铁塔、市政护栏等铁件，热镀锌丝，不属于板卷类；电镀工序中不涉及氰化物电镀工艺，故不在限制、淘汰范围之列。本项目不属于《产业结构调整指导名录（2024年本）》中限制类、禁止类的项目，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。

根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止或许可事项。

项目于2023年9月1日在乌苏市发改委立项，备案编号：202358号。

本项目为金属表面处理及热处理加工，属于《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中的：（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）—15，铸造、锻造、热处理、表面处理等基础工艺专业化服务，为西部地区新增鼓励类产业，符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》要求。

（2）与《环境保护综合名录（2021年版）》的符合性分析

2021年11月，生态环境部印发了《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号），综合名录包含两部分：一是“高污染、高环境风险”（简称“双高”）产品名录，含932项“双高”产品；其中，具有“高污染”特性产品326项，具有“高环境风险”特性产品223项，具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品383项和159项目“双高”产品的除外工艺；二是环境保护重点设备名录，包括79项设备。

经认真核实，本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中所提到的“双高”产品。因此，本项目符合《环境保护综合名录（2021年版）》。

（3）与《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》的符合性分析

根据2018年9月，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《自治区关于严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展的实施方案》（新党厅〔2018〕74号）的要求，本项目与文件的符合性分析见下表。

表1.4-1             本项目与新党厅〔2018〕74 号符合性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本方案“三高”是指能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 | 本项目不属于“三高”项目。 | 符合 |
| 2 | 重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标。 | 本项目废气均执行特别排放限值，挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物进行“倍量替代”。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《自治区关于严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展的实施方案》相关要求。

（4）与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中提出：“贯彻落实《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元。建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、监管执法等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。2022年底前完成“乌—昌—石”区域企业全工况脱硫脱硝提标改造。推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌—昌—石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。”

项目选址于乌苏工业园区-西区，位于划定的重点管控单元内（环境管控单元编码：ZH65420220007，管控单元名称：四棵树矿区），项目符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，占地类型为已规划的三类工业用地，符合园区用地规划要求；厂区不建设锅炉。因此，项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求。

- 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》

根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，其中明确：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。

根据国家发改委发布的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，其中明确：“经商国家统计局，按照国民经济行业分类、国民经济和社会发展统计公报的行业分类，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。”

本项目属于金属表面处理及热处理加工类别，不属于上述的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业，因此，本项目不属于两高类项目。

- 《关于印发推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见的通知》（新工信产业〔2022〕1号）

项目建设与《关于印发推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见的通知》符合性见表1.4-2。

表1.4-2             本项目与新党厅〔2018〕74 号符合性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、重点任务 （一）统筹规划一批电镀行业（表面处理行业）聚集区和处理中心。根据自治区国土空间规划、产业布局规划、环境功能区划和生态环境分区管控“三线一单”有关要求，结合区域产业发展、环境容量、水资源承载力、重金属总量控制指标和能耗指标，按照“就近配套、集中建设，入园发展、集中管理”的思路，布局、规划建设一批电镀行业（表面处理行业）聚集区和处理中心。在喀什地区疏勒高新技术产业开发区、昌吉州高端铸造产业园区（吉木萨尔县）、伊犁哈萨克自治州新源工业园区、哈密市高新科技产业开发区内，划定专门区域规划建设电镀行业（表面处理行业）聚集区；在乌鲁木齐经济技术开发区、塔城地区乌苏工业园区划定专门区域规划建设电镀处理中心。逐步推动企业现有配套的电镀车间、电镀生产线迁入上述集聚区和处理中心，推动产业集聚发展。 | 本项目是规划建设的电镀等金属表面处理为主导行业的新材料科技产业园项目。 | 符合 |
| 2 | （三）推广新技术、新材料、新工艺，提升电镀行业（表面处理行业）工艺水平。积极推广三价铬和无铬钝化工艺，鼓励采用全自动控制节能电镀装备，大力推广无氰、无氟、无磷、低毒、低浓度、低能耗和少用络合剂的清洁生产工艺，提高电镀工艺水平和产品质量。强制淘汰采用鎏金、锌镀层高铬钝化、镀铅、镀镉、镀汞等落后工艺和普通单槽清洗生产线、硅整流器等落后装备的表面处理产能。按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》等要求，加快推动重金属排放量高、能耗高和安全生产风险大的表面处理生产工艺、装备和产品退出市场。规范新建和改扩建电镀项目建设，电镀生产车间必须离地架空建设。 | 项目生产过程中使用三价铬钝化工艺，使用无氰、无氟、无磷的清洁生产工艺，不涉及鎏金、锌镀层高铬钝化、镀铅、镀镉、镀汞等，电镀生产线架空设置。 | 符合 |
| 3 | （四）推行绿色生产，提高生态环境保护水平。新建和技改电镀项目应达到电镀行业清洁生产标准中的Ⅱ级指标以上标准，其中：电镀用水重复利用率不低于40%，力争达到60%以上。定期开展清洁生产审核及验收工作，持续提升电镀企业清洁生产水平。电镀企业应按照国内先进的生产过程管理和环境管理标准，采用现代化的节能技术、节水技术、再循环技术和废水治理技术，达到经济效益和环境效益的最佳平衡，实现“双赢”。 | 项目达到电镀行业清洁生产标准中的Ⅱ级指标，运行后定期开展清洁生产审核及验收工作，持续提升电镀企业清洁生产水平。 | 符合 |

### 法律法规相符性

（1）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

2018年11月30日，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会发布了《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，对于工业污染防治相关要求及本项目情况见表1.4-3。

表1.4-3    本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析表

| 条例相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 | 本项目能（水）耗符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控符合国家（地方）标准及有关产业准入条件要求。 | 符合 |
| 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | 本项目未列入淘汰类目录，未使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | 符合 |
| 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 | 本项目是规划建设的电镀等金属表面处理为主导行业的新材料科技产业园项目 | 符合 |
| 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 | 本项目喷粉固化及浸塑过程产生挥发性有机废气，废气通过集气罩收集引至废气处理设施处理，减少废气排放。 | 符合 |

对照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，本项目符合与之相关的规定。

（2）与《“关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治冬病夏治”工作的通知》符合性分析

《“关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治冬病夏治”工作的通知》中提出推进工业炉窑清洁能源替代：新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；.......建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。

本项目锌锅、退火炉、固化炉使用清洁能源天然气，符合《通知》要求。

（3）与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》符合性分析

本项目位于乌苏市，属于同防同治区域，项目涉及热镀锌、电镀锌生产线，不属于文件中“重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目”。

“同防同治意见”要求，强化大气污染物综合治理，实施煤炭消费总量控制：控制煤炭消费总量，实现重点区域煤炭消费总量负增长。重点区域内划定高污染燃料禁燃区，并逐步扩大禁燃区范围。本项目不涉及煤炭，不新增燃煤消费量。

“同防同治意见”要求，严格污染物排放标准：认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号）的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。本项目废气执行特别排放限值，符合《意见》的相关要求。

### 规划符合性分析

#### 园区规划及规划环评符合性

（1）与《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》符合性

《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》已纳入《乌苏市城市总体规划（2018-2035）》（新政函〔2019〕59号），自治区人民政府不再单独对总体规划修编进行批复。

根据《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》，园区位于乌苏市西部，距离乌苏市约40km、距离奎屯市约50km、距离哈图布呼镇区约7.5km、距离四棵树镇区约4.5km，园区用地属于塔布勒合特蒙古民族乡管辖。乌苏工业园西区规划面积约6.36平方公里，东边以规划经十三路为界，西边以规划经四路一经五路为界，南边以规划纬十．路为界，北边以规划纬七路一纬九路为界。

园区产业定位为：新疆丝绸之路经济带核心区的新型示范工业园区；促进地区协调发展的带动区，高新技术产业的先行区，成为地区发展的增长极；塔城地区的具有较高创新水平的自治区级高端产业园区；乌苏市工业的发展中心。

产业规划：西区承接东区转移的化工、冶金类产业，重点发展生物化工、纺织服装、战略新兴产业、综合保税和承接东区转移产业。

本项目位于西区的承接东区转移产业用地，该区域发展化工、冶金类产业，用地为三类工业用地。项目为金属冶炼产品机加工和表面处理，生产符合园区产业及用地规划。详见附图1.4-1乌苏工业园区西区产业布局分区图。

（2）与《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见（新环审〔2019〕166号）符合性

根据《规划环评》环境准入负面清单，项目不属于禁止建设项目。

本项目与规划环评审查意见符合性见表1.4-4。

表1.4-4                 与规划环评环境准入的符合性

| 序号 | 原则要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化转移承接组团区和其他组团空间布局，四棵树河、园区周围居民点及耕地等防护距离范围内严禁布局高污染、高排放或涉及重金属排放的建设项目。将东区转移的三类企业向西区西侧布置，最大限度远离四棵树河。 | 本项目不涉及生态保护红线，位于园区西侧边界，远离四棵树河。 | 符合 |
| 2 | 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》《塔城地区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》《乌苏市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》等文件要求，落实建设项目新增二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的两倍量替代，确保实现区域环境质量改善目标。各类污染物排放须满足国家和自治区现行污染物排放标准要求。园区废水处置达标后优先用于园区企业循环冷却水、绿化灌溉及洒水降尘等，其余尾水排至乌苏北部污水库，用于荒漠内生态林灌溉。 | 本项目生产过程排放二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，污染物执行区域两倍替代；生产废水经配套污水站处理达标后，排至西区污水处理厂集中处理。 | 符合 |
| 3 | 严守水资源“三条红线”，“以水定产、以水定规模”，优化调整园区的产业结构和规模。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平 | 本项目生活、生产用水由园区供水管网供应，项目清洁生产达到II级指标。 | 符合 |
| 4 | 严格入园产业和项目的环境准入。坚持实行入园企业环保准入审核制度，属于园区规划中产业发展负面清单的项目一律不得入园区。严格“三高”项目入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行入园企业的“环评”及竣工环保验收“三同时”环境管理制度。 | 本项目不在“三高项目名录”。 | 符合 |
| 5 | 强化环境风险监控和管理。构建以相关企业为主体，乌苏市人民政府、园区主管部门、安全监督管理部门、生态环境主管部门其他相关部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，强化联动机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断发展环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。 | 本项目需编制应急预案，按相关要求开展应急演练，防止生产、储运过程可能发生的环境风险。 | 符合 |

根据分析，本项目符合《乌苏工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》的环境准入要求。

#### 国家及地区相关规划符合性

（1）项目与自治区、塔城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要符合性

本项目与相关规划符合性分析见表1.4-5。

表1.4-5                     本项目与相关规划符合性分析

| 名称 | 类别 | 规划要求 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 第十三篇 第二章推动绿色低碳发展 | 健全生态保护机制：实施最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进新疆，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。实行最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。全面实行排污许可制，适时开展排污权、用水权、用能权、碳排放权交易。 | 本项目为金属表面处理，不属于“三高”项目，符合“三线一单”的相关要求，项目将严格落实排污许可等相关制度 |
|  |  | 推动绿色低碳发展：严格执行《绿色产业指导目录（2019年版）》，落实环境准入要求，实施生态环境准入清单管理，从源头上防止环境污染。加强能耗“双控”管理，严格控制能源消费增量和能耗强度。优化能源消费结构。 | 本项目生产中使用燃料为天然气，能耗将纳入厂内碳排放计划，严控能耗 |
| 塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 第四篇 壮大特色优势产业，加快构建现代产业体系 | 第一章 构建“两群三带”产业布局 两群：一是打造“乌—沙—托—和”产业集群。依托乌苏、沙湾、托里和布克赛尔4县（市）煤炭、石油、天然气、风、光等富集资源和交通优势，加快资源开发和延伸产业链，力争建成北疆重要能源输出基地。乌苏、沙湾区域重点发展石油石化、纺织服装、装备制造、新型建材、精细化工产业；托里区域重点发展有色金属加工产业；和布克赛尔区域重点发展现代煤（盐）化工、石油化工以及精深加工等产业。 | 本项目为有金属表面处理，产品之一为光伏支架，为太阳能光伏企业提供材料。 |
|  |  | 积极发展战略性新兴产业 积极发展先进装备制造业。依托天山北坡区域优势，围绕新疆钵施然农业机械等重点企业，开展优势产业链培育行动，推进装备制造业数字化、网络化、智能化发展，打造一批代表新疆高端装备形象和水平的企业、产品及品牌。加强以乌苏市为中心的农机装备制造基地建设，积极引导装备制造业向自主研发、生产、销售为一体的方向发展，重点推动农牧林机械、石油装备、节能环保装备及零部件等配套产业，加快形成先进装备制造业集群。依托新能源发电基地建设，积极引进风电整机制造、太阳能光伏板组装企业落户塔城，推进新能源装备制造业发展。 |  |

本项目不属于“三高”项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

（2）项目与自治区、塔城地区生态环境保护“十四五”规划符合性

本项目与相关规划符合性分析见表1.4-6。

表1.4-6                       本项目与相关规划符合性分析

| 名称 | 规划要求 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 | 第三节持续推进涉气污染源治理 实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。 | 1.本项目喷涂工序使用的热固性粉末涂料、浸塑工序的PE粉为低VOCs涂料。 2.生产工序均在室内。 3.含VOCs产品的使用过程中，采取了废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行处理后达标排放。 |
| 《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》 | 三、重点任务及重大工程 严格环境准入要求。坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放指标进行等量替代，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。沙湾市、乌苏市区域内的拟建项目严格落实“乌-昌-石”“奎-独-乌”大气污染联防联控的区域双倍削减要求。 | 本项目生产过程产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，污染物执行区域两倍替代。 |

### 环境准入符合性分析

（1）与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）符合性分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），分析本项目的符合性，详见表1.4-7。

表1.4-7           本项目与国发〔2013〕37号符合性分析一览表

| 序号 | 国发〔2013〕37号文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目生产过程不建设燃煤锅炉，所用燃料为天然气；办公区冬季依托园区集中供暖 | 符合 |
| 2 | 在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 | 本项目按要求实施挥发性有机物综合整治，由于不属于石化行业，不开展“泄漏检测与修复” | 符合 |
| 3 | 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。 | 本项目租赁已建成的标准化厂房，按照相关规范进行施工 | 符合 |
| 4 | 严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于“两高”行业 | 符合 |
| 5 | 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。 | 本项目不属于限制类及淘汰类，符合国家产业政策 | 符合 |
| 6 | 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 | 本项目采用先进的生产工艺和符合规范要求的环保设施，可确保污染物稳定达标排放 | 符合 |

根据分析，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求。

（2）与国发〔2016〕31号文与新政发〔2017〕25号文的符合性

根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）和《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号），分析本项目的符合性见表1.4-8。

表1.4-8   项目与国发〔2016〕31号和新政发〔2017〕25号符合性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国发〔2016〕31号 |
| 1 | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 | 项目位于工业园区，占用三类工业用地，不涉及耕地集中区域 | 符合 |
| 2 | 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 本次环评包含对土壤环境影响评价，同步落实土壤污染防治措施 | 符合 |
| 3 | 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 本项目位于工业园区，不涉及环境敏感目标 | 符合 |
| 4 | 加强工业废物处理处置。全面整治产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施 | 本项目固体废物纳入厂内固体废物管理，固体废物堆存场所具备防扬散、防流失、防渗漏的基本功能 | 符合 |
| 新政发〔2017〕25号 |
| 1 | （十四）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 本项目包括土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施 | 符合 |
| 2 | （十五）强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业 | 本项目周边不涉及居民区、学校、医疗和养老机构等环境敏感目标 | 符合 |
| 3 | （十六）严控工矿业污染源。6．加强工业废物处理处置。完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施 | 本项目配套有一般工业固废和危险废物收集，处理方案，可确保规范收集和处理，去向明确 | 符合 |

本项目采取的土壤环境保护措施符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）和《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号）相关要求。

（3）与环土壤[2018]22号文符合性判定

项目与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》环土壤[2018]22号文件内容符合性分析见表1.4-9。

表1.4-9               与环土壤[2018]22号文符合性分析一览表

| 相关政策 | 分析内容 | 该企业情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点行业 | 重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。 | 本项目为电镀行业，属于重点行业范畴 | 属于 |
| 重点重金属污染物 | 重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和金属砷。 | 项目涉及重点重金属污染物中的铬 | 涉及 |
| 严格环境准入 | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。 | 项目生产过程采用三价铬钝化工艺，属于涉重金属行业，但项目不涉及重点重金属污染物外排，不需“减量置换”或“等量置换” | 符合环境准入条件 |
|  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。 | 项目用地为工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域。 |  |

由表1.4-9可知，项目对照《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》中相关内容，均符合相关要求。

（4）与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）、《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》（新环固体发〔2022〕88号）符合性判定

表1.4-10               与环固体〔2022〕17号文符合性分析一览表

| 文件名称 | 相关政策 | 分析内容 | 该企业情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于进一步加强重金属污染防控的意见 | 重点行业 | 包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 | 本项目涉及电镀锌，为电镀行业，属于重点行业范畴 | 属于 |
|  | 重点重金属污染物 | 重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 | 项目生产过程涉及三价铬钝化工艺，属于涉重金属行业，但项目不涉及重点重金属污染物外排，不需“减量置换”或“等量置换” | 涉及 |
| 新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案 | （一）重点重金属污染物 | 重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 | 项目生产过程涉及三价铬钝化工艺，但不涉及重点重金属污染物外排。 | 涉及 |
|  | （二）重点行业 | 包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）以及皮革鞣制加工业等6个行业。 | 本项目涉及电镀锌，为电镀行业，属于重点行业范畴 | 属于 |
|  | 6.淘汰落后产能优化布局 | 根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制及淘汰类产业，选址位于乌苏工业园西区。 | 属于 |

（5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》等符合性分析

本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》等政策的相关要求，详见下表：

表1.4-11             项目与相关污染防治政策的符合性

| 名称 | 相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 1.本项目热固性粉末涂料、PE粉均为低VOCs涂料。 2.项目采用静电喷涂、浸塑工艺；生产工序均在室内。 3.含VOCs产品的使用过程中，采取了废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行处理后达标排放。 | 符合 |
|  | 三、末端治理与综合利用 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 | 本项目固化废气采用活性炭吸附+催化燃烧处理有机废气。 | 符合 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 5VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； | 本项目使用热固性粉末涂料、聚乙烯，常温下不会挥发VOCs | 符合 |
|  | 6物料转移和输送 | 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移 | 本项目使用的热固性粉末涂料、聚乙烯均为密闭袋装转移 | 符合 |
|  | 7工艺过程无组织排放控制要求 | 7.3.1企业应建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于3年； | 本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs原辅材料和VOCs产品的相关信息。 | 符合 |
|  |  | 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 | 企业根据相关规范设计通风设备，符合要求 | 符合 |
|  | 10VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 项目使用的热固性粉末涂料为低VOCs含量保型涂料。固化过程产生的有机废气通过活性炭+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放。 VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行 | 符合 |
|  |  | 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外； |  |  |
|  |  | 10.4记录要求 企业应建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台帐保存期限不少于3年。 | 本评价要求企业建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。 | 符合 |
| 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 | 七、有机废气治理设施 | 治理要求。对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。 | 需做好治理设施维护更换、处置情况等台账记录 | 符合 |

### “三线一单”符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新政发〔2021〕18号），新疆维吾尔自治区按照优先保护单元、重点控制单元和一般管控单元，实施分类管控。根据新疆维吾尔自治区环境管控要求，奎屯－独山子经济技术开发区属于重点管控单元，该单元着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》中，克奎乌-博州片区管控要求，严格落实“奎-独-乌”联防联控区内有关法规政策要求。“奎-独-乌”联防联控区和克拉玛依市所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化与生产建设兵团第七师的联防联控，确保区域环境空气质量持续改善。

加强艾比湖、赛里木湖周边地区、博尔塔拉河流域生态防护林地保护，维护区域生物多样性功能。开展奎屯河流域地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。

从污染物排放管控上，执行最严格的大气污染物排放标准；本项目不取用地下水，依托园区供水系统，本项目废水集中收集并纳入配套污水处理站，经处理达标后排入园区管网。

综上所述，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”分区管控方案》。

（2）项目与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性

本项目与《关于印发〈塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（塔行发〔2021〕18号）符合性分析具体如下：

①生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，一般生态空间得到有效保护，维护国家生态安全底线和生命线。部分生态脆弱区生态质量有较大改善，大型生态环境修复工程取得重大成效。

本项目位于乌苏工业园区内，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，不在生态保护红线内。

②环境质量底线。主要污染物排放总量得到有效控制，乌沙区域大气环境质量持续改善，重污染天气持续减少；区域内水体得到有效治理，水污染防治水平实现较大提高，饮用水安全保障水平持续稳定，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定达标；土壤环境质量保持稳定，土壤安全利用水平稳中求升，整体环境监管能力显著提升，环境风险能够得到有效防控。

本项目处于奎-独－乌大气联防联控区，由乌苏市环境质量现状评价可知，本项目所在地环境空气质量判定为达标区。本项目不属于高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等行业项目，项目大气污染物、水污染物可实现达标排放。根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》（新政发〔2018〕66号）、《“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》中““奎―独―乌”区域所有新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准，新（扩、改）建项目污染物排放原则上须实行区域内现已两倍源削减量替代”的规定，项目建设后不会突破区域环境质量底线。

本项目废气排放源全部实现达标排放，废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，项目建设不会对区域环境质量造成大的影响；生产废水经污水处理站处理达标后，与生活污水排入西区污水处理厂处理；产生的各类固体废物均能妥善处置。

本项目所采取的环保措施均能确保污染物对环境质量的影响降到最低，因此项目的建设对环境影响较小；

③资源利用上线。资源利用总量得到控制，节约集约利用水平取得较大提升，地区水资源、能源消耗、土地资源等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。

本项目用水由园区供水管网供给，厂区加强水资源循环利用；项目利用天然气做燃料，不新增区域煤炭消耗量；项目建设利用园区工业用地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。

④生态环境准入清单

全地区国土空间共划定108个环境管控单元，主要为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。

优先保护单元43个。主要包括自然保护地、生态保护红线区和红线外饮用水源保护区、水源涵养区、生态多样性保护区、土地流失防控区、防风固沙区等一般生态空间管控区。自然保护地按照国家公园、自然保护区、自然公园等有关法律法规进行分区管理；生态红线区执行生态保护红线管理办法有关要求；一般生态空间控制区以改善提升生态功能为主要目标，遵循生态环境保护优先、节约集约、绿色发展的原则，开发建设和人为活动应执行相应区域基本草原、生态公益林、天然林保护、饮用水源保护区等有关法律法规要求，严格生态空间占用，保障生态安全底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元41个。主要包括城镇建成区、工业园区、国家规划矿区、地下水开采重点管控区等重点区域。重点管控单元要优化建设用地和产业空间布局，提升资源利用效益，促进绿色低碳发展，有针对性的加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元24个。主要包括优先保护单元和重点保护单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

本项目位于乌苏工业园区内，项目所在地环境管控单元编码：ZH65420220007，名称：乌苏市环境管控单元07，属于重点管控单元，特点是位于四棵树矿区。要素属性：位于煤炭、大气环境高排放区。详见附图1.4-2项目与塔城地区环境管控单元位置关系图，相关符合性分析见表1.4-12。

表1.4-12  项目与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关符合性分析

| 序号 | 方案要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 自治区总体准入要求 |
| A1.2-1 | 严格执行国家产业、环境准入和去产能政策，防止过剩或落后产能跨地区转移。符合国家煤电产业政策的新建煤电、热电联产项目烟气排放执行超低排放标准。国家和自治区大气污染联防联控区域重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标；一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 | 本项目不涉及相关高污染行业，废气排放执行特别排放限值 |
| A1.3-1 | 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，制定调整计划。针对环保治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划。在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品 | 不涉及 |
| A1.4-1 | 一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求 | 本项目符合相关要求 |
| A1.4-3 | 石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工业涂装、包装印刷、油品储运销等涉VOCs排放的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理 | 本项目喷涂、浸塑过程中有VOCs排放，经处理后达标排放。 |
| A3.1-1 | 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出 | 不涉及 |
| A4.5-2 | 到2020年，工业固体废物综合利用率持续提高 | 本项目按要求规范处理固体废物 |
| 自治区管控单元分区管控要求 |
| A6.1-1 | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带 | 根据《环境保护综合名录（2021年版）》，产品均不属于高环境风险产品。 |
| A6.1-2 | 大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目 | 不涉及淘汰工艺 |
| A6.2-1 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复 | 废水经处理后可达标排放，将加强土壤和地下水和土壤防控 |
| A6.3-1 | 定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 | 本项目按要求执行 |
| A6.4-1 | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率 | 本项目按要求执行 |
| 塔城地区管控单元分区管控要求 |
| 1.5 | 加快城市建城区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。退城搬迁的企业重点向地区级以上有该产业布局规划的园区集聚 | 不涉及 |
| 1.6 | 严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作 | 不涉及 |
| 2.1 | 持续推进涉气工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标的企业一律依法停产整治，积极推进控制污染物排放许可制 | 严格管理确保废气达标排放 |
| 2.2 | 对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区（企业） 或未完成大气环境质量目标的地区，暂停该地区（企业）新增相关污染物排放建设项目的环评审批 | 不涉及 |
| 3.1 | 完善环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。大气污染联防联控区域制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险排查工作。园区应建立危险源数据库，并动态更新。建立园区、企业、装置三级应急联动方案，强化区域环境风险应急防范能力 | 本项目实施后，按要求修编应急预案 |
| 3.2 | 县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。“乌昌石”“奎独乌”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级工业园区禁止新建每小时65吨以下燃煤锅炉 | 不涉及 |
| 4.3 | 对地下水超采区采取高效节水、退灌减水、水源置换和机井封填等工程措施，控制超采区地下水位下降速率。到2025年，超采区地下水位下降速率最大值不超过0.50m/a，平均水位下降速率不得超过0.20m/a；到2030年，全部超采区地下水位基本稳定，超采区地下水位下降速率控制在0.10m/a以内。 | 项目用水来自园区供水，不采用地下水 |

本项目不属于重点行业，项目位于大气污染重点控制区，大气污染物将执行特别排放标准，符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

### 选址合理性分析

（1）区域环境敏感性

项目选址位于乌苏工业园区西区，所在区域不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水、地下水水源地分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。

（2）区域环境承载力分析

项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目所在区域地形平坦开阔，有利于大气污染物的输送和扩散。项目实施总量倍量替代削减后，区域相关污染物将进一步减少。项目与周围水体无水力联系，区域地下水满足水环境功能要求，本项目生产废水处理达标后排至园区污水处理厂。评价区环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，且厂区周围无声环境敏感目标。经分析，项目实施后，污染物均可达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。

- 与《新疆维吾尔自治区电镀行业环境准入条件（试行）》符合性

表1.4-7  本项目与《新疆维吾尔自治区电镀行业环境准入条件（试行）》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、选址与规划布局 | （一）新建电镀项目应布局在产业园区，并符合园区规划及规划环评以及环境保护规划要求。 | 本项目位于乌苏工业园区西区，符合园区规划及规划环评要求，符合《推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见》。 | 符合 |
|  |  | （二）以下区域内禁止新建、扩建电镀项目： 1.自然保护区、世界自然遗产保护地、风景名胜区、森林公园、国家地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域。 2.伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水体和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1公里以内，其它Ⅲ类水体岸边500米以内。 3.国家和自治区确定的重金属污染防控重点区域和流域。 4.自治区规定的其它不得建设电镀项目的区域。 | 本项目附近无自然保护区等重点保护区域；距离东侧四棵树河约3.3km；根据《新疆3个县执行重点污染物特别排放限值》：莎车县、鄯善县、富蕴县3个矿产资源开发利用活动集中的县执行重点污染物特别排放限值，项目位于乌苏市不在该范围内。 | 符合 |
| 2 | 三、污染防治和环境影响 | （一）现有电镀生产企业应通过技术改造等方式提升自身污染防治水平，鼓励采用《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》推荐的污染防治技术。 | 本项目生产过程中污染防治技术采用《电镀污染防治可行技术指南》。 | 符合 |
|  |  | （二）电镀生产企业应设置厂内废水预处理设施，并满足《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002）要求。对厂内废水进行分质分类处理，电镀工艺废水经处理符合《电镀污染物排放标准》（GB21900）水污染物排放限值要求，其它废水经处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978）或相应的水污染物排放标准限值要求。厂内预处理达标废水原则上应通过园区或市政排污管网排入园区或区域工业污水处理厂进一步处置。如暂不具备纳管条件，电镀生产企业应采取有效处置措施对厂内预处理达标废水进行综合利用，禁止排入外环境。鼓励有条件的电镀产业园区或工业聚集区对含铬、镉废水进行同类整合、园区化、区域式集中治污。 | 生产废水经厂内污水站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900）标准后排至西区污水处理厂，污水处理工艺符合《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002）要求。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准后排至西区污水处理厂。 | 符合 |
| 符合 |  | （三）严格落实厂区地下水污染防治工作。根据厂区地下水水文地质情况，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）要求，合理确定污染防治分区，开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。生产区域地面应采取防腐、防渗、防积液设计，生产线配备槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并采取相应的防破损、防腐蚀等防护措施。危险废物临时贮存设施地下水防渗、监控措施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），防止污染地下水。 | 生产槽体及生产各区域按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗防腐要求建设，危废暂存库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。 | 符合 |
|  |  | （四）电镀生产工艺废气经气体收集系统收集和净化处理后高空排放，工艺废气污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900）中有关大气污染物排放限值要求，其它废气排放执行国家、自治区相关废气污染物排放标准限值要求。 | 项目生产废气经过处理后达到更严格的《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单要求 | 符合 |
|  |  | （六）强化重金属污染治理设施建设，鼓励电镀生产企业在达标排放的基础上对涉重污染物进行深度处理，建设重金属风险单元围堰和事故应急池，对事故废水进行有效收集和妥善处理，禁止直接外排。 | 本项目涉重污染物按照危废交资质单位处理，建设有事故水池，能够对事故废水进行有效收集和妥善处理 | 符合 |
|  |  | （七）厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 噪声经预测厂界贡献值满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）3类要求 | 符合 |
|  |  | （八）电镀生产企业应推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术，鼓励使用无氰电镀、低六价铬和无六价铬钝化等先进工艺技术。新建、扩建电镀项目鼓励使用自动化生产线。采取节水措施，设置生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置，新建、扩建项目生产线配备多级逆流漂洗、喷淋等节水装置，禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺，对适用镀种应设置带出液回收工序。单层镀生产新鲜水用量≤0.2t/m2，多层镀生产新鲜水用量≤0.4t/m2，水循环回用率≥50%。金属原料综合利用率：锌≥85％、铜≥85％、镍≥95％、铬酐≥60％、铬酐≥60％。电镀生产企业应定期开展清洁生产审核并通过评估、验收。 | 本项目使用三价铬钝化液，电镀锌丝为全自动化生产线，镀锌后设镀液回收池。 | 符合 |

本项目建设符合《新疆维吾尔自治区电镀行业环境准入条件（试行）》要求。

（4）基础设施依托可行性分析

本项目位于乌苏工业园西区，选址地理位置优越，区域交通运输条件较好，园区道路、供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施条件较好。本项目用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区现有水、电、道路等基础设施；项目办公生活垃圾由环卫部门定期清运；生产废水排至厂区污水处理站处理后，通过园区市政污水管网，最终进入西区污水处理厂处理。因此，项目周围环境基础设施较完善，有利于项目的建设。

（5）环境风险的防范和应急措施有效性分析

本项目运营期主要环境风险物质为盐酸、氨水、钝化液、天然气，罐区设置围堰，地面采取相应防渗防腐措施，安装天然气泄漏监测预警系统，加强事故防范管理，制定环境风险应急预案并加强演练，以上措施可有效降低环境风险事故发生概率，风险防范措施有效。

（6）公众参与的认同性分析

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中的相关规定，建设单位在项目环境影响评价工作开展期间正常开展了公众参与工作，对项目相关环境影响评价信息进行了公示，在本项目环境影响评价征求意见稿、拟报批稿公示期间，未收到公众反馈意见。

综上所述，项目位于乌苏工业园西区，周边基础设施较完善，可依托性较好。项目建设内容符合国家、地方相关法律法规政策要求，符合乌苏工业园区总体规划及规划环评的相关要求。同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。项目选址从环境保护角度是可行的。

综上，从环境保护角度，项目选址可行。

## 主要环境问题及环境影响

项目租赁标准化厂房及办公楼，无土建施工仅有设备安装，施工期基本无环境影响；营运期主要关注酸洗废水、含镀锌废水、酸性废气等对周围环境的影响，以及废水、废气、固体废物暂存及地下水污染防治措施的技术经济可行性论证。

## 环境影响评价总结论

乌苏市新材料科技产业园项目的建设符合国家和地方相关产业政策，不涉及生态保护红线；符合园区产业定位和土地利用规划；符合“三线一单”要求。

生产过程中产生的各类废气经过处理后达标排放，经处理达标排放的废气污染物不会对环境构成显著污染，不改变当地环境质量等级；废水排入厂内污水站处理达标后，通过市政污水管网排入乌苏工业园区西区污水处理厂；厂界噪声可满足功能区要求；固体废物全部作减量化、资源化、无害化处置；拟建项目具有较好的清洁生产水平。建设项目运行过程中存在着化学品火灾、泄漏等风险，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范、应急措施后，项目的事故风险属于可接受范围。

拟建项目的建设对当地的经济发展具有一定重要意义，具有良好的社会、经济和环境效益，在落实各项污染防治措施后，从环境影响评价角度考虑，拟建项目是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（10）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

（12）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）；

（13）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

（14）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（15）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（16）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（17）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日）；

（18）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修改）；

（19）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修正）。

### 部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2020年11月30日）；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日）；

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（4）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（5）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于划定并严守生态保护红线的若干意见〉》（2017年2月7日）；

（6）《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）（2021年11月2日）；

（7）《国务院关于全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号，2010年12月21日）；

（8）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

（9）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号，2016年11月21日）；

（10）《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号，2021年1月18日）；

（11）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）（2018年6月16日）；

（13）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号、2016年1月4日）；

（14）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日）；

（15）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号，2018年1月26日）；

（16）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环办〔2014〕197号，2014年12月31日）；

（17）《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2018〕123号，2018年2月13日）；

（18）《关于落实〈水污染防治行动计划〉实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号，2016年12月28日）；

（19）《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号，2019年7月9日）；

（20）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日实施）；

（21）《产业发展与转移指导目录（2018年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第66号，2018年12月20日）；

（22）《危险废物转移管理办法》（部令第23号）（2022年1月1日）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（24）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

（25）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日）；

（26）《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号，2022年3月12日）；

（27）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号，2019年12月20日）；

（28）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2021〕33号，2022年01月24日）；

（29）《“十四五”原材料工业发展规划》（工信部联规〔2021〕212号）；

（30）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号，2021年05月30日）；

（31）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号，2021年02月22日）；

（32）《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年9月22日）；

（33）《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》（2020年5月17日）；

（34）《生态环境部办公厅〈环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案〉的通知》（环办环评函〔2021〕277号）；

（35）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号，2019年6月26日）；

（36）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号，2021年8月4日）；

（37）《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》（环法规〔2021〕107号，2021年11月11日）；

（38）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号，2019年10月16日）；

（39）中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（2020年3月3日）；

（40）《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021年第24号，2021年6月9日）；

（41）《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号，2020年6月23日）；

（42）《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号，2018年1月10日）；

（43）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015年4月16日）；

（44）《关于发布〈重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）〉的公告》（公告2021年第1号，2021年1月5日）；

（45）《关于发布〈一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）〉的公告》（公告2021年第82号，2021年12月30日）；

（46）《重点行业企业挥发性有机物现场检查指南》（生态环境部环境执法局、生态环境部环境工程评估中心编，2020年6月）；

（47）《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》；

（48）《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》；

（49）《工业和信息化部关于印发〈“十四五”工业绿色发展规划〉的通知》（工信部规〔2021〕178号，2021年11月15日）；

（50）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）。

### 地方性法规

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

- 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1号，2017年1月5日）；

- 《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日）；

- 《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》；

- 《关于印发〈新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法〉的通知》（2015年5月11日）；

- 《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（新政函〔2002〕194号，2002年11月16日）；

- 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（新疆维吾尔自治区12届人大9次会议，2014年7月25日）；

- 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区人民代表大会，2018年第15号文，2019年1月1日）；

- 《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号，2005年7月14日）；

- 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2012年12月27日）；

- 《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010年5月1日）；

- 《关于贯彻落实环境保护〈突发环境事件应急预案管理办法〉有关工作的通知》（新环监发〔2011〕696号，2011年12月16日）；

- 《关于印发〈“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）〉的通知》，新党厅字〔2019〕17号；

- 《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》（新党厅〔2018〕74号，2018年9月）；

- 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过，2021年2月5日）；

- 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（2021年08月5日）；

- 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）；

- 《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，塔行发〔2021〕48号，2021.6.26；

- 《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（2016年第45号公告，2016年8月25日）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》；

- 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）；

- 《自治区生态环境厅落实高耗能、高排放项目生态环境源头防控的措施》；

- 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（自治区党委、自治区人民政府印发，2022年7月26日）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（新大气发〔2019〕127号，2019年9月30日）；

- 《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》（新环固体发〔2022〕88号，2022年6月15日）；

- 《关于印发推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见的通知》（新工信产业〔2022〕1号，2022年3月11日）。

### 技术导则及相关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610－2016)；

- 《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

- 《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

- 《排污单位环境管理台账及排污许可执行证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 电镀行业》（HJ984-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ855-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年第25号，2015.10.28）；

- 《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）；

- 《电镀污染防治可行技术指南》（HJ 1306—2023）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

### 项目相关文件及资料

- 电镀工程手册（曾华梁、倪百祥，机械工业出版社）；

- 《电镀手册》（主编：张允诚、胡如南、向容），国防工业出版社；

- 《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》；

- 《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》；

- 《乌苏市新材料科技产业园项目申请报告》，中北工程设计咨询有限公司，2023年10月；

- 建设单位提供的其他资料。

## 评价因子与评价标准

### 环境影响因素识别

本项目租赁园区标准化厂房，场地硬化，不产生生态环境影响。施工期主要为设备安装，环境影响主要为运营期，主要产生废气、废水、噪声以及固废等污染，将相应对生产区周围的环境空气、地下水环境、土壤环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，本项目环境影响因素识别见表2.2-1。

表2.2-1                           环境影响因素分析表

| 影响因素 环境要素 | 自然环境 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 |
| 施工期 | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- |
| 营运期 | 废气 | -1C | -- | -- | -- | -1C |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1C | -- |
|  | 固废 | -1C | -- | -1C | -- | -1C |
|  | 废水 | -- | -1D | -2C | -- | -1C |
|  | 风险 | -1D | -1D | -1D | -- | -1D |
| 备注：（1)“+”表示正效益，“－”表示负效益；（2）数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；（3)“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。 |

由表2.2-1可以看出，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。营运期对环境的不利影响是长期存在的，主要表现在环境空气、地下水、土壤和声环境四个方面。

### 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，并结合建设项目的特点和所在地的环境状况，确定本项目评价因子，详见表2.2-2。

表2.2-2                      评价因子一览表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氯化氢、TSP、非甲烷总烃 | 氯化氢、非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮、PM10、颗粒物 |
| 地下水 | ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-②pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、镍、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物 | 定性分析 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 金属边角料、废氧化铁屑、废拉拔粉、金属废屑、热浸镀锌产生的锌浮渣和锌渣、喷粉、浸塑除尘器收集的粉尘、一般原料包装袋、废酸、酸洗槽沉渣、助镀液再生过程中产生的含铁污泥、热镀锌布袋除尘器收集的锌尘、热镀锌布袋除尘器的废布袋、电镀槽槽渣、废滤芯、污水处理站污泥、化学品废包装桶、废包装袋以及员工生活垃圾。 |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、pH | 氯化氢、锌、铬 |
| 环境风险 | 盐酸、氨水、双氧水、氯化铵、硼酸、硫酸锌、硫酸铝、氢氧化钠、钝化液、电镀液、天然气 | 盐酸、氨水、氢氧化钠、钝化液 |

### 环境功能区划及评价标准

#### 环境功能区划

根据《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见等资料，项目所在地主要环境功能区划情况见表2.2-3。

表2.2-3	                 项目所在区域环境功能区划一览表

| 序号 | 功能区类别 | 项目区域功能区分类及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气功能区 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 水环境功能区 | / | 根据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》及《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》：园区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 3类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 4 | 土壤环境功能区 | 建设用地 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值 |
|  |  | 占地范围外农田 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中风险筛选值 |

#### 环境质量标准

（1）大气环境质量标准

建设项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氯化氢、氨参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准值，详见下表。

表2.2-4                   环境空气质量标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准值 |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |
|  | 日平均 | 15 |  |

（2）地下水环境质量标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体限值见表2.2-5。

表2.2-5                         地下水水质标准

| 序号 | 名称 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 3 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |
| 5 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 11 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 |
| 12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 16 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 17 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 18 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 19 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 20 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |
| 22 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |

（3）土壤环境质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准，具体标准值详见表2.2-6。

表2.2-6                    土壤环境质量标准              单位：mg/kg

| 污染项目 | 筛选值 | 污染项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第二类用地 |  | 第二类用地 |
| 汞 | 38 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 铬 | 5.7 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 铅 | 800 | 苯 | 4 |
| 砷 | 60 | 氯苯 | 270 |
| 铜 | 18000 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 镍 | 900 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 镉 | 65 | 乙烯 | 28 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 苯乙烯 | 1290 |
| 氯仿 | 0.9 | 甲苯 | 1200 |
| 氯甲烷 | 37 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 1，1-二氯乙烷 | 9 | 邻二甲苯 | 640 |
| 1，2-二氯乙烷 | 5 | 硝基苯 | 76 |
| 1，1-二氯乙烯 | 66 | 苯胺 | 260 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2-氯酚 | 2256 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 苯并蒽 | 15 |
| 二氯甲烷 | 616 | 苯并芘 | 1.5 |
| 1，2-二氯丙烷 | 5 | 苯并荧蒽 | 15 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 苯并【K】荧蒽 | 151 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 崫 | 1293 |
| 四氯乙烯 | 53 | 二苯并蒽 | 1.5 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 茚并芘 | 15 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 萘 | 70 |
| 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |

表 2.2-7  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（单位： mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值标准 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |  |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |  |

（4）声环境质量标准

根据区域声环境功能规划，本项目所在地声环境功能区为3类，因此评价区域内环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值详见表2.2-8。

表2.2-8               声环境质量标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类声环境功能区 | 65 | 55 |

#### 污染物排放标准

（1）废气

本项目固化过程天然气燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域标准；

机加工段废气中颗粒物、酸洗工段、盐酸储罐废气中HCl、锌锅除尘废气中颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表3大气污染物特别排放限值。

锌锅燃烧机烟气、退火炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表3大气污染物特别排放限值。

喷粉、浸塑工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；固化、浸塑生产过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，单位产品排放量≤0.3kg/t产品。

无组织排放污染物颗粒物、氯化氢执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表4大气污染物无组织排放限值，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染浓度限值，无组织氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993）表1中的相关标准；生产车间边界非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）附录 A 表 A.1 特别排放限值要求。

项目大气排放标准限值详见表2.2-9。

表2.2-9              大气污染物排放标准一览表

| 污染源 | 污染因子 | 有组织排放浓度限值mg/m3 | 最允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| 酸洗工段、盐酸储罐废气 | HCl | 15 | - | - | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表 3大气污染物特别排放限值 |
| 锌锅 | 颗粒物 | 15 | - | - |  |
| 锌锅燃烧机、退火炉烟气 | SO2 | 150 | - | - |  |
|  | NOx | 300 | - | - |  |
|  | 颗粒物 | 15 | - | - |  |
| 喷粉工序、浸塑 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固化 | 颗粒物 | 30 | - | - | 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域标准 |
|  | SO2 | 200 | - | - |  |
|  | NOx | 300 | - | - |  |
|  | 非甲烷总烃 | 60 | - | - | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 无组织排放（厂界） | HCl | 0.2mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表 4大气污染物无组织排放限值 |
|  | 颗粒物 | 5.0mg/m3 |  |
|  | 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 因《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中仅对氯化氢排放浓度有限制要求（50mg/m3），故本次评价中设计电镀、热镀工序废气污染物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012），且该标准中氯化氢排放浓度严于《电镀污染物排放标准》（GB21900）。 |

厂区内无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放监控要求”。

表2.2-10        厂区内VOCs无组织排放限值           单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）废水

①生产废水

项目设有一条电镀生产线，废水排放执行《电镀污染物综合排放标准》（GB21900-2008）中的表2标准，排至西区污水处理厂。

表2.2-11         电镀污染物排放标准               单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 废水处理站总排口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
| 悬浮物 | 50 |  |  |
| COD | 80 |  |  |
| 氨氮 | 15 |  |  |
| 石油类 | 3.0 |  |  |
| 总锌 | 1.5 |  |  |
| 总铁 | 3.0 |  |  |
| 单位产品基准排水量L/m2（镀件镀层） | 单层镀 | 200 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |

②生活污水

本项目生活污水排至园区下水管网。

3、噪声

本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。

表2.2-12        工业企业厂界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》。

## 评价工作等级

依据“环境影响评价技术导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价级别。

### 大气环境影响评价工作等级

（1）大气环境评价等级判定依据

根据工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%。

式中：—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价工作等级判定表如表2.3-1所示。

表2.3-1                  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准筛选见表2.3-2。

表2.3-2                 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |
| HCl | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准值 |

（3）估算模型参数

估算模式所用的主要参数见表2.3-3。

表2.3-3                 估算模式主要参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 | 39.5℃ |
| 最低环境温度 | -34.8℃ |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 是 |
| 地形数据分辨率/m | 90 |

（4）确定大气评价等级

项目大气评价等级计算结果见表2.3-4。

表2.3-4                  污染物落地浓度占标率估算结果

| 序号 | 污染源名称 | SO2¦D10(m) | TSP¦D10(m) | PM10¦D10(m) | 氮氧化物NOX¦D10(m) | 非甲烷总烃¦D10(m) | 氯化氢¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 2.39¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 2 | P2 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 1.19¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 3 | P3 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 4.06¦0 |
| 4 | P4 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 5 | P5 | 0.24¦0 | 0.00¦0 | 0.21¦0 | 1.67¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 6 | P6 | 0.33¦0 | 0.00¦0 | 0.29¦0 | 2.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 7 | P7 | 0.33¦0 | 0.00¦0 | 0.29¦0 | 2.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 8 | P8 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 1.67¦0 |
| 9 | P9 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.59¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 10 | P10 | 0.19¦0 | 0.00¦0 | 0.17¦0 | 1.28¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 11 | P11 | 0.20¦0 | 0.00¦0 | 0.18¦0 | 1.40¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 12 | P12 | 0.20¦0 | 0.00¦0 | 0.18¦0 | 1.40¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 13 | P13 | 0.19¦0 | 0.00¦0 | 0.17¦0 | 1.28¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 14 | P14 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.16¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 15 | P15 | 0.15¦0 | 0.00¦0 | 0.14¦0 | 1.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 16 | P16 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.38¦0 |
| 17 | P17 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.98¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 18 | P18 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 5.04¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 19 | P19 | 0.02¦0 | 0.00¦0 | 0.03¦0 | 0.29¦0 | 0.03¦0 | 0.00¦0 |
| 20 | P20 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.02¦0 | 0.26¦0 | 0.05¦0 | 0.00¦0 |
| 21 | P21 | 0.03¦0 | 0.00¦0 | 0.06¦0 | 0.60¦0 | 0.05¦0 | 0.00¦0 |
| 22 | 2号车间 | 0.00¦0 | 2.34¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 23 | 3号车间 | 0.00¦0 | 1.33¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 24 | 5号车间 | 0.00¦0 | 0.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 | 0.00¦0 |
| 各源最大值 | 0.33 | 2.34 | 5.04 | 2.29 | 0.31 | 4.06 |

由表2.3-4可知，项目排放的各大气污染物的最大占标率为5.04%＜10%，本项目不属于高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，因此本项目环境空气影响评价工作等级定为二级。本次评价范围以本项目为中心，边长5km的矩形区域。

### 地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级的确认是根据建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

水污染环境影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级见下表。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。

表2.3-5                  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目建成后，产生的废水主要为生产工艺废水、生活污水。工艺废水进入废水处理站，废水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2标准。生活污水排至市政下水管网。

综上所述，本项目废水排放方式为间接排放，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，给出简要的环境影响分析即可。

### 声环境影响评价工作等级

因本建设项目所在地规划为工业区，该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口数量变化不大，因此，建设项目噪声评价工作等级为三级。

### 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中附录A——地下水环境影响评价行业分类表，拟建项目属于“I金属制品51、表面处理及热处理加工，有电镀工艺的”，地下水环境影响评价类别为III类。

评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，地下水环境敏感程度分级表见表2.3-6。

表2.3-6                    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.3-7                    地下水环境评价等级判别

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 二 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中III类项目。项目地下水评价区域不属于集中式饮用水水源准保护区及其以外的补给径流区，不属于国家设定的地下水环境相关的其他保护区，不属于环境敏感区。

由表2.3-7可知，项目地下水环境评价等级三级。

### 2.3.4土壤环境评价工作等级

（1）占地规模

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地为永久占地。本项目租赁乌苏工业园西区标准化厂房，5座车间占地面积146209.4m2，折合约为14.62094hm2＞5hm2，属于中型建设项目。

（2）敏感程度

表2.3-8	                        污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据实际调查，本项目地块为工业用地，南侧、西侧、北侧为农田，周边土壤环境敏感程度为敏感。

（3）评价等级判定

对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）表4，拟建项目土壤环境影响评价等级判定依据见下表。拟建项目属于I类中型建设项目，区域土壤敏感程度为敏感，因此评价等级为一级。

表2.3-9                   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | Ⅱ类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

### 生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022） 中规定：“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 ”

本项目位于乌苏工业园西区，为规划的三类工业用地，项目建设厂址选择符合园区相关规划环评要求，不涉及生态敏感区。

因此本次评价无需确定生态评价等级，仅进行生态影响简单分析。

### 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，评价工作等级划分见表2.3-10。

表2.3-10                  环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

大气环境、地下水环境的风险潜势均为I，由上表可知，大气环境、地下水环境的风险评价等级均为简单分析。详细判定过程见5.8.3节。

## 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1                       建设项目评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设项目厂址为中心，边长5km的矩形区域范围 |
| 地表水环境 | 无 |
| 地下水环境 | 以项目下游2km，两侧各1km，上游1km为界，共计约6km2范围 |
| 土壤 | 厂区占地范围内及占地范围外1000m |
| 声环境 | 建设项目厂区厂界向外200m范围 |
| 生态环境 | 简单分析，厂界内区域 |
| 风险评价 | 本项目环境风险评价等级为简单分析，大气环境风险评价范围同大气环境评价范围，地下水环境风险评价范围同地下水环境评价范围。 |

项目各环境要素评价范围及周边敏感目标分布图见附图2.4-1。

## 主要环境保护目标

根据对建设项目周边环境的调查，项目所在区域主要环境敏感区及保护目标详见表2.5-1。

表2.5-1                  主要环境保护目标统计表

| 环境要素 | 名称 | 与厂界相对位置 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保护对象 | 方位 | 相对厂界距离/m |  |
| 大气环境 | 园区办公室 | 居住人群（约60人） | NE | 2400 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 牧民新村 | 居住人群（约170人） | SE | 2180 |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围内无声环境敏感目标 | - | - | - | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 地下水环境 | 厂址及附近区域地下水 | - | - | - | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 环境 | 厂址及附近农田 | - | - | - | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) |
| 生态 | 区域生态 | - | - | - | 保护现有生态环境不被破坏 |

# 项目概况

## 拟建项目概况

### 项目名称、性质、建设地点及总投资

项目名称：乌苏市新材料科技产业园项目；

建设单位：新疆瑞晟新材料科技有限公司；

建设地点：乌苏工业园区西区，经五路西侧，拟建纬十路北侧，西侧为农田（园区发展备用地），北侧为农田（园区发展备用地）。厂址中心地理坐标为北纬44°19′27.026″，东经84°16′37.260″；租赁标准化厂房（建设中）。详见项目区地理位置图附图3.1-1及卫星影像图附图3.1-2。

建设性质：新建；

行业类别：C3360金属表面处理及热处理加工；

建设周期：4个月；

项目总投资及环保投资：97886.11万元，其中环保投资1576万元，占比1.61%；

劳动定员及生产班次：项目员工160人，年工作300天。工作时间：采用2班工作制，每班工作10h，年工作时间6000小时。其中喷塑、浸塑工作时间为3000h。

建设周期：2024年5月施工，2024年7月投产，建设周期3个月。

### 项目建设内容

项目占地面积为146209.4平方米，约为219.3亩。共租赁5栋标准化厂房，占地面积61436.1m2；1栋办公宿舍楼，占地面积1478.8m2；并配套建设一座污水站。

本项目包括主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程，具体建设内容情况见下表。

表3.1-1                   项目建设内容组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 工程规模和内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 电力铁塔、市政护栏生产车间 | 2#厂房，门式钢架结构，建筑面积为9600平方米；设电力铁塔、市政护栏机加工生产线 |
|  |  | 光伏支架生产车间 | 3#厂房，门式钢架结构，建筑面积为9600平方米；设光伏支架机加工生产线 |
|  |  | 热镀锌车间 | 4#厂房，门式钢架结构，建筑面积为25380平方米，设热镀锌结构件生产线1条，产能为10万吨/年，生产线面积为9120平方米。 |
|  |  | 拔丝车间 | 4#厂房内，拔丝生产线占地面积为3780平方米 |
|  |  | 高尔凡丝车间 | 4#厂房内，高尔凡丝生产线占地面积为12480平方米，设高尔凡丝生产线4条，产能为10万吨/年。 |
|  |  | 电镀、喷塑、丝网生产车间 | 5#厂房，门式钢架结构，建筑面积为11520平方米，设电镀锌生产线1条，产能为3万吨/年；喷塑线2条，浸塑线4条。 |
| 2 | 辅助工程 | 办公生活区 | 租赁综合服务中心1栋，地上建筑面积为3011.91平方米，地下建筑面积为1289.60平方米，用于办公与职工休息室 |
| 3 | 储运工程 | 丝网成品间 | 1#厂房，门式钢架结构，建筑面积为3456平方米，为原料及产品储存间，由汽车运输出厂 |
|  |  | 化学品仓库 | 位于3#车间、4#车间内，面积分别为100平方米和72平方米 |
|  |  | 盐酸储罐区 | 热镀锌件线配套建设2×30m3盐酸储罐，2×30m3废酸储罐。 高尔凡丝线配套建设2×30m3盐酸储罐，2×30m3废酸储罐。 |
|  |  | 主要原辅材料 | 项目钢板、待镀工件、盘条均由汽车运输，进场后在电力铁塔、市政护栏生产车间、光伏支架车间划定的原料场地暂存 |
| 4 | 公用工程 | 给水 | 供水来源为园区净水厂，净水厂现状供水能力达3万m3/d |
|  |  | 供电 | 项目由园区电网供给 |
|  |  | 供热 | 项目锌锅、退火炉等设备用热采用天然气加热，其余工序采用余热，办公室冬季供暖由园区集中供暖。 |
|  |  | 供气 | 依托园区天然气供给系统 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 铁塔、护栏机加工线 | 切割、打磨粉尘集气经布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA001） |
|  |  |  | 光伏支架机加工线 | 切割、打磨粉尘集气经布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA002） |
|  |  |  | 1条热镀件生产线 | 酸洗工序设1套酸洗槽全封闭+酸雾吸收塔+15m高排气筒（DA003） |
|  |  |  |  | 热浸锌锅烟气设1套锌锅车间内全封闭侧吸+布袋除尘器+15m高排气筒（DA004） |
|  |  |  |  | 锌锅加热工序采用天然气为燃料，设置1根15m高排气筒（DA005） |
|  |  |  | 4条高尔凡丝生产线 | 退火工序每2条高尔凡丝线设置1台退火炉，共2台，通过2根15m高排气筒排放（DA006、DA007） |
|  |  |  |  | 每条高尔凡丝生产线均采取酸洗槽全封闭，四条线采用1套酸雾吸收塔+15m高排气筒（DA008） |
|  |  |  |  | 热浸锌锌锅全封闭，四条线废气采用1套布袋除尘+15m高排气筒（DA009） |
|  |  |  |  | 热浸锌锌锅加热工序采用天然气为燃料，每2个锌锅加热废气设置1根15m高排气筒，共2根（DA010-DA011） |
|  |  |  |  | 热浸高尔凡锅加热工序采用天然气为燃料，每2个高尔凡锅加热废气设置1根15m高排气筒，共2根（DA012-DA013） |
|  |  |  |  | 热浸高尔凡锅全封闭，四条线废气采用1套布袋除尘+15m高排气筒（DA014） |
|  |  |  | 1条电镀锌丝 | 退火工序设置1台退火炉，通过1根15m高排气筒排放（DA015） |
|  |  |  |  | 酸洗工序设1套酸洗槽全封闭+酸雾吸收塔+15m高排气筒（DA016） |
|  |  |  | 2条喷塑生产线 | 每条静电喷粉废气经过旋风+布袋除尘的二级回收喷粉系统处理通过15m高排气筒排放，共2根（DA017、DA018） |
|  |  |  |  | 每条固化有机废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过15m排气筒排放，共2根（DA019、DA020） |
|  |  |  | 4条浸塑生产线 | 浸塑、固化工序有机废气收集后经布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过15m排气筒排放（DA021） |
|  |  |  | 其他废气 | 车间封闭，加强管理 |
|  |  | 废水处理 | 生活污水经厂区东北角化粪池（100m3）预处理后排入下水管网，最终进入西区污水处理厂处理 |
|  |  |  | 新建一座污水处理站（采用工艺为预曝调节+混凝沉淀+石英砂过滤器），处理能力为720m3/d，生产废水排至废水处理站处理，最终进入西区污水处理厂处理。 |
|  |  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、隔声减振等措施 |
|  |  | 固废处理 | 生活垃圾由环卫部门统一收集，由园区环卫部门统一处理。 |
|  |  |  | 金属边角料、废氧化铁屑、金属废屑、一般包装袋、锌浮渣、锌渣、除尘灰、废拔丝粉外售综合利用。 |
|  |  |  | 酸洗槽槽渣、助镀液再生废渣、污水处理站污泥、镀锌锅除尘设施收集的粉尘、电镀废滤芯、电镀渣、废活性炭、废机油、含铁污泥、废旧布袋、沾染化学品废包装物等，危险废物贮存库位于4#车间西北角、5#车间东南角100m2。 |
|  |  | 地表防渗及风险防范 | 生产线管道下部设置有接水盘，车间化学品暂时存放处、车间危险废物暂时存放处、车间废水分类收集池按重点防渗区进行防渗，生产车间重点防渗区之外的区域按照一般防渗区进行防渗。 |

### 项目产品方案

本项目产品规模详见表3.1-2。

表3.1-2                      项目产品规模一览表

| 产品 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电力铁塔类（钢管组合塔、钢管塔、钢管等） | 5万吨 | -- |
| 高速公路护栏、公路护网、护栏等 | 5万吨 | -- |
| 高尔凡丝（Φ1.6～4.0） | 5万吨 | -- |
| 电镀锌丝（Φ1.6～4.0） | 3万吨 | -- |
| 丝网 | 5万吨 | 高尔凡丝网3万吨，喷塑网1万吨，浸塑网1万吨 |
| 电力钢绞线 | 2万吨 | -- |
| 10GW光伏支架 | 5万吨 | -- |

图3.1-1       项目各生产线上下游关系图

①根据不同的客户要求，项目购进的铁丝规格和镀覆的锌层厚度均不同，据建设单位大体统计数据，镀锌丝的平均直径约2.0mm，电镀镀层厚度约为2.1μm，热镀（锌、高尔凡）镀层厚度约为31μm（锌为23μm，高尔凡为8μm）。锌密度为7.14t/m3，铁丝密度7.85t/m3。本项目镀锌消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3                 项目镀锌丝消耗情况一览表

| 产品名称 | 规格（平均） （mm） | 产能 （万t/a) | 上锌量 (g/m2) | 镀锌面积 （万m2) | 镀锌层的质量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀锌丝 | 2 | 3 | 14.99 | 764.3 | 114.6 |
| 热镀高尔凡丝 | 镀锌 | 2 | 10 | 164.22 | 2547.8 | 4184 |
|  | 镀高尔凡 | 2.023 |  | 57.12 | 2577.1 | 1472 |
| 《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》（GB/T20492-2019）镀层重量≥215g/m2 |

②结构件产品规格与镀锌面积关系如下：

表3.1-4           本项目镀锌件面积及镀锌量关系一览表

| 产品 | 规格尺寸 | 钢铁构件平均 厚度 | 钢铁构件密度 | 产能 （万t/a) | 钢铁构件两面面积 | 镀锌表面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌 钢铁构 件 | 铁塔类 | 1700mm*150—500mm | 6mm | 7.85t/m3 | 5 | 5万÷7.85t/m3÷0.006m×2=212.3万m2 | 254.8万m2 |
|  | 交通设施 | 4320mm*310mm、4320mm*560mm | 4mm | 7.85t/m3 | 3 | 3万t÷7.85t/m3÷0.004m×2=191.1万m2 | 229.3万m2 |
|  | 其他 | 40mm*60mm、75mm*50mm | 4mm | 7.85t/m3 | 2 | 2万t÷7.85t/m3÷0.004m×2=127.4万m2 | 152.9万m2 |
| 注：镀锌钢铁构件总表面积按钢铁构件两面面积的1.2倍计算。项目产品大都为非标。 |

本项目钢铁构件需热镀锌表面积为参考《污染源源强核算技术指南 电镀工业》（HJ984-2018）中电镀工件面积计算方法。

本项目锌钢铁构件镀锌厚度88μm、镀锌总表面积637万m2、锌密度7.14t/m3，本项目产品镀锌质量为4548.18t。

根据金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层相关技术标准要求，热镀锌镀层普遍要求大于等于65微米，460克/平米，本项目热镀锌层平均厚度为88微米，628.7克/平米，满足生产需要。本项目产品符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912-2002）、《金属和其它无机覆盖层关于厚度测量的定义和一般规则》（GB/T12334-2001）。

### 项目主要原辅材料消耗及物料理化性质

本项目原辅材料主要从疆内市场自行采购，项目建成投入运营后所需的主要原材料见表3.1-5。

表3.1-5                      原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 单位 | 用量 | 最大贮存量 | 包装方式 | 用途 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力铁塔机加工生产线 |
| 1 | 钢板 | 固态 | t/a | 50000 | 2000 | 直接堆放 | / | 原辅堆场 |
| 2 | 焊丝 | 固态 | t/a | 135 | 20 | 箱装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 3 | CO2气体 | 气态 | 瓶/a | 150 | 20 | 瓶装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 4 | 乙炔 | 气态 | 瓶/a | 150 | 20 | 瓶装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 5 | 氧气 | 气态 | 瓶/a | 450 | 30 | 瓶装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 市政护栏机加工生产线 |
| 1 | 带钢 | 固态 | t/a | 50000 | 2000 | 直接堆放 | / | 原辅堆场 |
| 光伏支架机加工生产线 |
| 1 | 带钢 | 卷装 | t/a | 50000 | 2000 | 直接堆放 | / | 原辅堆场 |
| 2 | 焊丝 | 液体 | t/a | 30 | 1 | 箱装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 3 | CO2气体 | 气态 | 瓶/a | 50 | 20 | 瓶装 | 焊接 | 原辅堆场 |
| 拔丝生产线 |
| 1 | 拉丝粉 | 固态 | t/a | 150 | 10 | 袋装 | 拉丝 | 原辅堆场 |
| 热镀锌件生产线 |
| 1 | 盐酸（31%） | 液态 | t/a | 1200 | 109 | 储罐 | 酸洗液 | 盐酸储罐区 |
| 2 | 三价铬钝化液 | 液态 | t/a | 200 | 10 | 桶装 | 钝化工序 | 危化品仓库 |
| 3 | 氯化锌（96%） | 固态 | t/a | 60 | 20 | 袋装 | 配制助渡剂 |  |
| 4 | 氯化铵（96%） | 固态 | t/a | 60 | 20 | 袋装 |  |  |
| 5 | 锌锭（99.995%） | 固态 | t/a | 5100 | 2000 | 捆装 | 镀锌 | 原辅堆场 |
| 6 | 双氧水（25%） | 液态 | t/a | 60 | 3 | 桶装 | 沉淀铁离子 | 危化品仓库 |
| 7 | 氨水（27%） | 液态 | t/a | 24 | 6. | 桶装 |  |  |
| 8 | 酸雾抑制剂 | 液态 | t/a | 10 | 5 | 桶装 | 酸洗池 | 原辅堆场 |
| 高尔凡丝生产线 |
| 1 | 中碳钢盘条 | 固态 | t/a | 10万 | 5000 | 直接堆放 | / | 原辅堆场 |
| 2 | 盐酸（31%） | 液态 | t/a | 400 | 109 | 储罐 | 酸洗液 | 盐酸储罐区 |
| 3 | 锌锭（99.995%） | 固态 | t/a | 4700 | 2000 | 捆装 | 镀锌 | 原辅堆场 |
| 4 | 高尔凡 | 固态 | t/a | 1600 | 500 | 直接堆放 | 镀锌 | 原辅堆场 |
| 5 | 氯化锌（96%） | 固态 | t/a | 84 | 20 | 袋装 | 配制助渡剂 | 危化品仓库 |
| 6 | 氯化铵（96%） | 固态 | t/a | 84 | 20 | 袋装 |  |  |
| 7 | 双氧水（25%） | 液态 | t/a | 24 | 3.0 | 桶装 | 沉淀铁离子 | 危化品仓库 |
| 8 | 氨水（27%） | 液态 | t/a | 80 | 6.0 | 桶装 |  |  |
| 9 | 酸雾抑制剂 | 液态 | t/a | 7 | 5 | 桶装 | 酸洗池 | 原辅堆场 |
| 电镀锌丝生产线 |
| 1 | 低碳钢盘条 | 固态 | t/a | 30000 | 3000 | 卷 | / | 原辅堆场 |
| 2 | 锌锭（99.995%） | 固态 | t/a | 120 | 2000 | 捆装 | 镀锌 | 原辅堆场 |
| 3 | 硫酸锌（98%） | 固态 | t/a | 11 | 1 | 袋装 | 电镀 | 危化品仓库 |
| 4 | 硫酸铝（98%） | 固态 | t/a | 11 | 1 | 袋装 |  |  |
| 5 | 硼酸（99.6%） | 固态 | t/a | 16 | 1 | 袋装 |  |  |
| 6 | 光亮剂 | 液态 | t/a | 0.9 | 0.2 | 桶装 |  |  |
| 7 | 盐酸（31%） | 液态 | t/a | 120 | 109 | 储罐 | 酸洗液 | 盐酸储罐区 |
| 8 | 酸雾抑制剂 | 液态 | t/a | 2 | 5 | 桶装 | 酸洗池 | 原辅堆场 |
| 9 | 氢氧化钠 | 固态 | t/a | 20 | 2 | 袋装 | 酸雾 | 危化品仓库 |
| 喷、浸塑生产线 |
| 1 | 铁丝 | 固态 | t/a | 20000 | 1000 | 直接堆放 | / | 原辅堆场 |
| 2 | 热固性粉末涂料 | 固态 | t/a | 150 | 100 | 袋装 | 喷涂 | 原辅堆场 |
| 3 | 聚乙烯 | 固态 | t/a | 500 | 80 | 袋装 | 浸塑 | 原辅堆场 |
| 能耗 |
| 1 | 水 | -- | m3 | 28878.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 电 | -- | kW ·h | 4.5×107 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 天然气 | -- | 万m3 | 457.72 | -- | -- | -- | -- |

项目主要原辅材料理化性质见表3.1-6。

表3.1-6                建设项目主要原辅材料理化性质

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 锌（Zn) | 锌是一种银白色略带淡蓝色金属，熔点为419.5℃。在室温下，性较脆；100～150℃时，变软；超过200℃后，又变脆。锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225℃后，锌剧烈氧化。锌在空气中很难燃烧，在氧气中发出强烈白光。锌锭的用途：主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等，锌与其他金属的合金在电镀、喷涂等行业得到广泛的应用。 |
| 高尔凡 | 高尔凡是一种合金金属涂层，也是一种国际新兴的一种新材料，它是由5%铝-95%锌和少量的稀土合金组成，项目先镀锌，再镀高尔凡，铝含量为7.2%，其他合金含量为0.26%，锌含量为92.54%。 |
| 盐酸（HCl) | 盐酸，是氯化氢的水溶液。无色液体，有刺激性气味，有腐蚀性。与水、乙醇混溶。盐酸是一种强酸，浓盐酸具有极强的挥发性。危险性类别：腐蚀、易致毒-3、易致爆，受公安部门管制。 |
| 氢氧化钠（NaOH) | 氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，白色结晶性粉末，相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。危险性类别：第8..2类碱性腐蚀品。 |
| 氯化锌（ZnCl2) | 白色粒状、棒状或粉末，无气味，熔点约290℃。可溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚等，不溶于液氨。潮解性强，灼热时有浓厚的白烟生成。具有腐蚀性，有毒。 |
| 氯化铵（NH4Cl) | 无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。分子式NH4Cl，分子量53.49，饱和蒸汽压0.133kPa，沸点520℃。相对密度(水=1)2.12，微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。加热至100℃时开始显著挥发，加热至350℃升华，（不同于碘升华，该变化是化学变化），337.8℃时离解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。急性毒性：LD50：1650mg/kg（大鼠经口）。 |
| 双氧水（H2O2) | 无色透明液体。熔点-0.41℃，沸点150.2℃，相对密度1.4067，于水、醇、乙醚，不溶于石油醚。 |
| 硼酸（H3BO3) | 无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感，无臭味。熔点185℃，沸点300℃，相对于水的密度1.44。溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油 |
| 硫酸锌（ZnSO4) | 分子量：161.45，相对密度1.957，熔点100℃,500℃以上分解。无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩。本品不燃，具刺激性。易溶于水 |
| 硫酸铝（Al2(SO4)3） | 硫酸铝是一种无机化合物，分子量为342.15，为白色结晶性粉末。熔点770℃，密度2.71g/cm3，溶于水、不溶于乙醇。 |
| 光亮剂 | 主要含有苄叉丙酮、苯甲酸钠、烟酸、扩散剂NNO组成，亚苄基丙酮，分子式：C10H10O，分子量：146.19，密度1.0377g/mL，熔点41.5℃，沸点260℃。白色或浅黄色结晶，可燃，具有香豆素气味。易溶于硫酸、乙醇、乙醚、苯和氯仿。苯甲酸钠（C7H5NaO2），分子量：144.11，密度1.44g/cm3，沸点249.3℃，熔点大于300℃。本品为白色颗粒、粉末或结晶性粉末，无臭，味微甜带咸。易溶于水，微溶于乙醇。烟酸（C6H5NO2）分子量：123.11，相对密度1.473，熔点236℃。溶于水，不溶于丙二醇、氯仿、醚及脂类溶液。无色针状结晶，无气味，微有酸味。亚甲基二萘磺酸钠，微黄色粉末，易溶于水。 |
| 拉丝粉 | 拉丝粉是金属丝拉拔过程中的工艺润滑材料。它的主要成分是石灰、水、动物油、石蜡、肥皂、硬脂酸、滑石粉和碱。其最主要的作用是在被拉金属与拉丝模模壁之间形成一层润滑膜，减小界面间的摩擦，减小拉拔时的力能消耗；防止因发热而发生金属在模壁上的粘结，以降低拉拔时的能耗和温升，延长拉丝模的使用寿命，保证产品的表面质量，并使变形均匀。 |
| 聚乙烯 | 最简单的高分子有机化合物，结构式为〔-[CH2-CH2]-〕n。聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能，易燃烧且离火后继续燃烧。高密度聚乙烯熔点范围为 132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差，但刚性差，燃烧时少烟，低压聚乙烯使用温度可达100℃。 |
| 酸雾抑制剂 | 淡黄色半透明液体，腐蚀抑制剂5%～20%，抑雾剂5%～10%，表面活性剂10%～20%，水余量 |
| 三价铬钝化剂 | 主要有以下几部分组成：主盐（硫酸铬、硝酸铬或氯化铬）、配位剂（柠檬酸、葡萄糖酸、丁二酸等有机酸）、氧化剂（硝酸钠、 硝酸钾）、辅助成膜物（硼酸等）。其毒性较小， 废水易处理。 |

项目采购的锌锭符合国家标准《锌锭》(GB/T470-2008)，锌锭化学成分见表3.1-7。

表3.1-7                锌锭化学成分一览表

| 牌号 | 化学成分（％) |
| --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |

### 生产设备

工程生产设备见表3.1-8。

表3.1-8                       项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔生产线 |
| 1 | 冲孔20生产线 | BL2020 | 1 | 台 |
| 2 | 冲孔07生产线 | JNC0707 | 1 | 台 |
| 3 | 激光切割机 | MAX12000W | 1 | 台 |
| 4 | 焊机 | nb-500 | 2 | 台 |
| 5 | 角钢切角机 | 200TQJ | 2 | 台 |
| 6 | 压力机 | 200THQ | 3 | 台 |
| 7 | 焊机 | 500D | 1 | 台 |
| 8 | 埋弧焊机 | MHHJ-3000 | 1 | 台 |
| 9 | 冲床 | CC1426 | 1 | 台 |
| 10 | 摇臂钻 | Z50 | 1 | 台 |
| 11 | 钻线 | BL2532 | 1 | 台 |
| 12 | 锯床 | 3060 | 1 | 台 |
| 13 | 气保焊机 | 500X | 1 | 台 |
| 14 | 气保焊机 | 630X | 1 | 台 |
| 15 | 焊机 | 315 | 4 | 台 |
| 16 | 钢管内纵缝埋弧焊机 | TNFM | 1 | 台 |
| 17 | 数控清根机 | TQC250-2QX | 1 | 台 |
| 18 | 数控铲背机 | TQC250-2C | 1 | 台 |
| 19 | 中捷80钻床 | 3080*2 | 2 | 台 |
| 20 | 剪板机 | 16*2500 | 1 | 台 |
| 21 | 高速数控生产线 | TAPM2020 | 1 | 台 |
| 22 | 高速数控生产线 | TAPM1010 | 1 | 台 |
| 23 | 冲孔机 | TPP103 | 1 | 台 |
| 24 | 高速数控生产线 | TAPM1010-3 | 1 | 台 |
| 25 | 数控线 | TBL1412 | 1 | 台 |
| 26 | 数控钻 | BL2532 | 1 | 台 |
| 27 | 数控板冲 | TPP103 | 1 | 台 |
| 28 | 剪板机 | Q11-20*2500 | 1 | 台 |
| 29 | 摇臂钻床 | Z3080 | 1 | 台 |
| 30 | 清根机 | XGC250-2X | 1 | 台 |
| 31 | 铲背机 | XGC250-2C | 1 | 台 |
| 32 | 平面钻 | PD16 | 1 | 台 |
| 33 | 板冲 | PP103 | 1 | 台 |
| 34 | 激光切割机 | 6000W—13025S | 1 | 台 |
| 市政护栏机加工生产线 |
| 1 | 开卷机 | Zj260 | 4 | 台 |
| 2 | 挤压机 | 1000 | 6 | 台 |
| 3 | 钻孔机 | Tk30 | 4 | 台 |
| 4 | 剪板机 | / | 4 | 台 |
| 光伏支架机加工生产线 |
| 1 | 开卷机 | —— | 4 | 台 |
| 2 | 整平机 | 152-157 | 3 | 台 |
| 3 | 冲床 | —— | 5 | 台 |
| 4 | 二保焊机 | —— | 10 | 台 |
| 5 | 打磨机 | —— | 3 | 台 |
| 拔丝生产线 |
| 1 | 拔丝机 | BSG 直进式分体水箱 | 20 | 台 |
| 2 | 立杆放线器 | —— | 20 | 台 |
| 3 | 二辊剥壳机 | —— | 20 | 台 |
| 4 | 工字轮收线机 | 15kW | 20 | 台 |
| 热镀件生产线× 1条 |
| 1 | 锌锅 | 14.5×2.2×3.5m | 1 | 个 |
| 2 | 酸槽（精洗） | 14.9×4.57×3.5m（长宽高） | 6 | 个 |
| 3 | 酸槽（中洗） | 14.9×4.57×3.5m（长宽高） | 6 | 个 |
| 4 | 酸槽（粗洗） | 14.9×4.57×3.5m（长宽高） | 6 | 个 |
| 5 | 水洗槽 | 14.9×2.27×3.5m | 1 | 个 |
| 6 | 助镀槽 | 14.9×2.27×3.5m | 1 | 个 |
| 7 | 冷却池 | 14.9×2.27×3.5m | 1 | 个 |
| 8 | 钝化池 | 14.9×2.27×3.5m | 1 | 个 |
| 9 | 助镀液再生设备 | —— | 1 | 套 |
| 高尔凡丝生产线×4条 |
| 1 | 放线工字轮 | 80×600工字轮 | 200 | 个 |
| 2 | 燃气退火炉 | 18×2.5×3m | 2 | 座 |
| 3 | 酸洗槽 | 16×2.5×1.2m | 4 | 个 |
| 4 | 清洗槽 | 1.5×2×1m | 4 | 个 |
| 5 | 助镀池 | 2×1.5×1m | 4 | 个 |
| 6 | 烘干板 | 3×2.2×0.2m | 4 | 个 |
| 7 | 镀丝龙门架 | 2×3m | 4 | 个 |
| 8 | 锌锅 | 4.5×2.2×0.9m | 4 | 台 |
| 9 | 高尔凡锅 | 4.5×2.2×0.9m | 4 | 台 |
| 10 | 倒立梅花收线 | 18×2.2×3m | 4×30 | 头 |
| 11 | 液压打包机 | —— | 16 | 台 |
| 12 | 助镀液再生设备 | —— | 1 | 套 |
| 13 | 氮气抹拭系统 | —— | 8 | 套 |
| 14 | 捻股机 | —— | 6 | 台 |
| 15 | 合绳机 | —— | 2 | 台 |
| 电镀镀锌丝生产线×1条 |
| 1 | 整流器 | 6kA | 4 | 台 |
| 2 | 整流器 | 8kA | 1 | 台 |
| 3 | 对焊机 | 5~10kV | 2 | 台 |
| 4 | 收线机 | 4kW×48 | 2 | 台 |
| 5 | 退火炉 | L24-48，26000×2800 | 1 | 台 |
| 6 | 冷却水洗槽 | 3.0×2.3×0.70m | 1 | 座 |
| 7 | 封闭酸洗槽 | 22.0×2.3×1.4m | 1 | 座 |
| 8 | 2道水洗槽 | 4.0×2.3×0.7m | 2 | 座 |
| 9 | 电镀槽 | 18×2.3×0.7m | 1 | 座 |
| 10 | 药液回收槽 | 4.0×2.3×0.35m | 1 | 座 |
| 11 | 2道水洗槽 | 4.0×2.3×0.7m | 2 | 座 |
| 12 | 1道热水槽 | 4.0×2.3×0.7m | 2 | 座 |
| 13 | 旋涡风机 | FG-3.8kW | 2 | 台 |
| 14 | 烘干器 | —— | 1 | 台 |
| 15 | 过滤系统 | —— | 1 | 套 |
| 16 | 天车 | LD-10 | 1 | 台 |
| 5号车间（丝网） |
| 1 | 金属织网机 | —— | 100 | 台 |
| 2 | 焊网机 | —— | 60 | 台 |
| 3 | 粉末喷涂线 | 每条生产线包括1台喷粉室、1台固化室（含燃烧机1台） | 2 | 套 |
| 4 | 叉车 | —— | 2 | 台 |
| 5 | 浸塑线 | 每条生产线包括1台高温炉（含燃烧机1台）、1台浸粉室、1台固化室（含燃烧机1台）等 | 4 | 套 |

### 项目平面布置

本项目用地性质为三类工业用地。租赁厂房呈“L”型，租赁区域占地面积146209.40m2（约219.3亩），用地三面面向园区市政道路，东侧有已建成市政道路（经五路），南侧有规划道路纬十路，用地出入口沿此方向布局，分为综合服务中心及货运出入口。

综合服务中心布置于厂区全年最小频率风向的侧风向，靠近人员上下班经由的主要道路，有良好的视觉效果且与城镇联系方便的位置。与生产区合理划分，货运车辆与综合服务中心车辆出入口分开设置，避免车辆交织。

厂区建筑物布置由北向南依次是综合服务中心、1号丝网成品库、2号电力铁塔、市政护栏车间、3号光伏制品车间、4号热镀、拉丝车间、5号电镀、喷塑浸塑车间。

从企业提供的车间平面布置图可以看出，车间平面布局合理、生产区、办公区和物流区功能区分清楚，有利于生产组织和管理。

厂区平面布置图见图3.1-3。

### 公用工程

#### 给排水

本项目用水包括生产用水、生活给水。

1.生产用排水

- 拔丝生产

拉丝生产总用水量为82.16m3/d，其中新鲜水用量为2.16m3/d，循环水量为80m3/d，水重复利用率为97.37%。

新鲜水用量情况：项目新鲜水用量为2.16m3/d，其中直进式拉丝机循环冷却水补水量为1.36m3/d，水箱拉丝机拉丝液配制用水量为0.8m3/d（池内的水分会有蒸发损失，补水量为0.8m3/d）。

本项目拉丝生产用水均循环使用，无生产废水外排。

- 盐酸配置

本项目外购31%的盐酸1720t/a，外购盐酸加水稀释得到浓度15%的酸洗用酸，经计算稀释用水量约为6.12m3/d（1834.7m3/a），来自新鲜水。

- 酸雾处理喷淋塔用水

本项目镀锌生产线盐酸雾采用酸雾喷淋塔进行吸收处理，利用酸碱中和原理采用碱液作为吸收液，碱液选用NaOH加水配制，浓度控制在5%之间，吸收液在塔内循环，自动加入碱液，使喷淋塔内上部喷淋的吸收液保持pH为9。当pH小于9时，需将塔内液体全部排出，重新加入清水和新碱液。酸碱中和产生的盐类，超过一定浓度易发生结晶，堵塞喷头及填料并损坏水泵的水封及叶轮，盐类浓度超过33%时应及时排放，并加入新的碱液才可继续使用。下部废液自动更换，直接排放至厂区污水处理站处理。

厂内有3座碱液喷淋塔，每座碱液喷淋塔底自带底部碱水循环段水池，容积0.8m3/个，循环水池的碱水每周更换一次，更换量2.4m3/次（103m3/a）。

循环水池的水由于蒸发产生损耗，定期补充水，液气比按0.4L/m3计，3条线酸洗槽废气量合计45000m3/h，则循环用水量为18t/h（360t/d），补充水量按循环量的5%计，酸雾塔每天补水量合计18t/d（5400t/a）。

- 地面冲洗废水

项目需要对生产车间每月进行清洗，每年共清洗10次，生产车间占地面积72360m2，车间地面清洗用水量为2L/m2·次，故每次需用水为144.72m3，年需用水1447.2m3，4.82m3/d；废水产生量按用水量的90％计，则为1302.48m3/a，4.34m3/d，全部排至污水站。

（5）镀锌线生产用水见下表。

表3.1-9                                           镀锌线用排水水量平衡表

| 序号 | 生产设施 | 设施参数 | 单槽容积 m3 | 槽体总容积m3 | 用水量（t/d） | 补充水量（t/d） | 废水量 （t/a） | 废槽液（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌件线 | 酸洗池 | 6个 | 166.8 | 1000.8 | 1000.8 | 10 | 0 | 2001.6 | 更换频次：1次/5个月 |
|  |  |  | 尺寸：14.9×4.57×3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 清洗池 | 1个 | 83 | 83 | 83 | 7.19 | 1660 | 0 | 更换频次：1次/15天 |
|  |  |  | 14.9×2.27×3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 助镀池 | 1个 | 83 | 83 | 83 | 0.83 | 0 | 0 | 助镀液除铁后循环使用 |
|  |  |  | 14.9×2.27×3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冷却池 | 1个 | 83 | 83 | 1600 | 16 | 0 | 0 | 循环使用 |
|  |  |  | 14.9×2.27×3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 钝化池 | 1个 | 83 | 83 | 83 | 0.83 | 0 | 0 | 循环使用 |
|  |  |  | 14.9×2.27×3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高尔凡丝线 | 酸洗池 | 4个 | 34 | 136 | 136 | 1.36 | 0 | 272 | 更换频次：1次/5个月 |
|  |  |  | 16×2.5×1.2m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 清洗池 | 4个 | 2.1 | 8.4 | 8.4 | 0.728 | 168 | 0 | 更换频次：1次/15天 |
|  |  |  | 1.5×2×1m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 助镀池 | 4个 | 2.1 | 8.4 | 8.4 | 0.084 | 0 | 0 | 助镀液除铁后循环使用 |
|  |  |  | 1.5×2×1m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电镀锌丝线 | 冷却池 | 1个 | 3.38 | 3.38 | 600 | 6 | 0 | 0 | 循环使用 |
|  |  |  | 3.0×2.3×0.70m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 酸洗池 | 1个 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0.5 | 0 | 148.8 | 更换频次：1次/4个月 |
|  |  |  | 22.0×2.3×1.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 酸洗后清洗池 | 2个 | 4.5 | 9.0 | 27.0 | 16.0 | 4320 | 0 | 二级逆流 |
|  |  |  | 4.0×2.3×0.7m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 镀后清洗池 | 2个 | 4.5 | 9.0 | 27.0 | 16.0 | 4320 | 0 | 二级逆流 |
|  |  |  | 4.0×2.3×0.7m |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 热水池 | 1个 | 4.5 | 9.0 | 9 | 1.5 | 180 | 0 | 更换频次：1次/15天 |
|  |  |  | 4.0×2.3×0.7m |  |  |  |  |  |  |  |
| 电镀水洗方式采用逆流水洗，清洗为连续性供水，流量为0.4m3/h，二级逆流清洗用水量为0.4m3/h*2*20*300=4800m3/a；根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010），废水处理量可按电镀车间（生产线）总用水量的85%～95%估算，鉴于目前生产管理水平提高，废水收集率较高，因此本环评按废水产生率90%计，则生产废水产生量约为4320t/a。 |

2.生活污水

根据建设单位提供资料，本项目职工人数为160人。职工生活用水按每人每天用水量0.1L/人·d计算。经计算，生活用水的总用水量大约为16m3/d，即4800m3/a。生活污水的产生量取用水量的80%，则生活污水排放量约为12.8m3/d（3840m3/a）。排入园区管网，最终进入西区污水处理厂处理。

3.水平衡

本项目给排水水量平衡表见表3.1-10、水量平衡图见图3.1-2。

表3.1-10                 工程给排水水量平衡表           单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 总用水量 | 新水 | 循环水量 | 损耗量 | 废水产 生量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝工序 | 82.16 | 2.16 | 80 | 2.16 | 0 | -- |
| 2 | 配置盐酸 | 6.12 | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | -- |
| 3 | 酸洗用水 | 1206.33 | 13.81（带入6.12） | 1186.4 | 11.86 | 8.07 | 资质单位处置 |
| 4 | 酸洗后清洗水 | 126.318 | 23.918 | 102.4 | 3.428 | 20.49 | 厂内废水处理站 |
| 5 | 助镀用水 | 92.314 | 0.914 | 91.4 | 0.914 | 0 |  |
| 6 | 镀锌、退火冷却水 | 2222 | 22 | 2200 | 22 | 0 |  |
| 7 | 钝化用水 | 83.83 | 0.83 | 83 | 0.83 | 0 |  |
| 8 | 电镀镀后清洗 | 37.5 | 17.5 | 20 | 2.5 | 15 |  |
| 9 | 碱液喷淋塔 | 362 | 2 | 360 | 1.8 | 0.2 |  |
| 10 | 地面冲洗 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0.48 | 4.34 |  |
| 11 | 职工生活 | 16 | 16 | 0 | 3.2 | 12.8 | 下水管网 |
| 合计 | 4239.392 | 96.262 | 4123.2 | 55.292 | 60.9 |  |

图3.1-2            水平衡图（单位：t/d，“－”为消耗）

#### 供电

由工业园区电网供电，供电有保障。项目年用电量4500万KWh/a。

#### 供气

项目供气采用管道天然气，由园区供气管网供应，年用气量为457.72万m3。

表3.1-11                   项目天然气用量一览表

| 用气单元 | 耗气量（万m3/a) |
| --- | --- |
| 4车间热镀锌件锌锅 | 90 |
| 4车间高尔凡丝锌锅 | 192 |
| 4车间退火炉 | 120 |
| 5车间退火炉 | 36 |
| 喷粉固化 | 9.72 |
| 浸塑固化 | 10 |
| 合计 | 457.72 |

#### 供热

项目天然气明火退火炉、锌锅加热、固化炉用热均由天然气提供；电镀水洗后烘干采用退火炉余热，助镀及助镀后烘干采用锌锅加热炉余热；喷粉固化、浸塑、固化采用天然气作为燃料，办公、生活由园区集中供热。

## 生产工艺基本原理

### 电力铁塔生产线（2号车间）

（1）下料

根据放样下发的材料表，采用先进的冲剪数控生产线进行下料生产，采用数控火焰及液压切割，水喷式钻孔方式，保证钢材切断后其断口处不得有裂纹，并用磨光机清除剪切的毛刺或切割的熔瘤、飞溅物等，达到四周平整、光滑、无毛刺。切割采用数控火焰切割，产生废气，原辅材料压号、制弯和制孔、切角、压扁、清根和铲背过程中产生噪声和固废。

（2）成型、制孔

零件在数控生产线进行上进行制弯、开合角，零件制弯后钢材的边缘应该圆滑过渡，表面不得有明显的折皱、凹面和损伤，表明划痕深度不宜大于0.5mm；冲孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角。

（3）组装、焊接

焊接方法、焊接顺序、焊接参数等通过作业指导书来规定，并经过严格的工艺评定验证，通过过程控制手段来保证操作工贯彻执行，焊接过程中产生焊接烟气、焊渣。

试组装合格后进入热镀锌车间，检验合格包装入库。

电力铁塔生产工艺流程及产污环节详见图3.2-1。

图3.2-1  电力铁塔生产工艺流程及产污环节图

### 市政护栏生产线（2号车间）

（1）原材料进货检验：带钢进场后做好标记，注明品种、规格、数量、进场日期、进场原材料须分类堆码整齐、规则，材料进行专人专处保管。

（2）开卷：将带钢钢卷用开卷机展开并剪裁。

（3）整平：将产品进行表面平整度校正，检测达到工件设计要求的加工精度和表面粗糙度。该工序会对工件表面敲打，过程中会产生噪声。

（4）挤压钻孔：对钢材进行切割、刨边、挤压、钻孔等，这一过程，切割和钻孔时会产生金属颗粒固废，并且有边角料产生，同时加工机器在运行时有噪声产生。

（5）成型：根据产品订单尺寸和外形要求，将钢材原材料加工成相应规格，也可根据客户的特殊要求定制生产产品具体规格。

（6）镀锌：成型后的钢材进入热镀锌车间进行表面处理及镀锌，部分钢材不镀锌直接喷塑。

（7）挂件：镀锌后的护栏板悬挂固定以后以一定的链条速度进入后续喷房。

（8）喷塑：喷塑采用的是热固性涂料（固体粉末状），经静电喷涂吸附在护栏板工件表面，再经高温（约200℃）烘烤后，塑料粉末熔化固定在护栏工件表面的一种工艺。

粉末喷涂均在密闭喷粉室内进行，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50~60μm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过布袋除尘器过滤后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排。

（9）固化：喷涂后的工件入固化室进行固化处理，用天然气燃烧加热，固化护栏表面附着的塑料粉末在一定温度下完全熔融，充分流平，在护栏板表面形成一层有光泽的保护膜；固化室温度为190-210℃，固化时间10min以上。固化后自然冷却，检验合格即可包装入库。

图3.2-2  市政护栏生产工艺流程及产污环节图

### 光伏支架生产线（3号车间）

（1）冲压：将外购的带钢用冲床进行冲孔、冲压成型。

（2）焊接：人工使用CO2二保焊机将加工好的工件与配件进行焊接组装，焊接后的工件进入下一工序。

（3）打磨：使用打磨机对焊接后的工件进行表面处理、强化、光饰、去毛刺，使工件表面获得一定的清洁度和相同的粗糙度，增加工件和涂层之间的附着力，延长涂膜的耐久性。

（4）表面处理：根据订单要求，对支架表面进行热镀锌、喷塑等处理。

图3.2-3  光伏支架生产工艺流程及产污环节图

### 拔丝生产线（4号车间）

镀锌丝及丝网原料需经过冷拔丝，可用于后续工序。

（1）开卷、放线

外购的盘条采用叉车从原料堆场运至拔丝车间，然后进行人工开卷、立杆放线后进入后续工序。

（2）冷拔丝

对接：先将后一个盘条的头部和前一个盘条的尾部利用对焊机进行接头，对焊机工作原理为：利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化母体材料，使他们达到原子结合的目的。

拔丝：将接头好的盘条通过轧尖机对盘条头部进行处理以利于进入模具，然后通过穿模机将处理好的盘条送入拔丝机进行粗拉（拉丝过程需要用拔丝粉进行润滑以防止材料在加工过程中产生较大的摩擦，破坏模具从而导致产品规格不符，拔丝粉在拉丝的过程中附着在盘条上被盘条带走），

水箱拔丝：将粗拔后的冷拔丝置于水箱拔丝设备上并穿装完毕，根据所需型号调整设备，然后对其进一步冷拔，最终得到所需产品。在冷拔过程中，拔丝机模具和铁丝需浸在水箱中，水箱机中灌清水至没过模具，起到冷却和润滑作用。水箱机中的水循环使用，当需对水箱中的铁屑进行清理时。

（3）收线

经过拉拔的钢丝通过收线机收线成捆，制成半成品，进入后续表面加工工序。

图3.2-6     拔丝生产工艺流程及排污节点

### 热镀锌件生产线（4号车间）

热浸镀锌处理工艺过程主要包括酸洗、助镀、热浸镀锌和钝化。

（1）酸洗

钢铁是容易氧化和腐蚀的金属，其表面一般都存在氧化皮和铁锈。钢铁表面常见的氧化物有氧化亚铁（FeO，灰色）、三氧化二铁（Fe2O3，赤色）、含水三氧化二铁（Fe2O3·nH2O，橙红色）和四氧化三铁（Fe3O4，蓝黑色）等。热浸镀锌前应将钢铁表面的氧化皮和铁锈除尽，否则将影响助镀效果，甚至产生漏镀。

热镀件生产线设置6个酸洗槽，酸洗除锈分为三道工序，粗洗、中洗、精洗，项目粗洗池盐酸浓度为5%-8%左右，中洗盐酸浓度为10%左右，精洗盐酸浓度为15%左右，项目需除锈钢铁构件先经过粗洗酸洗池进行粗酸洗后再进入中酸洗池进行中酸洗，根据氧化程度选择进行精酸洗，如氧化程度较高，中酸洗后的除锈钢铁构件再进行精酸洗，如氧化程度不高，中酸洗完后的除锈钢铁构件可直接进行水洗。项目粗酸洗停留时间为30min，中酸洗停留时间为20min，精酸洗停留时间为10min，整个酸洗停留时间为1h左右。为了避免池液溢出池外，池体预留了30%空间。

盐酸使用过程中，由于反应和挥发，浓度会逐渐降低，生产过程中需及时补加盐酸维持浓度，当某一个酸洗槽内的铁离子浓度达到150g/L时，影响酸洗效果，需要对该酸洗槽内的酸液进行更换，需要更换时提前联系好危废处置单位，直接由危废处置单位的专用罐车运走，不在厂内储存。如遇特殊天气或不可抗力不能及时转运，可暂存于拟建的4个30m3废酸储罐内。

酸洗去锈的原理如下：

管件表面锈层、氧化皮的主要成分是铁的氧化物Fe2O3、Fe3O4和FeO等，在酸液的作用下，发生下列化学反应：

Fe3O4+8H+→Fe2++2Fe3++4H2O

Fe2O3+6H+→2Fe3++3H2O

FeO+2H+→Fe2++H2O

酸液在与铁的氧化物反应的同时，也会与基体上的铁发生反应并析出氢气。

Fe+2H+→Fe2++H2↑

反应析出的氢气从钢表面逸出时，对锈层、氧化层起到剥离的作用，进入溶液时则起到搅拌酸液的作用。此外，析出的氢气还可以将Fe2O3、Fe3O4中高价的铁还原成易溶的低价铁，有利于氧化物的溶解和难溶氧化物的机械剥离作用，加快除锈的速度，提高除锈的效率和质量，其反应式为：

Fe2O3+4H++2(H)→2Fe2++3H2O

Fe3O4+6H++2(H)→3Fe2++4H2O

（2）水洗

酸洗后的金属件由行车吊至水洗槽进行水洗，去除酸洗后积聚在工件表面的残酸和铁盐，使工件表面清洁，为热浸镀锌过程中金属沉积做好准备。热镀锌生产线设有1个水洗槽，水洗槽为常温自来水，清洗时间为3—5min/批次。

经过一段时间的使用后，水洗槽中的Fe2+不断升高，当其浓度过高时，影响水洗效果，因此当水洗槽内pH达到3～4时，HCl浓度达到0.036-0.36%左右时，需要对水洗废水进行更换和处理。

更换下来的废水通过管道排入污水处理站进行处理。

（3）助镀

为了使待镀件表面与空气隔绝，防止进一步微氧化，并保证待镀件在热浸镀锌时，其表面的铁基本在短时间内与锌液起正常反应，生成铁—锌合金层，需将水洗后的待镀件浸入助镀液，助镀液主要含有氯化锌和氯化铵，浓度在200～400g/L，氯化锌与氯化铵用量比例为1:1，助镀的最适温度是50～80℃，助镀槽内设置升温盘管，利用锌锅余热进行加热至60℃，浸涂1～3min即可得到好的助镀剂附层。待镀件出口由一台风机通入管中对其进行吹扫，多余的液体回流到助镀槽中。

通常情况下，助镀液中亚铁离子浓度会逐渐升高，对后续热镀锌产生影响，当助镀液中FeCl2浓度达到10g/L时，需排入助镀液再生设备进行再生。

热镀锌生产线设置1套废助镀液再生设备，采用“中和+氧化+压滤”一体化处理设备进行处理，将废助镀液通过双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液），助镀液返回到助镀槽重新使用。

本项目助镀液再生主要为助镀剂除铁再生设备，废助镀液再生的整个过程均在废助镀液再生设备的反应罐内完成，氨水和双氧水均储存在密闭的容器中，通过泵入反应槽中反应，反应过程由调节器自动控制。助镀剂除铁再生系统运行过程中会产生少量的液氨无组织排放废气和成分为Fe(OH)3的污泥。

（4）烘干

附有助镀剂的钢件在进入锌锅前应首先进行烘干，以免钢件上的水与高温的锌浴接触而迅速汽化，引起锌液飞溅。拟建项目采用锌锅加热的余热作为加热热源对钢件进行烘干。钢件在干燥槽内进行烘干，干燥槽四周及底部布设换热管，干燥槽结构示意见图3.2-7。

图3.2-7     干燥槽结构示意图

（5）热浸镀锌

镀件线设置一座锌锅，生产时待镀件由行车吊至锌锅上方，然后将待镀件吊进锌锅内，进行热镀锌。工件从锌液中引出的速度一般为1.5m/min，浸镀时间为30s左右，温度为445～465℃，锌和镀件表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在镀件离开锌锅时形成一层纯锌层，完成镀锌后，吊出镀件。锌锅中不添加铅、锡等助熔剂。

锌锅采用天然气加热（间接加热），天然气通过锌锅底部的喷枪点火对锌锅加热，热风回用至助镀池，为其提供热量。余热利用采用列管式换热器安装在天然气加热炉窑烟道出口，利用地下空间，不占地面空间。利用烟气余热加热换热器中的水，循环水进入补水箱（温度90℃），通过FEP换热器实现助镀池的液体加热，保证助镀池温度达60℃±5℃。

整个余热利用系统含助镀池耐高温聚乙烯管束换热器、烟道余热列管式换热器、热水循环泵、测温探头、温度显示器、水箱、控制柜等。

（6）冷却

冷却方式采用水浴浸泡冷，将热镀锌后的工件在经过数秒钟时间的空冷，并去除锌瘤后，应立即浸入冷却水中，防止因空冷时间过长而使其镀层表面出现灰暗层等现象。

冷却水的温度一般不低于30℃不高于70℃，除表面散热外，采用外置冷却塔进行冷却散热后循环使用，由于散热导致水分的散失，通过自来水定期进行补充。冷却池可使工件尽可能快的冷却，保持工件镀锌层颜色一致。

（7）钝化

为了增加镀锌层表面的强度，通常对镀锌后的零部件进行钝化处理，镀锌层经三价铬钝化处理后，其防护能力大大提高，而且还能使表面美观。

项目采用三价铬钝化工艺：钝化剂是成品钝化剂，不在厂内配置，采用可溶性的三价铬盐，主要成分为氯化铬18g/L、硝酸钾6g/L、柠檬酸10g/L等。水溶液中Cr3+通常都以[Cr(H2O)6]3+存在，水的络合能力很弱，在发生钝化反应时，体系不稳定，因此需要一些相对较强的络合剂。全三价铬钝化剂由于缺少了氧化性较强的六价铬，所以需要另外添加氧化剂，以使镀锌层发生钝化反应。通常使用氧化能力更强的硫酸与锌反应，由于此反应消耗掉了溶液中的H＋，使锌表面溶液的pH值上升，随着pH升高，络合离子稳定降低，解离出的氢氧根离子进攻络合离子，使铬离子及溶液中的锌离子形成Cr(OH)3和Zn(OH)2，沉淀在锌表面上形成钝化膜，使镀锌层得到一定的保护。

配置好的成品钝化液直接加入钝化槽内，通过行车将待镀件放入钝化槽中，经过清洗冷却的镀件温度在80~100℃左右，槽液温度为常温，镀件完全浸入钝化液内钝化约30s后，取出工件停控30s，使镀件表面多余的钝化液回流入钝化槽，镀件表面的液膜在镀件本身的温度下很快晾干，不需单独设置烘干和清洗工序。钝化池中使用的钝化液为消耗性，无需更换，损耗部分定期添加。

（8）抽样检验：检验镀件外观光亮度、涂层厚度及强度等，经检验合格后，包装入库。

（9）成品：包装好的产品入库待出售。

热浸镀锌车间工艺流程及产污环节见图3.2-8。

图3.2-8     热镀锌件工艺流程及产污环节（护栏、支架、电力铁塔）

### 高尔凡丝生产线（4号车间）

项目设有4条热镀丝生产线，热镀丝生产线均为连续生产工艺，简述如下：

- 开卷放线

拔丝工序产生的待镀丝采用叉车运输至热镀丝车间，成捆半成品采用工字轮放线。钢丝之间的连接采用电接方式。使用钢丝对焊机，被分卡在对焊机两极的钢丝在低压大电流的作用下快速加热，直至焊接处达到熔融状态，通过顶锻压力使钢丝两端焊牢，整个过程不需要焊条。

- 退火

待镀丝经放丝机进入连续退火炉，依次经过预热、加热、均热完成连续退火热处理。出退火炉后镀丝进入冷却水池冷却，各退火阶段工艺流程如下：

预热段：连续退火炉预热段热源为加热后的空气，利用加热段燃烧烟气通过热交换器进行加热升温后，再由循环风机抽出，通过带有喷孔的气体喷吹风箱，把热空气强制喷吹到镀丝套管表面。温度变低的气体，通过风机从风箱的侧缝中被抽出，再经过热交换器加热，对镀丝进行循环喷吹，将镀丝预热到150～200℃。

加热段：镀丝从预热段出来之后进入加热段，通过加热实现再结晶，从而提高镀丝理化性能。每个辐射管都配有烧嘴，控制系统以一定的空燃比向烧嘴输送助燃空气和天然气，该段最高炉温约850℃。天然气燃烧产生的烟气经换热器后由15m高烟囱排放。

均热段：经加热段加热后，镀丝进入均热段，将镀丝在规定的退火温度区间保持一段时间（约30s）。均热段采用间接加热，其燃烧系统与加热段相同，并与加热段共用烟气风机，均热段温度一般控制在700～800℃。

- 空冷

经均热后的镀丝进入空冷降温。

- 酸洗

将钢丝浸入浓度约为15%的盐酸溶液中，清除钢丝表面的氧化物（氧化铁），盐酸使用过程中，由于反应和挥发，浓度会逐渐降低，生产过程中需及时补加盐酸维持浓度，当铁离子浓度达到150g/L时，酸液需进行更换。项目共设置4条镀丝生产线，由于镀丝生产线没有工件进出的空间要求，生产设备布置较紧密，每条生产线的酸洗槽、水洗槽、助镀槽为一体化设备，丝线整个生产过程为连续生产。酸洗槽采用全封闭水帘式酸洗槽，丝线进出口处均设置水帘，在整个生产线一体化设备（酸洗、水洗、助镀）上方设置集气装置，收集的盐酸雾废气通过酸雾吸收塔吸收后，通过15m高排气筒排放。

- 水洗

项目采用水洗清洗工艺，镀丝进入水洗槽后使用毛刷将待镀丝上携带的盐酸和铁离子清洗下来，使待镀丝表面清洁，为热浸镀锌过程中金属沉积做好准备。每条热镀锌生产线设有1个水洗槽，水洗槽为常温自来水。经过一段时间的使用后，水洗槽中的Fe2+不断升高，当其浓度过高时，影响水洗效果，因此当水洗槽内pH达到3～4时，HCl浓度达到0.036%—0.36%左右时，需要对水洗废水进行更换和处理。更换下来的废水通过管道排入污水处理站进行处理。

- 助镀

同镀件工序，设置1套助镀液再生设备。

- 烘干

通过生产线尾端施加的拉力，将待镀丝通过烘干台进行烘干，烘干温度在120℃左右，烘干热源采用锌锅余热。

- 热浸镀锌

项目热镀丝生产线的锌锅燃料采用天然气，锌锅的温度控制在445～465℃，镀丝在锌锅中浸镀时间约为20s，锌和镀丝表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在镀丝离开锌锅时形成一层纯锌层。锌锅中不添加铅、锡等助熔剂。

- 抹拭

抹式工序是钢丝热镀锌生产过程中的关键工序，其主要作用是使锌层表面光滑均匀。

根据产品不同，项目采用氮气抹拭。氮气抹拭法来进行热镀锌，氮气抹拭是将具有一定压力的氮气通过环形气刀装置产生高速气流，钢丝离开锌液时，由氮气气流将钢丝表面多余的锌液吹抹下来。

- 空冷

经均热后的镀丝进入空冷降温。

- 空冷、热镀高尔凡

镀锌丝需要在表面进一步镀高尔凡，分别在锌锅后面设置一个热镀高尔凡锅，温度控制在680~700℃，高尔凡锭在铝锅中成液态，镀丝从液体铝中穿过，平均浸镀时间约为20s，液态锌铝合金和镀件表面的锌反应生成一层致密的锌铝合金层，同时在镀丝离开高尔凡锅时形成一层高尔凡合金层。

- 降温后部分高尔凡丝进行捻股、制绳，随后检验包装后入库，形成产品。

图3.2-9     高尔凡丝生产线工艺流程及产污环节

### 电镀锌丝生产线（5号车间）

项目建设电镀镀锌丝生产线1条，经过预处理（拉拔）的成捆半成品钢丝经放线、退火、空气冷却、水洗冷却、酸洗、水洗、电镀锌、水洗、烘干、收线制成电镀镀锌丝。

- 放线

经过拉拔的成捆半成品采用工字轮放线。钢丝之间的连接采用电接方式。使用钢丝对焊机，被分卡在对焊机两级的钢丝在低压大电流的作用下快速加热，直至焊接处达到熔融状态，通过顶锻压力使钢丝两端焊牢，整个过程不需要焊条。

- 退火

铁丝经过冷拉拔后，表面结晶被扭曲，使金属的强度、硬度、塑性和韧性等发生一系列的物理变化。经过退火后，使表面扭曲结晶再结晶，韧性恢复。本项目选用1台退火炉，燃料采用天然气。半成品料架上线材进入退火炉，启动强对流风机，按预先设定的升温（400°C-600℃）—保温—冷却进行，冷却至工艺温度即出料。

- 水冷却

经热处理后的钢丝还需要经过冷却进行钢丝的表面降温。本项目钢丝先经空气冷却至200℃，再采用常温水进行冷却，冷却水循环使用。

- 酸洗

盐酸浓度为15%，以去除金属表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物，酸洗槽液经过滤补加盐酸循环使用。酸洗槽采用加强PP材料制作，强度高整体性好，安装2台耐酸泵，做溢流循环动力。线材经耐酸泵将盐酸直接喷淋，往复清洗，使线材在盐酸冲刷下达到镀前洁净表面，符合镀锌速度要求。槽体进出口采用水帘封闭，防止酸雾外溢，吸收盐酸雾。为降低酸耗、避免酸液带入下道工序，酸洗槽出口配备橡胶刷抹拭截流钢丝表面残留酸液。槽体设计微负压吸收塔，以及自动添加酸洗液功能。酸洗槽配约1t的盐酸液进行喷淋循环利用，定期补酸。

- 水洗

对除锈后的镀件，采用两级逆流清洗方式，清洗水在使用过程中不断补加，平均每周更换一次。

- 电镀

电镀槽采用加强PP材料制作，镀槽安装2台耐酸泵，做溢流循环动力。电镀锌溶液采用硫酸盐镀锌。铁线作为阴极，锌锭作为阳极，锌在阳极失电子生成Zn2+进入溶液，溶液中的Zn2+在阴极得到电子，被还原成锌覆盖在铁丝表面形成镀锌丝。

①阴极反应

电镀时，锌离子在阴极上还原为金属锌：

ZnSO4=Zn2++SO42-

Zn2++2e-=Zn↓

同时，还可能有析出氢气的副反应：

2H++2e-=H2↑

②阳极反应

阳极的主反应是金属锌的阳极溶解：

Zn=Zn2++2e

同时还有少量的析氧副反应：

4OH--4e-=2H2O+O2↑

在镀锌过程中，由于阳极电流效率高于阴极电流效率，镀锌pH值有缓慢上升的趋势，为此添加硼酸作缓冲剂，以控制溶液pH值在规定范围内，硼酸电离度小，当阴极上由于氢气的析出而使pH值上升时，硼酸发生电离供应氢离子，发生的化学反应为：

H3BO3==H++H2BO3-

镀液维护：电镀液中硫酸锌含量约为350g/L、硫酸铝含量约为350g/L、硼酸30g/L、光亮剂10mL/L。日常生产中，电镀液不更换，只是定期处理维护，因此无废镀液产生。对镀液的维护主要是采用过滤机过滤处理，镀槽中镀液采用溢流式循环方式，上部为电镀槽，下部为循环槽。镀液循环槽配有过滤机，及时对镀液进行过滤，保证镀液清洁；下部循环槽配有镀液循环泵能将镀液及时送到上部电镀槽中。对于镀丝带出造成的损失通过补给水及添加药品保证镀液的正常工艺。镀液维护过程会产生废镀渣和废滤芯等危险固体废物。

- 电镀液回收

采用加强PP材料制作，将线材中附着的电镀液进行回收。为减少电镀液损耗和水污染，用水漂洗之前镀锌丝先经过沥液槽出口端的毛刷将表层粘附的镀液刮擦掉，收集的电镀液重新回到电镀槽。

- 镀锌后水洗

对电镀后的镀丝采用两级逆流清洗方式，清洗水在使用过程中不断补加。

- 热水洗

槽体内能入60℃的热水，线材过热水后，易于干燥，平均15天换一次。热水来源于退火炉配套的循环水箱中的循环冷却水。热水槽槽体采用加强PP材料制作，安装2台耐酸泵，做溢流循环动力。

退火炉上层保温层上安装一个余热水罐，由于余热水罐底部与上火道相接，当达到一定温度使水烧开产生蒸汽，通过管道将蒸汽传递到烤板位置进行铁丝烘干。余热水罐内的热水补充二次清洗用水，二次清洗池水温为60℃。见图3.2-9。

图3.2-10     余热利用系统

- 烘干

采用烤板加热线材，进行烘干，烤板热源为退火炉热烟气，以确保线材快速烘干效果。

- 收线、分装、打包、入库

烘干后的线材采用工字轮收线成大盘重的成品，要求走线速度平稳控制在35～45m/min范围内。

项目电镀镀锌线工艺流程及排污节点见图3.2-11。

图3.2-11   电镀镀锌线工艺流程及排污节点

### 丝网生产线（5号车间）

（1）镀锌网生产

将高尔凡丝引至织网机的成网区域进行编织作业，编织时按经线、纬线调整好张力，按照产品要求调整经线、纬线的间距，编织成网。

图3.2-12     镀锌网生产工艺流程及产污环节图

（2）喷塑线工艺流程

将外购的盘条放入拉丝机中拉丝，将钢丝引至织网机的成网区域进行编织作业，编织时按经线、纬线调整好张力，按照产品要求调整经线、纬线的间距，编织成网。

①人工把工件挂在自动线上。

②喷塑

经过静电喷涂，使工件的表面均匀的喷上一层喷涂粉末；落下的粉末通过回收系统回收，过筛后回收再利用。

③固化

喷涂好的工件通过自动线送入固化房进行固化，高温固化采用天然气燃烧供热，加热到预定的温度（一般185℃），并保温相应的时间（1分钟）。

④下线冷却

工件固化完成后，通过自动线送出固化房，自然冷却。

⑤检验、成品入库

工件冷却后，经检验合格后，成品入库。

（3）浸塑线工艺流程

①预热

工件首先由人工挂于输送链上，输送链行程由电脑控制，随着输送链的移动，工件被带入预热室进行预热，由天然气燃烧产生的烟气直接对工件进行加热，使预热室内温度控制在300℃左右，预热时间约10～12min。预热室进出口两端上方设有集气罩，收集的烟气经15m高排气筒排放。

②浸塑

完成预热的工件被输送链送至流化床上方，通过提升流化床使工件完全浸入，浸入时间保持在10～15s，聚乙烯粉末热分解温度约在80℃~140℃，流化床内的聚乙烯粉末遇热后粘附到工件表面，同时分解产生挥发性有机废气非甲烷总烃，由于流化床底部的搅动作用，流化床上方会有粉尘产生。

③流平固化

浸塑完成后的工件，由输送链导入固化室，由天然气燃烧产生的烟气直接对工件进行加热，使室内温度控制在180℃左右，并保温一段时间（约10mn），附着在工件表面的聚乙烯粉末遇高温后熔化、流平、固化，最终得到符合要求的涂层，同时聚乙烯粉末会分解产生挥发性有机废气。

④冷却

流平固化后的工件由输送链上输送出固化室悬挂静停自然冷却10min，最后人工下件，得到产品。

图3.2-13    喷、浸塑网生产工艺流程及产污环节图

### 产污环节汇总

根据项目的工艺流程分析，对项目各工艺过程产生的主要污染物进行分析，产污情况见下表所示。

表3.2-1                                       本项目主要污染物产生情况统计表

| 工序 | 污染物 | 产污工序 | 措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力铁塔、护栏机加工生产线 | 废气 | 颗粒物 | 切割、打磨 | 集气后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放排气筒（DA001）排放 |
|  |  | 颗粒物 | 焊接 | 集气后经烟气净化器处理后车间排放 |
|  | 固废 | 边角料 | 切割、打磨 | 集中收集至一般固废暂存点，外售资源回收公司收集处理 |
|  |  | 除尘灰 | 切割、打磨 |  |
| 光伏支架机加工生产线 | 废气 | 颗粒物 | 切割、打磨 | 集气后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放排气筒（DA002）排放 |
|  |  | 颗粒物 | 焊接 | 集气后经烟气净化器处理后车间排放 |
|  | 固废 | 边角料 | 切割、打磨 | 集中收集至一般固废暂存点，外售资源回收公司收集处理 |
|  |  | 除尘灰 | 切割、打磨 |  |
| 拔丝生产线 | 废气 | 颗粒物 | 拔丝工序 | 密闭拔丝粉盒，加强生产管理，车间密闭，加强车间通风 |
|  | 固废 | 废氧化屑、水箱拉丝机槽渣、废拉丝粉 |  | 集中收集至一般固废暂存点，外售资源回收公司收集处理 |
| 热镀锌件生产线 | 废气 | HCl | 酸洗工序 | 经酸洗房密闭收集后经碱液喷淋塔处理后由15m高排气筒排放排气筒（DA003）排放 |
|  |  | 锌烟 | 热浸锌 | 锌锅进行车间内二次密闭处理，并设置侧吸集气管道收集后经脉冲除尘器处理后由15m高的排气筒（DA004）排放 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx | 锌锅天然气燃烧废气 | 经15m高的排气筒（DA005）直接排放 |
|  | 废水 | pH、COD、Cl-、Fe离子等 | 水洗池更换废水、酸雾吸收塔废水 | 排至厂内污水处理站 |
|  |  | pH、COD、Cl-、Zn、Fe离子等 | 助镀 | 经除铁设施处理后回用于助镀池中 |
|  | 固废 | 废酸液 | 酸洗工序 | 废酸需要处置时提前联系危废处置单位由专用罐车直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内。 |
|  |  | 脉冲除尘装置中废旧布袋、布袋收集的粉尘、含铁污泥、锌灰、废包装、酸洗槽渣、水洗槽渣 | 除尘、助镀、热浸锌 | 收集后交由有资质单位处理处置 |
|  |  | 锌浮渣、锌渣 |  | 集中收集至一般固废暂存点，外售资源回收公司收集处理 |
| 高尔凡丝生产线 | 废气 | 烟尘、SO2、NOx | 退火炉天然气燃烧废气 | 经15m高的排气筒（DA006、DA007）直接排放 |
|  |  | HCl | 酸洗工序 | 经酸洗房密闭收集后经碱液喷淋塔处理后由15m高排气筒排放排气筒（DA008）排放 |
|  |  | 锌烟 | 热浸锌 | 锌锅进行车间内二次密闭处理，并设置侧吸集气管道收集后经脉冲除尘器处理后由15m高的排气筒（DA009）排放 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx | 锌锅天然气燃烧废气 | 每两个锌锅共用一根排气筒，经15m高的排气筒（DA010-DA011）直接排放 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx | 高尔凡锅天然气燃烧废气 | 每两个高尔凡锅共用一根排气筒，经15m高的排气筒（DA012-DA013）直接排放 |
|  |  | 锌烟 | 热浸高尔凡 | 锌锅进行车间内二次密闭处理，并设置侧吸集气管道收集后经脉冲除尘器处理后由15m高的排气筒（DA014）排放 |
|  | 废水 | pH、COD、CL-、Fe离子等 | 水洗池更换废水、酸雾吸收塔废水 | 排至厂内污水处理站 |
|  |  | pH、COD、CL-、Zn、Fe离子等 | 助镀 | 经除铁设施处理后回用于助镀池中 |
|  | 固废 | 废酸液 | 酸洗工序 | 废酸需要处置时提前联系危废处置单位由专用罐车直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内。 |
|  |  | 脉冲除尘装置中废旧布袋、布袋收集的粉尘、含铁污泥、锌灰、废包装、酸洗槽渣、水洗槽渣 | 除尘、助镀、热浸锌 | 收集后交由有资质单位处理处置 |
|  |  | 锌浮渣、锌渣 |  | 集中收集至一般固废暂存点，外售资源回收公司收集处理 |
| 电镀锌丝生产线 | 废气 | 烟尘、SO2、NOx | 退火炉天然气燃烧废气 | 经15m高的排气筒（DA015）直接排放 |
|  |  | HCl | 酸洗工序 | 酸洗房密闭收集后经碱液喷淋塔处理后由15m高排气筒排放排气筒（DA016）排放 |
|  | 废水 | pH、COD、Cl-、Fe离子等 | 水洗池更换废水、酸雾吸收塔废水 | 排至厂内污水处理站 |
|  | 固废 | 废酸液 | 酸洗工序 | 废酸需要处置时提前联系危废处置单位由专用罐车直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内。 |
|  |  | 废包装、废镀渣、废滤芯等 | 镀锌 | 收集后交由有资质单位处理处置 |
| 丝网生产线 | 废气 | 颗粒物 | 喷粉线 | 旋风、布袋除尘处理后经15m高的排气筒（DA017、DA018）直接排放 |
|  |  | 挥发性有机物、烟尘、SO2、NOx | 固化线 | 经15m高的排气筒（DA019、DA020）直接排放 |
|  |  | 挥发性有机物、烟尘、SO2、NOx | 浸塑固化线 | 经15m高的排气筒（DA021）直接排放 |
|  | 固废 | 废原料包装、布袋收集的粉尘 | 生产 | 外售资源回收公司收集处理 |
| 污水站 | 固废 | 污泥 | 自建污水处理站 | 收集后交由有资质单位处理处置 |
| 厂房内 | 噪声 | 噪声 | 机械设备 | 通过选用低噪声设备，采用厂房隔声，减震降噪处理 |

### 料平衡

#### 锌平衡

本项目镀锌过程中，利用锌锭在工件表面镀锌，锌来源为锌锭、氯化锌、硫酸锌，锌的消耗去向为：①沉积在镀件表面；②排入大气；③残留在锌灰中；④残留在锌渣中；⑤残留在助镀残渣中；⑥进入除尘器收集粉尘中；⑦进入废水中。项目镀锌过程中，锌元素物料平衡见表3.2-2、图3.2-14。

表3.2-2                      锌元素物料平衡表

| 进料 | 物料名称 | 数量（t/a） | 主要组分 | 锌含量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锌锭 | 9800 | 主要成分：Zn；Zn含量为99.995% | 9799.51 |
|  | 氯化锌 | 144 | Zn含量为47.9% | 68.98 |
|  | 高尔凡 | 1600 | Zn含量为92.54% | 1480.64 |
|  | 硫酸锌（98%） | 11 | Zn含量为35.5% | 3.9 |
| 合计 | 11353.03 |
| 出料 | 物料名称 | 数量（t/a） | 主要组分 | 锌含量（t/a） |
|  | 废气含锌 | 1.36 | Zn含量71% | 0.97 |
|  | 除尘器收集粉尘含锌 | 26 | Zn含量71% | 18.46 |
|  | 锌浮渣 | 684 | Zn含量89% | 1014.6 |
|  | 锌渣 | 456 |  |  |
|  | 除锈污泥 | 0.46 | Zn含量0.5% | 0.0023 |
|  | 污水站污泥 | 60 | Zn含量0.25% | 0.15 |
|  | 电镀槽滤渣、废滤芯 | 4.05 | Zn含量1.7% | 0.0677 |
|  | 沉积在工件表面 | 10318.78 | Zn含量100% | 10318.78 |
| 合计 |  | 11353.03 |

图3.2-14        锌元素平衡图（单位：t/a）

#### 盐酸平衡

项目年使用进行酸洗除锈，清洗出的废盐酸浓度和残渣在5%左右，本工程物料中的HCl平衡分析详见表3.2-3。

表3.2-3                      盐酸平衡表

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量（t/a） | 序号 | 产出名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 31%盐酸折合为纯HCl | 1720（533.2） | 1 | 酸洗房有组织排放的HCl酸雾 | 0.1517 |
|  |  |  | 2 | 碱液喷淋净化量 | 2.9673 |
|  |  |  | 3 | 酸雾抑制剂消耗的HCl | 9.44 |
|  |  |  | 4 | 除锈反应消耗的HCl | 389.63 |
|  |  |  | 5 | 委托处理的废酸液 | 121.12 |
|  |  |  | 6 | 废水、污泥 | 7.39 |
|  |  |  | 7 | 酸洗废渣 | 2.5 |
| 合计 | 533.2 | 合计 | 533.2 |

图3.2-15     本项目HCl平衡图（单位：t/a）

## 营运期污染物产生、治理及排放分析

### 废气污染源及治理措施

#### 铁塔、护栏机加工生产线

（1）金属粉尘

项目在生产过程中需要根据设计要求对原料进行切割、打磨，并在相应的位置钻孔，在此过程中会产生金属粉尘。切割过程采用产生的粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中C33-C37机械行业系数手册中“04下料”产排污系数表1.5kg/t原料，工业废气量按4635立方米/吨－原料核算。本项目型钢和钢带的使用量为100000t/a；根据业主提供资料，机加工的量为原材料的8％，则金属粉尘产生量为12t/a，集气罩收集效率按90%，布袋除尘器除尘效率按95%，则有组织切割粉尘产生量为0.54t/a，产生速率为0.09kg/h，经集气罩收集、布袋除尘器处理后，经排气筒排放（DA001）。未被收集切割粉尘量为1.2t/a，在室内沉降量约80%，0.24t/a无组织排放。

（2）焊接烟尘

该项目主要采用埋弧焊、二保焊焊接工艺，会产生少量的烟尘。焊材用量为135t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册-09 焊接核算环节产污系数表，颗粒物9.19千克/吨－原料，烟尘产生量为1.24t/a；工业废气量按2130193立方米/吨－原料核算，为2.88×108m3/a。项目拟对焊接工位设置移动式烟尘净化器收集粉尘进行处置，移动式烟尘净化器集尘罩置于焊接产尘点上方，采用上部集气，集气效率为90%，则收集到的粉尘量为1.12t/a，烟尘净化器对粉尘净化效率为95%，则经过处理后粉尘排放量为0.056t/a。

未收集到的粉尘量为0.176t/a，无组织扩散至车间内。

#### 光伏支架机加工

（1）金属粉尘

项目在生产过程中需要根据设计要求对原料进行切割、打磨，并在相应的位置钻孔，在此过程中会产生金属粉尘。切割过程采用产生的粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中C33-C37机械行业系数手册中“04下料”产排污系数表1.5kg/t原料，工业废气量按4635立方米/吨－原料核算。本项目钢带的使用量为50000t/a；根据业主提供资料，机加工的量为原材料的8％，则金属粉尘产生量为6t/a，集气罩收集效率按90%，布袋除尘器除尘效率按95%，则有组织切割粉尘产生量为0.27t/a，产生速率为0.045kg/h，经集气罩收集、布袋除尘器处理后，经排气筒排放（DA002）。未被收集切割粉尘量为0.6t/a，在室内沉降量约80%，0.12t/a无组织排放。

（2）焊接烟尘

该项目主要采用埋弧焊焊接工艺，会产生少量的烟尘。焊材用量为50t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册-09 焊接核算环节产污系数表，颗粒物9.19千克/吨－原料，烟尘产生量为0.46t/a；工业废气量按2130193立方米/吨－原料核算，为1.07×108m3/a。项目拟对焊接工位设置移动式烟尘净化器收集粉尘进行处置，移动式烟尘净化器集尘罩置于焊接产尘点上方，采用上部集气，集气效率为90%，则收集到的粉尘量为1.12t/a，烟尘净化器对粉尘净化效率为95%，则经过处理后粉尘排放量为0.0021t/a。

未收集到的粉尘量为0.0481t/a，无组织扩散至车间内。

#### 拔丝生产线

（1）拔丝工序废气

本项目拔丝工序使用拔丝粉润滑线材，拔丝过程中会产生少量VOCs。拔丝过程烟气应主要是拔丝粉中残存的水分及扰动带出的扬尘、有机物与高温钢丝模具接触碳化产生的烟尘、另有微量石蜡、硬脂酸、动植物油受热挥发形成的油烟；烟气中主要污染因子应为细颗粒物，VOC类物质所占比重较小。企业加强生产管理，车间密闭，同时采取密闭拔丝粉盒、拔丝水箱等措施。

本项目拔丝工序中会用到拔丝粉，主要起润滑作用，在这一过程中铁丝摩擦和拉伸会产生少量粉尘，因拔丝粉盒密闭，且颗粒物较重，大部分沉降于平台上，仅有小部分逸散至空气中；类比同类生产企业，拔丝工序产生的颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

#### 镀锌

##### 酸洗废气

本项目营运期间废气产生种类主要包括热镀锌线和电镀线产生的氯化氢，4号车间有1条热镀件、4条高尔凡丝线；5号车间1条电镀锌丝线，生产线均采用“全密封罩+槽边侧吸风系统+密封罩顶部吸风系统”收集废气，废气收集效率以100%计。

为减少无组织废气排放，项目对4号车间1条热镀件的“酸洗槽、水洗槽、助镀槽、烘干台”进行车间内的整体全封闭处理，在顶部只留天车运行空间，在侧方设置集气管道，同时采用气动控制的自动门，为减少工件进出过程中的污染物外逸，设计引风机风量为30000m3/h，使整个二次密闭空间内形成负压，收集的盐酸雾进入碱液喷淋塔，通过循环碱液（5%NaOH）喷淋水吸收，处理效率不低于95%，经15m高排气筒排放。

4号车间1-4线为高尔凡丝生产线，每条生产线的酸洗槽、水洗槽、助镀槽为一体化设备，全部加盖密闭，酸雾产生量大大减少，丝线整个生产过程为连续生产。酸洗槽采用全封闭水帘式酸洗槽，丝线进出口处均设置水帘，在整个生产线一体化设备（酸洗、水洗、助镀）上方设置集气装置，酸洗废气采用1套治理设施，风机引风量10000m3/h，处理效率不低于95%，经15m高排气筒排放（4条线共用1根）。

5号车间1条电镀锌丝生产线，酸洗废气采用1套治理设施，风机引风量5000m3/h，从生产线收集的盐酸雾进入碱液喷淋塔，通过循环碱液喷淋水吸收，处理效率不低于95%，经1根15m高排气筒排放。

本项目原料为浓度31%的盐酸，酸洗时稀释到15%。因盐酸属于易挥发酸，在常温下，当盐酸中的氯化氢浓度达到一定程度时，氯化氢分子就容易以气体状态分离出来，进入空气中，与空气中的水分子结合，又重新变成盐酸，细小的盐酸小液滴遍布于空间内，便形成了盐酸雾。

根据《环境统计手册》推荐公式，其理论挥发量通过如下公式计算：

Gz=M（0.000352+0.000786V）P×F

式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体的分子量，36.5；

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s或查表计算，本次环评取0.3m/s；

P——液体温度下蒸汽压分压，本次环评按照25℃时，参考18%盐酸的蒸汽分压力为0.148毫米汞柱；

F——液体蒸发面的表面积（m2）。

本项目在酸洗池内加入高效酸雾抑制剂，酸雾抑制剂包括LAS等阴离子表面活性剂、平平加等非离子表面活性剂和水，根据查阅《盐酸酸洗酸雾抑制剂》《新型酸雾抑制剂的应用》《酸雾抑制方法的研究与进展》等相关文献资料，酸雾抑制效率在80%～95%，本次环评保守估计为80%。

##### 盐酸储罐大小呼吸废气

本项目建设4座30m3的盐酸储罐，用于储存31%的外购盐酸；4座30m3的废酸储罐，4座位于热镀件车间，4座位于高尔凡丝车间。盐酸储罐物料损失包括呼吸损失（小呼吸）和装卸工作损失（大呼吸）。小呼吸是由于温度和大气压力的变化，引起罐内物料蒸气膨胀和收缩产生的蒸汽排出。废酸罐内酸液浓度小于5%，挥发性较弱，储存时间较短，不再考虑其呼吸损失。

参照石油化工类物质储罐的大小呼吸量，确定盐酸储罐HCl无组织散失量，大小呼吸气计算公式分别为：

①小呼吸气体排放量计算，计算参数见表3.2-1。

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB：固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M：储罐内蒸气的分子量；

P：在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D：罐的直径（m）；

H：平均蒸气空间高度（m）；

△T：一天之内的平均温度差（℃）；

FP：涂层因子（无量纲），取值在1～1.5之间；

C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；

KC：产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

表 3.3-1                    小呼吸计算参数取值表

| 储罐名称 | 储存物质 | M | P（Pa） | KC | D（m） | H（m） | △T(℃) | FP | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 盐酸 | 36.5 | 30660 | 1.0 | 3.13 | 3.7 | 10 | 1.25 | 0.58 |

②大呼吸的废气量按下式计算：计算参数见表3.3-3。

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW：固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN：周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26）；本项目31%盐酸年用量为1720t，则K≤36，KN=1。

KC：产品因子，有机液体取1.0。

排放量由下式计算：

W＝Lw×V

式中：W—大呼吸排放量，kg/a；

V—物料投入量，31%盐酸密度为1.15g/cm3；m3/a。

表3.3-2                                         大呼吸计算参数取值表

| 储罐名称 | 储存物质 | M | P（Pa） | KC | KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 31%盐酸 | 36.5 | 30660 | 1.0 | 1 |

由此计算本项目盐酸储罐大、小呼吸排放量，见表3.3-3。

表3.3-3              盐酸储罐大、小呼吸废气计算结果（t/a）

| 储罐名称 | 储存物质 | 大呼吸 | 小呼吸 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 31%盐酸 | 0.7 | 0.059 | 0.759 |

由表3.3-3可知，本项目盐酸储罐大、小呼吸废气产生量合计0.759t/a，环评要求呼吸阀与管道直接联接，将盐酸储罐大、小呼吸废气接入管道引至就近的酸雾喷淋净化塔吸收处理，收集率以100%计。

本项目酸洗及盐酸储存废气来源情况见下表。

表3.3-4                                    镀锌生产线酸洗废气排放一览表

| 污染源 | 污染物 | 数量 | 单槽尺寸 （长×宽×高m） | 液面面积（m2） | 产生情况 | 收集处理效率 | 排放情况 | 排气筒 | 排放标准（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  |  |
| 盐酸储罐（热镀锌件区） | 氯化氢 | 2 | / | / | 0.529 | 0.088 | 2.93 | 酸雾抑制剂（80%）+全封闭集气+碱液喷淋塔（95%）排气筒 | 0.1 | 0.017 | 0.57 | DA003（15m） | 15 | 是 |
| 酸洗槽（热镀锌件线） | 氯化氢 | 6 | 14.9×4.57×3.5 | 68.093 | 7.78 | 0.26 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐酸储罐（高尔凡丝区） | 氯化氢 | 2 | / | / | 0.23 | 0.038 | 3.8 |  | 0.042 | 0.007 | 0.7 | DA008（15m） | 15 | 是 |
| 酸洗槽（高尔凡丝线） | 氯化氢 | 4 | 16×2.5×1.2 | 40 | 3.05 | 0.10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸洗槽（电镀锌丝线） | 氯化氢 | 1 | 22×2.3×1.4 | 50.6 | 0.97 | 0.032 | 32.3 |  | 0.0097 | 0.0016 | 0.32 | DA016（15m） | 15 | 是 |

由表3.3-4可知，本项目HCl排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3酸洗机组氯化氢特别排放限值要求（15mg/m3）。

##### 锌烟

项目在热镀锌工序中会产生热镀锌废气，主要成分为氯化铵、氧化锌、氯化锌、氨气、HCl等。进入热浸镀锌的工件采用氯化铵助镀，氯化铵加热至350℃即可升华，337.8℃时可离解成氨和HCl。因此当表面附着氯化铵的工件进入镀锌锅（温度在450℃）时表面氯化铵将受热产生白色烟雾废气，并带有氨气的恶臭味道。氯化铵受热分解反应为可逆反应，产生的HCl一部分迅速和NH3结合再次生成NH4Cl，一部分与工件表面上的FeO以及表面被氧化的ZnO等反应，形成了含锌烟气。

NH4Cl→NH3↑+HCl↑

FeO+2HCl→FeCl2+H2O↑

FeCl2+Zn→ZnCl2+Fe

2HCl+ZnO→ZnCl2+H2O↑

因此，氨气与HCl实际上大部分已经反应完全，此过程挥发的氨气与HCl很少，为无组织排放，排放量很难估算。少量氨气及HCl经车间内安装换气装置来降低车间内的氨气浓度，对周围大气环境影响不大。

热镀锌废气的主要成分为锌烟（氯化铵、氧化锌、氯化锌）、氨气、氯化氢等，其中氯化铵70%、氧化锌15%、氯化锌15%。

锌烟中颗粒物源强参考《环境统计手册》镀锌炉颗粒物产生量为2.4kg/t*锌锭；本项目设置了5条热镀锌生产线，其中热镀锌件生产线锌锭使用量为5100t/a、高尔凡丝生产线锌锭使用量为4700t/a，锌锭使用量为1600t/a，则热镀锌件生产线产生颗粒物12.24t/a、高尔凡丝生产线颗粒物产生量分别为11.28t/a、3.84t/a。

本项目锌锅进行车间内二次密闭处理，并设置侧吸集气管道，封闭空间内形成负压，只有物料进出时会有小部分无组织废气产生，袋式除尘治理颗粒物的末端治理技术效率为95%，将锌烟收集后送至脉冲布袋除尘器处理后由排气筒排放。

本项目热镀锌件生产线锌锅废气收集配置风机风量为10000m3/h、高尔凡丝生产线锌锅废气收集配置风机风量为20000m3/h，热镀锌铝合金锅废气收集配置风机风量为10000m3/h。

表3.3-6                镀锌生产线锌烟排放一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 收集处理效率 | 排放情况 | 排气筒 | 排放标准（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  |  |  |
| 热镀锌件热浸锌烟气 | 颗粒物 | 12.24 | 2.04 | 204 | 二次密闭+布袋除尘（95%）+15m排气筒 | 0.61 | 0.102 | 10.2 | DA004 | 15 | / | 是 |
| 高尔凡丝热浸锌烟气 | 颗粒物 | 11.28 | 1.88 | 94 |  | 0.56 | 0.094 | 4.7 | DA009 | 15 | / | 是 |
| 高尔凡丝热浸锌铝合金烟气 | 颗粒物 | 3.84 | 0.64 | 80 |  | 0.19 | 0.032 | 4 | DA014 | 15 | / | 是 |

《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3颗粒物特别排放限值要求（15mg/m3）。

##### 天然气燃烧烟气

（1）锌锅烟气

项目锌锅加热采用天然气，因其不直接与工件及锌锭接触，为间接加热，燃烧加热方式与锅炉较接近，故参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（第二次污染源普查）－锅炉产排污量核算系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉相关系数进行污染物核算。

表3.3-7	天然气产排污系数表

| 燃料种类 | 污染物 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米－原料 | 107753 |
|  | 二氧化硫 | 千克/万立方米－原料 | 0.02S1 |
|  | 氮氧化物 | 千克/万立方米－原料 | 6.97（低氮燃烧－国内领先）2 |
|  | 烟尘 | 千克/万立方米－原料 | 1.6（《环境统计手册》）3 |
| 注：1.二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分分量，以质量百分数的形式表示。根据《天然气》（GB17820-2018）规定，天然气作为工业燃料规定的总硫含量不大于100毫克/立方米，本评价按最大含硫量100毫克/立方米计算。 2.低氮燃烧－国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）～100 mg/m3（@3.5%O2）。 3.根据《环境保护实用系数手册》，颗粒物产污系数为0.8~2.4（kg/万m3－原料），本项目取中间值，即颗粒物产污系数为1.6kg/万m3－原料。 |

本项目热镀锌锅使用天然气为燃料，根据设计单位及设备厂家提供资料，各锌锅天然气消耗量见下表。

表3.3-8	锌锅加热天然气消耗量

| 序号 | 名称 | 天然气消耗量 (m3/h) | 锌锅数量（个） | 年平均工作小时数（h） | 天然气年消耗量（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀件1条线 | 150 | 1 | 6000 | 90 |
| 2 | 高尔凡丝4条线 | 40 | 8 | 6000 | 192（每座用气量24） |
| 合计 |  |  |  | 282 |

（2）退火炉烟气

本项目高尔凡丝生产线共设2座天然气退火炉、电镀锌丝生产线设1座天然气退火炉，根据设计单位及设备厂家提供资料，高尔凡丝车间每座退火炉用气量为100m3/h，电镀车间退火炉用气量为60m3/h，按照年工作小时数6000h，年用气量为156万m3。

天然气燃烧烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（第二次污染源普查）－锅炉产排污量核算系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉相关系数进行污染物核算。项目退火炉天然气燃烧烟气经各自15m排气筒排放。

表3.3-9                 锌锅天然气废气、退火炉废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理 措施 | 排放情况 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放量（Nm3/a） | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 热镀锌件锌锅天然气燃烧废气 | 二氧化硫 | 9.698×106 | 0.18 | 18.6 | 直排 | 0.18 | 18.6 | DA005 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.63 | 65.0 |  | 0.63 | 65.0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.144 | 14.8 |  | 0.144 | 14.8 |  |
| 高尔凡丝锌锅天然气燃烧废气1-2、3—4条线 | 二氧化硫 | 5.172×106（1台） | 0.096 | 18.6 | 直排 | 0.096 | 18.6 | DA010-DA011 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.33 | 65.0 |  | 0.33 | 65.0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.077 | 14.8 |  | 0.077 | 14.8 |  |
| 高尔凡丝高尔凡锅天然气燃烧废气1-2、3—4条线 | 二氧化硫 | 5.172×106（1台） | 0.096 | 18.6 | 直排 | 0.096 | 18.6 | DA012-DA013 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.33 | 65.0 |  | 0.33 | 65.0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.077 | 14.8 |  | 0.077 | 14.8 |  |
| 高尔凡丝退火炉天然气燃烧废气1-2、3—4条线 | 二氧化硫 | 6.465×106（1台） | 0.12 | 18.6 | 直排 | 0.12 | 18.6 | DA006-DA007 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.42 | 65.0 |  | 0.42 | 65.0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.096 | 14.8 |  | 0.096 | 14.8 |  |
| 电镀锌丝退火炉天然气燃烧废气 | 二氧化硫 | 3.879×106 | 0.072 | 18.6 | 直排 | 0.072 | 18.6 | DA015 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.25 | 65.0 |  | 0.25 | 65.0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.058 | 14.8 |  | 0.058 | 14.8 |  |

由上表可知，本项目锌锅加热天然气燃烧废气、退火炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3热处理炉特别排放限值要求（颗粒物15mg/m3、SO2 150mg/m3、NOx300mg/m3），通过15m高排气筒排放。

#### 喷塑废气

- 喷粉粉尘

项目两条喷涂线采用静电喷涂，喷粉量为900t/a（其中1号线为丝网喷涂，用量为150t/a；2号线为工件喷涂，用量为750t/a）。项目全自动喷粉柜喷粉过程产生的喷粉粉尘，按系数核算约75%以上的粉末原料会吸附在工件上，25%的粉末原料未能附着在工件上，喷粉粉尘在喷室内进行负压收集，粉尘进入旋风（回用）+布袋除尘器，旋风除尘效率按70%计，布袋除尘器效率按99%计。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册-14粉末涂装核算环节产污系数表，喷塑工业废气量53200立方米/吨－原料，颗粒物300千克/吨－原料，按每天工作10小时计算。

表3.3-10                   喷粉废气产生量及排放量一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 废气量 万m3/a | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 污染防治措施名称及工艺 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号喷粉线 | 颗粒物 | 798 | 37.5 | 12.5 | 旋风+布袋除尘器 | 0.11 | 0.037 | 13.8 | DA017 H:15m |
| 2号喷粉线 | 颗粒物 | 3990 | 187.5 | 62.5 | 旋风+布袋除尘器 | 0.56 | 0.19 | 14.0 | DA018 H:15m |

颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准。

- 流平固化废气

喷塑好的半成品部件由悬挂输送链进入桥架式固化炉进行固化，固化采用天然气为固化炉提供热量。固化炉额定固化温度为190℃，部件固化时间约为20min。流平固化废气主要为天然气燃烧产生的烟气和塑粉受热挥发产生的有机废气。

有机废气：流平固化过程中塑粉受热挥发会产生有机废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）33金属制造业行业系数表中“涂装工段－喷塑后烘干”，挥发性有机物工业废气量37262立方米/吨－原料，产生量为1.2kg/吨－原料（塑粉），工作时间3000h/a。集气罩收集效率为90%，废气经过滤棉过滤，进入活性炭吸+催化燃烧（处理效率≥85%）后，由15米高的排气筒排放。

表3.3-11                   固化废气产生量及排放量一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 废气量 万m3/a | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 污染防治措施名称及工艺 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号固化线 | 挥发性有机物 | 558.9 | 0.18 | 0.06 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧 | 有组织 | 0.027 | 0.009 | 4.8 | DA019 H:15米 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.02 | 0.007 | / | / |
| 2号固化线 | 挥发性有机物 | 2794.7 | 0.9 | 0.3 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧 | 有组织 | 0.12 | 0.04 | 4.8 | DA020 H:15米 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.09 | 0.19 | / | / |

外排挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放浓度及单位产品排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，单位产品排放量≤0.3kg/t产品。

天然气燃烧产生的烟气：本项目固化炉燃料为天然气，配套低氮燃烧机，年耗天然气9.72万m3/a（1号线耗气量为3万m3/a，2号线耗气量为6.72万m3/a）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）33金属制造业行业系数表中“涂装工段－喷塑后烘干”，天然气燃烧产污系数为：废气量13.6m3/m3－原料，颗粒物0.000286kg/m3－原料，二氧化硫0.000002Skg/m3-原料（S取值100），氮氧化物0.00187kg/m3－原料（低氮燃烧）。

燃烧废气与固化炉废气一并排放。经计算，本项目燃天然气固化炉污染物产排情况，具体结果见下表。

表3.3-12                   固化天然气烟气产生量及排放量一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理 措施 | 排放情况 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放量（万m3/a） | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 1号固化线 | 二氧化硫 | 558.9 | 0.006 | 1.07 | 直排 | 0.006 | 1.07 | DA019 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.056 | 10 | 低氮燃烧 | 0.056 | 10 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.009 | 1.61 | 直排 | 0.009 | 1.61 |  |
| 2号固化线 | 二氧化硫 | 2794.7 | 0.013 | 0.47 | 直排 | 0.013 | 0.47 | DA020 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.13 | 4.7 | 低氮燃烧 | 0.13 | 4.7 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.019 | 0.68 | 直排 | 0.019 | 0.68 |  |

颗粒物、SO2、NOx满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域标准（颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx300mg/m3）。

#### 浸塑废气

本项目共安装4条浸塑线，在浸塑过程中会产生塑粉粉尘，预热和固化工序使用天然气产生的燃烧烟气，浸塑和固化工序中塑粉还会有少量分解产生挥发性有机废气（非甲烷总烃）。

（1）浸塑工序粉尘

项目浸塑生产线聚乙烯粉末年用量为500t，参照参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘（颗粒物）产生量按0.5kg/t-原料计，则颗粒物产生量为0.25t/a。

（2）浸塑工序和流平固化工序有机废气

项目浸塑过程和流平固化过程中塑粉受热挥发会产生有机废气，附着在工件上的塑粉量为500t/a，本项目浸塑固化过程和喷塑固化过程类似，因此参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制造业行业系数表中“涂装工段－喷塑后烘干”，挥发性有机物产生量为1.2kg/吨－原料（塑粉），则非甲烷总烃的产生量为0.6t/a。

- 天然气燃烧产生的烟气

本项目预热工序和固化工序天然气燃烧烟气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）中“涂装工段－喷塑后烘干（参考喷塑）”，天然气燃烧产污系数为：颗粒物0.000286kg/m3－原料，二氧化硫0.000002Skg/m3-原料（S取值100），氮氧化物0.00187kg/m3－原料（低氮燃烧）。浸塑线天然气用量为10万m3/a，则颗粒物产生量为0.0286t/a，SO2产生量为0.02t/a，NOx产生量为0.187t/a。浸塑生产线预热工序产生的天然气燃烧废气、浸塑工序和流平固化废气经集气罩收集后共同通过布袋除尘器+二级活性炭装置处理，通过1根15m高排气筒（DA021）排放。

项目配套风机风量为5000m3/h，工作时间3000h/a，集气效率按90%计算，项目布袋除尘器处理效率为95%，活性炭吸附+催化燃烧对非甲烷总烃处理效率按85%计算。项目废气污染源源强核算见下表。

表3.3-13                   浸塑固化废气产生量及排放量一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 废气量 万m3/a | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 污染防治措施名称及工艺 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸塑工序粉尘 | 颗粒物 | 1500 | 0.25 | 0.083 | 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+催化燃烧 | 有组织 | 0.011 | 0.0038 | 0.73 | DA021 H:15m |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.025 | 0.0083 | / | / |
| 浸塑、固化线 | 挥发性有机物 |  | 0.6 | 0.2 |  | 有组织 | 0.081 | 0.027 | 5.4 | DA021 H:15m |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.06 | 0.007 | / | / |
|  | 二氧化硫 |  | 0.02 | 0.0067 |  | 0.02 | 0.0067 | 1.33 | DA021 H:15m |
|  | 氮氧化物 |  | 0.187 | 0.062 |  | 0.187 | 0.062 | 12.5 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.0286 | 0.0095 |  | 0.0286 | 0.0095 | 1.9 |  |

外排挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放浓度及单位产品排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，单位产品排放量≤0.3kg/t产品。颗粒物、SO2、NOx满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域标准（颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx300mg/m3）。无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准；无组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染浓度限值要求；生产车间边界非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）附录 A 表 A.1 特别排放限值要求。

（4）焊接烟尘

项目采用电阻焊，在焊接过程中会产生微量的焊接烟尘，产生量很少，在车间无组织排放。

#### 非正常工况废气污染源源强分析

本次评价废气非正常工况排放为主要考虑项目废气治理设施出现故障停机、碱液喷淋塔失效、除尘器布袋破损等非正常状态下造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其非正常排放情况详见下表3.3-14。

表3.3-14                  污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率kg/h | 单次持续 时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔、护栏金属机加工排气筒DA001 | 废气处理设施完全失效 | 颗粒物 | 323 | 2 | 1 | 1 | 定期检修，加强维护 |
| 光伏支架金属机加工排气筒DA002 |  | 颗粒物 | 323 | 1 | 1 | 1 |  |
| 热镀锌件生产线酸洗房排气筒DA003 |  | 氯化氢 | 11.6 | 0.35 | 1 | 1 |  |
| 镀锌件热浸锌烟排气筒DA004 |  | 颗粒物 | 204 | 2.04 | 1 | 1 |  |
| 高尔凡丝生产线酸洗房排气筒DA008 |  | 氯化氢 | 14 | 0.14 | 1 | 1 |  |
| 高尔凡丝热浸锌烟排气筒DA009 |  | 颗粒物 | 94 | 1.88 | 1 | 1 |  |
| 热浸高尔凡锌烟排气筒DA014 |  | 颗粒物 | 80 | 0.64 | 1 | 1 |  |
| 电镀锌丝生产线酸洗房排气筒DA016 |  | 氯化氢 | 64 | 0.032 | 1 | 1 |  |
| 1号喷粉线废气排气筒DA017 |  | 颗粒物 | 5639 | 12.5 | 1 | 1 |  |
| 2号喷粉线废气排气筒DA018 |  | 颗粒物 | 5639 | 62.5 | 1 | 1 |  |
| 1号固化线废气排气筒DA019 |  | 挥发性有机物 | 32.2 | 0.06 | 1 | 1 |  |
| 2号固化线废气排气筒DA020 |  | 挥发性有机物 | 32.2 | 0.3 | 1 | 1 |  |
| 浸塑固化废气排气筒DA021 |  | 挥发性有机物 | 40 | 0.2 | 1 | 1 |  |
|  |  | 颗粒物 | 18.6 | 0.093 | 1 | 1 |  |
| 注：本项目天然气燃烧废气排气筒DA005、DA006、DA007、DA010-DA013、DA015为直接排放，故不考虑非正常工况废气排放。 |

根据建设单位生产工况及同类型项目非正常工况平均频次及持续时间为1次/年，1h/次。

由上表可知，在非正常工况下各个污染物的排放大幅增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

### 废水污染源及治理措施

（1）生活污水

生活污水排放量约为12.8m3/d（3840m3/a），其主要污染因子浓度分别为COD：350mg/L、NH3-N：30mg/L。员工生活污水排入化粪池进行预处理后，废水的总排放浓度为：COD：250mg/L、NH3-N：25mg/L，均满足西区污水处理厂的纳管要求。项目生活污水产生与排放情况见表3.3-15所示。

表3.3-15                   项目生活污水产生与排放情况表

| 名称 | 废水量 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放情况 | 排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/a | 污染物 名称 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 污染物 名称 | 浓度（mg/L） | 接管量（t/a） |  |
| 生活 污水 | 3840 | COD | 350 | 1.34 | 化粪池 | COD | 250 | 0.96 | 500 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.77 |  | BOD5 | 140 | 0.54 | 300 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.12 |  | NH3-N | 20 | 0.077 | -- |
|  |  | SS | 150 | 0.58 |  | SS | 125 | 0.48 | 400 |

根据上表可知：项目生活污水经化粪池处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后的污水通过市政管网排入西区污水处理厂。

（2）生产废水

①含酸废水

项目含酸废水主要污染因子为pH、COD、SS、氯化物。

②电镀后清洗废水

电镀后清洗废水主要污染因子为pH、COD、SS、锌、铁等。

③酸雾吸收塔废水

碱液喷淋塔主要处理酸洗槽挥发的HCl，喷淋水采用5%NaOH的水溶液，以提高净化效率，主要污染因子为pH、COD、氨氮、SS、氯化物。

④车间地面冲洗水

本项目车间地面每月冲洗1次，废水水质为COD300mg/L、石油类300mg/L、SS300mg/L、总锌20mg/L，排至厂内污水站。

综上所述，本项目生产废水产生量为40.03m3/d，排至厂内污水处理站，采用预曝调节+混凝沉淀+石英砂过滤器工艺，处理后的生产废水满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准，经园区污水管网排入西区污水处理厂进一步处理。

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表3.3-16。

表3.3-16           本项目生产废水处理设施进、出水质

| 产污环节 | 排放量 （m3/a） | pH | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总Zn (mg/L) | 总Fe (mg/L) | 石油类（mg/L） | 氯化物（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗后水洗废水 | 6147 | 3-4 | 300 | 120 | 15 | -- | 20 | 10 | 2000 |
| 镀后水洗废水 | 4500 | 4-6 | 300 | 200 | 15 | 50 | 40 | 5 | -- |
| 酸雾吸收塔排水 | 60 | 9-10 | 80 | 300 | 10 | -- | -- | -- | 1500 |
| 车间地面冲洗水 | 1302 | 7-9 | 500 | 300 | 15 | 20 | -- | 300 | -- |
| 混合废水 | 12009 | 7 | 320.6 | 170.4 | 15 | 20.9 | 25.2 | 39.5 | 1031 |
| 处理后 | 12009 | 6-9 | 80 | 50 | 15 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 800 |
| 标准限值 | -- | 6-9 | 80 | 50 | 15 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 800 |

### 噪声源及治理措施

项目噪声源主要有车间生产设备、污水处理设备和各种风机，噪声源强介于85-95dB（A）之间。项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声，采取以上措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。噪声污染源及防治措施见表3.3-17。

表3.3-17	项目噪声污染源及防治措施

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 数量 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理措施 | 治理后 |
| 1 | 切割机 | 生产车间 | 3台 | 90/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 70/室外 |
| 2 | 挤压机 | 生产车间 | 4台 | 85/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 65/室外 |
| 3 | 剪板机 | 生产车间 | 2台 | 95/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 75/室外 |
| 4 | 拔丝机 | 生产车间 | 20台 | 90/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 70/室外 |
| 5 | 热镀锌线 | 生产车间 | 4套 | 95/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 75/室外 |
| 6 | 电镀线 | 生产车间 | 1套 | 65/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 45/室外 |
| 7 | 风机 | 生产车间 | 30台 | 85/1m室内 | 厂房隔音、基础减振 | 65/室外 |
| 8 | 各类泵 | 生产车间 | 25台 | 80/1m室内 | 基础减振、隔声罩 | 60/室外 |

### 固废污染防治措施

1、一般工业固体废物

- 金属边角料

金属废料主要为大件及护栏板生产过程中冲孔、切割所产生的边角料及金属碎屑。部分大块边角料可以利用于配件制作，降低了废料的产生率，废料产生率约为0.2%，项目原料钢材年量为15.0万t，根据废品率得到生产过程中产生的废边角料、废品等产生量为300t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），边角料属于54金属氧化物废物类别，代码为336-001-54，暂存于一般固废收集间，定期外售。

- 废氧化铁屑

项目拉拔过程中会产生少量的废氧化铁屑，盘条表面氧化铁皮厚度约12～15μm，产生量约为450t/a，拉丝机下方设置收集槽以收集拉拔过程产生的废氧化铁屑，废氧化铁屑经收集后暂存于一般固废暂存场所，定期外售。

- 废拉拔粉

拉拔过程使用拉拔粉，盘条在拉拔过程中表面会带走拉拔粉，拉拔粉在后续工艺过程中掉落，经收集后无法回用于拉拔工序，产生的废拉拔粉外售处理，少量附着在产品表面或在后续工艺过程中损耗，废拉拔粉产生量约为148t/a。

- 金属废屑

水箱拔丝机清理时会产生金属碎屑，金属废屑产生量约为20t/a，收集后暂存于一般固废暂存场所，定期外售。

- 锌浮渣、锌渣

锌底渣是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，其成分为90%锌和10%铁，锌底渣的密度大于熔融锌，因此沉到锌槽底部，用捞锌勺捞取。锌浮渣主要是锌熔体表面与大气接触被氧化而形成的，主要成分由锌铁合金、氯化锌、氯化铵锌等组成，其锌含量在70%-80%。锌浮渣形成于锌液表面，采用“锌浮渣扒”轻轻扒至锌锅的两端去除。

本项目锌锭共计11400t/a，锌浮渣、锌渣产生量约为锌锭用量的10%，其中锌浮渣：锌渣为6:4，故锌浮渣产生量为684t/a，锌渣产生量为456t/a。

根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》，热浸镀锌浮渣和锌底渣（金属表面热浸镀锌处理（未加铅且不使用助镀剂）过程中锌锅内产生的锌浮渣；金属表面热浸镀锌处理（未加铅）过程中锌锅内产生的锌底渣）不属于危险废物，本项目热浸锌过程中，不添加铅且不使用助镀剂，因此本项目热浸锌工序产生的锌浮渣、锌渣不属于危险废物，对照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），本项目产生的锌浮渣、锌渣属于99其他类别，代码为336-001-99，暂存于一般固废收集间，外卖综合利用。

- 除尘器收集的粉尘

本项目喷粉、浸塑过程中产生粉尘，经过布袋除尘器处理，除尘器收集的粉尘约为224.55t/a；机加工收集的金属粉尘量为15.39t/a。

- 一般原料包装袋

热固性涂料、拉丝粉包装袋为不含有机溶剂等危险废物的废包装袋，废包装袋产生量约为热固性粉末、拉丝粉等使用量的1%计算，则产生量为16t/a，收集后外售物资回收部门。

2、危险废物

- 废酸

项目使用盐酸酸洗过程中，构件表面的铁的氧化物等被盐酸洗掉，而溶解在盐酸溶液中，随着酸洗过程的进行，酸洗液中的铁离子浓度会升高，盐酸浓度降低，酸液失去清洗能力时不能继续使用，而产生废酸液，酸洗槽平时不排放，槽底部设置搅拌管道，这部分液体经过除渣处理后可实现短期循环利用，每5个月倒槽一次，年产生量约2422.4t。根据《国家危险废物名录》（2021版）“HW17表面处理废物金属表面处理及热处理加工336-064-17金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，废酸需要处置时提前联系危废处置单位由专用罐车直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内。废酸更换均为单槽轮流更换，全厂最大酸洗槽有效容积为83m3，现有废酸罐可满足特殊情况下废酸的暂存需求。

- 镀锌锅除尘设施收集的粉尘

镀锌锅产生的烟气中粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器除尘，根据《国家危险废物名录》（2021版）项目收集的锌尘属于危险废物HW23（废物代码336-103-23）类别，收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。根据废气源强核算可知，镀锌线收集粉尘量为26吨/年。

- 含铁污泥

本项目除铁设备处理镀锌生产线中助镀池共5座，容积分别为118m3×1、3m3×4个，一个月处理一次，总处理助镀液量为91m3，根据环境保护部工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2016年版，P281），每处理1万吨污水产生100吨左右的湿污泥，污泥含水量约为80%，经压滤机压滤脱水后，产生的污泥暂时存放在固废堆放点。则除铁设备产生的污泥量为0.46t/a，该污泥中含有铁质等，根据《国家危险废物名录》（2021年）属类别为HW17金属表面处理及热处理加工，代码为336-064-17，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

- 酸洗槽渣

酸洗过程是为了除去工件表面的锈斑，锈斑主要成分为氧化铁，槽渣产生量为125t/a。

- 水洗槽渣

水洗过程会有少量氧化铁沉淀，槽渣产生量为12t/a。

- 钝化池渣

项目钝化液循环使用，但钝化池中可能会由于化学物质氧化或钢结构件的铁离子进入生成池渣，根据建设单位说明，一年清理1次，钝化池渣产生量约为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年）属类别为HW17金属表面处理及热处理加工，代码为336-064-17，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

- 电镀废滤芯、电镀渣

电镀液两周至一个月进行机械过滤一次，选用大规格可移动式机械过滤机，可对整体槽体同时过滤，也可对单一的槽体进行过滤，电镀槽渣产生量为4.0t/a。评价要求将电镀槽渣收集后在危废贮存间暂存。电镀液经过滤处理后，补充新鲜镀液继续使用，无废镀液产生。

电镀废液经过滤系统过滤后，重新使用，定期更换过滤系统中的滤芯，通常为2个月更换一次（年更换5次），项目设置1台电镀废液经过滤装置，每台每次更换废滤芯产生量为10kg/a，年产生废滤芯0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），废滤芯为危险废物（HW49）：“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于集控区危险废物暂存间，不得直接外排，由具有专业资质单位回收利用或安全处置。

- 脉冲除尘装置中废旧布袋

项目脉冲除尘装置中的脉冲除尘装置中旧布袋需定期更换，一般可2年更换1次，更换量约为0.05t/a，因脉冲除尘装置中包装废旧布袋中含锌灰，根据《国家危险废物名录》（2021年）属类别为HW23含锌废物，代码336-103-23，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

- 废活性炭

项目废气处理有机废气经“活性炭吸附”后达标排放，吸附过程中产生的废活性炭约6t/a，作为危险废物（HW49，900-039-49）交由有资质单位处理。

本项目产生的有机废气经过“活性炭吸附+催化燃烧一体化装置”处理，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，环评要求企业定期更换活性炭。

参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭饱和周期计算公式进行计算。

式中：

M：活性炭质量，千克；

S：保持平衡量，%；

C：VOCs 总浓度，毫克/立方米；

Q：风量，立方米/小时；

t：每日工作时长。

本项目催化燃烧设备装置活性炭每次充装量为200千克，保持平衡量取30%，项目挥发性有机物（VOCs）产生浓度最大为40毫克/立方米、风机设计风量5000立方米/小时、每日工作时长为20小时，则项目运行过程活性炭饱和周期为30天。项目年生产300天，则需更换活性炭10次。共三组处理设施，因此项目运行过程每年废活性炭产生量约6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），产生的废活性炭，属HW49其他废物－烟气、挥发性有机物（VOCs）治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为（900-039-49）。

- 废机油

本项目设备维修会产生废机油，产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码900-214-08），在危险废物暂存间暂存，定期交由资质单位处置。

- 污水处理系统产生的污泥

污泥是水处理过程的副产物，包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等，根据环境保护部工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2016年版，P281），每处理1万吨污水产生100吨左右的湿污泥，由上文可知，本项目生产废水产生量为12009t/a，污泥含水量约为80%，经压滤机压滤脱水后，产生的污泥暂时存放在固废堆放点。因此，项目废水站污泥产生量约为60t/a。该污泥中含有铁质、废酸液等，根据《国家危险废物名录》（2021年）属类别为HW17金属表面处理及热处理加工，代码为336-064-17，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

- 沾染危化品废弃包装袋

废包装桶为原料光亮剂、氨水、双氧水、钝化液、氢氧化钠，废原料桶的产生量按使用量的5%，则产生19t/a；废包装袋为原料氯化锌、氯化铵等包装袋，废包装袋产生量约为氯化铵、氯化锌等使用量的1%计算，则产生量为3.71t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年）类别为HW49其他废物，代码为900-041-49的危险废物，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

3、生活垃圾

本项目员工160人，生活垃圾按1.0kg/人・d，则产生量为160kg/d，按年工作300天计算，即48t/a，经收集后交由环卫部门统一清运处理。

本项目固体废物产生及处置情况详见下表。

表3.3-18                                               本次项目固体废物汇总表

| 序号 | 废物名称 | 固废类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 生产工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 2422.4 | 酸洗工序 | 液态 | 铁、盐酸等 | 毒性 | 委托专门的公司拉运，不能及时转运，暂存于4个30m3的废酸储罐内。 |
| 2 | 布袋收集的粉尘 | HW23含锌废物 | 336-103-23 | 26 | 废气收集粉尘 | 固态 | 锌和氯化铵 | 毒性 | 少量回用于生产，基本外售资源回收公司收集处理 |
| 3 | 脉冲除尘废旧布袋 | HW23含锌废物 | 336-103-23 | 0.05 | 废气处理 | 固态 | 锌灰 | 毒性 | 收集后交由有资质单位处理处置 |
| 4 | 含铁污泥 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 0.46 | 除铁设备 | 固态 | 铁 | -- |  |
| 5 | 酸槽槽渣 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 125 | 酸洗 | 固态 | 铁 | 毒性 |  |
| 6 | 水洗槽渣 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 12 | 水洗 | 固态 | 铁 | 毒性 |  |
| 7 | 钝化池渣 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 1.0 | 钝化工序 | 固态 | 铁锌混合物 | -- |  |
| 8 | 电镀废渣 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 4 | 镀锌 | 固态 | 锌 | 毒性 |  |
| 9 | 废滤芯 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.05 | 电镀液维护 | 固态 | 锌 | 毒性 |  |
| 10 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 6 | 活性炭吸附 | 固态 | 有机物等 | 毒性 |  |
| 11 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.5 | 设备维护 | 液态 | 烷烃、烯烃、芳烃和芳香族烃 | 毒性 |  |
| 12 | 污泥 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 60 | 污水处理站 | 固态 | 铁、盐酸等 | 毒性 |  |
| 13 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 22.71 | 原辅材料包装 | 固态 | NaOH、ZnCl2、NH4Cl等 | 毒性、腐蚀性 |  |
| 14 | 边角料 | 一般固废 | -- | 300 | 生产 | 固态 | 钢铁构件 | -- | 外售资源回收公司收集处理 |
| 15 | 废氧化皮 | 一般固废 | -- | 450 | 拔丝工序 | 固态 | 铁 | -- |  |
| 16 | 废拉丝粉 | 一般固废 | -- | 148 | 拔丝工序 | 固态 | 铁 | -- |  |
| 17 | 金属废屑 | 一般固废 | -- | 20 | 拔丝工序 | 固态 | 铁 | -- |  |
| 18 | 锌渣及锌浮渣 | 一般固废 | -- | 1140 | 生产 | 固态 | 锌 | -- |  |
| 19 | 喷涂、浸塑工序除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | -- | 224.55 | 生产 | 固态 | 树脂、助剂等 | -- |  |
| 20 | 机加工除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | -- | 15.39 | 生产 | 固态 | 铁 | -- |  |
| 21 | 一般原料包装 | 一般固废 | -- | 16 | 原辅材料包装 | 固态 | 树脂、聚乙烯 | -- |  |
| 22 | 生活垃圾 | -- | -- | 48 | 员工生活 | 固态 | -- | -- | 收集后交由环卫部门统一清运处理 |

### 污染源分析汇总

项目污染物产生和排放情况见下表3.3-19。

表3.3-19                                         项目污染物产生和排放情况一览表

| 废气 | 有组织排放情况 | 是否达标 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 风量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 | 控制措施 | 排放情况 | 排放标准 |  |  |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |
|  | 铁塔、护栏金属机加工 | 6180 | 颗粒物 | 12 | 2 | 集气装置收集后经布袋除尘器后，15m排气筒排放 | 0.54 | 0.09 | 14.6 | 15 | -- | 达标 | DA001 |
|  | 光伏支架金属机加工 | 3090 | 颗粒物 | 6 | 1 | 集气装置收集后经布袋除尘器后，15m排气筒排放 | 0.27 | 0.045 | 14.6 | 15 | -- | 达标 | DA002 |
|  | 热镀锌件生产线酸洗、盐酸储罐 | 30000 | 氯化氢 | 2.085 | 0.35 | 设置封闭酸洗房，喷洒抑雾剂，酸洗房上边设有酸雾收集口，酸雾由收集口收集后经引风机通过耐酸管道收集进入碱液喷淋塔处理后，15m排气筒排放 | 0.1 | 0.017 | 0.57 | 15 | -- | 达标 | DA003 |
|  | 高尔凡丝生产线酸洗、盐酸储罐 | 10000 | 氯化氢 | 0.84 | 0.14 |  | 0.042 | 0.007 | 0.7 | 15 | -- | 达标 | DA008 |
|  | 电镀锌丝生产线酸洗 | 5000 | 氯化氢 | 0.97 | 0.032 |  | 0.0097 | 0.0016 | 0.32 | 15 | -- | 达标 | DA016 |
|  | 热镀锌件热浸锌烟 | 10000 | 颗粒物 | 12.24 | 2.04 | 锌锅密闭，集气装置收集后经引风机通过布袋除尘器后，通过15m排气筒排放 | 0.61 | 0.102 | 10.2 | 15 | -- | 达标 | DA004 |
|  | 高尔凡丝热浸锌烟 | 20000 | 颗粒物 | 11.28 | 1.88 |  | 0.56 | 0.094 | 4.7 | 15 | -- | 达标 | DA009 |
|  | 热浸高尔凡烟 | 8000 | 颗粒物 | 3.84 | 0.64 |  | 0.19 | 0.032 | 4 | 15 | -- | 达标 | DA014 |
|  | 热镀锌件锌锅天然气燃烧废气 | 1616 | 二氧化硫 | 0.18 | -- | 通过15m排气筒排放 | 0.18 | -- | 18.6 | 150 | -- | 达标 | DA005 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.63 | -- |  | 0.63 | -- | 65.0 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.144 | -- |  | 0.144 | -- | 14.8 | 15 | -- |  |  |
|  | 高尔凡丝锌锅天然气燃烧废气4条线 | 862 | 二氧化硫 | 0.096 | -- | 通过15m排气筒排放 | 0.096 | -- | 18.6 | 150 | -- | 达标 | DA010-DA013 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.33 | -- |  | 0.33 | -- | 65.0 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.077 | -- |  | 0.077 | -- | 14.8 | 15 | -- |  |  |
|  | 高尔凡丝退火炉天然气燃烧废气1-2、3—4条线 | 1078 | 二氧化硫 | 0.12 | -- | 通过15m排气筒排放 | 0.12 | -- | 18.6 | 150 | -- | 达标 | DA006-DA007 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.42 | -- |  | 0.42 | -- | 65.0 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.096 | -- |  | 0.096 | -- | 14.8 | 15 | -- |  |  |
|  | 电镀锌丝退火炉天然气燃烧废气 | 647 | 二氧化硫 | 0.072 | -- | 通过15m排气筒排放 | 0.072 | -- | 18.6 | 150 | -- | 达标 | DA015 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.25 | -- |  | 0.25 | -- | 65.0 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.058 | -- |  | 0.058 | -- | 14.8 | 15 | -- |  |  |
|  | 1号喷粉线 | 2660 | 颗粒物 | 37.5 | 12.5 | 旋风+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放 | 0.11 | 0.037 | 13.8 | 120 | 3.5 | 达标 | DA017 |
|  | 2号喷粉线 | 13300 | 颗粒物 | 187.5 | 62.5 | 旋风+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放 | 0.56 | 0.19 | 14.0 | 120 | 3.5 | 达标 | DA018 |
|  | 1号固化线 | 1863 | 挥发性有机物 | 0.18 | 0.06 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧处理后，通过15m排气筒排放 | 0.027 | 0.009 | 4.8 | 60 | -- | 达标 | DA019 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.006 | -- |  | 0.006 | -- | 1.07 | 200 | -- |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.056 | -- |  | 0.056 | -- | 10 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.009 | -- |  | 0.009 | -- | 1.61 | 30 | -- |  |  |
|  | 2号固化线 | 9316 | 挥发性有机物 | 0.9 | 0.3 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧处理后，通过15m排气筒排放 | 0.12 | 0.04 | 4.8 | 60 | -- | 达标 | DA020 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.013 | -- |  | 0.013 | -- | 0.47 | 200 | -- |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.13 | -- |  | 0.13 | -- | 4.7 | 300 | -- |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.019 | -- |  | 0.019 | -- | 0.68 | 30 | -- |  |  |
|  | 浸塑固化线 | 5000 | 挥发性有机物 | 0.6 | 0.2 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧处理后，通过15m排气筒排放 | 0.081 | 0.027 | 5.4 | 60 | -- | 达标 | DA021 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.02 | 0.0067 |  | 0.02 | 0.0067 | 1.33 | 200 | -- | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.187 | 0.062 |  | 0.187 | 0.062 | 12.5 | 300 | -- | 达标 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.2786 | 0.093 |  | 0.0309 | 0.01 | 2.06 | 30 | -- | 达标 |  |
|  | 无组织排放情况 |
|  | 无组织位置 | 无组织情况 | 污染物名称 | 产生情况 | 控制措施 | 排放情况 |
|  |  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h |
|  | 2号车间 | / | 颗粒物 | 0.416 | 0.069 | 加强车间通风，无组织排放 | / | 0.416 | 0.069 |
|  | 3号车间 | / | 颗粒物 | 0.1681 | 0.028 |  | / | 0.1681 | 0.028 |
|  | 5号车间 | / | 颗粒物 | 0.025 | 0.0083 |  | / | 0.025 | 0.0083 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.17 | 0.057 |  | / | 0.17 | 0.057 |
| 废 水 | 生产废水 | 40.03m3/d | 经自建污水处理设施处理后排入市政下水管网，最终进入西区污水处理厂 |
|  | 生活污水 | 12.8m3/d | 排入市政下水管网，最终进入西区污水处理厂 |
| 固 废 | 废酸 | 2422.4t/a | 根据生产情况，委托专门公司直接拉运，不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内 |
|  | 钝化池渣 | 1.0t/a | 收集后交由有资质单位处理处置 |
|  | 镀锌锅除尘设施收集的粉尘 | 26t/a |  |
|  | 脉冲除除尘中废旧布袋 | 0.05t/a |  |
|  | 含铁污泥 | 0.46t/a |  |
|  | 酸槽槽渣 | 125t/a |  |
|  | 水洗槽渣 | 12t/a |  |
|  | 钝化池渣 | 1.0t/a |  |
|  | 电镀废渣 | 4t/a |  |
|  | 废滤芯 | 0.05t/a |  |
|  | 废活性炭 | 6t/a |  |
|  | 废机油 | 0.5t/a |  |
|  | 污水站污泥 | 60t/a |  |
|  | 沾染危化品废弃包装袋 | 22.71t/a |  |
|  | 金属边角料 | 300t/a | 外售资源回收公司收集处理 |
|  | 废氧化皮 | 450t/a |  |
|  | 金属废屑 | 20t/a |  |
|  | 废拉拔粉 | 148t/a |  |
|  | 锌渣及锌浮渣 | 1140t/a |  |
|  | 喷涂、浸塑工序除尘器收集的粉尘 | 224.55t/a |  |
|  | 机加工粉尘 | 15.39t/a |  |
|  | 一般原料包装 | 16t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 48t/a | 收集后交由环卫部门统一清运处理 |
| 噪 声 | 生产设备 | 60~95dB（A） | 优化选型、隔声、减震 |

## 防腐、防渗措施

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线，为了防止厂区周边地下水污染，项目对项目厂区进行了分区防渗处理。

### 厂区污染防治分区

防渗工程污染防治区根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

（1）非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

（2）一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

（3）重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

项目防渗分区划分详见表3.4-1及附图：项目厂区分区防渗图。

### 防渗要求

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表，项目防渗工程的设计标准应符合下列要求：

（1）各设备、地下管道或建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限。

（2）污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s粘土层的防渗性能；重点污染防治区的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s粘土层的防渗性能；非污染防治区除绿化外应进行一般硬化处理。

### 防腐、防渗措施

生产过程中做到“可视、可控”，避免污染地下水；管道采用耐腐材质，接头有防水防腐材料进行密封，污水管外管壁涂防锈漆，选用先进可靠的机泵、阀门，加强日常管理和维修维护工作，预防并减少废水发生跑冒滴漏现象。

项目防腐防渗措施见表3.4-1。

表 3.4-1        项目防腐防渗措施一览表

| 污染分区 | 名称 | 防渗及防腐措施 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 生产车间各工艺槽体地面 | 生产车间各工艺槽体地面基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8；槽体架空设置，架空高度40cm，酸洗区域建设统一围堰，围堰内、污水收集和处理系统实施统一防渗、防腐处理。酸雾净化区、镀锌车间实行干湿分离，干区与湿区之间有围堰隔离，湿区有废水自流收集装置。围堰采用抗渗混凝土浇筑，整体敷设5层玻璃钢（三油两布）进行防腐 | 渗透系数不大于10-10cm/s |
|  | 酸雾净化、盐酸罐区 | 各分区统一设置围堰（容积不小于围堰内所有设备液体总和的10%且不小于围堰内单个最大储罐/生产装置的储存量），围堰采用抗渗混凝土浇筑，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8；整体采用5层玻璃钢（三油两布）进行防腐 |  |
|  | 危废暂存库 | 采用双层高密度聚乙烯（HDPE）膜，上方设土工布保护层；地面采用C30级抗渗混凝土，防渗等级为P8，结构厚度不小于20cm，上层敷设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐；划定储存分区，各危险废物设置格挡、分类储存 |  |
|  | 化学品库 | 化学品库基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8；不同种类的化学品分区存放，液态化学品设置围堰隔离，围堰采用抗渗混凝土浇筑，腐蚀性化学品围堰设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐 |  |
|  | 污水处理站 | 污水处理站整体采用抗渗混凝土浇筑，池底和池壁厚度不小于25cm，强度C30、抗渗等级P8；对调节池、中和池铺设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐 |  |
|  | 事故池 | 事故池采用抗渗混凝土浇筑，池底及池壁厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8；并铺设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐 |  |
| 一般污染防治区 | 包括冷却循环水池、冷却池、原料堆场、箱变、车间除各工艺槽体以外区域地面采用15cm抗渗混凝土进行防渗 | 渗透系数不大于10-7cm/s |
| 非污染防治区 | 除重点和一般污染防治区外的其他建筑地面、厂区地面除绿化用地外的其他用地，采用水泥硬化 | -- |

## 总量控制

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

根据项目实际的排污特点，及所在区域为重点区域，确定项目大气污染物总量控制因子为氮氧化物、二氧化硫、VOCs。

故此，本项目申请总量指标为氮氧化物3.413t/a、二氧化硫0.915t/a、VOCs：0.228t/a。区域倍量替代：氮氧化物6.826t/a、二氧化硫1.83t/a、VOCs：0.456t/a。

## 清洁生产分析

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。

清洁生产的定义包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程。清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，其概念是将预防和控制污染贯穿于整个工艺生产过程和产品的消费使用过程中，尽量使之不产生或少生产废物，以期对人体和环境不产生或少产生危害。简而言之，就是通过清洁的生产过程生产出清洁环保的产品。清洁生产（预防污染）已被世界工业界所接受。

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。”。

### 清洁生产分析

本评价结合国家产业政策和项目本身特点，并对照《电镀行业清洁生产评价指标体系》，从生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标及清洁生产管理指标等方面对项目进行分析，判断其是否符合清洁生产要求。

本项目电镀清洁生产指标见表3.6-1。

表3.6-1                                                 本项目清洁生产指标

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本项目情况 | 本项目清洁生产水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺① | 0.15 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层替代铅锡合金 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 | 1.本项目镀锌采用三价铬钝化工艺 2.采用无氰镀锌 3.电镀镀锌槽采用回收槽方式回收镀液 | II级 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.15 | 1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀锌溶液周期性过滤去除溶液中的杂质 2.及时补加和调整溶液 | II级 |
| 3 |  |  | 电镀生产线要求 | 0.4 | 电镀生产线采用节能措施②,70%生产线实现自动化或半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施②,50%生产线实现半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施② | 电镀生产线采用节能措施，生产线实现全自动化 | I级 |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | 根据工艺选择逆流漂洗，有用水计量装置 | II级 |
| 5 | 资源 消耗 指标 | 0.10 | *单位产品每次清洗取水量③ | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | 12.0 | II级 |
| 6 | 资源 综合 利用 指标 | 0.18 | 锌利用率④ | % | 0.8/n | ≥82 | ≥80 | ≥75 | 90.1 | I级 |
| 7 |  |  | 铜利用率④ | % | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥75 | / | / |
| 8 |  |  | 镍利用率④ | % | 0.8/n | ≥95 | ≥85 | ≥80 | / | / |
| 9 |  |  | 装饰铬利用率④ | % | 0.8/n | ≥60 | ≥24 | ≥20 | / | / |
| 10 |  |  | 硬铬利用率④ | % | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥70 | / | / |
| 11 |  |  | 金利用率④ | % | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | / | / |
| 12 |  |  | 银利用率④（含氰镀银） | % | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | / | / |
| 13 |  |  | 电镀用水重复利用率 | % | 0.2 | ≥60 | ≥40 | ≥30 | 47 | II级 |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.16 | *电镀废水处理率⑩ | % | 0.50 | 100 | 100 | I级 |
| 15 |  |  | *有减少重金属污染物污染预防措施⑤ | 0.20 | 使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施 | 至少使用三项减少镀液带出措施 | 采用镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间；镀槽沿侧设置散水收集平台使工件带出散水回流；相邻镀槽间进行无缝焊接，不留缝隙等；镀锌槽采用回收槽增加镀液回收等 | I级 |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 | 0.30 | 电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 | 危险废物经企业收集后，交有危废处置资质的单位进行处置，并创建危险废物转移联单 | I级 |
| 16 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施⑥ | 1 | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 | II级 |
| 17 | 管理 指标 | 0.16 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.20 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | I级 |
| 18 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.20 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 | I级 |
| 19 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 | 0.10 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 项目完成后将健全的环境管理体系和完备的管理文件；并严格按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | II级 |
| 20 |  |  | *危险化学品管理 | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 项目完成后将严格按照《危险化学品安全管理条例》相关要求执行 | I级 |
| 21 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.10 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不混入电镀废水处理系统，污水处理站按要求设置运行台账、自动加药装置及pH自动监测装置；对有害气体进行处理，并定期检测 | II级 |
| 22 |  |  | *危险废物处理设置 | 0.10 | 危险废物按照GB18597等相关规定执行 | 项目完成后将严格按照GB18597等相关规定执行 | I级 |
| 23 |  |  | 能源计量器具设备情况 | 0.10 | 能源计量器具备率符合GB17167标准 | 项目完成后，全程将严格按照GB17167标准配备能源计量器具 | I级 |
| 24 |  |  | *环境应急预案 | 0.10 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 | 项目制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练 | I级 |
| 注：带“*”号的指标为限定性指标 1使用金属回收工艺可以选用镀液回收槽、离子交换法回收、膜处理回收、电镀污泥交有资质单位回收金属等方法。 2电镀生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁燃料。 3“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 4镀锌、铜、镍、装饰铬、硬铬、镀金和含氰镀银为七个常规镀种，计算金属利用率时n为被审核镀种数；镀锡、无氰镀银等其他镀种可以参照“铜利用率”计算。 5减少单位产品重金属污染物产生量的措施包括：镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响产品质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂镀件、增加镀液回收槽、镀槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热镀槽除外）、在线或离线回收重金属等。 6提高电镀产品合格率是最有效减少污染物产生的措施，“有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录”是指使用仪器定量检测镀液成分和主要杂质并有日常运行记录或委外检测报告。 7自动生产线所占百分比以产能计算；多品种、小批量生产的电镀企业（车间）对生产线自动化没有要求。 8生产车间基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氰化氢、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 9低铬钝化指钝化液中铬酸酐含量低于5g/l。 10电镀废水处理量应≥电镀车间（生产线）总用水量的85%（高温处理槽为主的生产线除外）。 11非电镀车间废水：电镀车间废水包括电镀车间生产、现场洗手、洗工服、洗澡、化验室等产生的废水。其他无关车间并不含重金属的废水为“非电镀车间废水”。 |

（5）小结

电镀行业清洁生产审核技术评价指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对电镀企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。

根据目前我国电镀行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数见表3.6-2。

表3.6-2                电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： YI≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YII≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

对于清洁生产综合评价指数的计算公式如下：

①指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，表示第个一级指标下的第个二级指标；表示二级指标基准值，其中为Ⅰ级水平，为Ⅱ级水平，为Ⅲ级水平；为二级指标对于级别的函数。如式（1）所示，若指标属于级别&k，则函数的值为100，否则为0。

②综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别的得分，如式（2）所示。

式中，为第个一级指标的权重，为第个一级指标下的第个二级指标的权重，其中，，为一级指标的个数；为第个一级指标下二级指标的个数。另外，等同于，等同于，等同于。

本项目评价指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

本项目YⅡ=0.33×（0.15+0.15+0.4+0.3）×100+0.10×1×100+0.18×（0.2+0.8/1）×100+0.16×（0.50+0.20+0.30）×100+0.07×1×100+0.16×（0.20+0.20+0.10+0.10+0.10+0.10+0.10+0.10）×100=100；限定性指标全部满足II级基准值要求，因此本项目清洁生产水平为II级（国内清洁生产先进企业）。

### 清洁生产结论及进一步提高清洁生产建议

（1）结论

本项目从原料的采购、能耗水平、物料消耗水平、水的重复利用以及污染物的产生与排放方面都有一定的先进性。根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》（环保部、发改委、工信部2015年第25号公告），本项目清洁生产水平达到II级，即国内先进生产水平。

（2）建议

为了进一步提高清洁生产水平，提出如下：

①用排水、用电、用气要装计量表，以促进节水、节能工作开展。

②企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。环境管理各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

③项目投产后对全厂进行清洁生产审核。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

### 地理位置

乌苏市位于新疆维吾尔自治区西部，准噶尔盆地西南缘。东距乌鲁木齐267km、西距伊宁市432km、西北距塔城397km。其东南西北四界依次与克拉玛依、奎屯、沙湾、和静、尼勒克、精河、托里7个县市为邻。地处东经82°58′～85°16′，北纬43°29′～45°27′，东西最宽180公里，南北最长220公里，总面积16443.13平方公里。

乌苏工业园区位于乌苏市西部，地处北纬44°20.15′，东经84°16.51′，312国道从园区北侧经过，交通条件便利。规划区域绝大部分用地属于塔布勒合特蒙古乡管辖。规划范围为西起库鲁木村，东至四棵树河，北起北部灌渠，南至牧民新村，占地面积约为29.81平方公里。

项目位于乌苏工业园区内，租赁园区内标准化厂房。

### 地形地貌

乌苏市地处准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓，大地构造属于天山－兴安地槽区-天山褶皱系的一部分。地质构造分属艾比湖－乌苏凹陷带、依连哈比尔尕复向斜、婆罗科努复背斜及乌鲁木齐山前凹陷，跨准噶尔盆地和北天山山地两大地貌单元，干燥地貌特别发育，盆地内部出现半沙漠。乌苏北部的准噶尔盆地主要由冲积平原构成，中部为盆地到山地的过渡带由冲积洪积倾斜平原和干燥剥蚀低山构成，南部为北天山山地。近期构造运动造成境内南高北低，东部略高于西部的大趋势，依次分为高山、中低山、丘陵、平原和沙漠5个地带。地貌构造复杂，自然条件差异显著。

乌苏市区域内最高峰为东南缘的婆罗科努山，海拔约5041米，最低处为西北缘四棵树河与奎屯河的交汇处，海拔约226米；区域地势为南高北低，自南向北呈扇形坡面，南部为山区，中部、北部为平原。区域地形地貌受大地地质构造环境控制，规律性比较明显，由南向北大致可分为两大地貌单元，即北天山北坡山区与准噶尔盆地平原，局部发育有小片沙丘地形。

①山区

南部山区东西横亘着依连哈比尔尕山北坡和婆罗科努山北坡及它的支脉。境内山体宽40～60公里，长140公里，海拔1000～4200米，山区总面积占全市总面积的43.57%，是乌苏市的主要牧业区。

②盆地

境内中部，北天山山麓地带以北至国道312线以南的15～20公里宽的地带为山前冲、洪积倾斜平原，海拔450～1000米，地形由南向北倾斜，平坦开阔，多为荒漠戈壁景观。

以国道312线为界的北部地区，多为冲、淤积平原，海拔250～500米，地形平坦开阔，地下水埋藏浅，多为盐碱沼泽地带，芦苇草木丛生，局部有沙丘发育，是乌苏市的主要农业区。

本项目位于北天山北坡山区的冲洪积倾斜平原上，呈2°～5°的坡度向北倾斜，主要由古洪积扇和现代洪积扇叠加而成，因气候干旱，地表植物稀疏，覆盖率约20％，呈现戈壁荒滩景观。工业区占地为戈壁荒漠草场，地势平坦开阔，由南向北渐低，东部高于西部，地面高程为573米，地形坡度平均为0.6%～0.8%。

### 地质条件

（1）区域地层

乌苏市境内地层发育的特点是：新生代及其以前的地层主要分布在国道312线以南的高山和丘陵地带。主要有古生界（Pz）的志留系、泥盆系、石炭系、二叠系及中生界的三叠系、侏罗系、白垩系和新生界的第三系的基岩出露，从山前至国道312线以北的广大地区为第四系覆盖，无基岩出露。南部山区为古生代地层，中生代和新生代第三纪地层沿山前陆续分布，第四纪广泛分布于平原地区。在地层分区上，乌苏市境内所出露的地层属于北天山地层区依连哈比尔尕小区和玛纳斯小区。占全市面积三分之二的平原地区均为第四纪覆盖，无基岩出露。

（2）区域地质构造及地震

乌苏位于准噶尔盆地西南缘、天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓大地构造属于天山—兴安地槽区准噶尔—天山褶皱系的一部分，包括两个二级构造单元：平原区北部属于准噶尔坳陷中的车排子隆起，平原区的南部及北天山地区属北天山地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前坳陷、依连哈比尔尕复向斜和婆罗克努复背斜。

从大地构造运动上看，乌苏区域及其外围，包括天山北坡、西准噶尔界山东南坡以及它们之间的准噶尔盆地，自古生代以来的漫长历史时期，经受了多次构造运动，形成了天山东西向构造体系、北山多字型构造体系和北西向构造体系。在三大构造体系的控制下，发育而成为现代的地貌景观，它在一定程度上又反映了挽近期构造运动的性质、强度及其景观，中生代时，南、西、北三面断续相对上升为山地，其间相对下降为盆地，同时，在天山山前形成明显的坳陷带，并接受来自山地的巨厚陆相沉积。

第三纪时，在强烈的喜马拉雅运动的影响下，山地与盆地间块断式的升降运动强烈，使中生代地层产生断裂和褶皱，山前坳陷也随着北迁西移，到新第三纪时形成以乌苏—奎屯为中心沉积区，再次接受新的堆积。进入第四纪，本区构造运动仍很强烈，地壳的变化以垂直升降运动为主，水平运动次之。

从地震活动历史上看，乌苏地区位于北天山地震带西段的中部，历史上曾遭受多次大地震的劫难，据不完全统计，20世纪以来，乌苏及邻区共发生4.7级以上地震30余次，其中6级以上地震5次。影响乌苏区域的地震烈度在7～8度，个别区域（如南部山区）达9度以上。

（3）岩性

境内岩石除各纪地层中大量沉积岩夹火山碎屑岩和少量浅变质岩外，其余为岩浆岩。岩浆岩在空间上严格受不同性质结构面控制，随深度不同，粒度亦不同。散见于山区各处的岩脉有：石英闪长岩脉、角闪辉长岩脉、辉绿岩脉、长英岩脉等。

厂区地层主要为卵砾石层，上覆第四系沉积，厂址工程地质条件较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，厂址所在区域地震基本烈度Ⅷ度。

（4）厂区工程地质

乌苏工业园区选址位于山前地带附近，处于奎屯河和四棵树河冲洪积倾斜平原的中上部，受构造和地形因素的共同控制，奎屯河和四棵树河的洪水携带着大量的碎屑颗粒物形成厚度达数百米的第四系松散沉积层。园区主要地层为卵砾石，灰褐色，稍密—中密，无明显层理，地层结构简单，性质均匀。为中粗砂充填，混有漂石，粘粒含量少，颗粒主要成分为砂岩和花岗岩。分选性一般，磨园度较好，级配较好，是典型的河相冲洪积物。园区场地相对稳定；受干旱气候的影响，地表普遍发育有中～弱盐渍土现象；地下水埋深大于80m。

### 水文及水文地质

（1）地表水

乌苏范围内发育有大小河流14条，均发源于天山北坡的高山及中低山区，河流流向由南向北，地表水资源的地区分布很不均匀，地表径流量主要集中于四大河流即奎屯河、四棵树河、古尔图河和八音沟河。四条河流实测多年平均径流量15.23×108m³。

①奎屯河

奎屯河位于天山以北，准噶尔盆地西南边缘，发源于天山支脉的依连哈比尔尕山，流经独山子、乌苏、奎屯、精河入艾比湖，河流全长220km，流域面积1945k㎡。70年代后期因兵团农七师在该河上建成多个水库，下游水量剧减，现已无水注入艾比河，形成独立水系。上游主要有18条支流汇合而成，根据加勒果拉测站资料，年径流量为6.4亿m³，历年平均流量20.lm³/s。每年6月初至9月底为洪水期，10月至次年5月为枯水期，冬夏河水流量悬殊较大，是典型的干旱区内河流，主要供给奎屯市、乌苏市和农七师城市用水和农业灌溉。

②四棵树河

四棵树河为乌苏市水量较丰富的河流，河流发源于婆罗科努山，受地质构造影响，河流走向自西东向折成南北向。呈羽状水系，集水面积921km2，河长61km。山区流域平均高程较高，为2976m，河源主干哈夏造廷果勒冰川面积分布广大，最大一条冰川面积达22.96km2，冰储量2.87km3，河流干流两侧河网不对称，右岸较左岸发育，有较大支流东都果勒以及木呼尔吉尔嘎特勒，冰川资源十分丰富。该河因受地质构造作用，河谷狭长并多次弯折，河流比降变化十分突出，河流弯曲，具有良好的封闭性，该河多年平均径流量2.908×108m3，高山区以冰雪融水补给河流为主，中低山区河流以降雨补给为主，此河是乌苏市农业开发重要的地表水资源。

项目所在区域地表水为四棵树河，厂址东侧距离四棵树河约3300m。

③古尔图河

古尔图河是乌苏市域较大的一条河流。河流发源于婆罗科努山主要山脉，河网呈多分支树杈状，水网发育，有充足的冰川融水补给。古尔图河有两大支流汇入，一支为阿秀果勒，另一支为东都果勒。阿秀果勒又由阿苏河和西伯担两大支流组成，高山区冰川面积达176.8km2，冰储量12.0258km3，虽然山区流域面积并非乌苏市最大，但冰储量是该市最丰富的。其突出特点因强劲的西来水汽沿伊犁河谷上行所导致的溯源侵蚀以及地质构造作用，山区最高点4691m位于古尔图河流域东侧，为古尔图河河源丰富的降水提供了有利的地形条件。该河集水面积1034km2，河长约50km，年径流量3.375×108m3。

④八音沟河

八音沟河是乌苏市与沙湾县的界河。河流呈南北走向，以干流哈尔阿特分界，源头海拔较高，降水量丰沛，冰川比较发育，冰储量达11.206km3，左侧支流阿冬萨拉因背风坡缘故降水较少，小支流呈羽状水系排列，流程短小。该河出山口以上流域面积1092km2，在乌苏境内流域面积855km2。河流在巴音沟牧场一带折向东北，流入沙湾县境内。八音沟河水量归沙湾县使用，乌苏市不参加分水。

（2）地下水

①地下水贮存条件和分布

依据《奎屯河流域规划报告》，乌苏市属于奎屯河流域平原区中的冲洪积、冲积细土平原区，第四纪松散岩类孔隙水赋存广泛，且以承压（自流）水广泛分布为特征，地下水埋藏深一般小于10m。

潜水除溢出带以上地区含水层厚度较大、含水介质为富水砂砾石外，溢出带以下的广阔地区含水层厚度一般较薄、含水介质为砂及粉土且含水层富水较弱。

承压（自流）水的分布范围南部大致以312国道北为界，北部以奎屯河道北为界。

奎屯河至四棵树河的河间地块，柳树灌区以南的承压含水层（组）埋藏深度一般在20～30m，但含水层较薄，自流含水层在30～60m深度以下，水头一般高出地面10～20m；车排子灌区承压含水层埋藏在30～150m，自流含水层埋藏在200m深度以下。

区域水文地质剖面图见图4.1-1。

②地下水的补给、径流、排泄

依据《奎屯河流域规划报告》，冲洪积、冲积细土平原的地下水一方面受山前洪积砾质倾斜平原地下水的侧向径流补给，另一方面灌区内渠道水、水库水、田灌水也大量渗漏补给地下水。山前洪积砾质倾斜平原地下水的径流补给是细土平原区中深部承压水的最主要补给源（特别是南部山前洪积砾质平原地下水的侧向径流补给），灌区内渠道水、水库水、田间灌溉水的渗漏主要补给潜水。深层承压水有向上越流、顶托补给潜水的现象。细土平原地形比较平缓，地层颗粒细，地下水径流缓慢，潜水位埋藏浅，潜水的蒸发蒸腾作用强烈，潜水蒸发蒸腾与人工开采是地下水排泄主要形式。

③地下水类型及分布规律

依据《奎屯河流域规划报告》，冲洪积、冲积平原地势平缓，地层颗粒细，潜水径流条件较差，潜水埋藏浅以垂向交替循环为主，蒸发浓缩作用强，以脱碳酸作用为主，使水中的SO42-相应增加，主要为SO4·Cl－Na·Ca型，最终向Cl·SO4－Na和Cl－Na型水发展，潜水矿化度在上游地区一般小于1g/L，向下游地区逐渐增高。在灌区由于受渠系、田间灌溉水入渗的影响，使局部地区潜水淡化，出现了SO4·HCO3－Na·Ca和SO4－Ca·Na型水。在现代河道两侧的地区，潜水矿化度一般小于1g/L，水化学类型为HCO3·SO4－Ca或HCO3·SO4－Ca·Na。

④地下水动态

依据《奎屯河流域规划报告》，由于奎屯河流域四棵树河水引水率的下降以及外流域地表水的调入，势必引起本流域地下水补给量及资源量的增大，相应地使地下水水位上升。地下水位在外流域调入水之前，本流域水资源利用情况不会有大的变化，地下水资源量不会有太大的变化，地下水水位维持现状。随着外流域地表水的调入、本流域河水引水率的降低等因素的变化，地下水资源量较现状年增加，相应地灌区地下水资源量增大，地下水水位将回升。

⑤地下水资源量

奎屯河流域现状年地下水资源量1.39×108m3，转化补给量7.88×108m3，总补给量9.28×108m3。现状年地下水总补给量占地表水资源量16.32×108m3的56.86%，转化补给量占地表水资源量的48.28%；占地下水总补给量9.28×108m3的84.91%，地下水资源量占地表水资源量的8.53%，占地下水总补给量的15%。排泄量中潜水蒸发量2.71×108m3，占总排泄量9.28×108m3的29.22%，这对地下水的利用有一定的空间。奎屯河用水区地下水资源量为4.34×108m3/a。

### 气候特征

乌苏市地处天山北麓平原地区，准噶尔盆地的南缘，为典型的温带大陆性干旱气候。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈。降水较少，年际变化不大。春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。乌苏气象站距离本项目33公里，是本项目周围最近的气象站，等级为基准站，地理位置坐标为84°40'E，44°26'N，海拔478.7米，观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照、蒸发量等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。

乌苏气象站20年（1996—2015年）主要气象参数见表4.1-1。

表4.1-1           乌苏20年主要气候特征统计表

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | 1.5m/s | 9 | 年平均降水量 | 234.3mm |
| 2 | 年平均气温 | 7.8℃ | 10 | 年最大降水量 | 351.8mm |
| 3 | 极端最高气温 | 39.5℃ | 11 | 年最小降水量 | 141.0mm |
| 4 | 极端最低气温 | -34.8℃ | 12 | 年日照时数 | 2909.2h |
| 5 | 年平均气压 | 965.3hPa | 13 | 年主导风向 | 无 |
| 6 | 年平均相对湿度 | 64% | 14 | 年最多风向 | SW（10%） |
| 7 | 年平均蒸发量 | 1475.0mm | 15 | 年静风频率 | 22% |

### 生态环境现状

（1）土壤

乌苏市主要是第四纪沉积物形成的荒漠灰钙土和砾炙灰棕色荒漠土，地表为灰黑色砾石，表层发育良好的灰色或浅灰色多孔状结皮，其下为褐棕色或浅紧实层，多呈块状或团块状结构，再下为石膏与盐分聚集层。腐殖质积累不明显，土壤呈碱性或强碱性反应，pH8.0～9.5。

（2）动物、植被

乌苏市的林地覆盖率为9.1%，林地面积按全市人口平均为0.73hm2。乌苏市的牧草地占全市面积的47.24%，其中山区草地占全市面积的20%，低山丘陵草地占29.2%，沙丘草占9.5%。乌苏市所在区域平原区天然林有杨树、榆树、沙枣树和其它灌木，人工林主要树种以杨树、柳树、榆树、沙枣树等乡土树种为主。山区森林主要以雪岭云杉为主，约占80%以上。山前倾斜平原的上部为蒿类荒漠，北部的冲积平原地带为盐柴类灌木和半灌木荒漠，局部地区为沙生植被，在牧业生产上被作为春秋场放牧利用。四棵树以北还保留有大面积的低地草甸植被。

乌苏工业园区区域林草覆盖率约为5%左右，主要为荒漠草原植被，以藜科植物为主，有角果藜、蒿类、丛生禾草类，夹杂着梭梭、琵琶柴等。

乌苏市区域有草原动物、绿洲动物、荒漠动物活动，常见鸟类有云雀、凤头百灵、麻雀、小嘴乌鸦等；兽类中以跳鼠、沙鼠较常见。园区周围由于受人为活动影响，区内野生动物很少，只有一些常见的小型野生种类，如乌鸦、麻雀、燕子、沙鼠、野兔等活动。

本项目位于规划工业园区内，为三类工业用地，项目占地范围及周边没有国家及自治区保护动植物分布。

## 乌苏工业园区概况

依据《乌苏工业园区总体规划（2018-2035）》，在承接原乌苏工业园区东区部分产业转移的同时，以“高端引领、差异化发展，关键一流、整体中上”作为发展战略，最终确定在承接园区原址已有的石油化工、冶金建材等基础工业上，创新发展生物化工、产业用纺织品和应急产业等新兴产业作为园区的主导产业，同时推动传统产业转型升级、培育壮大战略性新兴产业、加快发展金融服务业、电子商务等生产线服务业。

规划将乌苏工业园区西区的产业用地划分为七个相对独立的产业组团，引导相应产业的企业入驻各组团。

（1）转移承接组团

位于园区东南部，规划面积1.18km2，承接部分不适合东区的污染类企业的转移。

（2）生物化工组团

位于园区中部，规划面积2.14km2，以凯赛为龙头发展生物化工产业。

（3）纺织服装组团

位于生物化工组团西侧，规划面积1.66km2，围绕凯赛发展产业用纺织品。

（4）装备制造组团

位于园区中南部，承接转移组团东部，规划面积1.35km2，发展装备制造产业。

（5）战略性新兴产业组团

位于服务产业组团北侧，规划面积0.96km2，依据《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，该组团结合已建成的中小企业创业园聚集创新创业资源，培育具有核心技术能力或新颖商业模式的创业团队和企业。

（6）新兴建材组团

位于园区南部，规划面积1.25km2，发展新型建材产业。

（7）服务产业组团

位于园区中部，规划面积0.98k㎡，重点发展信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，推动园区产业结构由生产制造型向生产服务型转变。

本项目选址位于转移承接组团，符合园区产业规划要求。

乌苏工业园区西区土地利用规划图见图4.2-1。

## 基础设施建设

### 供排水

（1）供水

园区最高日用水量约4.46万m3/d，采用特吾勒河水库及吉尔格勒德水库作为西区水源。特吾勒水库是建设在特吾勒河上的山区拦蓄性水库，特吾勒河多年平均径流量3428万m³，特吾勒河径流量年内分配不均匀，6-9月份径流量占全年总水量的71.6%，最大月径流量出现于7月份，最小月径流量出现于2月份，径流主要集中于夏季。主要负责区域灌溉，灌溉面积为1.0万亩。

吉尔格勒特水库位于四棵树河上游出山口，距四棵树河一级水电站约5km，此水库总库容6577×104m3，最大坝高100.31m，是以灌溉、工业供水为主，兼顾防洪、发电等综合利用功能的枢纽工程。2015年10月吉尔格勒德水利枢纽工程已建设完成，水库每年将向下游西区提供3300万m³的工业用水。在牧民新村西南方向约3.5km处地势较高点选址已建1座净水厂，设计供水能力达到15万m3/d，现状供水能力3万m3/d，占地面积约15hm²，依靠重力输水至乌苏工业园区西区。

园区供水采用生活、生产、绿化及浇洒道路两套给水管网系统（其中生活生产、消防合用，绿化及浇洒道路合用）。

（2）排水

2018年，园区污水处理厂取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于乌苏市西区污水处理厂建设工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2018〕1504号），2019年8月完成一期工程自主竣工环境保护验收工作，目前正常运行。

污水处理厂设计规模2.0万m3/d，接收园区企业排污水及园区生活污水。园区污水处理厂纳污水质标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级。污水处理厂采用“水解酸化池+A2O氧化沟+反硝化深床滤池+臭氧消毒”工艺，废水经处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值，废水经处理后75%回用于凯赛项目，其余废水经44.6km尾水输水管线送至园区北侧乌苏北部沙漠的尾水库，用于荒漠植被的恢复和灌溉用水。

园区排水体制采用不完全分流制，污水干道沿区内各干路布置，再汇流至主干路布置的污水总干管。为避免管道埋深过深，采用分区加压。生活污水管网及工业废水管网在布置上一致，按地形高差分别汇集至污水泵站后，经污水泵站提升后排至园区北部的污水处理厂进行处理。

### 供电

（1）用电量

园区用电负荷为10.73万kW，负荷密度为110.05kW/hm2。

（2）电源

园区电力能源由国家电网馈入，电网电源为220kV炮台梁变电站。园区主供电网为110kV，为满足园区内各企业用电需求，在负荷合理输送范围内建设若干个10（20）kV变电站。

### 供热

园区目前采用凯赛（乌苏）生物材料有限公司动力站以集中供热方式向园区建筑提供采暖热负荷和工业企业生产用汽。锅炉房位于纬七路与经五路交叉口凯赛（乌苏）生物材料有限公司废水预处理站南侧，远期将进行扩建，确保园区的供热需求。

### 供气

（1）用气量预测

根据《乌苏市城市总体规划（2018-2035）》，规划西区燃气气源采用天然气。西区的供气对象主要有居民生活、公建用气、工业用气等。参照《城镇燃气规划规范》，规划采用“人均用气指标法”等方法对西区用气量进行预测。规划居民生活耗热定额为3000兆焦/（人•年），天然气低热值按照37.38兆焦/m³计算，规划远期气化率为90%。公建用气量按照居民用气的60%计算，工业用气量为居民用气量的30%，考虑未预见用气量为总用气量的5%。则预测西区天然气用气量约为187.33万m³。目前西区规划表面处理中心，乌苏市天瑞燃气有限责任公司供气量规划已调整至800万m³。

②气源及供气设施

规划西区天然气由西二线乌苏压气站引入，规划近期建设天然气门站项目，用地面积约10.5hm²，满足西区用气需求。

③燃气管网规划

规划西区内燃气管网采用中压一级管网，管道压力1.6MPa；规划燃气中压管道呈枝状布置，尽量避免布置在主干路下，一般布置在道路的西侧和南侧的人行道或非机动车道下；规划调压采用区域调压与用户调压相结合方式，居住及公建用户采用区域调压，工业用户根据生产情况采用用户调压。

### 环卫设施

园区固体废物主要由生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物构成。

（1）生活垃圾

现有生活垃圾收集方式以垃圾桶定点收集为主，逐步实现垃圾袋装化和分类收集。在经十二路东、纬九路南设置一生活垃圾转运站，转运园区产生的生活垃圾，生活垃圾由环卫部门收集清运至乌苏市城市生活垃圾填埋场处理。

（2）一般工业固体废物

乌苏工业园区一般工业固废填埋场位于乌苏市吉尔格勒特蒙古民族乡毛墩塔拉村南侧约2.5km处，主要负责处理乌苏工业园区企业产生的一般工业固体废物。处理规模150t/d，服务年限20年。新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《关于乌苏工业园区一般工业固废填埋场项目环境影响报告书的批复》，新环函〔2018〕1116号。目前该固废填埋场正常运行。

（3）危险废物

园区企业根据危险废物的性质、产生量和产生周期，定期将危险废物交由有资质的相关单位安全处置。

### 基础设施可依托情况

本项目公用工程与所在园区依托关系见表4.3-1。

表5.3-1         本项目公用工程与园区依托关系一览表

| 基础设施 | 规划情况 | 运行情况 | 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 道路交通系统 | 已投运多年 | 可依托 |
| 给水 | 由园区净水厂供水，供水管网覆盖项目区 | 已投运多年 | 可依托 |
| 排水 | 排水管网覆盖园区，污水处理厂处理规模2万m3/d | 已投运多年 | 可依托 |
| 供气 | 园区天然气门站已建成 | 已投运多年 | 可依托 |
| 环卫设施 | 生活垃圾转运站及垃圾填埋场 | 已投运多年 | 可依托 |
|  | 一般工业固体废物填埋场 | 已投运多年 | 可依托 |
| 供电 | 园区电网 | 已投运多年 | 可依托 |
| 蒸汽 | 利用现有凯赛动力站锅炉集中供热 | 已投运多年 | 可依托 |

## 区域污染源调查

工业园区内已建企业的三废排放基本情况见表4.4-1、表4.4-2、表4.4-3。

表4.4-1                     园区内现有企业废气排放情况

| 序号 | 项目区 | 名 称 | 废气排放情况（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区现有企业 | 乌苏宏江燃气有限公司 | SO2：5.2、NOX：0.19、颗粒物：7.88、VOCs：0.074 | 厨房油烟机 |
| 2 |  | 乌苏恒帆棉纺织有限公司 | 颗粒物：9.27 | 袋式除尘和筒式一体化除尘器+15m排气筒处理 |
| 3 |  | 乌苏市锐泰毛纺织有限公司 | 颗粒物：1.8 | 污水站设吸收塔，分拣毛尘采用集气罩+螺旋除尘器+15m排气筒处理 |
| 4 |  | 新疆聚鑫隆纸业有限公司 | SO2：22.7、NOX：64.7、颗粒物：7.14 | 锅炉烟气采用袋式除尘+钠法双碱法脱硫+45m烟囱排放，污水站恶臭采用活性炭吸附法 |

表4.4-2               园区内现有企业废水排放情况

| 序号 | 项目区 | 名 称 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区现有企业 | 乌苏宏江燃气有限公司 | 压缩机冷却循环过程产生的废水为清净废水，用于项目区绿化与泼洒抑尘；生活污水、脱水过程产生的废水经无害化处理后排入化粪池内进行处理 | 排入下水管网 |
| 2 |  | 乌苏恒帆棉纺织有限公司 | 一体化污水处理装置，要求生活污水在经过处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准 | 生活污水根据需要用于厂内绿化或排入下水管网 |
| 3 |  | 乌苏市疆宇毛纺织有限公司 | 物化处理+生化处理+深度处理 | 部分回用，其余处理达标后排下水管网 |
| 4 |  | 新疆聚鑫隆纸业有限公司 | 斜筛+高效浅层气浮处理生产废水；集成式生物化粪池收集生活污水 | 生产废水回用，生活污水经处理后绿化 |

表4.4-3                    园区内企业固废排放表

| 序号 | 项目区 | 名 称 | 固废产生情况（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般固废 | 危险废物 |  |
| 1 | 园区现有企业 | 乌苏宏江燃气有限公司 | -- | 1 | 压缩机含油废水 |
| 2 |  | 乌苏恒帆棉纺织有限公司 | 83.16 | -- | 棉絮和棉尘 |
| 3 |  | 乌苏市疆宇毛纺织有限公司 | 10801 | -- | 羊毛杂质、羊毛絮、污水站污泥浮渣、废离子交换树脂 |
| 4 |  | 新疆聚鑫隆纸业有限公司 | 22542 | -- | 锅炉灰渣、分拣废物、制浆泥渣、污水处理污泥、脱硫石膏 |

## 环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状调查与评价

#### 环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次环评选用《2021年新疆维吾尔自治区生态环境状况公报》中数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。“奎-独-乌”区域”3个市（区）优良天数比例范围为81.4%～86.0%，平均为84.3%，比2020年上升2.2个百分点。其中，乌苏市、独山子区优良天数比例超过85%，奎屯市优良天数比例低于85%。平均超标天数比例为15.7%。

表4.5-1                    区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
| CO | 95%日平均 | 0.8mg/m3 | 4.0mg/m3 | 20 | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分数位 | 84 | 160 | 52.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 61 | 70 | 87.1 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.3 | 达标 |

由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO第95百分位数日平均浓度和O3最大8小时第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域属于达标区域。

#### 其他污染物大气环境质量现状评价

本项目引用新疆新能源（集团）环境检测有限公司对区域其他特征污染物（NH3和NMHC）的监测数据，采样时间为2023年8月5日至2023年8月11日。

本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司对区域其他特征污染物（TSP、HCl）的监测数据，采样时间为2023年12月5日至2023年12月11日。

（1）监测点位布设

本项目其他污染物监测布点图见图4.5-1。各监测点位置及其监测因子见表4.5-2。

表4.5-2                环境空气监测点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测 时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| G1 | 厂界东北方 | N44°20′54.290″ | E84°16′46.194″ | NH3、NMHC | 2023.8.5～2023.8.11 | NE | 2.3 |
| G2 | 厂界东北方 | N44°19′45.79″ | E84°16′40.37″ | TSP、HCl | 2023.12.1～2023.12.7 | NE | 0.3 |

（2）监测及分析方法

其他污染物采样及监测方法按照《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境空气和废气监测分析方法》（第四版）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求执行。

（3）评价标准

HCl、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量参考浓度，NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度推荐限值2mg/m³。TSP参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

（4）评价方法

采用标准指数法，计算公式为：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi——污染物i的标准指数；

Ci——特征污染物i的实测浓度，μg/m³；

Coi——污染物i的评价标准，μg/m3。

（5）监测及评价结果

其他污染物环境空气质量监测点各项污染物的评价结果见表4.5-3。

表4.5-3                 环境空气质量统计分析表

| 监测点名称 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 标准指数 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | NH3 | 1h | 0.2 | ND～0.17 | 0.85 | 0 | 达标 |
|  | NMHC | 1h | 2 | 0.55～0.92 | 0.46 | 0 | 达标 |
| G2 | TSP | 24h | 300μg/m³ | 122-134 | 0.45 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 1h | 0.05 | <0.02 | 0.4 | 0 | 达标 |
| 注：ND表示未检出 |

现状监测结果表明，评价区内各监测点环境空气中HCl、NH3均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；NMHC满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度推荐限值。

### 地下水水环境质量调查与评价

（1）监测方案

根据项目周边现有水井的分布情况，本次评价引用《凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产10000吨PD项目环境影响报告书》中2处地下水监测数据，该监测由新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年11月17日监测，监测因子包括：pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、色度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数等。另引用《凯赛（乌苏）生物材料有限公司废气废水监测项目》2022年第三季度例行监测报告中1处地下水监测数据，该监测由新疆卓凯新环境科技有限公司于2022年8月4日监测，监测因子包括：pH、耗氧量、六价铬、总硬度、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、氰化物、溶解性总固体、总大肠菌群、铜、锌、铅、镉、锰、铁、砷、汞、硒共计19项。

地下水监测点位见表4.5-4。

表4.5-4                    地下水现状监测点布置

| 数据来源 | 监测 时间 | 监测单位 | 监测点坐标 | 与本项目位置关系 | 与项目所在区域地下水流向的相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《凯赛（乌苏）生物材料有限公司年产10万吨生物基聚酰胺项目环境影响后评价》监测报告（编号：WT：202111075） | 2021.11.17 | 新疆锡水金山环境科技有限公司 | 1#生活区宿舍：N44°20'26.37″，E84°17′45.84″ | NE，2.11km | 侧向 |
|  |  |  | 2#：南侧水井：N44°19′3.88″，E84°18′23.79″ | SE，2.3km | 上游 |
| 《凯赛（乌苏）生物材料有限公司废气废水监测项目》2022年第三季度例行监测报告（编号卓环检字2022-WT-319） | 2022.8.4 | 新疆卓凯新环境科技有限公司 | 3#：凯赛西北侧地下水井：N44°20′57.82″，E84°15′33.58″ | NW，2.3km | 下游 |

（2）评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

pHi≤7.0时；  PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）

pHi>7.0时；  PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）

式中：P pH—i监测点的pH评价指数；

pHi—i监测点的水样pH监测值；

pHsd—评价标准值的下限值；

pHsu—评价标准值的上限值。

（3）评价标准

评价区地下水环境功能区划为Ⅲ类，水质现状评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）监测与评价结果

监测点地下水环境评价结果见表4.5-5。区域地下水监测井水质检测结果显示，各项水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

表4.5-5	           地下水水质监测结果一览表            单位：mg/L（pH 除外）

| 序号 | 指标 | 标准值 | 1#生活区宿舍 | 2#项目南侧水井 | 3#凯赛西北侧地下水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.3 | 8.3 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 158 | 156 | 344 |
| 3 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 0.85 | 0.82 | / |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | ＜0.003 | 0.004 | / |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.29 | 0.32 | / |
| 6 | 氯化物 | ≤250 | 67 | 70 | / |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 380 | 383 | 952 |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.240 | 0.240 | 0.066 |
| 9 | 铬（六价） | ≤0.05 | 0.008 | 0.007 | ＜0.004 |
| 10 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 11 | 砷 | ≤0.01 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0017 |
| 12 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | 0.00008 |
| 13 | 硒 | ≤0.01 | 0.0036 | 0.0034 | ＜0.0004 |
| 14 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 15 | 硫酸盐 | ≤250 | 46 | 46 | / |
| 16 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 17 | 锰 | ≤0.10 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| 18 | 耗氧量 | ≤3.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 |
| 19 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.004 |
| 20 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0008 |
| 21 | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ≤3.0 | 未检出 | 未检出 | ＜2 |
| 22 | 细菌总数 （CFU/mL） | ≤100 | 12 | 20 | / |
| 23 | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | ＜0.05 |
| 24 | 铜 | / | / | / | ＜0.05 |
| 25 | 锌 | / | / | / | ＜0.05 |

由表4.5-5可知，区域地下水水质中，各项污染物指标能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）地下水化学类型

调查评价范围内地下水的化学成分与地下水中主要离子组成及浓度有关，为了解和查明地下水化学组分的空间分布现状和发展趋势，于2023年12月在调查评价范围内选取3个水质监测点进行了采样分析，监测结果见表4.5-6。

表4.5-6	地下水环境中主要阴阳离子浓度监测统计表（单位：mg/L）

| 采样点 | 项目 | 阳离子 | 阴离子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| 1#E：84°17′46.11″，N：44°20′26.58″ | 浓度（mg/L） | 1.9 | 3.92 | 21.6 | 3 | 5 | 48 | 2 | 28 |
|  | 毫克当量浓度 （mmol/L） | 0.0486 | 0.170 | 0.539 | 0.123 | 0.0833 | 0.786 | 0.0564 | 0.292 |
|  | 毫克当量百分比（%） | 5.52 | 19.31 | 61.21 | 13.97 | 6.84 | 64.55 | 4.63 | 23.98 |
|  | 水化学类型 | SO4+Cl-Na+Ca型 |
| 2#E：84°18′24.92″，N：44°19′4.98″ | 浓度（mg/L） | 1.35 | 7.28 | 20.8 | 3.74 | 5 | 60.8 | 3 | 24 |
|  | 毫克当量浓度 （mmol/L） | 0.0345 | 0.317 | 0.519 | 0.1539 | 0.0833 | 0.996 | 0.0564 | 0.25 |
|  | 毫克当量百分比（%） | 3.37 | 30.94 | 50.66 | 15.02 | 6.01 | 71.88 | 4.07 | 18.04 |
|  | 水化学类型 | HCO3+SO4-Na+Ca型 |
| 3#E：84°15′33.66″，N：44°20′57.71″ | 浓度（mg/L） | 1.4 | 7.3 | 24.3 | 3.83 | 5 | 59.8 | 3 | 34 |
|  | 毫克当量浓度 （mmol/L） | 0.0358 | 0.317 | 0.606 | 0.158 | 0.0833 | 0.980 | 0.0564 | 0.354 |
|  | 毫克当量百分比（%） | 3.21 | 28.38 | 54.26 | 14.15 | 5.65 | 87.75 | 5.05 | 31.70 |
|  | 水化学类型 | HCO3+SO4-Na+Ca型 |

根据地下水离子检测结果，以及地下水化学类型的舒卡列夫分类法，区域潜水层地下水主要为HCO3+SO4-Na+Ca型、SO4+Cl-Na+Ca型水。

### 声环境质量现状调查与评价

（1）监测因子与监测点位

新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年12月6日对厂界周边开展了声环境质量现状监测。监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），项目厂界共设4个监测点。

（2）监测时间与频次

监测时间为2023年12月6日～7日，连续监测1天，昼夜各一次。

（3）评价标准

项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）监测结果统计与评价

监测数据统计结果见表4.5-7。

表4.5-7                    噪声监测结果

| 监测点位 | 监测结果（dB（A）） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 41 | 38 |
| 厂界南 | 41 | 39 |
| 厂界西 | 42 | 39 |
| 厂界北 | 41 | 39 |

本项目厂界噪声监测值昼间为41dB(A)～42dB(A)，夜间为38dB(A)～39dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

### 土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

本项目监测采样在厂区布设5个柱状样点，2个表层样点；占地范围外4个表层样点，土壤采样和检测由新疆锡水金山环境科技有限公司负责，检测时间为2023年12月7日。具体见表4.5-8。

表4.5-8                      土壤监测点位一览表

| 样点 | 编号 | 监测布点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内柱状样点 | 1#（热镀锌件车间） | 0~0.5m处柱状样 0.5～1.5m处柱状样 1.5～4.5m处柱状样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
|  | 2#（高尔凡丝车间） |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
|  | 3#（电镀车间） |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
|  | 4#（污水站） |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
|  | 5#（危废间） |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
| 占地范围内表层样点 | 6#（拔丝车间） | 0~0.2m | ①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； ③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3,-cd]芘、萘。④pH、锌 |
|  | 7#（办公区） | 0~0.2m | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |
| 占地范围外表层样 | 8#（南侧）农田 | 0~0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 9#（西侧）农田 | 0~0.2m |  |
|  | 10#（北侧）农田 | 0~0.2m |  |
|  | 11#（东侧）工业用地 | 0~0.2m | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH、锌 |

图4.5-1    土壤监测点位示意图

（2）监测方法

采样及分析方法根据《土壤元素近代分析方法》，《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的要求进行，表层样取样深度：0～0.2m；柱状样点取样深度：0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m分别取一个样。

（3）评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表4.5-9-11。

表4.5-9                   项目区拔丝车间土壤监测结果

| 样品类型 | 土壤（拔丝车间） |
| --- | --- |
| 采样地点 | E：84°16′37.90″，N：44°19′22.31″ | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值质量标准（mg/kg） |
| 深度（cm） | 19 |  |
| 样品状态 | 淡黄色、潮、少量根系 |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.5 | 0.43 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <0.8 | 66 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <2.6 | 616 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <0.9 | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.6 | 9 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <0.9 | 596 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.5 | 0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.1 | 840 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <2.1 | 2.8 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | 5 |
| 苯 | μg/kg | <1.6 | 4 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <0.9 | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.9 | 5 |
| 甲苯 | μg/kg | <2.0 | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.4 | 2.8 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <0.8 | 53 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.1 | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.0 | 10 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | 28 |
| 间，对-二甲苯 | μg/kg | <3.6 | 570 |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | <1.3 | 640 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.6 | 1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.0 | 6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.0 | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.2 | 20 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.0 | 560 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <3.0 | 37 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | 76 |
| 苯胺 | mg/kg | <3.78 | 260 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | 15 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | 151 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | <0.1 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | 15 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | 70 |
| pH | 无量纲 | 8.16 | -- |
| 锌 | mg/kg | 102 | -- |
| 砷 | mg/kg | 11.4 | 60 |
| 铅 | mg/kg | 28 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.197 | 38 |
| 镉 | mg/kg | 0.22 | 65 |
| 铜 | mg/kg | 19 | 18000 |
| 镍 | mg/kg | 74 | 900 |
| 六价铬 | mg/kg | 1.3 | 5.7 |

表4.5-10                                                项目区土壤监测结果

| 检测项目 | 汞 | 砷 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 镍 | pH | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | 无量纲 | mg/kg |
| 样品编码 | 采样地点 | 样品状态 | 深度（cm） | 检测结果 |
| TC-1#-1 | E：84°16′33.73″ N：44°19′24.32″ | 暗棕色、潮、无根系 | 30 | 0.197 | 9.73 | 28 | 0.27 | 1.2 | 26 | 73 | 8.07 | 106 |
| TC-1#-1-1 |  | 暗棕色、潮、无根系 | 120 | 0.114 | 6.89 | 23 | 0.20 | 0.8 | 10 | 28 | 7.96 | 43 |
| TC-1#-1-1-1 |  | 暗棕色、潮、无根系 | 220 | 0.078 | 3.65 | <10 | 0.11 | 0.5 | 3 | 14 | 7.79 | 9 |
| TC-2#-1 | E：84°16′38.98″ N：44°19′25.94″ | 淡黄、潮、少量根系 | 30 | 0.221 | 10.45 | 30 | 0.37 | 1.4 | 15 | 71 | 8.16 | 105 |
| TC-2#-1-1 |  | 淡黄、潮、少量根系 | 120 | 0.114 | 6.19 | 16 | 0.15 | 0.6 | 9 | 25 | 7.94 | 43 |
| TC-2#-1-1-1 |  | 淡黄、潮、少量根系 | 220 | 0.073 | 3.35 | 10 | 0.06 | <0.5 | 2 | 18 | 7.84 | 9 |
| TC-3#-1 | E：84°16′25.54″ N：44°19′23.08″ | 暗棕、潮、少量根系 | 30 | 0.220 | 10.6 | 31 | 0.23 | 1.3 | 16 | 73 | 8.25 | 105 |
| TC-3#-1-1 |  | 暗棕、潮、少量根系 | 120 | 0.105 | 6.61 | 18 | 0.20 | 0.6 | 11 | 26 | 7.95 | 42 |
| TC-3#-1-1-1 |  | 暗棕、潮、少量根系 | 220 | 0.065 | 3.08 | <10 | 0.15 | 0.6 | 7 | 13 | 7.87 | 9 |
| TC-4#-1 | E：84°16′29.63″ N：44°19′26.48″ | 淡黄色、潮、无根系 | 30 | 0.202 | 10.6 | 29 | 0.55 | 1.2 | 19 | 70 | 8.18 | 105 |
| TC-4#-1-1 |  | 淡黄色、潮、无根系 | 120 | 0.105 | 5.71 | 18 | 0.12 | <0.5 | 7 | 25 | 7.96 | 42 |
| TC-4#-1-1-1 |  | 淡黄色、潮、无根系 | 220 | 0.072 | 3.58 | <10 | <0.05 | <0.5 | 1 | 14 | 7.77 | 8 |
| TC-5#-1 | E：84°16′39.36″ N：44°19′24.78″ | 暗棕色、潮、无根系 | 30 | 0.227 | 10.6 | 33 | 0.51 | 1.1 | 18 | 73 | 8.18 | 105 |
| TC-5#-1-1 |  | 暗棕色、潮、无根系 | 120 | 0.109 | 5.89 | 23 | 0.39 | 0.5 | 9 | 26 | 8.04 | 43 |
| TC-5#-1-1-1 |  | 暗棕色、潮、无根系 | 220 | 0.210 | 3.38 | 12 | 0.08 | <0.5 | <1 | 11 | 7.89 | 7 |
| TC-7#-1 | E：84°16′33.65″ N：44°19′35.75″ | 淡黄、潮、少量根系 | 19 | 0.209 | 9.76 | 31 | 0.42 | 1.0 | 18 | 74 | 8.12 | 105 |
| TC-11#-1 | E：84°16′40.56″ N：44°19′32.56″ | 暗棕、潮、少量根系 | 19 | 0.218 | 10.2 | 34 | 0.42 | 1.0 | 18 | 74 | 8.15 | 105 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值质量标准（mg/kg） | 38 | 60 | 800 | 65 | 5.7 | 18000 | 900 | -- | -- |

表4.5-11                                     项目区外农用地土壤监测结果

| 样品编码 | TC-8#-1 | TC-9#-1 | TC-10#-1 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值质量标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | E：84°16′37.82″ N：44°19′20.22″ | E：84°16′21.83″ N：44°19′24.16″ | E：84°16′27.93″ N：44°19′35.75″ |  |
| 深度（cm） | 19 | 19 | 19 |  |
| 样品状态 | 暗棕色、潮、无根系 | 暗棕色、潮、少量根系 | 淡黄色、潮、少量根系 |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| pH | 无量纲 | 8.23 | 8.07 | 7.98 | >7.5 |
| 砷 | mg/kg | 9.23 | 9.83 | 10.7 | 25 |
| 铅 | mg/kg | 23 | 34 | 31 | 170 |
| 汞 | mg/kg | 0.196 | 0.226 | 0.211 | 3.4 |
| 镉 | mg/kg | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.6 |
| 铜 | mg/kg | 15 | 15 | 17 | 100 |
| 镍 | mg/kg | 78 | 74 | 72 | 190 |
| 铬 | mg/kg | 66 | 55 | 65 | 250 |
| 锌 | mg/kg | 106 | 106 | 106 | 300 |

根据监测结果可知，监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关筛选值要求，即对人体健康的风险可以忽略。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目租赁厂房，不涉及土建施工，施工期主要环境影响为设备安装过程产生的噪声、施工期生活污水、施工期固体废物。

### 施工废气的环境影响评价

施工期本项目利用已有的厂房设施，运输量小且主要在厂区内部进行。水泥等材料用量及堆放量都很小，产生的扬尘很少，通过对建筑材料采取遮盖措施后，产生的扬尘等大气污染物很少，基本不会对环境空气产生影响。

### 施工废水的环境影响评价

施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，排入配套建设的污水管网。在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对施工队伍的严格管理，节约用水，杜绝乱排乱泼。施工期废水不会对建设区域内的环境产生显著影响。

### 施工噪声的环境影响预测与评价

施工期产生的噪声主要来自设备运输和安装调试时产生的噪声。厂房内外装修施工过程中，产生的间歇性人为噪声及少量磨、锯、割等机械噪声，噪声源强为65-85dB（A）。项目施工工期短，主要是在厂房内进行作业，经厂房和围墙的阻隔和距离衰减后，对周边的影响很小。

合理安排作业时段，同时避免在休息时间和夜间进行施工作业后，施工期的声环境影响在可接受范围内。

### 施工固体废物的环境影响评价

施工期产生的固体废物主要有设备废包装材料及施工生活垃圾等。建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响：

（1）施工人员在现场设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，应做到日产日清，避免长期堆存滋生蚊蝇和致病菌，影响健康。

（2）废包装进行分类存放。

（3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。

（4）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。

通过加强管理，及时清运，施工期固体废物不会对环境产生显著影响。

本项目施工期主要进行设备安装、调试，新疆瑞晟新材料科技有限公司建设项目施工期间，各项施工活动、运输也会产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。由于施工期较短随着施工期结束对周边环境的影响也随之结束，此处不再赘述。

## 环境空气影响预测与评价

### 基本气象资料分析

距离本项目最近的气象站为乌苏气象观测站（站号：51358），该站始建于1953年3月，现属国家基准气候站。站点位于市区东南部，东经84°40′，北纬44°26′，海拔478.7m，风向杆距地高度10.2m。根据2021年该站气象观测统计数据，当地主要气象特征分述如下。

（1）气候特征

根据收集的常规气象资料统计，各气象要素见表5.2-1。

表5.2-1                   乌苏气象站气象要素统计表

| 项目/月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 历年平均 | -15.3 | -11.4 | 0.4 | 12.4 | 19.7 | 24.7 | 26.3 | 26.3 | 17.9 | 8.9 | -1.2 | -11.3 | 7.9 |
|  | 极端最低 | -30.9 | -26.3 | -12.7 | -3.7 | 4.4 | 11.6 | 13.2 | 13.8 | 0.2 | -3.3 | -9.9 | -25.8 | -30.9 |
|  | 极端最高 | -2.6 | 5.9 | 20.9 | 33.7 | 36.7 | 38.7 | 41.1 | 39.3 | 36.1 | 27.7 | 19.6 | 6.4 | 41.1 |
| 气压 (hPa) | 历年平均 | 974.5 | 972.6 | 963.0 | 962.6 | 968.4 | 963.0 | 951.5 | 953.5 | 961.3 | 967 | 972.0 | 971.8 | 963.9 |
|  | 极端最低 | 959.1 | 954.9 | 951.5 | 938.5 | 946.1 | 943.0 | 942.5 | 943.6 | 949.6 | 955 | 957.1 | 961.2 | 928.5 |
|  | 极端最高 | 996.9 | 988.4 | 987.3 | 981.5 | 975.5 | 963.7 | 963.1 | 966.6 | 980.4 | 980 | 984.3 | 991.5 | 993.2 |
| 相对湿度 | 历年平均 | 79.7 | 80.0 | 72.5 | 46.1 | 39.3 | 35.0 | 42.0 | 42.5 | 46.3 | 55.1 | 77.2 | 82.3 | 58.0 |
| 降水量（mm） | 历年平均 | 7.8 | 13.2 | 18.9 | 23.5 | 18.7 | 16.3 | 18.4 | 8.6 | 13.5 | 4.9 | 8.0 | 15.4 | 167.7 |
|  | 极端最大 | 9.9 | 13.5 | 34.9 | 33.8 | 27.5 | 26.2 | 40.4 | 12.8 | 16.6 | 9.7 | 12.6 | 22.5 | 201.4 |
| 蒸发量（mm） | 历年平均 | 9.9 | 14.8 | 58.6 | 109.8 | 181.8 | 236.0 | 227.3 | 193.6 | 132.7 | 74.4 | 29.1 | 10.1 | 1278.1 |
|  | 极端最小 | 9.7 | 14.3 | 45.3 | 79.7 | 171.5 | 222.3 | 212.0 | 184.5 | 124.0 | 63.1 | 19.3 | 9.2 | 1272.1 |

（2）风向

根据收集的气象资料统计的全年及四季风向频率见表5.2-2。

表5.2-2                     全年及四季风向频率（%）

| 月 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.9 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | 5.1 | 15.1 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 2.4 | 3.1 | 6.5 | 13.2 |
| 2 | 7.6 | 10.6 | 7.6 | 9.4 | 5.1 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 12.1 | 5.3 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 8.2 |
| 3 | 6.2 | 7.0 | 4.8 | 9.7 | 1.3 | 4.6 | 1.9 | 3.8 | 10.2 | 6.7 | 4.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 7.0 |
| 4 | 1.1 | 5.0 | 3.2 | 5.8 | 3.9 | 5.3 | 3.1 | 3.3 | 8.6 | 10.6 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 11.4 | 3.1 | 5.8 | 8.3 |
| 5 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 8.3 | 10.5 | 8.9 | 6.2 | 7.5 | 11.8 | 3.8 | 4.8 | 4.0 |
| 6 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 4.7 | 9.4 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 10.8 | 6.9 | 3.6 | 5.3 | 3.6 |
| 7 | 3.5 | 8.9 | 8.6 | 3.5 | 2.2 | 4.0 | 2.3 | 5.4 | 10.5 | 8.3 | 7.5 | 9.4 | 5.9 | 4.6 | 2.7 | 6.5 | 6.2 |
| 8 | 2.4 | 9.9 | 6.7 | 4.0 | 7.5 | 5.1 | 3.0 | 6.5 | 14.0 | 8.9 | 5.9 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 6.5 |
| 9 | 4.7 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 13.9 | 9.4 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 6.9 |
| 10 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 7.0 | 4.8 | 5.6 | 18.8 | 8.1 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 2.4 | 4.6 | 4.6 | 14.0 |
| 11 | 4.7 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 10.6 | 6.1 | 3.3 | 5.3 | 8.3 | 5.8 | 4.7 | 5.6 | 15.8 |
| 12 | 6.7 | 9.4 | 7.8 | 7.0 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 4.8 | 8.1 | 7.3 | 2.4 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 12.9 |
| 年 | 4.7 | 7.8 | 5.7 | 5.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 4.7 | 11.6 | 8.1 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 4.1 | 5.4 | 8.9 |

（3）风速

根据乌苏气象站资料，该区域全年各月平均风速见表5.2-3和图5.2-1。

表5.2-3                 各月平均风速统计表                      单位：m/s

| 项目\月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |

图5.2-1  各月平均风速曲线图

由表5.2-3可知，区域的年平均风速为1.8m/s，全年各月的平均风速春夏季较大（5月、6月最大2.4m/s），冬季最小（1月、10月、11月、12月最小为1.3m/s）。

根据乌苏气象站资料，该区域全年各月各风向的平均风速见表5.2-4。

表5.2-4                    全年各月各风向的平均风特征表

| 月 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.7 |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
| 4 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 |
| 5 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 |
| 6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 2.4 |
| 7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.2 |
| 8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.5 |
| 9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1.7 |
| 10 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| 11 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| 12 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| 年 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 1.9 |

由表5.2-4可知：乌苏气象站全年以西风（W）风向下风速最大3.0m/s；西北偏西（WSW、WNW）的风速次之，为2.8m/s。

由于风速变化幅度很小，四季各风向下平均风速分布与全年分布没有明显的特征。冬季（1月）以西风（W）风向下的风速相对最大2.4m/s；春季（4月）以西北偏西（WNW）风向下的风速相对最大3.4m/s；夏季（7月）以西（W）风向下的风速相对最大3.9m/s；秋季（10月）以西风（W）风向下的风速相对最大2.3m/s。

总体来说，乌苏市风向以南风为主，风速较小，静风出现频率较低，该地区的风速条件不利于污染物的扩散。

图5.2-2  风向频率图

### 大气环境影响预测评价

#### 源强及参数

根据工程分析，本项目有组织、非正常排放源强及事故排放时废气源强见下表。

表5.2-5                                        本项目正常工况下点源源强调查参数

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（X,Y） | 排气筒底部海拔（m） | 年排放小时数h | 排放工况 | 排气筒参数 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m3/h） | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氯化氢 | 挥发性有机物 |
| 点源 DA001 | -1095,-789 | 631 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 20 | 6180 | - | - | 0.09 | - | - |
| 点源DA002 | -1051,-867 | 631 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 20 | 3090 | - | - | 0.045 | - | - |
| 点源DA003 | -981,-924 | 633 | 6000 | 连续 | 15 | 0.8 | 20 | 30000 | - | - | - | 0.017 | - |
| 点源DA004 | -986,-946 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.6 | 120 | 10000 | - | - | 0.102 | - | - |
| 点源DA005 | -1034,-942 | 633 | 6000 | 连续 | 15 | 0.4 | 120 | 1616 | 0.03 | 0.105 | 0.024 | - | - |
| 点源DA006 | -1003,-990 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 1078 | 0.02 | 0.07 | 0.016 | - | - |
| 点源DA007 | -990,-1025 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 1078 | 0.02 | 0.07 | 0.016 | - | - |
| 点源DA008 | -959,-1012 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.6 | 20 | 10000 | - | - | - | 0.007 | - |
| 点源DA009 | -1030,-977 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.6 | 50 | 20000 | - | - | 0.094 | - | - |
| 点源DA010 | -1091,-1003 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 862 | 0.016 | 0.055 | 0.0128 | - | - |
| 点源DA011 | -1082,-1034 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 862 | 0.016 | 0.055 | 0.0128 | - | - |
| 点源DA012 | -1157,-1030 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 862 | 0.016 | 0.055 | 0.0128 | - | - |
| 点源DA013 | -1143,-1060 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 862 | 0.02 | 0.07 | 0.016 | - | - |
| 点源DA014 | -1082,-1016 | 634 | 6000 | 连续 | 15 | 0.6 | 50 | 8000 | - | - | 0.032 | - | - |
| 点源DA015 | -1341,-1060 | 633 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 120 | 647 | 0.012 | 0.0417 | 0.0097 | - | - |
| 点源DA016 | -1349,-1038 | 632 | 6000 | 连续 | 15 | 0.4 | 20 | 5000 | - | - | - | 0.0016 | - |
| 点源DA017 | -1376,-986 | 631 | 6000 | 连续 | 15 | 0.3 | 20 | 2660 | - | - | 0.037 | - | - |
| 点源DA018 | -1349,-977 | 630 | 3000 | 连续 | 15 | 0.6 | 20 | 13300 | - | - | 0.19 | - | - |
| 点源DA019 | -1349,-999 | 630 | 3000 | 连续 | 15 | 0.3 | 50 | 1863 | 0.002 | 0.0187 | 0.003 | - | 0.009 |
| 点源DA020 | -1314,-990 | 631 | 3000 | 连续 | 15 | 0.6 | 50 | 9316 | 0.0043 | 0.0433 | 0.0063 | - | 0.04 |
| 点源DA02 | -1284,-1065 | 633 | 3000 | 连续 | 15 | 0.6 | 50 | 5000 | 0.0067 | 0.062 | 0.01 | - | 0.027 |

按照整厂进行预测，无组织源强详见下表。

表5.2-6	                                    本项目正常工况下无组织源强调查参数酣

| 污染源名称 | 中心坐标 (X,Y) | 海拔（m） | 年排放小时数h | 排放工况 | 矩形面源 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） | 颗粒物 | 挥发性有机物 |
| 矩形面源一 | -1065,-797 | 631 | 6000 | 正常排放 | 200 | 48 | 8 | 0.069 | -- |
| 矩形面源二 | -1065,-837 | 631 | 6000 | 正常排放 | 200 | 48 | 8 | 0.028 | -- |
| 矩形面源三 | -1345,-1034 | 632 | 3000 | 正常排放 | 160 | 72 | 8 | 0.0083 | 0.057 |

#### 判定等级确定

- 判定依据

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气浓度，µg/m3；Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。

一般选用GB3095中1h评价质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h评价质量浓度限值、日平均质量浓度限值或者年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h评价质量浓度限值。

评价分级判据见下表

表5.2-7                 大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |

- 模型参数

项目估算模型参数见下表

表5.2-8                         估算模型表

| 选项 | 参数 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 41 |
| 最低环境温度/℃ | -20.6 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 正常排放情况下估算模式计算结果

正常排放情况下，污染预测结果见下表。

表5.2-9               正常工况大气污染源占标率最大值汇总表

| 序号 | 污染源名称 | SO2¦D10(m) | TSP¦D10(m) | PM10¦D10(m) | 氮氧化物NOX¦D10(m) | 非甲烷总烃¦D10(m) | 氯化氢¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 2.39¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 2 | P2 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 1.19¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 3 | P3 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 4.06¦0 |
| 4 | P4 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 5 | P5 | 0.24¦0 | 0.00¦0 | 0.21¦0 | 1.67¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 6 | P6 | 0.33¦0 | 0.00¦0 | 0.29¦0 | 2.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 7 | P7 | 0.33¦0 | 0.00¦0 | 0.29¦0 | 2.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 8 | P8 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 1.67¦0 |
| 9 | P9 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.59¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 10 | P10 | 0.19¦0 | 0.00¦0 | 0.17¦0 | 1.28¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 11 | P11 | 0.20¦0 | 0.00¦0 | 0.18¦0 | 1.40¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 12 | P12 | 0.20¦0 | 0.00¦0 | 0.18¦0 | 1.40¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 13 | P13 | 0.19¦0 | 0.00¦0 | 0.17¦0 | 1.28¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 14 | P14 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.16¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 15 | P15 | 0.15¦0 | 0.00¦0 | 0.14¦0 | 1.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 16 | P16 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.38¦0 |
| 17 | P17 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.98¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 18 | P18 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 5.04¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 19 | P19 | 0.02¦0 | 0.00¦0 | 0.03¦0 | 0.29¦0 | 0.03¦0 | 0.00¦0 |
| 20 | P20 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.02¦0 | 0.26¦0 | 0.05¦0 | 0.00¦0 |
| 21 | P21 | 0.03¦0 | 0.00¦0 | 0.06¦0 | 0.60¦0 | 0.05¦0 | 0.00¦0 |
| 22 | 2号车间 | 0.00¦0 | 2.34¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 23 | 3号车间 | 0.00¦0 | 1.33¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 24 | 5号车间 | 0.00¦0 | 0.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 | 0.00¦0 |
| 各源最大值 | 0.33 | 2.34 | 5.04 | 2.29 | 0.31 | 4.06 |

表5.2-10               正常工况大气污染源浓度最大值汇总表

| 序号 | 污染源名称 | SO2¦D10(m) | TSP¦D10(m) | PM10¦D10(m) | 氮氧化物NOX¦D10(m) | 非甲烷总烃¦D10(m) | 氯化氢¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.07E-02¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 2 | P2 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 5.37E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 3 | P3 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 2.03E-03¦0 |
| 4 | P4 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.39E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 5 | P5 | 1.19E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 9.55E-04¦0 | 4.18E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 6 | P6 | 1.64E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.31E-03¦0 | 5.73E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 7 | P7 | 1.64E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.31E-03¦0 | 5.73E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 8 | P8 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 8.36E-04¦0 |
| 9 | P9 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 2.65E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 10 | P10 | 9.32E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 7.48E-04¦0 | 3.20E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 11 | P11 | 1.02E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 8.15E-04¦0 | 3.49E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 12 | P12 | 1.02E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 8.15E-04¦0 | 3.49E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 13 | P13 | 9.32E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 7.48E-04¦0 | 3.20E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 14 | P14 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 7.18E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 15 | P15 | 7.62E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 6.14E-04¦0 | 2.65E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 16 | P16 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.91E-04¦0 |
| 17 | P17 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 4.42E-03¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 18 | P18 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 2.27E-02¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 19 | P19 | 7.80E-05¦0 | 0.00E+00¦0 | 1.17E-04¦0 | 7.28E-04¦0 | 3.51E-04¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 20 | P20 | 6.41E-05¦0 | 0.00E+00¦0 | 9.38E-05¦0 | 6.41E-04¦0 | 5.92E-04¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 21 | P21 | 1.61E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 2.48E-04¦0 | 1.50E-03¦0 | 6.51E-04¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 22 | 2号车间 | 0.00E+00¦0 | 2.11E-02¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 23 | 3号车间 | 0.00E+00¦0 | 1.20E-02¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 24 | 5号车间 | 0.00E+00¦0 | 5.41E-04¦0 | 0.00E+00¦0 | 0.00E+00¦0 | 3.72E-03¦0 | 0.00E+00¦0 |
| 各源最大值 | 1.64E-03 | 2.11E-02 | 2.27E-02 | 5.73E-03 | 3.72E-03 | 2.03E-03 |

经估算模型计算，本项目Pmax最大值为喷粉废气中颗粒物占标率为Pmax:5.04%＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，确定大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境防护距离的判定，本项环境空气为二级评价，厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

#### 污染物排放量核算

- 有组织废气排放情况

大气污染物有组织排放量核算详见下表。

表5.2-11                     大气有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 14.6 | 0.09 | 0.54 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 14.6 | 0.045 | 0.27 |
| 3 | DA003 | 氯化氢 | 0.57 | 0.017 | 0.1 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 10.2 | 0.102 | 0.61 |
| 5 | DA005 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.03 | 0.18 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.105 | 0.63 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.024 | 0.144 |
| 6 | DA006 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.02 | 0.12 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.07 | 0.42 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.016 | 0.096 |
| 7 | DA007 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.02 | 0.12 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.07 | 0.42 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.016 | 0.096 |
| 8 | DA008 | 氯化氢 | 0.7 | 0.007 | 0.042 |
| 9 | DA009 | 颗粒物 | 4.7 | 0.094 | 0.56 |
| 10 | DA010 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.016 | 0.096 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.055 | 0.33 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.0128 | 0.077 |
| 11 | DA011 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.016 | 0.096 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.055 | 0.33 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.0128 | 0.077 |
| 12 | DA012 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.016 | 0.096 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.055 | 0.33 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.0128 | 0.077 |
| 13 | DA013 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.016 | 0.096 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.055 | 0.33 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.0128 | 0.077 |
| 14 | DA014 | 颗粒物 | 4 | 0.032 | 0.19 |
| 15 | DA015 | 二氧化硫 | 18.6 | 0.012 | 0.072 |
|  |  | 氮氧化物 | 65.0 | 0.0417 | 0.25 |
|  |  | 颗粒物 | 14.8 | 0.0097 | 0.058 |
| 16 | DA016 | 氯化氢 | 0.32 | 0.0016 | 0.0097 |
| 17 | DA017 | 颗粒物 | 13.8 | 0.037 | 0.11 |
| 18 | DA018 | 颗粒物 | 14.0 | 0.19 | 0.56 |
| 19 | DA019 | 挥发性有机物 | 4.8 | 0.009 | 0.027 |
|  |  | 二氧化硫 | 1.07 | 0.002 | 0.006 |
|  |  | 氮氧化物 | 10 | 0.0187 | 0.056 |
|  |  | 颗粒物 | 1.61 | 0.003 | 0.009 |
| 20 | DA020 | 挥发性有机物 | 4.8 | 0.04 | 0.12 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.47 | 0.0043 | 0.013 |
|  |  | 氮氧化物 | 4.7 | 0.0433 | 0.13 |
|  |  | 颗粒物 | 0.68 | 0.0063 | 0.019 |
| 21 | DA021 | 挥发性有机物 | 5.4 | 0.027 | 0.081 |
|  |  | 二氧化硫 | 1.33 | 0.0067 | 0.02 |
|  |  | 氮氧化物 | 12.5 | 0.062 | 0.187 |
|  |  | 颗粒物 | 2.06 | 0.01 | 0.0309 |
| 有组织排放总计 | 氯化氢 | 0.1517 |
|  | 挥发性有机物 | 0.228 |
|  | 二氧化硫 | 0.915 |
|  | 氮氧化物 | 3.413 |
|  | 颗粒物 | 3.6009 |

- 无组织排放情况

根据前文计算，本项目无组织废气排放情况见下表。

表5.2-12                 项目无组织排放汇总表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 标准名称 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间2 | 铁塔、护栏加工 | 颗粒物 | 加大收集效率 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单 | 0.416 |
| 2 | 车间3 | 光伏支架加工 | 颗粒物 |  |  | 0.1681 |
| 3 | 车间5 | 喷粉固化、浸塑、固化 | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 0.025 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.17 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.6091 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.17 |

### 小结

（1）大气污染控制措施

由估算模式预测结果可知，项目废气均能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

（2）大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，环境防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的，大气环境影响可接受。

（3）大气自查表

表5.2-13                建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5—50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | HCL排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ | <500t/a( |
|  | 评价因子 | PM10、PM2.5、SO2、NOX、O3、CO | 其他污染物 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测□ | 主管部门发布的数据标准( | 现状补充标准( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：氯化氢、非甲烷总烃、氨、颗粒物 | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（1） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染源年排放量 | 氯化氢：0.1517t/a；挥发性有机物：0.228t/a；二氧化硫：0.915t/a；颗粒物：3.6009t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 地表水影响预测与评价

### 废水排放去向及执行排放标准

本项目主要为生活污水、生产废水等，营运期生产废水排放量约12009t/a（40.03t/d），生活污水排放量约3840t/a（12.8t/d）。

（1）生活污水

生活污水经化粪池处理后排至园区下水管网，最终进入西区污水处理厂。

（2）生产废水

项目生产废水产生量约为12009t/a（40.03t/d），其中生产废水包括含酸废水、碱液喷淋塔喷淋废水、地面冲洗废水，废水通过厂区自建污水站（采用工艺为预曝调节＋混凝沉淀＋石英砂/活性炭过滤器），达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，排至西区污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。因此本项目污水不直接排入地表水体，不会对地表水环境质量产生明显影响。

### 地表水影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中的地表水环境影响评价分级判据可知，本项目生产废水、生活污水经处理达标后排入城镇污水处理厂，不直接排入纳污水体，因此本项目属于间接排放建设项目，评价等级为水污染影响型三级B，可不进行地表水环境影响预测。

## 地下水环境影响预测与评价

### 区域水文地质条件

（1）地下水类型

乌苏市地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、冰结层地下水和矿水5种基本类型，其中第一种类型分布范围最广。地下水的补给来源主要为大气降水、山前侧渗、暴雨洪流、河道入渗、渠系入渗、田间入渗、水库入渗。地下水的排泄方式主要有：人工开采，侧向流出，潜水蒸发，以及泉水溢出。

（2）含水层分布

根据新疆塔城水文水资源勘测局相关资料，乌苏市含水层为单一结构的潜水含水层，富水性极强。单一结构的潜水含水层主要分布在山前洪积倾斜平原地带，含水层可划分为水量极丰富、水量丰富的2个等级。

水量极丰富的潜水含水层分布在南山山前洪积平原的奎屯河、四棵树河、古尔图河现代河道两侧及三条河流所形成的洪积扇轴部，含水层岩性为卵砾石、砂砾石层，潜水位埋深一般大于20m，渗透系数一般大于25m/d，单井涌水量为5060m3/d，属水量极丰富区，其中奎屯河地段富水性最强。

水量丰富的潜水含水层分布于乌苏市北部山前洪积平原地带，含水层岩性为砂砾石、细砂和含土砂砾石，水文埋深2.8m，渗透系数0.5m/d，单井涌水量为1224m3/d。

（3）地下水补给、径流与排泄条件

评价区无地表径流及其它水体，大气降水为地下水的主要补给源。大气降水通过地表风化裂隙补给地下水，亦可通过第四系风积透水不含水层、第四系冲洪积透水不含水层间接补给地下水。但是由于当地气候干燥，蒸发强烈，降水稀少，对地下水的补给量的影响很微弱。

厂址水文地质钻探结果表明，泥浆消耗量在第四系地层及基岩顶部较大，常有漏水现象，而在地层深部，由于裂隙不发育，泥浆无明显消耗，可见地层在垂向上，埋藏越深其孔隙裂隙越不发育，径流条件越差，地下水补给微弱，通道不畅，运移迟缓，交替不频。勘查区地下水排泄方式主要以向下游侧向缓慢径流。

（4）地下水化学特征

评价区位于冲洪积倾斜平原，浅层地下水的径流主要受补给强度、地形、岩性及构造等因素的影响和控制，从南到北水力坡度由大到小，流向由北转为北西。潜水矿化度一般小于0.5g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Ca型；承压水矿化度绝大多数小于1g/l，地下水类型以HCO3·SO4-Ca型、SO4·HCO3-Ca·Na型水为主。

（5）包气带地质勘察

根据区域现有厂区水文地质勘察资料，本次参考西北侧凯赛（乌苏）生物材料有限公司一眼200m井深的地质勘探孔资料，钻孔柱状图见图5.4-1。

图5.4-1  凯赛厂区水井钻孔柱状图

根据对抽水试验，得到地下水水位埋深139m，包气带渗透系数1.47m/d。

### 地下水环境影响分析

项目所在地含水层上部有弱透水层存在，具有透水性，上下两含水层连通，使得第一含水层与上部第一弱透水层水力联系密切，但区内河流、水塘等地表水体均未切至该含水层，所以，该含水层与地表水水力联系不密切。本项目建设不涉及地下水开采，没有造成两层地下水的连通，可能发生的污染主要影响弱透水层，为此，本章节主要分析本项目建设对项目场地弱透水层地下水的影响。

（1）正常工况下影响分析

本项目位于乌苏工业园西区，生产废水由各生产线接出后，分类引至厂区配套污水站，为防止管道破裂发生废水泄露、车间地面防腐防渗措施不当造成废水渗入地下，拟建项目采取以下工程措施。

①由拟建项目建设单位负责建设的废水管网为车间槽体至表面处理废水收集池之间的管段，车间内废水管道沿渡槽布置在地面上，明管收集，无废水收集管网埋地，且生产线及物料储存区设整体接水盘，不会存在生产过程“跑冒滴漏”及污水输送过程造成的地下水及土壤的污染问题。

②生产线周围地面设置围堰，防止槽体破裂泄露槽液漫流，在车间内收集水池外设置围堰。

③危险废物暂存点设置防腐防渗措施，不会造成危险废物的泄露。化学品储存点位设置防腐防渗措施及托盘内储存化学品，不会造成化学品的泄露。

④污水站采取防腐防渗措施。

（2）非正常工况下影响分析

因管道老化、生产线槽体泄露、污水处理设施防渗层出现破损情况下导致的污染物通过破损裂缝下渗对地下水环境产生的影响。

### 地下水影响预测

（1）预测情景

根据建设项目工程分析，本项目可能造成地下水污染的装置和设施主要为镀件车间、镀丝车间、电镀车间、污水处理站、钝化池、危废间以及污水管道等。综合考虑各装置和设施所处位置及所含废水成分与浓度，考虑最不利的情况，最后选取钝化池、污水处理站的综合废水调节池作为污染源。

根据本项目工程分析章节中废水污染源分析内容。本次评价选取各类废水中各污染因子浓度最大值进行标准指数计算结果，并按照常规污染物和金属及其他污染物分别进行排序见表5.4-1。

表5.4-1           各类污染因子标准指数计算结果及排序一览表

| 类别 | 污染因子 | 源强浓度 | 单位 | 标准值 | 标准指数 | 排序结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 铁 | 40 | mg/L | 0.3 | 133.3 | 1 |
|  | 锌 | 50 | mg/L | 1.0 | 50 | 2 |
| 钝化池 | 铬 | 80 | mg/L | 0.05 | 1600 | 1 |

根据上表排序结果结合废水调整，本次评价分别选取铁、铬作为代表性污染因子进行预测。

（2）预测时间

根据导则要求，分别预测100d、365d和3650d时间段泄漏对地下水环境的影响。

（3）预测源强

本次污染运移，污染物超标是指污染物浓度高于国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。在预测过程中不考虑COD的自然分解。因此污染物标准限值：铁标准值为0.3mg/L，铬参照六价铬标准值为0.05mg/L。影响限值：铁取值0.03mg/L，铬取值0.005mg/L。

预测污染物浓度和标准限值见表5.4-2。

表5.4-2                 预测污染物浓度和标准限值一览表

| 序号 | 特征污染物 | 浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁 | 40 | 0.3 |
| 2 | 铬 | 80 | 0.05 |

（4）预测模型

项目地下水主要受由南向北方向的侧向补给，向北排泄，厂区及附近区域没有集中式供水水源地，地下水动态基本稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可根据污染物泄漏的不同位置，概化为点源瞬时泄漏的一维稳定流动一维水动力弥散问题。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂点源模型，污染浓度分布模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻点x处的污染物的浓度，g/L；

m—注入示踪剂的质量，kg；

W—横截面面积，㎡；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（5）模型参数的取值

主要参数有：外泄污染物的泄漏量；含水层厚度、有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；纵向弥散系数DL；圆周率为常数。

①x坐标选取与地下水水流方向相同，以污染源为坐标零点。根据包气带调查资料，本项目含水层渗透系数取1.47m/d。

②浅层含水层的平均有效孔隙度n

项目区含水层岩性以细砂为主，取有效孔隙度为0.15。

③水流实际平均流速μ

项目区包气带渗透系数取1.47m/d；水力坡度I=5‰（根据现有水文地质资料），根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=1.47m/d×0.005=0.0735m/d，平均实际流速μ=V/n=0.049m/d。

④纵向x方向弥散系数DL

一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。参考Gelhar L.W（1992年）在“A critical review of data on field-scaledispersion in aquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程。孔隙介质的二维数值模型关系图见图5.4-2。结合区域水文地质条件特征，确定含水层纵向弥散度应介于10～100之间，本次弥散度参数取10。则纵向弥散系数DL=αL×μ=10×0.049m/d=0.49㎡/d。

图5.4-2  孔隙介质2维数值模型的           图

（6）地下水环境影响预测结果

①污染物模型参数

评价工作区的水文地质参数见表5.4-3。

表5.4-3                     水文地质参数值表

| 非正常工况泄漏 | 渗透系数 | 有效孔隙度 | 水流实际速度 | 纵向弥散系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/d |  | m/d | ㎡/d |
|  | 1.47 | 0.15 | 0.049 | 0.49 |

②源强计算

渗漏面积：污水处理站、钝化池的渗漏面积按面积的5%计算。

渗漏量：渗漏量的计算采用达西定律（即线性渗透定律）：

Q=K ×A ×I

式中，Q——渗漏量，立方米/天。

K—— 比例常数，即渗透系数，米/天，1.47m/d；

A——渗漏面积，平方米，污水站调节池面积为12.8×8=102.4平方米；钝化池14.9×2.27=33.823平方米；

I——水力坡度，水力坡度 I=5‰。

Q铁=1.47×5% ×102.4米/天×0.005＝0.038立方米/天

Q铬=1.47×5% ×33.823米/天×0.005＝0.012立方米/天

本次预测因子选取污染影响较大的铁，污水处理站的污染物浓度为40毫克/升，则铁泄漏量为1.52克/天；钝化池铬的污染物浓度为80毫克/升，则铬泄漏量为0.99克/天。

③预测结果与分析

将确定的参数代入模型，可求出含水层不同位置，任何时刻的污染物因子浓度分布情况。污染物在含水层中运移情况见表5.4-4。

表5.4-4             铁对地下水污染预测结果表

| 预测 因子 | 预测时段 （天） | 最大浓度 （毫克/升） | 最大浓度处距离 （米） | 最大超标距离 （米） | 标准值（毫克 /升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 100 | 0.03947866 | 64 | 0 | 0.3 |
|  | 365 | 0.02066408 | 182 | 0 | 0.3 |
|  | 3650 | 0.006534555 | 1831 | 0 | 0.3 |
| 铬 | 100 | 0.03894999 | 90 | 0 | 0.05 |
|  | 365 | 0.02038735 | 246 | 0 | 0.05 |
|  | 1000 | 0.006447047 | 1911 | 0 | 0.05 |

### 地下水影响预测结论

根据预测结果可知，项目在非正常状况下，铁和铬在预测期限内均有超标现象，但超标范围未超出厂界，各污染物厂界浓度均低于标准值；距离下游哈尔扎木村约3.7km，各污染物影响范围未到达下游敏感点。因此，本项目在非正常工况下，仅对厂区周边地下水会产生一定影响，但不会影响下游敏感目标。

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次评价模拟过程仅考虑污染物的对流、弥散运移过程，不考虑非饱和带的防渗，也没有考虑含水层的吸附、沉淀、降解等作用，所以计算结果是偏保守的，实际污染程度及污染扩散范围要比计算的结果小。

综上所述，本项目占地范围内实行分区防渗，在运营过程中，加强设备管理防止跑冒滴漏现象，尽量避免非正常工况的发生。通过对厂区及下游地下水定期监测，一旦发生异常应尽快调查原因并采取措施，对区域地下水的影响较小。

本项目对地下水环境的影响程度在环境可接受范围。

## 噪声环境影响预测与评价

### 噪声源强分析

本项目产噪设备主要为生产设备、风机、空压机及各种泵类，设备声源强度在75-110dB（A）之间。对噪声较大的设备首先从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，优先选用低噪声设备，对噪声较高的设备采用集中布置在厂房内，设备安装加设减振垫等措施。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表3.3-12。

### 预测方法与模型

本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。在进行声环境影响预测时，采用声源的A声功率级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

图5.5-1      室内声源等效为室外声源图例

如图5.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

LP1=Lw+10lg（）（式1）

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。本评价a取0.15。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

在室内近似为扩散声场时，按（式2）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2(T)=LP1(T)-（TL+6）（式2）

式中：

LP2(T)—靠近围护结构处室外声源A声压级，dB；

TL—围护结构隔声量，dB。

然后按（式3）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的A声功率级。

LW=LP2(T)+10lgs（式3）

（2）室外声源衰减模式

当已知某点的A声功率级时，预测点位置的A声级可按下列公式近似计算：

LA(r)=LAw+Dc-A（式4）

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc（式5）

式中：

A—总衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—声屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其他因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。

（3）噪声叠加公式

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

（式6）

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

### 预测结果

项目噪声源主要在生产车间内，其中对外环境影响较大的是机械设备运行噪声，在考虑隔声、距离衰减等措施后，对厂界噪声贡献值的预测结果见下表。

图5.5-2     噪声预测图（昼间、夜间）

表5.5-1                     噪声预测结果一览表

| 预测方位 | 空间相对位置/m | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 东侧 | -94.14 | 198.65 | 昼间 | 34.16 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 34.2 | 55 | 达标 |
| 南侧 | -203.56 | -86.34 | 昼间 | 29.89 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 30.19 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -466.67 | -46.26 | 昼间 | 23.98 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 24.1 | 55 | 达标 |
| 北侧 | -324.53 | 353.84 | 昼间 | 25.97 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 26.02 | 55 | 达标 |

由预测结果可见，本项目建成后主要噪声源对厂界的昼间、夜间噪声的贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，即昼间不大于65dB(A)，夜间不大于55dB(A)。

### 声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表5.5-2。

表5.5-2                      声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ |
|  | 评价范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区□ | 3类区☑ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期☑ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料□ 研究成果☑ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |
|  | 预测范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |
|  | 声环境保护目标 处噪声值 | 达标□ 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |
|  | 声环境保护目标 处噪声监测 | 监测因子：( ) | 监测点位数（ ） | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |
| 注 □ ” 为勾选项 ，填“√” ; ℼ ( ) ℽ 为内容填写项。 |

## 固体废物环境影响分析

### 一般工业固废环境影响分析

本项目一般工业固废主要为金属边角料、废氧化铁屑、废拉拔粉、金属废屑、锌浮渣、锌渣、除尘灰、一般原料包装袋，均外卖给相关专业回收公司。

因此，在建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存间后，一般固废去向合理，不会对周边环境产生二次不利影响。通过对一般工业的固废的外售、外委处理，实现了固废减量化、资源化和无害化。

### 危险废物环境影响分析

- 处置去向

本项目生产过程中产生的电镀滤渣、电镀废滤芯、定期更换的废酸液、沾染化学品废包装物等均属于危险废物，收集后暂存在厂区危险废物临时贮存间，然后定期委托有相应资质的单位进行处置。本项目废酸联系危废处置单位直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存于4个30m3的废酸储罐内。危废贮存库位于4#车间西北角、5#车间东南角，共两间，建筑面积为100m2。

危险废物产生、处置及防治措施情况详见表3.3-13。

表3.3-13            本次项目固体废物汇总表

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 贮存方式 | 贮存位置 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸 | 336-064-17 | 2422.4 | 废酸储罐 | 废酸储罐区 | 7d |
| 2 | 锌锅除尘设施收集的粉尘 | 336-103-23 | 26 | 袋装 | 危废暂存库 | 90d |
| 3 | 脉冲除尘废旧布袋 | 336-103-23 | 0.05 | 袋装 | 危废暂存库 | 90d |
| 4 | 含铁污泥 | 336-064-17 | 0.46 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 5 | 酸槽槽渣 | 336-064-17 | 125 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 6 | 水洗槽渣 | 336-064-17 | 12 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 7 | 钝化池渣 | 336-064-17 | 1.0 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 8 | 电镀废渣 | 336-064-17 | 4 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 9 | 废滤芯 | 900-041-49 | 0.05 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 10 | 脉冲除尘装置中废旧布袋 | 336-103-23 | 0.05 | 袋装 | 危废暂存库 | 90d |
| 11 | 废活性炭 | 900-039-49 | 6 | 箱装 | 危废暂存库 | 90d |
| 12 | 废机油 | 900-214-08 | 0.5 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 13 | 污水站污泥 | 336-064-17 | 60 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |
| 14 | 沾染危化品废弃包装袋 | 900-041-49 | 22.71 | 桶装 | 危废暂存库 | 90d |

- 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

1）危险废物贮存场选址可行性分析

本项目危废贮存库选址依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求：本项目拟建危废暂存库位于厂区西南部，地质结构稳定，不在地震烈度超过7度的区域；根据水文地质调查及现场勘查，项目所在地处于奎屯河和四棵树河冲洪积倾斜平原的中上部，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目位于厂区内，不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护等区域；危废暂存间进行防渗、防腐处理，暂存间门口设置围堰，内设导流槽，满足集中贮存的废物堆选址基础必须防渗的要求。

综上所述，项目危废暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的选址要求。

2）危废贮存场所（设施）要求

危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设。

建设中应采取以下措施：

①贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑤贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

（3）危险废物贮存过程污染防治措施

本项目危废贮存库运行管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做好以下工作：

A 总体要求

①根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

③应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

B 容器和包装物污染控制

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

C 危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（4）危废运输要求

对于本项目危险废物应上报当地生态环境部门备案，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对其危险废物进行贮存。在危险废物的运输过程中，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“三联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定：

所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；

危险废物接收企业有相应的危险废物经营资质；

废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可；

收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作；

所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

厂家要按照《危险废物转移管理办法》的要求如实填写报告单：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

③移出人每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。

运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑥对不通过车，且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

综合分析，项目危险废物运输途中的环境影响很小。

### 生活垃圾处理环境影响分析

评价项目生活垃圾主要是员工办公的垃圾，产生量为48t/a。项目在厂区生产区设置一些垃圾桶，配备专职的清洁员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，每日定时把各点垃圾桶的垃圾收集到垃圾暂存点，每日清运一次。垃圾桶及堆场应经常维护，保证门盖齐全完好，并应定期消毒。评价项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。生活垃圾在得到妥善处理，并且暂存和收集应符合卫生要求，日产日清的情况下，对环境影响不大。

### 固体废物处置管理建议

固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。

为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。

（1）全过程管理

即对废物从“初产生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。

（2）对排放废物进行审计

废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：①废物合理的产生量；②废物流向和分配及监测记录；③废物处理和转化；④废物有效排放和废物总量衡算；⑤废物从产生到处理的全过程评估。

## 土壤环境影响

### 环境影响识别

#### 项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“金属表面处理及热处理加工”，项目类别为Ⅰ类，项目厂址周边有农田，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3，本项目土壤环境敏感程度为敏感，因此，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响性评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为一级。

#### 影响类型及途径

项目施工期主要为设备安装，主要污染物为施工期噪声，不涉及土壤污染影响。根据现场踏勘及项目污染物排放特征，项目建成后会对土壤环境产生影响的主要为浸锌工序、酸洗工序、钝化工序会产生含锌颗粒物废气、含铬钝化液、HCl废气，其中含锌颗粒物废气和HCl废气外排经大气沉降会导致污染物下渗对土壤环境产生影响，含铬钝化液、危废暂存间的含锌废物在事故工况的渗漏会对土壤造成直接入渗影响。

参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，该项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。

表5.7-1         项目土壤环境影响类型和影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |

由表5.7-1可知，本项目影响途径主要为运营期大气沉降和垂直入渗污染，因此本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

#### 影响源及影响因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5.7-2。

表5.7-2        土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 酸洗槽 | 垂直入渗 | 金属、非金属污染物pH、盐酸、Fe2+ | 盐酸、Fe2+ | 泄漏事故状态下敏感目标耕地 |
|  | 钝化槽 | 垂直入渗 | 金属污染物三价铬 | 三价铬 | 泄漏事故状态下敏感目标耕地 |
|  | 废气排气筒 | 大气沉降 | HCl、锌 | 锌 | 正常工况下连续敏感目标耕地 |
| 危废暂存间 | 含锌废物 | 垂直入渗 | 锌 | 锌 | 泄漏事故状态下敏感目标耕地 |

### 现状调查与评价

#### 调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外1km范围。

#### 敏感目标

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目土壤保护目标主要为评价范围内工业用地、农田等，具体见表5.7-3。

表5.7-3        土壤环境敏感目标一览表

| 保护目标 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 评价范围内耕地 | S、E、N | — |

#### 土地利用类型调查

根据现场调查结果，本项目场地及周边土地利用类型主要有耕地、建设用地。

评价区域土地利用类型现状图见图5.7-1，各类土地利用类型调查结果见表5.7-4。

表5.7-4               土壤评价范围现状土地利用类型表

| 土地类型 | 面积（hm2） | 占比（%） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 127.5 | 25.95 | 园区工业用地，其中其他草地中有89.3hm2为园区规划工业用地 |
| 其他草地 | 102.67 | 20.90 | 在本项目厂址四周分布 |
| 耕地 | 160.03 | 32.58 | -- |
| 天然牧草地 | 101.05 | 20.57 | -- |
| 合计 | 491.25 | 100.00 | -- |

#### 土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），本项目土壤调查评价范围内主要土壤类型为灰棕漠土。评价区土壤类型分布图见图5.7-2。

#### 土壤理化特性调查

根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的 1 处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见表5.7-5，土壤剖面调查见表5.7-6。

表5.7-5                   项目区土壤理化性质

| 样品类型 | 土壤（热镀锌车间） |
| --- | --- |
| 采样地点 | E：84°16′33.73″，N：44°19′24.32″ |
| 深度（cm） | 30 | 120 | 220 |
| 检测结果 |
| 现场记录 | 颜色 | 暗棕色 | 暗棕色 | 暗棕色 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 砂土 | 砂土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量（%） | 75 | 75 | 75 |
|  | 其他异物 | / | / | / |
|  | 氧化还原电位（mv） | 450 | 520 | 560 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 8.07 | 7.96 | 7.79 |
|  | 阳离子交换量 （cmol＋/kg） | 8.5 | 7.9 | 7.5 |
|  | 渗滤率（mm/min） | 0.628 | 0.591 | 0.574 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 2.57 | 2.41 | 2.69 |
|  | 总孔隙度（%） | 34.8 | 34.4 | 34.8 |

表5.7-6                       土壤剖面调查表

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  | 30cm深度样颜色为暗棕色砂土，为块状结构，砂粒含量75%。 |
|  |  |  | 120cm深度样颜色为暗棕色砂土，为块状结构，砂粒含量75%。 |
|  |  |  | 220cm深度样颜色为暗棕色砂土，为块状结构，砂粒含量75%。 |

### 土壤环境影响预测与评价

#### 大气沉降土壤环境影响预测与评价

1、酸类物质大气沉降环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目营运期产生酸洗废气，沉降对评价范围内土壤造成污染影响。因此，本评价将本项目实施后氯化氢作为影响源预测其大气沉降对土壤环境的影响。

（1）预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法，预测公式如下：

单位土壤中某种物质的增量计算公式：

△S=n（Is-Ls-Rs ）/(ρb ×A×D)

式中：△S—表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱的输入量，mmol以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中颗粒物沉降模型预测1m2网格最大沉积量游离酸为2.94×105mmol。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；按照最不利情形考虑，游离酸淋溶和径流排出量为0，故Ls、Rs之和取0；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，表层以砂土为主，容重取2.57×103kg/m3；

A—1m2网格面积，m2；

D—表层土壤深度，取0.3m；

n—持续年份，a；

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算：

pH=pHb±△S/BCpH

式中：pHb—土壤pH现状值；

BCpH—缓冲容量，mmol/(kg·pH)，本项目取45000mmol/(kg·pH)。

（2）预测结果

通过采用上述公式进行计算，酸性物质下渗土壤预测结果见表5.7-7。

表5.7-7     游离酸下渗对区域土壤累计影响一览表

| 评价因子 | 持续年份（a） | △S/BCpH | 土壤现状值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 1 | 0.0127 | 8.07 | 8.057 |
|  | 5 | 0.0635 |  | 8.007 |
|  | 10 | 0.127 |  | 7.943 |
|  | 20 | 0.254 |  | 7.816 |
|  | 30 | 0.381 |  | 7.689 |

由表5.7-7可知，在本项目运营期内（30年）废气中污染物随时间通过大气沉降的方式不断在敏感目标处积累，土壤pH值随着时间推移不断减小，土壤敏感目标中pH预测值为7.689，pH预测值与土壤现状背景值差别不大。

（3）预测评价结论

由上述预测结果可知，大气沉降影响情景下建设项目各不同阶段，评价范围内营运期游离酸累积影响叠加现状值后土壤pH值变化不大，不会对土壤造成明显影响。

2、锌大气沉降环境影响预测与评价

本项目浸锌废气中的颗粒物以锌尘为主，通过沉降可在土壤中进行累积，从而污染土壤环境。

（1）预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。废气中锌在沉降作用下进入土壤层，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤表层，极少向下层土壤迁移。本次评价假定废气中污染物全部沉降在表层中，不考虑其输出影响；废气污染物排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。

（2）评价因子

由土壤环境影响源及影响因子识别表可知，项目浸锌废气排放对土壤环境影响预测评价因子为锌。

（3）预测方法

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs ）/(ρb ×A×D)

式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb—表层土壤容重，kg/m3，表层以砂土为主，容重取2.57×103kg/m3；

A—预测范围，m2；

D—表层土壤深度，取0.3m；

n—持续年份，a；

b)单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，S=Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（4）预测结果

本项目的预测评价范围为厂界外扩1000m，根据大气污染物扩散情况，假设污染物全部沉降至某一地块，预测持续分别按10年、20年和30年进行计算。锌参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中锌进行评价，其中pH范围取≤5.5。

公式取值如下：项目含锌烟尘排放量为1.36t/a，根据物料平衡，项目烟尘中锌含量为0.97t/a，假设全部沉降，则Is为970000g；按不利原则，不考虑淋溶和径流排出的，故Ls和Rs为0；预测评价范围A为预测范围的10%及100%；持续分别按10年、20年和30年进行计算；根据现在监测，锌在土壤中的最大背景值为106mg/kg，土壤容重2.57×103kg/m3。具体计算结果，见下表。

表5.7-8                     预测参数设置及结果

| 预测因子 | N（年） | ρb kg/m3 | A(m2) | D(m) | Is(g) | 背景值mg/kg | △S (g/kg) | 预测值 (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 10 | 2570 | 49.125万 | 0.3 | 970000 | 106 | 0.0256 | 0.1316 |
|  |  |  | 491.25万 |  |  |  | 0.00256 | 0.10856 |
|  | 20 | 2570 | 49.125万 | 0.3 | 970000 | 106 | 0.0512 | 0.1572 |
|  |  |  | 491.25万 |  |  |  | 0.00512 | 0.11112 |
|  | 30 | 2570 | 49.125万 | 0.3 | 970000 | 106 | 0.0768 | 0.1828 |
|  |  |  | 491.25万 |  |  |  | 0.00768 | 0.11368 |

根据预测结果可知，排放的锌经大气沉降后进入土壤中的累积量在30年其评价范围内增量为0.11368g/kg，在30年内其评价范围内均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值质量标准（300mg/kg）要求，锌沉降后累积量较小，不会对土壤环境产生较大影响。

#### 垂直入渗土壤环境影响预测与评价

本项目垂直入渗土壤影响主要考虑厂区内的生产区域、危废间以及污水站等，该区域按照重点防渗区进行防渗处理，在事故情况下，即使物料、污染物等的泄露，会立刻发现，并能及时处理，通过垂直入渗途径污染土壤的可能性极低。本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，对生产区域、危废间以及污水站等采取重点防渗；除重点防渗区外的其他车间区域采取一般防渗；项目办公及其他区域采取简单防渗。在全面落实分区防渗的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响极低，因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常状况下，钝化槽泄露造成污染物垂直入渗进入土壤，泄露物中的污染物对土壤环境造成的影响。

1、污染预测方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对本项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：

（1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c-－污染物介质中的浓度，mg/L；

D--弥散系数，m2/d；

q--渗流速度，m/d；

z--沿z轴的距离，m；

t--时间变量，d；

θ－土壤含水率，%。

（2）初始条件

（3）边界条件

第一类Dirichlet边界条件。

①连续点源：

②非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界。

2、软件选用及简介

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D软件。HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

3、模型概化

（1）边界条件

模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

（2）土壤概化

本项目所在地土壤质地为砂土，预测模型参数取值见表5.7-9。

表5.7-9                  土壤水力参数

| 土壤层次/cm | 土壤 类型 | 残余含水率θr/cm3/cm3 | 饱和含水率θs/cm3/cm3 | 经验参数α/cm-1 | 曲线形状参数n | 渗透系数Ks/m/d | 经验系数I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-200 | 砂土 | 0.1 | 0.38 | 0.027 | 1.23 | 2.88 | 0.5 |

表5.7-10             溶质运移及反应参数

| 土壤层次/cm | 土壤 类型 | 土壤容重ρ/g/cm3 | 纵向弥散系数DL/cm | Kd/m3/g | Sinkwate rl（d-） | SinkSoli dl（d-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-200 | 砂土 | 2.57 | 10 | 0.08 | 0.027 | 0.027 |

（3）土壤污染预测结果

本项目假定非正常状况下钝化液中的铬等污染因子持续渗入土壤并不断向下运移，由于本项目钝化池采取防渗措施，泄漏后能够及时发现，可以采取措施将泄漏的大部分物料进行回收，未收集部分通过防渗层入渗至土壤，经稀释、扩散后，铬进入土壤表层的初始浓度分别为4.5mg/L，在不同时间各污染物沿土壤迁移模拟结果见图5.7-3、图5.7-4。

图5.7-3    铬在不同时间沿土壤迁移情况

图 5.7-4    土壤不同深度铬浓度观测曲线

图5.7-3为N1-N4观测点处铬浓度随时间变化曲线，模型运行第1天时，观测点N1处开始检测到铬的浓度，浓度随时间的增加而增大，到100天时铬的浓度达到最大，约4.8mg/cm3，到达最高值之后，铬的浓度开始逐渐减小，至模型运行结束时，浓度降至0.8mg/cm3，观测点N2、N3分别在第80天、270天检测到铬的浓度，至模型运行结束，N3观测点浓度最终降至0.3mg/cm3，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中六价铬Ⅲ类水质标准值（1mg/L），在底边界观测点N4处在预测时间段内始终未观测到铬浓度。

图5.7-4为污染物浓度随深度变化曲线，其中T1、T2、T3分别代表模型运行100天、500天、1000天时不同深度处污染物的浓度，可以看出垂向运移距离3m处在1000天时已无法监测到铬污染。

综合以上分析，物料泄漏非正常状况下，通过裂缝进入土壤，将会造成部分土壤污染，但不会污染地下水。

#### 保护措施与对策

（1）土壤污染防护措施

①源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证废气处理措施运行良好，可有效降低氯化氢、锌等污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地而有效阻止污染物的下渗。

②过程控制措施

本项目将全厂按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗渠要求防渗系数为10-10cm/s；其他生产车间进行一般防渗即可，防渗系数为10-7cm/s，办公区、门卫等采用简单防渗。

在全面落实分区防渗措施的情况下，可有效控制物料或污染物的垂直入渗对土壤的影响。

（2）跟踪监测

为了掌握本项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目实施后，针对全厂实施土壤跟踪监测。

根据导则要求，结合项目特征，在厂区外敏感点布置1处土壤跟踪监测点，在厂区内布置1处垂直入渗土壤跟踪监测点，1处大气沉降土壤跟踪监测点。各土壤跟踪监测布置情况见表5.7-11。

表5.7-11      土壤跟踪监测点布置一览表

| 点 号 | 监测点位置 | 监测点类型 | 采样深度 | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区北侧农田 | 敏感点监测点 | 0.2m | 每3年监 测一次 | pH、锌、铬 | GB15618 |
| 2 | 4号车间东北侧 | 大气沉降影响区监测点 | 0.2m |  | pH、锌、铬 | GB36600 |
| 3 | 5号车间西北侧 | 垂直入渗影响区监测点 | 分层采样，采样深度分别为0~0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m |  | pH、锌、铬 | GB36600 |

### 土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查情况见下表。

表5.7-12                    土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型√ ; 生态影响型□ ; 两者兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√ ; 农用地□ ; 未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | (14.6)hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | / |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√ ; 地面漫流□ ; 垂直入渗√ ; 地下水位□ ; 其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 特征因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√ ; Ⅱ类□ ; Ⅲ类□ ; Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√ ; 较敏感□ ; 不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级√ ; 二级□ ; 三级□ |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a)√ ; b)□ ; c)□ ; d)□ |  |
|  | 理化特性 | 详见表5.7-5 | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0～3m |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 现状监测因子 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二 氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲 苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、 苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯芘[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 点位布置图 |
| 现状评价 | 评价因子 | 同上 |  |
|  | 评价标准 | GB15618√;GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各评价因子均满足相应标准要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 大气沉降：氯化氢、锌 垂直入渗：铬 |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目边界外1km区域） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)√;b)□;c)□ 不达标结论：a)□;b)□ |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□ ; 源头控制√ ; 过程防控√ ; 其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 3 | 铬、锌 | 每3年监测一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 铬、锌 |  |
| 评价结论 | 建设项目对土壤环境影响可以接受 |  |
| 注1：ℼ□”为勾选项，可√,ℼ()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |

## 环境风险评价

### 评价原则及评价工作程序

#### 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

#### 评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

### 风险调查

#### 建设项目风险源调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为盐酸、氢氧化钠、钝化液、天然气等，其中天然气输送管道，不在厂区贮存，风险物质储存及分布情况见表5.8-1。

表5.8-1              项目风险物质存储量及分布情况一览表

| 物料 | 名称 | 物料状态 | 存储地点 | 存储/包装方式 | 最大储存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅料 | 31%盐酸 | 液态 | 生产车间 | 4个30m3盐酸储罐 | 109t（最大储存量为罐容积的80%） |
|  | 氨水（27%） | 液态 | 危化品仓库 | 桶装 | 3.6 |
|  | 双氧水 | 液态 |  | 桶装 | 3 |
|  | 氯化铵 | 固态 |  | 桶装 | 20 |
|  | 硼酸 | 固态 |  | 袋装 | 1 |
|  | 硫酸锌 | 固态 |  | 袋装 | 1 |
|  | 硫酸铝 | 固态 |  | 袋装 | 1 |
|  | 氢氧化钠 | 固态 |  | 袋装 | 2 |
|  | 钝化液 | 液态 |  | 桶装 | 10 |
| 生产线暂存 | 15%盐酸 | 液态 | 生产车间 | 酸槽 | 517.64（槽体容积的70%） |
|  | 10%盐酸 | 液态 | 生产车间 | 酸槽 | 762.64（槽体容积的70%） |
|  | 钝化液 | 液态 | 生产车间 | 钝化槽 | 40 |
|  | 电镀液 | 液态 | 生产车间 | 电镀槽 | 10 |
| 燃料 | 天然气 | 气态 | 输送管道 | 管道（天然气为管道供给，不涉及暂存量） | -- |
| 注：在31%浓度下，盐酸的密度约为1.14克/毫升。 |

#### 环境敏感目标调查

根据现场调查，项目3km评价范围内主要环境敏感目标见表5.8-2。

表 5.8-2     环境风险涉及环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 相对厂址方位及相对厂界距离 | 保护内容及保护对象 | 环境功能区及保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 大气环境 | 园区办公室 | 东北侧2.4km | 办公区60人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 牧民新村 | 东南侧2.18km | 居住区170人 |  |
|  | 地下水 | 评价范围内地下水 | - | Ⅲ类，工、农业用水 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准 |

### 风险潜势初判

#### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断，分别以P1、P2、P3、P4表示。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，确定危险物质的临界量的比值（Q）。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按下式计算 Q 值：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

建设项目Q值确定表，见表5.8-3。

表5.8-3                  建设项目 Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存 单元 | 37%盐酸 | 7647-01-0 | 293.2（折37%量） | 7.5 | 39.09 |
|  | 氨水（27%） | 1336-21-6 | 3.6 | 10 | 0.36 |
|  | 双氧水 | 7722-84-1 | 3 | — | — |
|  | 氯化铵 | 12125-02-9 | 20 | — | — |
|  | 硼酸 | 11113-50-1 | 1 | — | — |
|  | 硫酸锌 | 7446-20-0 | 1 | — | — |
|  | 硫酸铝 | 10043-01-3 | 1 | — | — |
|  | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 2 | 100 | 0.02 |
|  | 钝化液 | — | 10 | 100 | 0.1 |
| 生产单元 | 盐酸 | 7647-01-0 | 415.97（折37%量） | 7.5 | 55.46 |
|  | 钝化液 | — | 40 | 100 | 0.4 |
|  | 电镀液 | — | 10 | — | — |
|  | 小计 | 95.43 |

项目的Q值为95.43，10≤Q＜100，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对项目环境风险潜势进行进一步判定。

（2）行业及生产工艺M

依据项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.8-4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.8-4                     行业及生产工艺（M）表

| 行业 | 工艺 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口 /码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然 气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

本项目为其他行业，涉及危险物质使用、贮存，M分值为5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5.8-5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5.8-5             危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

#### 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，依据环境敏感程度分级原则，本项目大气环境敏感程度为E3。项目大气环境敏感程度分级原则，见表5.8-6。

表5.8-6                   大气环境敏感程度分级原则

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千m管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千m管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千m管段人口数小于100人 |

（2）地下水环境

地下水环境敏感程度分级见表5.8-7。地下水功能敏感性分区表见表5.8-8，包气带防污性能分级见表5.8-9。

表5.8-7                地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.8-8                地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.8-9                  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10—6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10 -6cm/s＜K≤1.0×10—4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数 |

本区潜水埋深60～140m，含水层厚度60m浅层地下水层段的平均厚度为60m。包气带防污性能属于D3，项目位于工业园区且不属于饮用水水源的补给径流区，根据导则HJ610-2016判定原则，地下水环境敏感分区属于不敏感区G3，地下水环境敏感程度为E3。

（3）地表水环境

项目运营期无废水排放，废水均综合利用，不外排，且项目罐区设有围堰可收纳事故废水，因此，本项目不考虑风险事故泄露对地表水的预测影响。

#### 风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险潜势划分依据表，见表5.8-10。

表5.8-10                   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质极其工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

注：Ⅳ+为极高环境风险。

根据以上分析，该项目P值为中度危害P4，大气环境为低度敏感区E3，地下水为E3，由表5.8-10可以判定：该项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水风险潜势为Ⅰ。

### 评价等级划分

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据见下表。

表5.8-11                       项目评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

根据上表，该项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水风险潜势为Ⅰ。综合评价等级为简单分析。

### 风险识别

#### 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为盐酸、氨水，主要物料理化及毒性性质见表5.8-12~13。

表5.8-12                   盐酸的理化性质及危险特性说明

| 标识 | 英文名：hydrochloricacid、chlorohydric acid | 中文名：盐酸、 氢氯酸 | 分子式：HCl | 分子量：36.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7647-01-0 | UN编号：1789 | 危险货物编号：81013 | 类别：8.1 类酸性腐蚀品 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 | 熔点（℃）：-114.8（纯） | 沸点（℃）：108.6（20%） |
|  | 相对密度（水=1）：1.20 | 相对密度（空气=1）：1.26 |
|  | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等。 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 爆炸下限（V%）：无意义 | 爆炸上限（V%）：无意义 |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
|  | 燃烧产物 | 氯化氢 |
|  | 禁配物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 毒性 及健 康危 害 | 环境标准 | 中国MAC（mg/m3） | 15 |
|  |  | TLVTN | OSHA5ppm，7.5（上限值） |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料；LC50：4600mg/m3（大鼠吸入，1小时）。 |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |
| 包装与储运 | 包装类别：O52 | 危险货物包装标志：8，符号：上黑下白，底色：上白下黑。 |
|  | 包装方法 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
|  | 运输注意事项 | 铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

表5.8-13               氨水的理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氨溶液；氨水 | 英文名：ammoniumhydroxide ；ammoniawater |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4OH | 分子量：35.05 | CAS号：1336－21－6 |
|  | 危规号：82503 | 化学品分类：第8.2类碱性腐蚀品 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |
|  | 溶解性：溶于水、醇。 |
|  | 熔点（℃）: | 沸点（℃）: | 相对密度（水＝1）：0.91 |
|  | 临界温度（℃）: | 临界压力（MPa）： | 相对密度（空气＝1）： |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 | 最小点火能（mJ）： | 饱和蒸汽压（KPa）：1.59 (20℃) |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氨。 |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 | 稳定性：稳定 |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：酸类、铝、铜。 |
|  | 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |
| 毒性 | 接触限值：中国MAC（mg/m³）未制定标准前苏联MAC（mg/m³）未制定标准美国TVL－TWA未制定标准美国TLV－STEL未制定标准 |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防护 | 工程防护：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。个人防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜；穿防酸碱工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 贮运 | 包装标志：20UN编号：2672包装分类：Ⅲ包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

#### 生产设施风险识别

生产设施风险识别是通过对生产过程、储存过程、公用工程、环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。

a）生产过程风险识别

本项目生产过程风险识别主要风险为：①项目运营过程中使用清洁能源天然气，燃烧天然气泄漏后遇火燃烧出现火灾事故，并可能引发爆炸；②项目酸洗、水洗、助镀、钝化、冷却生产过程中，酸洗池、水洗池、助镀池、钝化池、冷却池等泄漏污染地下水；③氨水存储泄漏的风险等。

b）运输过程风险识别

项目所有化学品运输均采用汽车陆路运输，原料由原料供应商负责运至厂内，成品由购买商直接到现场提货或委托具有危化品运输资质的单位运输至购买商处。潜在风险主要为：运输人员未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危化品运输管理规定，或发生车祸等导致罐、桶内液体泄漏、挥发污染大气或流入水体污染地表水，渗入土壤导致土壤污染，进一步污染地下水。

c）储存过程风险识别

项目液态原辅材料厂内贮存，其可能发生的风险主要有：各种罐体破损主要产生氨、酸泄漏，易燃物质泄漏（天然气）造成火灾事件。

d）物料装卸、输送过程风险识别。

物料装卸、输送过程事故风险环节可能包括以下方面：泵、管道和其他设备保养、维护不够，防腐蚀处理不当可能引起泄漏。管道的焊接制作或者阀门、连接件等材质有缺陷进入工程施工安装，投入使用会导致储存或者输送介质的泄漏。阀门劣质、密封不良不能满足使用条件的要求，法兰盘面变形、阀片破裂、密封部件破损、偏摆等，会造成泄漏。

e）环保工程风险性识别

废气处理装置若设备故障，会造成废气的超标排放。危险废物的临时储存点防渗设施损坏或受雨水冲刷，存在污染地下水或土壤的风险。

风险事故类型和可能造成的环境影响因素识别见表5.8-14。

表5.8-14                 生产设施风险识别表

| 事故起因 | 环境风险描述 | 涉及化学品（污染物） | 可能造成的后果 | 产生设施或工序 | 可能受影响 的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄漏 | 泄漏有毒有害易蒸发化学品进入大气 | 液态原料如氨水、盐酸等 | 对周围局部大气环境和周围公众健康造成影响 | 化学品仓库储存包装桶（罐）、生产车间等 | 大气环境周围敏感目标及区域地下水 |
| 火灾 | 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境 | 天然气等 | 对周围大气环境造成短时污染 | 化学品仓库储存包装桶（罐）、生产车间等 |  |
| 危险废物泄漏 | 可能造成泄漏事故 | 危险废物 | 化学品泄漏 | 危险废物暂存库 |  |
| 事故排放 | 废气事故排放 | 大气污染物 | 对周围大气环境造成影响 | 车间废气排放口 |  |

#### 扩算途径识别

本项目生产装置、盐酸储罐、氨水可能会发生局部腐蚀而导致盐酸、氨水泄漏事故。一旦盐酸储罐、氨水发生泄漏事故，由于盐酸、氨水易挥发，挥发的氯化氢、氨气会进入大气环境，污染大气环境，引发人群中毒；泄漏的盐酸、氨水如不及时处理，将对土壤、地下水环境造成污染。

天然气输送管道一旦发生泄漏，遇明火发生火灾、爆炸引发的次生污染物CO、SO2会进入大气环境，污染大气环境，引发人群中毒；事故产生的次生污染物消防废水如不收集处理，将污染水环境。

### 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及同类型项目类比调查，结合本项目建成后存在的风险隐患进行风险事故情形分析，对环境影响较大并具有代表性的事故类型主要存在于以下几个方面：

A 、盐酸泄漏事故

本项目外购盐酸存于储罐中，当浓度达不到生产需要时，建设单位委托资质单位将酸洗除锈池液体罐车拉运至委托的公司。发生泄漏主要存在三种情况：①盐酸罐泄漏；②生产设备酸洗池破损，产生液体泄漏；③盐酸废酸液在装车时发生泄漏。

盐酸泄漏量计算：假设发生10%孔径破裂而导致泄漏，当可检测到泄漏事故的发生，应立即启动紧急切断阀门，切断上下游的联系，减少化学品的泄漏量。

考虑到紧急切断可能存在滞后现象，保守起见，本项目按照10min 内实现紧急切断，则泄漏时间按照10min计。

项目储存物料常温下为液体，为常压液体输送，根据环境风险评价导则推荐的液体泄漏速率公式计算泄漏量：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.65 ，取0.65；

A——裂口面积，m2，假定裂口面积为0.0052×3.14=7.85×10-5m2；

P——容器内介质压力，Pa ，项目盐酸储罐压力为101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

g——重力加速度，取9.81m/s2；

h——裂口之上液体高度，假设裂口上液位高度为1m；

通过计算得到盐酸的泄漏速度为22.89kg/s，泄漏数据10min，泄漏量为13.73t。

当盐酸泄漏出来后，进入环境，对大气、地下水、土壤环境造成影响，盐酸液体会挥发产生盐酸雾直接通过大气污染散播至大气和各环境保护目标；同时盐酸雾挥发废气可能会造成公司员工及周边居民产生刺激性影响，引起皮肤瘙痒、发红，产生头痛、恶心等现象；盐酸液体泄漏如果处理不善，会造成地下水和土壤环境受到污染。

B、氨储罐泄漏事故

项目除铁设备配置了1个氨水加药罐，事故可能因罐体老化等原因破损而发生泄漏，氨水泄漏后有一定毒性，若非正常情况防渗层也发生破损，则可能造成地下水和土壤污染，此外还有一定挥发对人员造成中毒影响。

C、天然气泄漏引发的火灾爆炸事故

天然气为可燃气体。若发生泄漏，遇明火及高温可能造成火灾，进而形成爆炸事故。火灾事故产生的热辐射、浓烟及有毒气体对周边环境产生影响，同时带来次生危害；如果爆炸，则爆炸事故形成的爆炸震荡、冲击波及冲击碎片对周围环境造成严重破坏。

D、废气处理系统事故排放

废气处理系统事故排放主要为碱液喷淋塔设施、脉冲布袋除尘装置失效、风管、阀门漏风或者停电等均可能引发废气不经处理直排大气，造成对周边环境空气的污染，破坏环境。

E、废酸液、生产废水泄漏

项目废酸液和生产废水产生于酸洗池、水洗池、助镀池等各类池体及自建污水处理站、除铁设备中。泄漏存在两种可能：一是池体、自建污水处理站及除铁设备发生泄漏，二是废酸液泵至罐车，管道或阀门发生泄漏。

### 环境风险防范措施及应急要求

#### 环境风险防范措施

1.平面布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置设施相互之间的间距应满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等相关要求。

（2）对钢结构框架、管道、扶梯和护栏等的机械强度，必须做好防高温、防腐蚀工作，维持钢构架的强度要求。

2.工艺技术设计安全防范措施

（1）生产过程中应加强设备密封及作业场所的通风，特别是生产车间内各酸洗槽、废酸处理装置附近应加强局部机械通风，防止物料泄漏导致中毒危险。参照《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HGT20698-2018）要求进行通风设计。

（2）在生产车间及仓库装卸区等场所，应在易发生毒物泄漏位置附近配置洗眼器、事故柜、急救箱和个体防护用品（防毒服、手套、鞋、眼镜、过滤式防毒面具、空气呼吸器等）。个体冲洗器、洗眼器等卫生防护设施的服务半径应小于15m。凡与强酸接触的设备、管道采用耐腐蚀材料，工作人员配备必要的个人防护用具。

（3）生产车间、仓库等场所设置有毒、危险等标志，详细说明预防危险的方法。

（4）装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电。

（5）设备、管线应按《安全色》和《安全标志及其使用导则》的规定涂识别色及标明介质流向。

（6）具危险性的作业场所，必须设计防火墙和安全通道，出入口不应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。

3.生产装置区风险防范措施

（1）设计中严格按照规范选取设备、管道的设计压力和设计温度，确保生产装置的可靠性、连续性。为防止超压情况的发生，装置内的压力设备和管道按照规范设置安全阀和爆破膜等泄压设施；

（2）凡有易燃易爆介质的设备，均设供开停车使用的氮气置换设施；

（3）设置阻火、隔爆装置，防止某一设备发生火灾、爆炸而波及相邻的设备；

（4）按规范设置消防系统，厂区内提供足够的消防栓，并配以消防系统，并根据不同介质的特性配备相应灭火器具；

（5）可燃有毒气体检测报警系统：在工艺装置区设置可燃有毒气体检测报警系统，以检测设备泄漏及空气中可燃有毒气体浓度，一旦浓度超过设定值，将立即报警；

（6）火灾自动报警：在装置区设置火灾自动报警仪，该系统由火灾报警控制器、火警信号复示盘、光电感烟探测器、手动报警按钮等组成。

4.盐酸储罐风险防范措施

（1）储罐的基础有满足储罐的承载能力，设置围堰并做好相应的防腐、防渗措施。

（2）盐酸储罐、管道、阀门、酸泵的材质必须符合盐酸储运的要求。

（3）定期对储罐的温度计、液位计、安全阀等安全附件进行检测检验，确保其可靠运行。

（4）在盐酸储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制。

（5）与储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外。

（6）储罐设置有毒可燃气体检测报警系统，气体检测报警系统宜设置在该场所主导风向的下风侧，释放源距离监测报警器不宜大于2m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1m。

（7）加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；定期检测管道密封性能，保持呼吸阀工作正常。

5.氨水风险防范措施

（1）合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品。

（2）氨水布置在设计时，应尽可能降低氨水储量，以降低其危险性。

6.天然气输送管线风险防范措施

（1）管线采用厚壁管、较高的设计压力等级和腐蚀裕度。

（2）阀门尽量采用进口无泄漏阀门。

（3）天然气输送管线相关设备采用先进的自动控制方案，相关的参数采用自动控制、自动报警等系统，防止事故发生。

（4）对输送管线实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

针对上述可能存在的事故风险，在加强职工安全素质教育和岗位操作能力培训的同时，提高输送装置的自动化水平，可以有效预防事故风险的发生。

7.辅助原料库风险防范措施

按照相关设计、安全规范建设危险化学品贮存设施，根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

（1）原料仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；

（2）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；

（3）库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器；

（4）装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；

（5）使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；

（6）仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗；

（7）应制定应急处理措施，及时修编事故应急预案，应对意外突发事件；

8.危险化学品储运风险防范措施

考虑到安全事故发生的原因主要为人的不安全行为、物的不安全状态及管理不当等，为了改善危险化学品道路运输安全状况，承运危险化学品的道路运输公司必须具备2类危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》《汽车运输、装卸危险货物作业规程》《汽车运输危险货物规则》等法规、标准对危险货物运输的要求。

9.事故应急池依托可行性分析

事故储存设施总有效容积：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，计算公式为：

其中：V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V5=10qF；

q——降雨强度，mm；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

降雨强度q的计算按平均日降水量计算：q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数，d。

（4）计算结果：

①本项目建成后液罐最大容量为30m3，则V1=30m3；

②装置发生火灾时，消火栓用水量：Qb=30L/S，按火灾延续时间2小时。一次消防水量为216m3，即V2=216m3；

③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，即V3=0m3；

④结合项目实际，生事故时，无必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0m3；

⑤根据当地气象资料知，年降水量为234.3mm，年降雨时间按82天计，汇水面积以面积10000m2计，因此本项目V5取值为28.57m3。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（30+216-0）+0+28.57=274.57m3

本项目发生火灾时，装置发生火灾时需要事故水池收集的污水量最大为274.57m3，本次新建一座300m3事故应急池，可满足事故状态需要。

#### 突发环境事件应急预案总体要求

本项目应急预案作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态中止、事故后果评价和应急报告等。

建设单位建立突发事故应急预案，应急预案主要内容见表5.8-15。

表5.8-15                     应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 3 | 应急计划区 | 生产装置区、储罐区、办公生活区、临近地区。 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：指挥机构由总经理任总指挥，主管生产的副总经理任副总指挥，负责，负责公司救援工作的组织和指挥，应急救援指挥部设在公司办公室。 救援队伍：包括抢险救援组、人员疏散组、后勤保障组、环境监测组、对外联络组、现场洗消组及应急专家组负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部：负责工厂附近地区指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍：负责对厂救援队伍的支援。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | （1）生产装置：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的药品和器材。 |
| 7 | 报警与通讯 联络 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。 |
| 8 | 人员紧急疏散与撤离 | 指挥部根据对风险事故发展趋势的预测，通过电话、广播做出撤离警报。撤离警报发出后，全体员工按照操作规程实行单向撤离，并禁止再次进入。 |
| 9 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 10 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害相应的设施器材配置。 邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备。 |
| 11 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医护救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒性的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 邻临近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒性的应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 12 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 13 | 人员培训与演练 | 培训：指挥领导小组负责组织，培训部实施培训工作，根据应急预案实施情况每年制定相应培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识、技能培训；培训对象主要为新进厂员工和专业救援人员；主要培训内容为紧急应变处理和急救。 演练：每年组织一次人员疏散、急救、消防演习，其他应急功能依实际需求不定期开展演习，并做好记录和评价，对应急演习进行总结和追踪记录。 |
| 14 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 15 | 记录和 报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 16 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

### 评价结果与建议

本项目对可能发生的事故，建设单位应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与当地安全防火部门、紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。加强对全体员工防范事故风险能力的培训，建立应急计划和事故应急预案。

上述评价只是在特定的假设条件下进行的评价，实际上，事故的大小、性质很难预料。为使环境风险减少到最低限度，建设单位必须加强管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间。通过采取以上措施本项目的风险可以接受。

### 环境风险简单分析内容表

项目环境风险简单分析内容见表5.8-16。

表5.8-16           建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 乌苏市新材料科技产业园项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 乌苏工业园区西区 |
| 地理坐标 | 经度 | 84°16′37.260″ | 纬度 | 44°19′27.026″ |
| 主要危险物质 及分布 | 危险物质为盐酸、氨水、天然气等，存放至危化品仓库，镀锌车间。 |
| 环境影响途径 及危险后果 | 本项目涉及的风险物质主要有盐酸、氨水、天然气等，涉及的风险类型包括风险物质泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。 风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。 |
| 风险防范措施 要求 | （1）盐酸储罐设置防渗、围堰； （2）厂区设置可燃有毒气体监测报警系统、火灾自动报警系统； （3）罐区喷淋装置； （4）天然气输送管线采用先进的自动控制系统； （5）厂区新建300m3事故应急池。 |
| 填表说明 | - |

## 温室气体排放分析

### 排放核算

（1）核算边界以企业法人为边界，核算和报告边界内所有生产设施产生的温室气体排放。生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供水、化验、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、办公楼等）。

（2）排放源

本项目主要排放源为：

①燃料燃烧排放。指化石燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备中与氧气充分燃烧生成的CO2排放，本项目燃料使用天然气加热。

②净购入的电力和热力消费引起的CO2排放。该部分排放实际上发生在生产这些电力或热力的企业，但由报告主体的消费活动引发，此处依照规定也计入报告主体的排放总量中。

（3）核算方法

①燃料燃烧排放

计算公式

式中：

E燃烧为化石燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

ADi为第i种化石燃料的活动水平，单位为百万千焦（GJ）；

EFi为第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为tCO2/GJ；

i为化石燃料类型代号；

GWPCO2为二氧化碳全球变暖潜势，取值为1。

活动数据与排放因子

ADi=NCVi×FCi

式中：ADi是第i种化石燃料的活动水平，单位为百万千焦（GJ）；

NCVi是第i种燃料的平均低位发热量；

FCi是第i种燃料的净消耗量，天然气单位为万立方米（万Nm3）。

EFi=CCi×OFi×44/12

式中：EFi为第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/太焦（tCO2/TJ）；

CCi为第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/百万千焦（tC/GJ），数据参考《温室气体排放核算与报告要求》第10部分；

OFi为第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%，《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）。本项目天然气消耗量为457.72×104Nm3。根据上述计算公式和参数选取，本项目燃料燃烧碳排放量见表5.9-1。

表5.9-1                  燃料燃烧碳排放情况一览表

| 名称 | ADi | EFi | GWPCO2 | NCVi | FCi | CCi | OFi | E燃烧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | tCO2/GJ | 无量纲 | GJ/104Nm3 | 104Nm3 | tC/GJ | % | tCO2e |
| 天然气 | 178194.97 | 0.055539 | 1 | 389.31 | 457.72 | 0.0153 | 99 | 9896.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 9896.8 |

②购入和输出电力、热力排放

E净购入电和热=（AD电×EF电+AD热×EF热）×GWPCO2

式中：E为净购入的电力、热力消费所对应的电力或热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

AD电为净外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；

AD热为的净外购热量，单位为百万千焦（GJ）；

EF电为电力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

EF热为热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）。

净外购电量和净外购热量，本项目电耗为4500×104kW·h；即AD电取值为45000MW·h。本项目生产过程不需外购蒸汽。

EF电采用国家最新发布值，取值来源于《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》，EF电=0.5810tCO2/MWh。

根据上述计算公式和参数选取，项目购入电力和热力的碳排放量见表5.9-2。

表5.9-2           项目购入电力、热力的碳排放情况一览表

| 名称 | AD | EF | GWPCO2 | E净购入电和热 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | tCO2/MWh | 无量纲 | tCO2e |
| 电 | 45000 | 0.5810 | 1 | 26145 |
| 合计 |  |  |  | 26145 |

③碳排放量汇总

E=E燃烧+E电和热+E过程

式中：E为企业温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E燃烧为企业的燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E过程为工业生产过程排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E电和热为企业净购入的电力和热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）。

表5.9-3             本项目碳排放量汇总表    单位：tCO2e

| 名称 | E燃烧 | E电和热 | E过程 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排放总量 | 9896.8 | 26145 | 0 | 36041.8 |

### 减排潜力分析

本项目所使用的装置等设备材质及防护措施均按照要求进行设置，同时在储罐区设置有围堰、视频监控以及探测器等确保存储过程的安全。库房从构筑物的结构、位置确定以及相应的消防要求进行建设，并布置有相应的消防管道和消防器材等，同样也配套有探测器和视频监控装置。项目拟使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中落后生产工艺装备及《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）中的淘汰落后设备，符合清洁生产要求。

本项目的碳排放源主要包括燃料燃烧排放、购入电力，根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为购入电力排放，其次为燃料的燃烧排放。

因生产过程中在项目运营过程中应主要注重节能、加强循环利用，积极鼓励利用清洁能源作为燃料提供热能。

### 排放控制管理

（1）组织管理

①建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

②能力培养

确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

③意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

（2）排放管理

①监测管理

企业应根据自身的生产工艺以及《温室气体排放核算与报告要求 第10 部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015）中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：a）规范碳排放数据的整理和分析；b）对数据来源进行分类整理；c）对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d）对数据进行处理并进行统计分析；e）形成数据分析报告并存档。

②报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。

核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。

企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》DB50/T700对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。

（3）信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。

### 节能减排措施

本项目在工艺设计、设备选型、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施，项目业主重视生产中各个环节的节能降耗，取得了较为明显的节能效果。

①工艺及设备节能

通过采用各种先进技术，大量降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放。工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程，尽量借用位差，减少重力提升。系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率。投入设备自动化保护装置，减少人工成本，同时保证设备的正常运行、减少事故率。

项目主要工艺生产设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，大多数采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，采用先进的自动控制系统，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。

②电气节能

选用节能型变压器，将变压器设置在负荷中心，可以减少低压侧线路长度，降低线路损耗。

车间变电所低压侧母线上装设并联电容器，有效降低变压器和线路的损耗。加强运行管理，实现变压器经济运行：在企业负荷变化情况下，要及时投入或切除部分变压器，防止变压器轻载和空载运行。

按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）使用要求，合适地设计及考虑各个场所的照度值及照明功率密度值。厂区道路照明电源在保证合理电压降情况下实行多点供电，并统一控制开闭，光源为高压钠灯。尽量采用天然采光，减少人工照明。

③给排水节能

充分利用市政水压，在其压力范围内的配水点采用市政供水。站房位置尽量安排在用水集中点、合理进行管网布局，减少压损。各部门要根据生产及生活的实际情况，合理配置水表等计量装置，减少水资源浪费。

选用合格的水泵、阀门、管道、管件以及卫生洁具，做到管路系统不发生渗漏和爆裂。采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，给水水嘴采用密封新能好、能限制出流流率并经国家有关质量检测部门检测合格的节水水嘴。生活供水系统采用变频调速供水设备，可根据不同时段用水量变化调节电机转速降低电耗。

④热力节能

为了减少管道及设备的散热损失，选用保温材料品种和确定保温结构。采用自力式流量调节阀，对蒸汽流量进行自动调节和控制，实现管网调度、运行、调节的自动监控。

⑤通风节能措施

在建筑耗能中，空调耗能量占有较大的比例。根据不同情况采取相应的节能措施。车间控制室与工艺配合将控制室远离散热设备配置，加强控制室的隔热保温，以减少冷负荷。分散式空调机均采用COP大于3.3的高效产品，且能力调节自动化程度高。冷（热）水的供、回水管，采用高效保温材料进行保温，减少冷损失。

废气处理系统设计中，合理布置风管道，减少管道压力损失，与工艺专业密切配合，对产尘量大设备实行大密闭处理，减小排风量。

### 碳排放分析结论

项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧排放、购入电力温室气体排放。

在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面，本项目均采用了一系列节能措施以实现生产中各个环节的节能降耗。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 废气污染防治措施及技术可行性分析

### 机加工废气

项目切割、打磨工序在室内进行，废气经收集后引入布袋除尘器处理，符合《电镀污染防治可行技术指南》（HJ 1306—2023）中：“适用于抛/磨光系统产生的颗粒物治理。袋式除尘工程设计、施工与安装、调试与验收、运行与维护应满足 HJ 2020 相关要求。外排废气颗粒物浓度低于10mg/m3。”

### 酸洗槽废气治理措施

项目在厂房4#内设置了一条热镀锌件生产线、四条高尔凡丝生产线，厂房5#内设置了一条电镀锌丝生产线。项目酸洗废气治理采用《电镀污染防治可行技术指南》（HJ 1306—2023）中推荐的中和法治理酸性废气技术。各镀锌生产中设置了一个密闭的酸洗房，将酸洗池、清洗池、助镀池等封闭在密闭的酸洗房中。由于风机的作用，酸洗房内呈负压，本项目在酸洗封闭房设置收集装置，酸洗池产生的酸雾集中收集后引至酸雾吸收塔内采用碱液喷淋吸收处理，处理后通过排气筒排放。废气治理流程见下图。

图6.1-1  酸洗槽废气治理流程

（1）吸收原理

盐酸雾与碱液（NaOH）发生化学反应。其化学反应式为：

NaOH + HCl—→ NaCl + H2O

（2）净化设备

酸雾净化设备必须满足以下要求：

①气液之间要有较大的接触面和一定的接触时间；

②气液之间扰动强烈，吸收阻力低，吸收效率高；

③采用气液逆流操作，增大吸收推动力；

④气体通过阻力小；

⑤设备耐磨、耐腐蚀、运行可靠；

⑥构造简单，便于制作和检修。

常用的处理设备有：喷淋塔、填料塔、湍球塔、筛板塔等。根据设计单位提供资料，本项目酸雾废气采用酸雾喷淋吸收塔进行处理。选用碱性水（NaOH）作吸收液，以泵输送，采用逆流式洗涤气体，经过分配板，将气体平均分布于球状环保球，每只呈点接触，摆列后呈ZW路线行走，避免有偏流现象，在配合圆伞不阻塞喷嘴，呈360°喷洒，使气体和液体充分混合效率达95%以上，通过中和反应最大程度提高废气处理效率。其结构示意图如下：

图6.1-2        碱液喷淋塔结构示意图

酸雾废气处理洗涤塔选用PP材质，其工作方式为气液接触式。塔内填料（环保球）作为气液两相接触的基本构件。洗涤塔包括塔体、填料、填料支撑架、喷淋系统、除水器、水泵、pH自动加药仪、电控箱及自动补水装置。

参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F，采用低浓度氢氧化钠中和盐酸废气，治理效率≥95%。酸性废气治理措施可行。

### 浸锌废气治理措施可行性分析

（1）废气收集措施

热镀锌生产线在热镀锌区域采用封闭房间密闭处理，同时锌锅区域采用端侧面任意进出式固定罩收集系统的方式进行收集。在固定罩上设置底部吸风口和上部吸风口，热浸镀锌工艺产生的白烟通过底部吸风口+上部吸风口进行收集，废气集气率约100%。

1、锌锅测护套，2、升降观察窗，3、升降轨道，4、待镀工件，5、起吊葫芦，6、操作平台，7、轨道伸缩门，8、对开门，9、固定框架，10、安装钢构

图6.1-2        锌锅固定罩示意图

收集后的白烟进入脉冲式布袋除尘器处理系统，处理后通过15m高排气筒排入。

脉冲布袋除尘器的工作原理：

脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管－排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

### 镀锌炉、固化炉燃烧废气防治措施

本项目镀锌生产线镀锌炉、退火炉、固化炉所用燃料为天然气，均用低氮燃烧技术，天然气为清洁能源，燃料燃烧废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx，低氮燃烧器（效率50%）处理后经排气筒达标排放。低氮燃烧器的原理：本项目燃烧天然气属于清洁能源，为降低氮氧化物的排放浓度选用自身再循环燃烧器，并利用空气的分级燃烧技术，效率约50%以上，原理是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，故NOx减少。

### 挥发性有机物

本项目固化工序会产生挥发性有机物，废气收集后经引风机引至活性炭吸附+催化燃烧处理设施，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求。

（1）活性炭吸附柜原理及相关参数

活性炭吸附原理：活性炭具有疏水性，对有机溶剂有较高的吸附效率。另外，活性炭具有远比其他吸附剂高的比表面积，约为500～1500m2/g。因此，在净化有机溶剂废气中，多使用活性炭作为吸附剂。除低沸点碱性气体外，活性炭吸附容量大致在10%～40%范围内，一般约为20%左右。气体温度和浓度对活性炭吸附性能的影响，在等温吸附的条件下，废气所含有害物质浓度越高，活性炭的吸附率越高：对于不同温度的废气来说，废气的温度越低活性炭的吸附率越高。

图6.1-3       活性炭吸附柜示意图

（2）催化燃烧器原理及相关参数

催化燃烧器结构原理：催化燃烧脱附方法是将活性炭吸附柜内活性炭表面上的饱和有机废气通过引风机作用送入再生装置，首先通过阻火除尘器系统，然后 进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使有机废气达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使新进入的废气温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧。

催化燃烧器部件：

①阻火除尘器：将设备和废气源之间的危险阻隔开来，保证脱附设备和吸附设备之间的安全，同时除去废气源中的粉尘。结构为波纹网型，参照国家标准制造；更换快捷，清理方便。是本设备中安全设施之一。

②预热室：废气源在进入催化燃烧室之前，经温度检测仪检测温度达不到催化反应的条件，由布置在预热室内的电加热系统进行温度的二次提升；电加热管由固定绝缘板固定，维护更换十分方便。

③催化反应室：达到温度条件的有机废气源进入第一级催化反应室；第一级催化反应室采用抽屉式，内装蜂窝催化剂，中间分插电加热元件，使蜂窝催化剂温度达到反应温度，使部分有机物进行分解，释放出能量，直接使废气温度提升，是本设备设计的第二温度提升处，也叫催化升温；温度提升后的有机气体进入催化固定床，内置蜂窝状催化剂，满足反应条件的有机气体在此完全分解，废气变成洁净气体。本设施为催化净化装置的心脏。

④控制系统：监控所有动力点启动、停止、故障，反映整个运转过程中气体的升温、气体分解状况，对设备整个过程进行全方位安全动力保护；可以根据废气源性质及生产线状态进行设定。主要控制元件选用进口产品。保证设备的良好运行、安全性及使用寿命。

催化剂：本装置中选用的催化剂型号为TFJF型，是处理各种不同类型有机废气的高效广谱型催化剂。TFJF型催化剂蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命等特点。

### 排气筒高度的校核

评价项目涉及排气筒排放的污染物根据实测或预测均可达标排放，且其最大落地浓度占标率均小于100%；排气筒高度均为15m。

根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）“4.2.5产生空气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放。排气筒高度不低于15m，排气筒高度应高出周围200 m半径范围的建筑5m以上。”

本项目排气筒/烟囱周围半径200m距离内主要构筑物均是项目厂房及办公楼，标准化厂房高度一般低于10m，办公楼高度为9.3m，因此评价项目排气筒高度满足“高出周围200半径范围内的建筑5m以上”的要求，即评价项目各排气筒高度设置可行。

### 无组织废气的排放

项目无组织废气主要来源于车间未被捕集的废气，拟针对各产污环节采取有效的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因工艺限制部分废气收集效率无法达到100%，因此不可避免会有无组织废气产生。为避免因过度无组织排放影响周边环境，项目拟采取以下措施：

（1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；

（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

（3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。

（4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。

（5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。

（6）加强对布袋除尘器、碱液喷淋装置、吸附催化燃烧装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

（7）在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。

### 结论

通过类比同类废气治理措施的运行效果，本项目具有技术上的可行性；而从本项目废气治理设施的投资和年运行费用来看，投资和费用处于企业可接受的范围内。综上所述，本项目废气污染治理措施在技术上可行、经济上合理。

## 废水污染防治措施及其可行性分析

本项目员工产生的生活废水经化粪池预处理后排至园区管网，最终进入西区污水处理厂处理；项目产生的生产废水（清洗废水及各类废水、碱液喷淋废水）经自建污水处理站（工艺为预曝调节＋混凝沉淀＋石英砂/活性炭过滤器）处理后排至园区管网，最终进入西区污水处理厂处理；助镀废液经除铁设备处理后回用于助镀工序中，电镀液通过循环过滤系统过滤后重复利用不外排。

### 生活污水治理措施可行性

本项目员工产生的一般生活污水经化粪池（100m3）预处理后，经园区污水管网排入西区污水处理厂处理。

本项目生活污水排放量约为12.8t/d（3840t/a），仅占西区污水处理厂设计处理能力的0.064%，本项目外排的生活污水能满足西区污水处理厂的设计进水水质标准限值要求。本项目生活污水进入西区污水处理厂可行。

### 生产废水治理设施可行性

#### 废水水质分析

本项目在运营期产生的生产废水有酸洗后清洗工序废水、酸雾处理喷淋塔废水、电镀后漂洗废水、地面清洗废水，合计产生废水量为40.03m3/d。废水主要为含酸废水、含锌废水，可直接排至厂内污水处理站进行处理，污水站处理规模为720m3/d。

本项目生产车间各股废水经污水处理站处理达标后，排入西区污水处理厂进一步处理（接管标准执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008）表2标准）；所有废水输送管道均明管架空铺设，下方铺设防漏托盘。

#### 废水处理工艺可行性分析

本项目电镀废水特点为排放含锌、铁、酸废水，根据《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306—2023）表5含金属废水污染防治可行技术“可行技术22处理含锌废水－化学沉淀处理技术”处理后污水中总锌排放浓度小于1.0mg/L。

化学沉淀适用于离子态金属的去除。常用的化学药剂有氢氧化钠、石灰、硫化钠等。应根据各种金属氢氧化物或金属硫化物的pH值、溶度积不同，确定各自的最佳的pH值范围，反应生成难溶于水的盐类通过沉淀、气浮、微滤或超滤膜等分离去除，工艺参数应符合HJ579、HJ2002、HJ2006、HJ2007相关要求。处理后废水重金属浓度满足GB21900特别排放限值要求。

考虑到本项目在镀锌槽后有电镀液回收槽，用水漂洗之前镀锌丝上的镀液刮擦掉，收集的电镀液重新回到电镀槽。清洗水带出的锌离子量较少，可控制在浓度小于50mg/L，本次环评推荐使用《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中化学沉淀处理碱性锌酸盐镀锌废水处理工艺，即项目废水处理工艺采用的中和－化学沉淀处理技术。

#### 废水治理措施可行性分析

（1）污水处理站进出水水质及去除效率

污水处理站进出水水质及去除效率见表6.2-1。

表6.2-1             污水处理站进出水水质及去除效率一览表

| 废水种类 | 厂区综合污水处理站 |
| --- | --- |
|  | 污染物种类 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） | 去除效率 |
| 综合废水（40.03m³/d） | pH | 7 | 6～9 | -- |
|  | COD | 320.6 | 80 | 90% |
|  | 氨氮 | 15 | 15 | 57% |
|  | SS | 170.4 | 30 | 93% |
|  | 总锌 | 20.9 | 1.5 | 99% |
|  | 总铁 | 25.2 | 3.0 | 96% |
|  | 石油类 | 39.5 | 3.0 | 99% |
|  | 氯化物 | 1031 | 800 | 99% |

（2）综合污水处理站处理工艺

图6.2-1    水洗水处理设施工艺流程图

各处理单元介绍：

- 调节池

水洗工序产生的废水、酸洗工序水帘产生的废水和酸雾净化塔废水进入调节池混合调节，水质均匀混合。调节池为地下，防渗结构。水力停留时间为4h。

- 碱中和及絮凝沉淀

废水中含有Zn2+，为了更好地去除Zn2+，通过pH调节，使得pH值至10左右，在碱性环境下，Zn2+与OH-结合生成Zn(OH)2沉淀，再通过投加混凝剂（PAC），使得沉淀絮体变大，从而去除废水中的Zn2+。同时在碱性环境与水体中的Fe2+、Fe3+也可同时形成Fe(OH)2、Fe(OH)3同时沉淀下来，通过添加絮凝剂达到去除的目的。

絮凝反应池水力停留时间为7.5h。

- 石灰池

氯离子是水中一种腐蚀性较强的离子，采用传统方法无法将其去除。超高石灰铝法作为传统石灰法的改进，在投加石灰进行水质软化的同时投加铝盐，使水中的氯离子以沉淀形式得以去除。絮凝反应池出水进入石灰沉淀池，加石灰和偏铝酸钠干粉（[Cl]:[Ca(OH)2]:[NaAlO2]=3:4:2，沉淀水中的氯化钠，达到去除氯离子的作用。

石灰反应池水力停留时间为2.5h。

4）斜管沉淀池

通过以上絮凝形成沉淀，在斜管沉淀池中进行沉淀。，沉淀池水力停留时间为6h。

5）砂池

利用石英砂作为过滤介质，源水通过一定厚度的粒状或非粒状的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质的效果。

（3）废水达标排放可行性分析

本项目污水处理单元处理能力为720m³/d，设计处理规模满足本项目需求，废水经污水处理站处理后，通过排水管网入园区污水处理厂处理。废水排放可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2水污染物排放限值，同时满足园区污水处理厂进水水质指标要求，可通过管网排入西区污水处理厂处理。

乌苏工业园区西区污水处理厂服务范围为西区，服务对象主要是园区生活污水和经预处理达标的工业废水。西区污水处理厂设计处理能力2万m³/d，现日均处理量在0.9万m³/d左右，有很大的收纳处理能力。

### 助镀液的再生

在热镀锌生产时，大量铁离子和酸被带入助镀液中，导致助镀液中的铁离子含量和pH值不断升高。镀锌时铁离子又被带入锌锅，形成的锌铁颗粒，不但严重影响镀件外观还会导致锌耗增加，使镀锌生产成本升高。“助镀液除铁盐设备”能自动高效清除助镀液中铁离子调整pH值，从而减少镀锌时锌渣的产生，既改善了镀件表面质量又降低了锌耗。该除铁盐设备可将助镀液的铁盐浓度控制在1g/L以下，有效降低锌耗量。

1、助镀液再生工艺流程

本设备由电控系统、反应系统、过滤系统构成。电控系统：采用可编程控制品（PLC）和触摸屏，友好人机界面，能自动也能手动，操作简便，控制精确，保证整个设备在无人看管情况下也能高效地运转。反应系统：溶剂中亚铁离子在此系统中会被氧化为三价铁并沉淀为氢氧化铁，整个反应在混合器部分完成，确保反应的充分均匀。反应系统管路全部采用聚丙烯（PP）材料，耐腐蚀、耐高温。确保设备能长期稳定工作。过滤系统：生成的沉淀被保留在过滤器中，始终保持溶剂槽的清洁干净和生产的正常进行。该系统清洗方便快捷，重复使用次数高，也全部采用聚丙烯（PP）材料，耐老化，寿命长。

图6.2-2       废助镀液除铁设备结构示意图

车间溶剂槽内溶剂由提升泵抽入多级反应槽，在此过程中将由pH仪依据测定的pH值自动添加氨水调节溶剂的pH值至规定范围，同时加入双氧水（或者高锰酸钾），促进溶剂的反应，迅速地将溶液中的二价铁转化为三价铁形成沉淀溶剂抽入反应罐至上液面时，提升泵停止工作，此时有一段停留反应，沉淀时间（时间长短根据具体情况任意设置）。反应时间到，系统自动转入压滤泵开始工作，将反应罐内的液体打入压滤机过滤。过滤后的达标溶剂液体由回水管回流到车间溶剂槽。部分上清液由回水泵直接抽回。

反应罐内液体降至下液面时，压滤泵停止工作，系统自动转入下一循环。

图6.2-3  废助镀液反应示意图

2、助镀液再生可行性分析

本项目除铁设备，采用氧化法结合氨水将助镀剂中的Fe2+滤除，经过过滤的溶液返回到助镀槽中继续循环使用，氨水中和后的产物即为单一的溶剂氯化铵，此方法具有经济环保无废弃物排放等优点，并可节锌约4%。同时通过电控系统实时控制药液添加量，从而确保溶剂亚铁含量始终维持在1g/L以下。大量实践数据显示，当亚铁离子维持在1g/L以下时，可以有效降低锌耗量。由于铁离子含量的降低，锌液的流动性增强，还可以改善工件表面的质量。因此，万博助镀剂除铁设备不仅可以使整条生产线更低耗，助镀剂除铁设备更环保，同时还能提高产品质量，在竞争日益激烈的镀锌行业，增强企业的综合竞争力。自动化程度高，可精确控制化学反应、过滤、清渣等各过程。使得该设备可准确、连续的进行，保证设备的工作效率。本设备是基于充分的实验基础之上，模拟的原理曲线，提炼出数学模型，并通过传感器和软件系统实现工艺过程的精确控制。在线处理，不影响整条生产线的正常生产。整套设备结构紧凑、运行效率高、占地面积小、运行稳定。

## 营运期噪声污染防治措施

项目噪声源主要为电镀线、热镀线、风机、废气吸收塔、水泵等。生产中采取的噪声污染防治措施主要有：

①设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备；

②采用减振台座，为减弱风机转动时产生的振动；

③声源尽可能设置在室内，起到隔声减噪作用；

④总平面布置中主要噪声源布置在车间中间，远离厂界；

⑤高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备；

⑥加强厂区绿化，建立绿化隔离带。此外，在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起吸声降噪作用。

建设单位采取上述噪声污染防治措施后，主要噪声源降噪在20-25dB(A)。

噪声环境影响预测评价表明，采取降噪措施后，主要噪声源对厂界噪声影响很小，厂界噪声均可达标排放。因此，项目噪声污染防治措施是切实可行的。

## 营运期固体废物处置措施

### 一般固废处置措施

（1）一般工业固废

本项目一般固废中，金属边角料、废氧化铁屑、废拉拔粉、金属废屑、热浸镀锌产生的锌浮渣和锌渣、喷粉、浸塑除尘器收集的粉尘、一般原料包装袋外售，综合利用；生活垃圾厂内定点集中分类收集，委托园区环卫定期清运至生活垃圾填埋场。

（2）一般工业固废建设要求

暂存库要求：①暂存场地的建设类型必须与项目固体废物类别一致；②为防止雨水径流进入暂存场地，场地周边应设置导流渠；③为加强监督管理，暂存场地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）（及修改单）设置环境保护图形标志；④采用HDPE防渗膜防渗层；⑤禁止危险废物和生活垃圾混入暂存场地。

### 危险废物处置措施

本项目涉及的危险废物主要为废酸、酸洗槽沉渣、助镀液再生过程中产生的含铁污泥、热镀锌布袋除尘器收集的锌尘、热镀锌布袋除尘器的废布袋、电镀槽槽渣、废滤芯、污水处理站污泥、化学品废包装桶、废包装袋。

1）收集过程的污染防治措施

企业应该根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。该计划应包括：收集任务、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等内容。同时，危险废物收集应制定详细的操作规程，至少包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、应急防护等。收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。

2）内部转运过程的污染防治措施

当危险废物进行内部转运作业应达到如下要求，①综合考虑厂区的实际情况，尽量避开办公区和活动区；②采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。当内部转运结束，应对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路上。

3）贮存过程的污染防治措施

①危险废物储存设施应配备照明设施和消防设施；按危险废物的种类和特性分区贮存；②废弃危险化学品贮存应满足《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染防治办法》的要求。

4）运输过程的污染防治措施

①危险废物运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

### 小结

对厂区内的各类生产固废和生活垃圾应分类管理、定点存放、定期处理、严禁乱堆乱放、随意倾倒。提高废物的利用，对具有可回收或综合利用的固废应尽可能利用，既减少了废物排放量，又增加了企业经济效益。加强管理，合理利用资源，减少各辅助工序和包装中产生的废料、废品等。设立固废台账管理制度。

综上所述，项目固废都得到有效地处置，措施可行，不会产生二次污染。

## 环境风险防范措施

### 总图布置和建筑安全防护措施

（1）装置总平面应根据各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理的分区布置，项目各生产装置间严格按规范的防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《石油化工企业设计防火标准》《建筑设计防火规范》等规定的等级设计。

（2）合理划分生产区、公用工程区及罐区等，按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

（3）本项目生产装置区和罐区按规范要求完善消防通道，路面硬化，满足工艺流程、场内外运输、检修及生产管理的要求。

（4）主要装置的设置符合《化工企业安全卫生设计规定》的要求，产品贮存和管理符合《危险化学品安全管理条例》等相关要求。

（5）总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。

（6）本项目储罐区基础、池体底板及壁板应进行严格的防渗硬化，确保不会通过渗透污染地下水和土壤。

### 生产装置区的事故防范措施

⑴事故防范的思路

①管理、控制及监督

在设计、施工及开车前将进行综合分析及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。装置采用的管件、阀门和生产装置等将进行严格审查以满足相关规范、标准要求。

②设计及施工

采用罐区围堰、装置区截流沟等措施最大限度地减少物料泄漏对区域环境的影响。

在工艺装置、储存和输送系统以及辅助设施中安装安全阀，保证在非正常情况下人员和设备的安全。

③生产和维护

在采取必要的预防及保护措施的前提下进行检维修，包括更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守检修规程并配备个人安全防护设施。

企业应强化工艺、安全、健康、环保等方面人员的培训，制定合理的化验室操作规程。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、防毒面具、正压呼吸器设备及防护眼镜、耳塞、手套等。

⑵常见事故的防范措施

在本项目正式投运前，应对各装置进行适当的整体试验。其步骤包括：水静力试验、外观检查或用非破坏性的测厚检查；检查的记录应存档备查。此外储罐外部应经常检查，及时发现破损和泄漏处。应根据探伤信号设置高液位停泵设施或其他自动安全措施。及时对储罐泄漏采取以下措施。

### 物料泄漏风险防范措施

物料泄漏事故的防范是生产和储运过程中最重要的环节，化工生产实践表明，设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）人员持证上岗

设备负责人员必须持证上岗，加强对其业务培训和管理。提高人员素质，降低因人员问题造成的意外事故发生的可能性。

（2）管道泄漏防范措施

设备应设置有备用管道，如管道发生断裂泄漏物料，则可马上采取措施，关闭管道阀门控制泄漏，同时启动备用管道。

（3）储罐的定期检查与保养

储罐的结构材料应与储存的物料和储存的条件相适应。新储罐应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对储罐外部检查，及时发现破损和泄漏处，对储罐性能下降应有对策。

（4）装卸时的防泄漏措施

在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设有围堰或截水沟以防止泄漏液体在装卸区漫流。

（5）围堰的设置

根据规范设置围堰高度，至少可容纳单独最大储罐完全泄漏产生的废液。若多个储罐同时泄漏，则可根据实际情况导入事故池，防止对地下水造成影响。

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子做出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用－效益总体分析评价。

本评价报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 工程环保费用分析

依据《建设项目环境保护设计规定》中有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

本项目总投资97886.11万元，其中环保投资1576万元，与项目有关的环保措施主要包括：废气治理设施、噪声控制措施、固废处理等。本项目环保设施投资明细详见表7.1-1。

表7.1-1                  项目污染防治措施投资汇总表

| 时段 | 污染源 | 环保设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声控制 | 采用低噪声设备、优化噪声机械布局、控制施工时间、可拆卸性活动板隔声屏等 | 2 |
|  | 固废处理 | 垃圾收集及清运 | 3 |
| 运营期 | 废水处理 | 生活污水：化粪池 | 15 |
|  |  | 自建废水处理站 | 100 |
|  |  | 除铁设备 | 30 |
|  | 废气治理 | 机加工粉尘 | 布袋除尘器、15m排气筒，共2套 | 10 |
|  |  | 焊接烟气 | 焊接烟气经烟气净化器处理 | 15 |
|  |  | 酸洗废气 | 封闭酸洗房、碱液喷淋塔、15m排气筒，共3套 | 150 |
|  |  | 锌锅烟气 | 封闭+脉冲布袋除尘器、15m排气筒，共3套 | 33 |
|  |  | 锌锅天然气烟气 | 15m排气筒排放，共5根 | 5 |
|  |  | 退火炉天然气烟 气 | 15m排气筒排放，共3根 | 3 |
|  |  | 喷粉废气 | 旋风+布袋除尘器处理后15m排气筒排放，共2套 | 20 |
|  |  | 固化炉废气 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧处理后，15m排气筒排放，共2套 | 30 |
|  |  | 浸塑固化 | 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧处理后，15m排气筒排放，共1套 | 20 |
|  |  | 无组织排放 | 加强管理，车间封闭，加强车间通风 | 80 |
|  | 噪声防治 | 隔声墙、吸声设备 | 50 |
|  | 固废处理 | 一般固废暂存间、危废贮存库 | 300 |
|  | 地下水防治措施 | 厂区各地块分区防渗处理 | 600 |
|  | 风险措施 | 事故池、应急物资、应急预案 | 80 |
|  | 环境管理与监测 | 废气、污水设施运行及其他管理、监测费用 | 20 |
|  | 排污口整治 | 排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护标志 | 10 |
| 合计 | 1576 |

## 环境效益分析

本项目产生的污染物主要是废水、废气、噪声、固体废物，采取治理措施以后均可保证其达到国家相应的环境质量标准要求。

此外，由于项目的建设和运行而进一步开展的环境监测活动，带动了公众对环境保护的进一步认识，从而促进了当地环境保护工作的深入开展。

本项目采取有效的环境保护措施，废水、废气、固体废物中的污染物浓度和排放总量均能够得到大幅削减。这些污染物的削减有力地保证了各种污染物的达标排放以及区域环境质量的改善，项目具有明显的环境效益。

## 经济效益分析

社会的生产过程，从环境的角度看，就是一个向自然索取资源和向环境排放废物的过程，生产能力的扩大也就意味着索取和排放增加的可能性增大，对环境产生影响的力度可能增强。因此一个建设项目除经济效益外，还应考察环境和社会效益。环境经济损益分析的目的，主要是为了考察建设项目投入的环境保护费用的实效性。采用环境经济评价方法，分析项目投入的环境保护费用产生的环境效益和投资的经济效果。

项目建设使钢铁深加工行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方税收。钢铁表面处理可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，一定程度带旺地方经济企业的员工，就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。企业的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了园区的产业配套，更促进了乌苏工业园的经济总量。

## 社会效益分析

本项目对当地会产生良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：

（1）增强了社会的环境保护意识

本项目产生的污染物主要是废水、废气、噪声、固体废物等，均采取有效措施进行治理，均达到国家及地方排放标准的要求，保证了区域环境质量没有因为本项目的建设而受到破坏。

此外，由于项目的建设和运行而进一步开展的环境监测、监察活动，带动了公众对环境保护的进一步认识，从而促进了当地环境保护工作的深入开展。

（2）促进了当地经济发展

本项目建设能够改善当地的投资环境，增加地方的财政收入，具有良好的发展前景和经济效益，为繁荣当地的经济做出贡献。为缓解当地再就业压力提供了机会，为社会稳定起到积极作用。

## 小结

综上所述，本项目环保投资经济效益较为明显，同时具有较好的环境效益和社会效益，运营过程做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为项目环保投资产生的环境效益和社会效益较为明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

# 环境管理与环境监测计划

## 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，工业废水循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

### 环境管理机构及职责

本项目建成投产后，按照规定必须设置专门的环境管理机构。建议建设单位环境管理机构设置专职环保人员2人，负责本项目的环保工作。

新疆瑞晟新材料科技有限公司实行总经理负责制，管理机构设安环部、生产科、公司办、供应科、生产车间等，生产车间设兼职安全员、兼职环保监督员。

安环部为公司环境管理的主要执行部门，在总经理的领导下开展工作，并接受上级环保管理部门的业务领导和指导。

（1）总经理环保职责

①公司总经理是公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。必须认真贯彻执行国家和地方各项环保法规。负责组织对重大环境污染事故的调查处理。

②总经理是公司环保事务最高执行者，有权调配全公司员工和环保物资。加强对环境保护活动的领导，决定环境保护方面的重要奖惩。

③批准公司环保管理制度的实施、环保技术规程、环保措施、检修和长远规划。

④按照环保法律的要求，结合公司实际工作，设立环保机构，配备专、兼职环保人员。定期听取安环部的工作汇报，及时研究、解决或审批公司有关环境保护的重大问题。

⑤总经理负责或安排其他人员配合上级主管部门进行检查、调查工作。

⑥负责组织人员对产品进行环境影响评价、三废处理设计和施工以及环保“三同时”验收等工作。

⑦在发生紧急事故时，总经理是公司的总指挥，负责组成指挥部研究、制订应急计划，组织应急小分队实施应对。

（2）安环部环保职责

①贯彻执行国家有关环境保护工作方针、政策、法令和上级有关规定，结合公司实际情况，制订和完善环境保护管理制度和工作计划，并负责具体实施。

②根据国家生态环境部门排放标准，确定控制检测点，布置检测项目，汇集检测数据，遇有超标情况及时调整。

③落实上级有关部门下达的各项环保指令。监督环保管理制度的执行，发现问题组织有关部门协商讨论，拿出解决问题的办法，随时向公司领导汇报。

④负责组织起草各项环保制度，并负责组织评审。

⑤负责对公司的环保设备、电器等申请技术改造。

⑥负责对污染治理的技术交流和技术情报工作。

⑦参加公司新建、扩建、技改项目的方案研究，设计审查和竣工验收，严把“三同时”关。

⑧负责公司环保工作的宣传。

（3）生产和环保职责

①负责认真贯彻执行国家和地方各项环保法规、制度和标准。根据公司环保管理制度，制定所属各生产车间的实施细则，并负责落实。

②生产科是公司生产环节环保的责任部门，也是公司落实环保工作的重要部门，对车间发生的环保事故负责。

③在保证生产安全的前提下组织指挥生产，发现违反环保管理制度的行为，应及时制止并根据污染情况及时作出处理，同时通知环保管理部门共同处理。

④负责处理公司环境污染事故和污染事件，应立即采取防止污染的应急措施，对重大、特大环境污染事件应在发生事故后立即汇报生产厂长。

⑤贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒、滴、漏等污染事件的发生。

（4）公司办环保职责

①认真贯彻执行国家的法律法规，把抓好环保工作作为对员工考核的内容之一列入员工上岗、定级、评奖、晋升的考核条件中。在工资和奖金分配方案中，加入环保方面的要求。

②负责定期组织环保技术业务培训，以增强工作人员的环境意识和水平。

③负责协助生态环境部门做好环境污染突发事故的调查与处理工作。

④在公司管理总体规划中突出环保优先的思想。

⑤在对各部门考核评比时，同时考核环保工作；编制经济责任制时，把环保内容纳入责任制内容，坚持环保否决权。

⑥加强基础管理，提高企业员工素质。

⑦负责贯彻执行岗位责任制和班组思想工作制度，文明生产管理制度。

（5）生产车间环保职责

①贯彻落实国家及地方环境保护法律法规和方针、政策，将公司各项环保管理制度落到实处。

②贯彻落实环保设施设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常地运行。

③采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废弃物的排放，确保完成公司下达的污染物排放控制指标。

④加强设备操作与管理，完成公司职能部门下达的节能、降耗、减噪等控制检修计划。

⑤贯彻工艺操作纪律管理规定，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒、滴、漏等污染环境事件的发生。

⑥配合生态环境部门做好环境监测工作。

⑦严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。

⑧协助生态环境部门进行环境污染事故的调查和处理。

### 各阶段的环境管理要求

#### 项目审批阶段

项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托环评机构编制。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

#### 建设施工阶段

项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、震动等对周围环境的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。

#### 竣工环境保护验收阶段

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，其要点如下：

（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

（2）需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）存在以下情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

①未按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

③环境影响报告书经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

（5）建设单位应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，在验收报告编制完成后5个工作日内，向社会公开项目环境信息，公示的期限不得少于20个工作日。公开信息的同时，应当向所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

（7）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求申请排污许可证。不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可执行年报。

## 环境监测

### 工作职责

（1）根据环境保护法规、环境质量标准、污染物排放标准及上级主管部门对监测系统的要求，制定本工程环境监测机构的工作计划和工作方案。

（2）对本厂的环保设施的运行指标进行监测，通过监测指导运行，保证环保设施正常运行。

（3）收集、整理、分析各监测资料及环境指标考核资料，建立监测档案。

（4）如发现环保设施运行出现故障，应及时向主管部门反映，采取应急措施，防止事故扩大，造成不良影响。

（5）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

### 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求，企业应自行监测。

#### 监测要求

（1）制定监测方案

企业应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

（2）设置和维护监测设施

排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

（3）开展自行监测

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。

（4）做好监测质量保证与质量控制

排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（5）记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

#### 污染源监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术 电镀工业》（HJ855—2017）、《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018），项目运营期污染源常规监测内容见下表。

表8.2-1                 项目运营期污染源监测计划一览表

| 监测点位 | 排放口类型 | 监测因子 | 监测频次 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测计划 |
| 生活污水排放口DW001 | 一般排放口（根据《排污许可证申请与核发技术电镀工业》（HJ855—2017），本项目生活污水排放口为单独外排口） | pH值、化学需氧量、 五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 每季/次 | 《排污许可证申请与核发技术 电镀工业》（HJ855—2017）中生活污水主要污染物确定本项目监测因子；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目为非重点排污单位，主要监测指标为季度 |
| 生产废水排放口DW002 | 主要排放口 | 流量 | 自动监测 |  |
|  |  | pH值、化学需氧量、总锌 | 每日 |  |
|  |  | 总铁、氨氮、悬浮物、石油类 | 每月/次 |  |
| 有组织废气监测计划 |
| 酸洗废气排气筒DA003、DA008、DA016 | 一般排放口 | 氯化氢 | 半年/次 | 《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018） |
| 机加工废气DA001、DA002 热浸锌锌烟DA004、DA009、DA014 | 一般排放口 | 颗粒物 | 半年/次 |  |
| 锌锅天然气燃烧废气排气筒DA005、DA010-DA013 | 一般排放口 | SO2、NOx、烟尘 | 年/次 | 《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121—2020） |
| 退火炉天然气燃烧废气排气筒DA006、DA007、DA015 | 一般排放口 | SO2、NOx、烟尘 | 年/次 |  |
| 喷粉废气排气筒DA017、DA018 | 一般排放口 | 颗粒物 | 年/次 | 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020） |
| 固化废气排气筒DA019、DA020 | 一般排放口 | 挥发性有机物、SO2、NOx、烟尘 | 年/次 | 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020） |
| 浸塑固化废气排气筒DA021 | 一般排放口 | 挥发性有机物、SO2、NOx、烟尘 | 年/次 | 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020） |
| 无组织废气监测计划 |
| 厂界上下风向 | / | 非甲烷总烃、颗粒物、HCl、NH3 | 年/次 | 《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ985-2018）、《排污许可证申请与核发技术电镀工业》（HJ855—2017）中的无组织废气排放监测点位、指标与频次 |
| 噪声监测计划 |
| 项目东厂界 | / | 昼等效连续A声级 | 每季/次、每次两 天，分昼、夜监测 | 参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）厂界环境噪声监测 |
| 项目南厂界 | / | 等效连续A声级 |  |  |
| 项目西厂界 | / | 等效连续A声级 |  |  |
| 项目北厂界 | / | 等效连续A声级 |  |  |

#### 环境质量监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》(HJ985-2018)，项目环境质量监测计划见下表。

表8.2-2                    项目环境质量监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境质量监测计划 |
| 年主导风向下风向 | 非甲烷总烃、颗粒物、HCl、NH3 | 1年/次 | 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目监测点位为项目厂界或大气环境防护距离外侧设置1个监测点、各监测因子的环境质量每年至少监测一次 |
| 噪声环境质量监测计划 |
| 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021），本项目声环境评价等级为三级，因此，可不设置声环境监测计划 |
| 地下水环境质量监测计划 |
| 厂区下游水井 | 水位、pH值、高锰酸盐指数、总铬、六价铬、总锌、总铁等 | 1次/年 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价等级属三级，三级评价的建设项目地下水监测点位一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个；根据本项目生产特性及地下水跟踪监测确定本项目地下水监测因子、监测频次 |
| 土壤环境质量监测计划 |
| 4号车间外2m处 | pH、锌、铬 | 1次/3年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中筛选值第二类用地标准； |
| 5号车间外2m处 |  |  |  |
| 厂区外北侧农田 |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值标准 |

#### 事故监测

除了进行正常监测外，对企业环保处理措施的实行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须及时进行取样监测和跟踪监测，分析污染物排放浓度和排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保措施可以正常实行，坚决杜绝事故性排放。

### 排污口管理

#### 管理原则

（1）向厂外输出废水的排污口必须规范化，废水输出厂界位置应按规定竖立明显标志，以便监督管理；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

#### 技术管理要求

排污口位置必须合理确定，按环监［1996］470号文件要求进行规范化管理。

#### 立标管理

（1）上述污染物排放口和固体废物堆放场地，应按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）（及修改单）的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m；

（3）重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

（4）环境保护图形标志

在厂区的污水排放口噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995（及修改单）执行。

环境保护图形符号见表8.2-3。环境保护图形标志的形状及颜色见表8.2-4。

表8.2-3                环境保护图形标志设置图形表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境 排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

表8.2-4                环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

（5）危险废物标识标牌设置

根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物标志设置要求如下：

1）危险废物标签的内容要求

①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。

②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。

③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

2）危险废物标签的设置要求

①危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照本标准第9.1条中的要求设置合适的标签，并按本标准第5.2条中的要求填写完整。

②危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。

③危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：a）箱类包装，位于包装端面或侧面；b）袋类包装，位于包装明显处；c）桶类包装，位于桶身或桶盖；d）其他包装，位于明显处。

④对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。

⑤容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。

⑥危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。

⑦当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。

危险废物标签设置的示意图见图8.2-1。

图8.2-1    危险废物标签设置示意图

⑧在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌，柱式标志牌设置的示意图见图8.2-2。

图8.2-2     危险废物柱式标志牌设置示意图

3）危险废物贮存分区标志的内容要求

①危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。

②危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。

③危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。

⑤危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。

4）危险废物贮存分区标志的设置要求

①危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。

②危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

③宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）第 9.2条中的制作要求设置相应的标志。

④危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式，贮存分区标志设置示意图见图8.2-3和图8.2-4。

图8.2-3     附着式危险废物贮存分区标志设置示意图

图8.2-4     柱式危险废物贮存分区标志设置示意图

⑤危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。

### 建档管理

（1）工程建成后应按要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容的要求，工程建成投产后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 和排污许可制度衔接

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。

建设单位在报批本项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于实施重点管理的行业，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，严禁无证排污。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范的要求，梳理项目排污许可证大气污染物排放信息、水污染物排放信息、自行监测要求、执法（守法）报告要求、信息公开、环境管理台账记录要求如下，待行业排污许可申请与核发技术规范正式发布后，从其规定。

企业应按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报年度执行报告、半年执行报告和季度、月度执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。

## 企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

### 排污单位应当公开下列信息内容

该企业应当公开下列信息内容如下：

基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和 分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

防治污染设施的建设和运行情况；

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

其他应当公开的环境信息。

### 信息公开方式

该企业采取以下方式公开相关信息：

企业网站、厂区公示牌。

## 环保设施“三同时”验收

环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。项目完成后，应向环境保护主管部门申请本项目的竣工环保验收，“三同时”验收内容见下表。

表8.4-1                                  环保设施“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 验收设施 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 金属粉尘 | 铁塔、护栏机加工线 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 颗粒物≤15mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3颗粒物特别排放限值 |
|  |  | 光伏支架机加工线 |  |  | 1套 |  |  |
|  | 酸洗废气 | 热镀锌件线 | HCl | 酸洗槽全封闭+碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 1套 | HCl排放浓度≤15mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3酸洗机组氯化氢特别排放限值 |
|  |  | 高尔凡丝线 |  |  | 1套 |  |  |
|  |  | 电镀锌丝线 |  |  | 1套 |  |  |
|  | 浸锌废气 | 热镀锌件线 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 颗粒物排放浓度≤15mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3颗粒物特别排放限值 |
|  |  | 高尔凡丝线 |  |  | 2套 |  |  |
|  | 锌锅天然气烟气 | 热镀锌件线 | 颗粒物 SO2 NOx | 15m排气筒排放 | 1根 | 颗粒物≤10mg/m3；SO2≤150mg/m3；NOx≤300mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表3热处理炉特别排放限值要求 |
|  |  | 高尔凡丝线 |  |  | 4根 |  |  |
|  | 退火炉烟气 | 高尔凡丝线 |  | 15m排气筒排放 | 2根 |  |  |
|  |  | 电镀锌丝线 |  |  | 1根 |  |  |
|  | 喷粉废气 | 喷塑线 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器+15m排气筒排放 | 2根 | 颗粒物≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准 |
|  | 固化废气 |  | 非甲烷总烃 颗粒物 SO2 NOx | 活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒排放 | 2根 | 非甲烷总烃≤60mg/m3； 颗粒物≤30mg/m3；SO2≤200mg/m3；NOx≤300mg/m3 | 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；颗粒物、SO2、NOx满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域标准 |
|  | 浸塑废气 | 浸塑线 | 非甲烷总烃 颗粒物 SO2 NOx | 活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒排放 | 1根 |  |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 车间封闭，加强管理，并加强维护保养 | -- | 厂界≤5.0mg/m3 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表 4大气污染物无组织排放限值，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 厂界≤4.0mg/m3 |  |
| 废水 | 生产车间 | 生产废水 | pH、COD、 氨氮、SS、 石油类、总铁、锌、氯化物 | 配套建设污水处理站，采用预曝调节+混凝沉淀+石英砂过滤器工艺处理废水，处理后符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准，排入西区污水处理厂进一步处理 | 1套 | pH：6~9 COD：≤80mg/L 氨氮：≤15mg/L SS：≤50mg/L 石油类：≤3mg/L 总铁：≤3.0mg/L 锌：≤1.5mg/L | 排入西区污水处理厂进一步处理 |
|  | 职工生 活 | 生活污水 | pH COD 氨氮 SS | 化粪池 | 1套 | pH：6~9 COD：≤500mg/L 氨氮：-- SS：≤400mg/L |  |
| 噪声 | 生产设备、污水设备和各种风机 | 优先选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等 | 若干 | 昼间≤65dB(A）夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 废酸、酸洗废渣、助镀液再生废渣、污泥、镀锌锅除尘设施收集的粉尘、钝化池渣、电镀废滤芯、电镀渣、脉冲除尘装置中废旧布袋、废活性炭、废机油、沾有毒性化学品袋 | 废酸联系危废处置单位直接运走，不在厂内暂存；如遇特殊情况不能及时转运，则暂存4个50m3的废酸储罐内；其余危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 不排入外环境 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 金属边角料、废氧化铁屑、金属废屑、废拉丝粉、锌渣、锌浮渣、除尘器收集的粉尘、废包装袋 | 外售综合利用 | 合理处置，不外排 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置，不外排 |
| 防渗 | 生产车间各工艺槽体地面基础采用抗渗混凝土，厚度不小于20cm，强度C30、抗渗等级P8；槽体架空设置，架空高度40cm，酸洗区域建设统一围堰，围堰内、污水收集和处理系统实施统一防渗、防腐处理。 非生产区：厂区地面除绿化用地外全部水泥硬化，采用粘土铺底，再在上层铺10—15cm厚水泥； 危废暂存库：采用双层高密度聚乙烯（HDPE）膜（质量要求达到GB18597-2001要求），上方设土工布保护层；地面采用C30级抗渗混凝土，防渗等级为P8，结构厚度不小于20cm，上层敷设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐；划定储存分区，各危险废物设置格挡、分类储存； 污水处理站：污水处理站整体采用抗渗混凝土浇筑，池底和池壁厚度不小于25cm，强度C30、抗渗等级P8；对调节池、中和池铺设5层布玻璃钢（两布三油）进行防腐。管道采用耐腐材质，接头有防水防腐材料进行密封，污水管外管壁涂防锈漆，选用先进可靠的机泵、阀门，加强日常管理和维修维护工作，预防并减少废水发生跑冒滴漏现象。 |
| 其他 | 建设危险废物智能监控体系，并与环保部门的监控中心联网；对污染防治措施分表计电，禁止把生产设备线路接入改造线路，保留改造资料存档；建立规范化排污口，设置监测孔及监测平台，设置排污口标示牌，建立规范化排污口档案。 |
| 绿化 | 厂界四周种植绿化带，内侧种植对氯化氢敏感的植物（如秋海棠、悬铃木、向日葵等），外侧种植可以消除氯化氢的植物（如：木槿、菊花、凤尾兰等）。 |

## 小结

根据国家及省、市生态环境主管部门的有关文件精神，建设单位应建立企业内部的环境管理部门，制定相关环境管理制度；加强环境管理，落实各项管理制度，确保各项环保设施正常运行；实施排污口规范化建设，制定环境监测计划，积极配合生态环境主管部门做好环保工作。

# 结论

## 项目概况

根据《推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见》，拟在乌苏工业园区西区规划表面处理中心，位于纬十路北侧、经五路西侧区域。目前乌苏工业园区西区纬十路北侧、经五路西侧正在配套建设标准化厂房。新疆瑞晟新材料科技有限公司拟投资97886.11万元，租赁5座标准化厂房及1栋办公楼，厂房占地面积为146209.4平方米。本项目年产10GW光伏支架5万吨，2万吨的电力钢绞线，5万吨的电力铁塔，5万吨的市政护栏，丝网5万吨，电镀锌丝3万吨，高尔凡丝5万吨的生产规模。产品表面进行加工，配套建设了1条热镀锌件生产线，4条高尔凡丝生产线、1条电镀锌丝生产线、2条喷塑线及4条浸塑生产线。

## 环境质量现状

大气环境：本项目位于乌苏工业园区西区，经判定，项目区域为达标区；HCl、NH3符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求；TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；NMHC满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度推荐限值。

地下水：各监测点满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

声环境：本次现状监测各厂界的昼间和夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求

土壤：项目区内所测各项土壤指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）中第二类用地筛选值标准。项目区外所测各项土壤指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关筛选值要求。

## 主要环境影响

### 大气环境影响

污染物氯化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃估算贡献值最大浓度占标率均≤10%。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境防护距离的判定，本项环境空气为二级评价，厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

### 地表水环境

生产废水排至厂内污水站进行处理，污水站采用预曝调节+混凝沉淀+石英砂过滤器工艺，处理后的污水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准，排入西区污水处理厂进一步处理。生活污水经厂内化粪池处理后，排入园区管网，最终排至西区污水处理厂。

### 声环境

预测结果表明，运营期四侧厂界各个预测点昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准要求，对声环境影响较小。由于建设项目周围200米内无居民点，所以不会出现扰民问题。

### 固体废弃物环境影响

本项目产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固废有：金属废边角料、废氧化铁屑、金属废屑、锌渣、锌浮渣、除尘器收集的粉尘、废物包装袋（未沾染毒性、感染性危险废物）。

危险废物有：废酸、酸洗废渣、助镀液再生废渣、含铁污泥、镀锌锅除尘设施收集的粉尘、钝化池渣、电镀废滤芯、电镀渣、脉冲除尘装置中废旧布袋、废活性炭、废机油、沾有毒性化学品袋、废水站污泥。

项目生活垃圾委托环卫部门定期清运，一般固废收集定期出售给物资回收公司回收利用，危险废物委托有资质的单位进行处置。

建设项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

### 地下水土壤环境影响评价

本项目对地下水的污染途径主要为生产区域、管道跑、冒、滴、漏的废水，经土层渗透，污染地下水。为防止浅层地下水的污染，评价要求，污水管道、污水处理设施等均应按规范做防渗处理。采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水和土壤环境的影响小。

### 环境风险

建设项目的最大可信事故为原料的泄漏事故。本项目所在区域为工业园区，经采取有效预防措施，项目发生风险事故的可能性很小，若发生风险事故，采取有效事故应急措施后，能够控制风险事故的发生范围，对外环境影响较小。本项目环境风险水平达到可接受的水平。

## 项目建设符合性分析

### 产业政策相符性分析

根据《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）本项目属于金属表面处理及热处理加工[C3360]，对照《产业结构调整指导名录（2024年本）》的要求，不属于限制类、淘汰类，可视为允许类。

### 与相关规划、规范符合性分析

建设项目符合园区规划和园区的产业定位；符合园区用地规划和园区的产业定位；满足园区规划环评审查意见的要求；符合《自治区关于严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展的实施方案》《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》《关于印发推进自治区电镀行业（表面处理行业）转型升级健康发展的指导意见的通知》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《土壤污染防治行动计划》《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《新疆维吾尔自治区重金属污染防控工作方案》。

## 环境保护措施

### 废水污染防治措施

厂区实行雨污分流、清污分流，项目污水采用分类收集、分质处理，规范设置废水排放口，厂区管网应可视化设置。

本项目废水主要包括生产废水和生活污水两类，其中生产废水包括前处理废水、冲洗废水。生产废水通过架空明管进入厂内废水处理站综合废水处理系统作进一步处理，处理达标后的生产废水接管西区工业污水处理厂，接管标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，生活污水经化粪池预处理后接管西区污水处理厂。

### 废气污染治理措施

项目酸洗废气经碱液喷淋塔处理后排放；热浸镀锌废气经布袋除尘器处理后排放；天然气燃烧产生的烟气经烟囱排放；喷粉废气经布袋除尘器处理后排放；固化、浸塑废气经活性炭吸附+催化燃烧处理后排放；本工程生产过程中所产生的有组织废气通过采取相关治理措施后废气排放均能达到相关排放标准要求，措施可行。

### 噪声控制措施

通过选择低噪声的设备，采用减振台座，对主要噪声源安装减震垫和消声器，进行厂房屏蔽；合理进行厂区平面布置，进行厂区绿化等措施，降低噪声影响。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

### 固体废物处理处置措施

生活垃圾：设置垃圾桶、垃圾箱，收集后委托环卫部门定期清运；一般固废收集后定期外售给物资回收公司回收再利用。

危险废物：本项目设两座危废贮存库（约100m2），各类废物分类暂存。危险废物库房按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求采取措施。建设项目固体废弃物的处理和处置方案可行，能满足环保规定的固体废物控制要求。

### 地下水及土壤防治措施

对可能产生地下水和土壤污染影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。

建设单位承诺项目在建设过程中及投产运行后，加强环境管理，落实环评报告书中废水、废气、噪声、固废等各项环保治理措施和要求，保证污染物的稳定达标排放和不降低周围环境质量，公示项目污染物排放数据，使公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识，消除公众疑虑，进一步扩大周边居民和群众的环境知情权。

## 总量控制

本项目申请总量指标为氮氧化物3.413t/a、二氧化硫0.915t/a、VOCs：0.228t/a。区域倍量替代：氮氧化物6.826t/a、二氧化硫1.83t/a、VOCs：0.456t/a。

## 公众调查

建设单位已进行了公众调查，公众意见调查采用网上公示、现场公示、报纸公示等方式了解项目周围群众的意愿，公众参与调查的过程、范围基本能够反映周围群众的主要意愿，公众参与工作充分体现了合法性、代表性、真实性和有效性的“四性”要求。因此本次公众参与调查结果满足公众参与的合法性、代表性、真实性及有效性。

## 总结论

建设项目符合国家和地方产业政策；不在塔城地区生态保护红线范围内；符合园区产业定位和土地利用规划；符合“三线一单”要求。

建设项目在采取评价提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可长期稳定达标排放，并满足总量控制要求。在采取治理措施后，对外环境影响较小，不会降低现有各环境要素的环境质量功能级别。建设项目运行过程中存在着化学品火灾、泄漏等风险，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范、应急措施后，项目的事故风险属于可接受范围。

因此，从环境影响评价角度分析，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

转换设计

材料采购

检验和试验

数控自动生产线（下料、制弯、制孔连续完成）

组装

焊接

半成品检验

试组装

热镀锌

检验

包装入库

噪声、废气、固废

焊烟G1-2、焊渣S1-2

2号车间

热镀锌车间（4号车间）

外排