目  录

1. 概述	1

1.1. 项目背景	1

1.2. 环境影响评价工作过程	1

1.3. 关注的环境问题	3

1.4. 分析判定相关情况	3

1.5. 环境影响报告书的主要结论	5

2. 总论	6

2.1. 编制依据	6

2.2. 环境影响要素识别及评价因子筛选	8

2.3. 评价标准	9

2.4. 评价工作等级	14

2.5. 评价范围	19

2.6. 周边环境现状及环境保护目标	19

3. 项目概况	21

3.1. 工程分析	21

3.2. 生产工艺流程简述	28

3.3. 物料平衡	34

3.4. 项目污染源分析	35

3.5. 清洁生产与循环经济	47

3.6. 相关政策、规划及规范符合性分析	52

4. 环境概况及现状调查与评价	63

4.1. 自然环境概况	63

4.2. 环境质量现状调查及评价	70

5. 环境影响分析	80

5.1. 施工期环境影响	80

5.2. 运营期环境影响影响分析	82

5.3. 环境风险评价	103

6. 污染防治措施分析	113

6.1. 施工期污染防治措施	113

6.2. 运营期污染防治措施	115

7. 环境经济损益分析	127

7.1. 环保设施及投资概算	127

7.2. 环境效益分析	128

7.3. 环境经济损益分析结论	129

8. 环境管理与监测计划	131

8.1. 环境管理	131

8.2. 环境监测	137

8.3. 竣工环境保护验收	139

9. 环境影响评价结论	142

9.1. 建设项目基本情况	142

9.2. 环境质量现状	142

9.3. 污染物排放情况	143

9.4. 主要环境影响	143

9.5. 公众意见采纳情况	143

9.6. 环境保护措施	143

9.7. 环境影响经济损益分析	144

9.8. 环境管理与监测计划	144

9.9. 总结论	144

# 概述

## 项目背景

乌苏是以农牧业为主的区域，年使用滴灌带及农用薄膜量较大，每年农业生产结束后，由农户负责清理，以保证来年农业种植需求，同时可防止废旧滴灌带及残膜对农田土壤肥力造成破坏。近年来，随着国家及地方政府、部门发展循环经济，减少农用塑料制品污染，推广废旧塑料制品再生，主要收集农业生产活动中产生的废滴灌带、废塑料地膜及其他废旧塑料等作为原料，通过热融加工成颗粒，同时加入商品聚乙烯颗粒、黑色母料和抗老化剂加工成滴灌带产品。

乌苏市汪家东旭塑业有限公司成立于2023年8月29日，注册地位于新疆塔城地区乌苏市头台乡汪家庄子村163号农机大院，法定代表人为康春光。经营范围包括一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售等，公司在经营废旧滴灌带、残膜回收再利用领域具有多年生产经验。企业根据国家及地方相关政策要求，拟收购乌苏市及周边地区废旧滴灌带、农田残膜及其他废旧塑料（不含有毒有害塑料）对其进行再生利用，可减少塑料及农田残膜污染问题、提高土地肥力，将进一步促进当地节水农业建设，提高土地生产力和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力以及保护区域生态环境具有重要作用。

在此背景下，乌苏市汪家东旭塑业有限公司特委托新疆润锦环境工程有限公司承担“乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目”环境影响评价工作。接受委托后，我单位即组织有关技术人员到工程建设所在地及其周围进行了实地调查与现场踏勘，详细了解与收集了本项目有关的资料，编制完成了本项目的环境影响报告书。

本次评价在工程主要污染源、污染物及其排放量的基础上，分析其是否满足污染物达标排放及总量控制的前提下做出评价，项目环境影响报告书呈报生态环境主管部门审批后将作为项目环境保护管理的依据。

## 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及规定及有关环境保护政策法规的要求，乌苏市汪家东旭塑业有限公司委托新疆润锦环境工程有限公司开展“乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目”的环境影响评价工作。

接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、乡镇现状及周边环境进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，开展环境现状监测。建设单位进行了公众参与调查和公示，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各项环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目环境影响报告书》，并提交生态环境主管部门审查。

本项目报告书经塔城地区生态环境局批复后，环境影响评价工作即全部结束，评价工作见工作程序流程图。

图1.2-1   环境影响评价工作程序图

## 关注的环境问题

本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，用地性质为工业用地，主要关注的环境问题为运营期产生的挥发性有机废气、颗粒物污染控制措施、生产废水处理后综合利用的可行性及各类固废处理措施是否满足相关技术规范的要求。

## 分析判定相关情况

### 产业政策符合性分析

本项目属于废旧资源回收利用及塑料制品生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“第一类 鼓励类 十九、轻工2．生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材，长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产，全生物降解育苗钵、盘及相关农资包装材料；四十三、环境保护与资源节约综合利用8．废弃物循环利用”，符合国家产业政策。

本项目属于《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中53.农用滴灌带回收再利用技术研发与应用。

本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）和《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的相关要求。

### 选址合理性分析

本项目建设地点位于乌苏市头台乡汪家庄子村，所在区域不涉及国家及地方划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感目标，区内无珍稀野生保护动植物。同时综合考虑了所在区域滴灌带、农田地膜的使用情况及产生情况，收购周边的废旧滴灌带、农田残膜及其他废旧塑料等（不含有毒有害塑料），将生产的滴灌带产品外售给周边的农户，再生塑料颗粒外售，减少废旧滴灌带及产品的运输距离，项目选址合理可行。

### “三线一单”符合性

为全面落实新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发<新疆维吾尔自治“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号）要求，塔城地区发布《关于印发塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（塔行发[2021]18号），项目与塔城地区“三线一单”符合性分析见下：

（1）生态保护红线：项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，不在生态保护红线内，符合“三线一单”要求。

（2）资源利用上线：本项目运营过程中所利用的资源主要为水和电，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合“三线一单”要求。

（3）环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到合理处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成影响，符合“三线一单”要求。

（4）生态环境分区管控

项目位于乌苏市环境管控单元06（ZH65420220006），为重点管控单元，项目与管控单元关系图见附图1.4-1，项目与单元管控要求分析见表1.4-1。

表1.4-1   单元管控分析

| 类别 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | / | / | / |
| 污染物排放 | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / |
| 资源利用率 | 1.执行自治区总体管控要求【A4.1-3】条要求。 【A4.1-3】严控地下水超采。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。 2.执行塔城地区总体管控要求【4.2】条要求。 【4.2】对地下水超采区采取高效节水、退灌减水、水源置换和机井封填等工程措施，控制超采区地下水位下降速率。到2025年，超采区地下水位下降速率最大值不超过0.50m/a，平均水位下降速率不得超过0.20m/a；到2030年，全部超采区地下水位基本稳定，超采区地下水位下降速率控制在0.10m/a以内。 | 项目主要使用能源为电能、水，水采用乡镇供水管网统一提供，不取用地下水，项目生产过程合理利用资源，最大程度提高资源利用率 | 相符 |

根据分析，项目选址满足生态保护红线要求；项目建成运营后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击；项目用水用电均在区域供水、供电符合范围内，能源消耗未超过区域负荷上限；项目选址及项目生产产品等均不位于产业准入负面清单范畴，本项目的建设符合“三线一单”要求。

## 环境影响报告书的主要结论

乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目的建设符合国家及地方、相关部门产业政策要求，实现了资源再生循环利用，总体清洁水平良好，工程主要采取的环境保护措施较为可行，污染物能够实现达标排放，不会对周围环境产生明显影响和环境质量功能的改变，从环境保护的角度来讲，本建设项目实施是可行的。

在报告书编制过程中，塔城地区生态环境局、塔城地区生态环境局乌苏市分局、新疆锡水金山环境科技有限公司以及建设单位对评价单位给予了大力支持与帮助，在此一并表示感谢！

# 总论

## 编制依据

本项目环境影响评价相关依据汇总见表2.1-1。

表2.1-1   环境影响评价相关依据汇总一览表

| 序号 | 依据名称 | 文号或标准号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 2014年 主席令第9号 | 2015.1.1 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2018年 主席令第24号 | 2018.12.29 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2017年 主席令第70号 | 2018.1.1 |
| 5 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 2018年 主席令第24号 | 2018.12.29 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 13届人大第17次会议 | 2020.9.1 |
| 7 | 中华人民共和国土壤污染防治法 | 13届人大第5次会议 | 2019.1.1 |
| 8 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 2012年 主席令第54号 | 2012.7.1 |
| 9 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 10 | 中华人民共和国节约能源法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 11 | 中华人民共和国水土保持法 | 2010年 主席令第39号 | 2011.3.1 |
| 行政规范与国务院发布的规范性文件 |
| 1 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院令第682号 | 2017.8.1 |
| 2 | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 | 中发〔2018〕17号 | 2018.6.16 |
| 3 | 关于印发水污染防治行动计划的通知 | 国发〔2015〕17号 | 2015.4.2 |
| 4 | 关于印发土壤污染防治行动计划的通知 | 国发〔2016〕31号 | 2016.5.28 |
| 5 | 打赢蓝天保卫战三年行动计划 | 国发〔2018〕22号 | 2018.6.27 |
| 6 | 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 | 国发〔2011〕35号 | 2011.11.17 |
| 7 | 国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见 | 国办发[2011]49号 | / |
| 部门规章与部门发布的规范性文件 |
| 1 | 建设项目环境影响评价分类管理名录 | 生态环境部部令第16号 | 2021.1.1 |
| 2 | 建设项目竣工环境保护验收暂行办法 | 国环规环评[2017]4号 | 2017.11.22 |
| 3 | 关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知 | 环土壤〔2021〕120号 | 2021.12.31 |
| 4 | 关于切实加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 | 环发〔2012〕77号 | 2012.7.3 |
| 5 | 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 | 环发〔2015〕4号 | 2015.1.9 |
| 6 | 关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知 | 环发〔2001〕19号 | 2001.2.21 |
| 7 | 建设项目环境影响评价信息公开机制方案 | 环发〔2015〕162号 | 2015.12.10 |
| 8 | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 | 环发〔2012〕98号 | 2012.8.8 |
| 9 | 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知 | 环评〔2016〕150号 | 2016.10.27 |
| 10 | 关于加强资源环境生态红线管控的指导意见 | 发改委等9部委发改环资〔2016〕1162号 | 2016.5.30 |
| 11 | 环境影响评价公众参与办法 | 生态环境部令第4号 | 2019.1.1 |
| 12 | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案 | / | 2018.10.28 |
| 13 | 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 环大气〔2019〕53号 | 2019.6.26 |
| 14 | 国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知 | 发改环资〔2021〕1298号 | 2021.9.8 |
| 产业及行业政策 |
| 1 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 发展和改革委员会令 第7号 | 2024.2.1 |
| 2 | 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知 | 国发[2016]74号 | 2017.1.5 |
| 3 | 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 国家环境保护部2013年第31号 | 2013.5.24 |
| 4 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | GB37822-2019 | 2019.7.1 |
| 5 | 废塑料综合利用行业规范条件 | 工信部2015年第81号 | 2013.11.18 |
| 6 | 农用薄膜行业规范条件 | 工信部公告2017年第53号 | 2018.3.1 |
| 7 | 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行） | HJ/T364-2007 | 2007.12.1 |
| 8 | 再生资源回收管理办法 | 商务部令2019年第1号 | 2019.11.30 |
| 9 | 废塑料加工利用污染防治管理规定 | 环保部、发改委、商务部公告2012年第55号 | 2012.8.24 |
| 地方法规及政府规范文件 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区环境保护管理条例 | 自治区十三届人大常委会第六次会议 | 2018.9.21 |
| 2 | 新疆生态环境保护“十四五”规划 | 自治区党委、自治区人民政府印发 | 2022.5.7 |
| 3 | 《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》 | （新疆环保厅公告2016年第45号） | 2016.8.25 |
| 4 | 关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知 | （新政发）〔2018〕66号 | 2018.9.20 |
| 5 | 关于进一步加强大气污染防治工作的实施意见 | / | 2019.1.1 |
| 6 | 关于印发水污染防治工作方案的通知 | 新政发〔2016〕21号 | 2016.8.3 |
| 7 | ​关于印发《土壤污染防治工作方案》的通知 | 新兵发〔2017〕9号 | 2017.3.1 |
| 8 | ​新疆维吾尔自治区水环境功能区划 | / | / |
| 9 | 新疆生态功能区划 | 新政函[2005]96号 | / |
| 10 | 新疆维吾尔自治区主体功能区规划 | 自治区发展和改革委员会 | 2012.12.27 |
| 11 | 关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见 | 新环环评发〔2020〕5号 | 2017.1.11 |
| 导则及行业技术规范 |
| 1 | 环境影响评价技术导则 总纲 | HJ2.1-2016 | 2016.1.1 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | HJ2.2-2018 | 2018.12.1 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地表水环境 | HJ2.3-2018 | 2019.3.1 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | HJ610-2016 | 2016.1.7 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 声环境 | HJ2.4-2021 | 2021.12.24 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | HJ19-2022 | 2022.1.5 |
| 7 | 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行） | HJ964-2018 | 2019.7.1 |
| 9 | 建设项目环境风险评价技术导则 | HJ169-2018 | 2019.3.1 |
| 10 | 排污许可证申请与核发技术规范 总则 | HJ942-2018 | 2018.2.8 |
| 11 | 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业 | HJ1034-2019 | 2019.8.13 |
| 13 | 污染源源强核算技术指南 准则 | HJ884-2018 | 2018.3.27 |
| 14 | 关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告 | 环境保护部公告2021年第24号 | 2021.6.11 |
| 与项目有关文件依据 |
| 1 | 项目环境影响评价委托书 |
| 2 | 项目可行性研究报告及投资备案证明 |
| 3 | 项目用地等相关资料 |
| 4 | 建设单位提供的与本项目有关的其他技术资料 |

## 环境影响要素识别及评价因子筛选

根据建设项目特点，结合本区环境状况，选择对环境影响较大的或本项目的特征污染因子确定为评价因子。评价因子筛选结果见表2.2-1。

表2.2-1   环境影响因子识别矩阵表

| 项目 | 地表水 | 地下水 | 环境空气 | 声环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | － | － | ●2 | ●3 | ●2 | ○1 |
| 运营期 | － | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | ○3 |

注：○有利影响；●不利影响；1影响程度轻微；2有影响；3影响明显；－ 无影响

根据环境影响因子识别结果，确定本项目评价因子，详见表2.2-2。

表2.2-2   评价因子表

| 环境要素 | 评价类别 | 分析因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃 |
|  | 影响分析 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、总硬度、硫酸盐、氨氮、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、铅等 |
|  | 影响分析 | / |
| 固废 | 污染源分析 | 固体废物产生量、处置量和处置方式 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1.1-二氯乙烯、顺-1，2 二氯乙烯、反-1，2 二氯乙烯、二氯甲烷、1，2 二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 |
|  | 影响分析 | 垂直入渗 |
| 生态环境 | 影响分析 | 生态背景调查、主要生态问题调查 |

## 评价标准

### 环境功能区划分

#### 大气环境

本项目所在地为乌苏市头台乡汪家庄子村，周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

#### 地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质。本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

#### 声环境

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

#### 土壤环境

本项目占地性质为工业用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目土壤环境执行建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。

#### 生态环境

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区，Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区环境质量标准

#### 空气环境质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改版中的二级标准；非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准详解中标准。环境空气污染物浓度限值见表2.3-1。

表2.3-1   环境空气质量标准限值

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 本次评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值mg/m3 | 标准来源 |
| 1 | PM2.5 | 年平均 | 0.035 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时 | 0.075 |  |
| 2 | PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  |  | 24小时 | 0.15 |  |
| 3 | SO2 | 年平均 | 0.06 |  |
|  |  | 24小时 | 0.15 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.5 |  |
| 4 | NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  |  | 24小时 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 5 | O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 6 | CO | 24小时 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 8 | TSP | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 24小时平均 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

#### 地下水质量标准

本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，标准限值见表2.3-2。

表2.3-2   地下水质量标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 硝酸盐氮 | ≤20 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 11 | 铜 | ≤1.00 |
| 12 | 锌 | ≤1.00 |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |
| 14 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 15 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 16 | 铅 | ≤0.01 |
| 17 | 铁 | ≤0.3 |
| 18 | 锰 | ≤0.10 |
| 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 20 | 砷 | ≤0.01 |
| 21 | 镉 | ≤0.005 |
| 22 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 23 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |

#### 声环境质量标准

按项目所在区域环境功能区划分，声环境采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A），其值见表2.3-3。

表2.3-3   声环境质量标准

| 适用区域 | 标准值dB(A) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 环境噪声 | 60 | 50 | GB3096-2008 |

#### 土壤环境质量标准

项目用地属工业用地，土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值。具体见表2.3-4。

表2.3-4   土壤环境质量执行标准          单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值 | 序号 | 项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 400 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1，2，3-cd] 芘 | 15 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |  |

### 污染物排放标准

#### 大气污染物排放标准

根据本项目废气排放特征，具体执行标准见表2.3-5。

表2.3-5   大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 60 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 20 |  |
| 2 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |  |
| 3 | 厂区内挥发性有机物 | mg/m3 | 6.0 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中厂区内监控点1h平均浓度特别限值要求 |
| 4 | 食堂油烟 | mg/m3 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中小型餐饮企业油烟最高允许浓度2.0mg/m3 |

#### 水污染物标准

本项目产生的生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

表2.3-6    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（节选）

| 序号 | 项目 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 500 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准 |
| 2 | BOD5 | 300 |  |
| 3 | SS | 400 |  |
| 4 | 动植物油 | 100 |  |
| 5 | 氨氮 | -- |  |

#### 厂界噪声标准

施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运营期：厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），其值见表2.3-7。

表2.3-7   工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准(dB(A)) | 60 | 50 |

#### 固体废物排放标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。

## 评价工作等级

### 大气环境评价等级

本项目的大气污染物主要为废旧塑料造粒工序、滴灌带生产热熔挤出成型工序中产生的有机废气，滴灌带生产过程中产生的混料废气，污染因子分别为非甲烷总烃和颗粒物。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，本项目通过导则中推荐的估算模型AERSCREEN计算出对项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作等级判据进行分级。

大气环境影响评价工作等级判定见表2.6-1。

表2.6-1   大气影响评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax <10% |
| 三级评价 | Pmax <1% |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的划分原则，计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

Coi—大气环境质量标准mg/m3。

本项目以运营期产生的颗粒物、非甲烷总烃来确定评价等级。在导则推荐的估算模型下计算Pmax，结果见表2.6-2。

表2.6-2   废气污染源预测评价结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(mg/m3) | Cmax (mg/m3) | Pmax (%) | D10% (km) | 分级判据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织点源 |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0263 | 1.31 | 0 | 1%<Pmax<10% | 二级 |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0673 | 3.36 | 0 | 1%<Pmax<10% | 二级 |
| 3#排气筒 | TSP | 0.3 | 0.0046 | 0.52 | 0 | Pmax＜1% | 三级 |
| 无组织面源 |
| 造粒车间 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.0984 | 4.92 | 0 | 1<Pmax<10% | 二级 |
| 滴灌带生产车间 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.1816 | 9.08 | 0 | 1<Pmax<10% | 二级 |
|  | TSP | 0.3 | 0.0728 | 8.08 | 0 | 1<Pmax<10% | 二级 |

根据上表可知，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本工程大气评价等级判定为二级。

### 地表水环境评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级分级判据主要为影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体的环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目与地表水体不发生水力联系，本项目办公生活设施生活污水经化粪池收集处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理，项目生产废水经沉淀后循环使用不外排。具体判据见表2.4-3。

表2.4-3   地表水环境影响评价分级判据一览表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000，或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中提供的确定评价工作的分级方法，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，不进行地表水环境影响预测，只需按照环境影响报告书的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行简单的环境影响分析。

### 地下水环境评价等级

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中指出，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，地下水环境影响评价项目类别Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-4。

表2.4-4   地下环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

本项目所在地位于乌苏市头台乡汪家庄子村，不在上述“敏感及较敏感区”，地下水环境敏感程度判定为“不敏感”，《环境影响评价技术导则地下水环境》中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.4-5   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 噪声评价等级

本项目场址位于乌苏市头台乡，为规划的工业用地，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区，周边无环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。具体声环境评价工作等级分级见表2.4-6。

表2.4-6   声环境评价工作等级一览表

| 评价等级 | 分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5 dB（A）），或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（3dB（A）），且受影响人口数量人口变化不大 |

### 生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定原则，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线；项目地表水评价等级为三级B；项目生态影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目总占地面积为0.023km2，占地范围小于20km2。根据导则确定本项目生态影响评价等级为三级。

### 土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ694-2018）按照项目类型、土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度等划分评价工作等级。

建设项目所在地周边环境影响敏感程度判别依据详见表2.4-7。

表2.4-7   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、 养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据附录A 土壤环境影响评价类别可知：废旧资源加工、再生利用项目，为Ⅲ类项目，项目占地规模为2.29hm2属于小型（＜5hm2），项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，周边为农田，敏感程度为敏感，根据表2.4-8对评价等级进行判定。

表2.4-8   污染影响型评价工作等级划分表

| 评价等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目占地规模为小型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，土壤环境敏感程度为敏感，依据表2.4-8的相关规定，本项目土壤评价工作等级为三级。

### 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目不涉及附录B中的危险化学品，则存储量和临界量比值（Q）＜1，该项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见2.4-9。

表2.4-9   评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。

## 评价范围

根据确定的评价等级和技术导则，确定本次评价范围如下：

大气环境影响评价范围：二级评价以边长5km矩形范围为评价范围。

地下水环境影响评价范围：根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中查表法，确定地下水评价范围为以场址为中心的6km2范围，具体以厂区为中心，上游1km，下游2km，侧向各1km范围。

声环境评价范围：项目厂界外200m范围内

生态环境影响评价范围：以项目场界实际影响区域为评价范围。

土壤环境影响评价范围：厂四周各50m范围。

风险评价范围：项目风险评价等级为简单分析，不设置风险评价范围。

本项目各环境要素评价范围详见表2.5-1，环境影响评价范围见图2.5-1。

表2.5-1   各环境要素评价范围表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以项目厂区为中心，边长5km范围的矩形 |
| 2 | 地下水环境 | 以场址为中心6km2范围 |
| 3 | 噪声环境 | 项目厂界外200m范围内 |
| 4 | 生态环境 | 场界实际影响区域为评价范围 |
| 5 | 土壤环境 | 厂四周各50m范围 |
| 6 | 环境风险 | 不设置评价范围 |

## 周边环境现状及环境保护目标

本项目厂址位于乌苏市头台乡汪家庄子村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等环境敏感区，评价范围内主要环境保护目标具体情况详见表2.7-1，分布图详见图2.6-1。

表2.5-2    项目区周边主要环境保护目标

| 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 人口 数量 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 汪家庄子村居民区 | 84.6428 | 44.7210 | 居民 | 250人 | 大气、噪声 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准 | S | 140 |
| 杨家庄子村居民区 | 84.6326 | 44.7245 | 居民 | 200人 | 大气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； | S | 800 |
| 头台大队部 | 84.6258 | 44.7159 | 居民 | 500人 |  |  | WS | 1800m |
| 榆树村 | 84.6094 | 44.7078 | 居民 | 300人 |  |  | WS | 3000m |
| 头台村 | 84.6000 | 44.7027 | 居民 | 200人 |  |  | WS | 4200m |

# 项目概况

## 工程分析

### 项目概况

项目名称：乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目；

建设单位：乌苏市汪家东旭塑业有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：位于乌苏市头台乡汪家庄子村，项目项目区南侧140m处为汪家庄子村，西侧、东侧和北侧为农田。本项目厂址中心地理坐标为N44°43′23.228″，E84°38′36.172″。

建设内容及规模：本项目厂区占地面积2.29hm2，共设厂房3栋，一栋滴灌管厂房建筑面积1000m2，一栋造粒厂房建筑面积400m2，一栋粉碎厂房建筑面积88m2，均是单层轻钢结构，配套建设一座6级循环水池（60m×10m×2.5m）。

新建滴灌管生产线10条、滴灌软管生产线2条、再生造粒生产线4条。项目建成后收购处理废塑料5000t/a，年生产滴灌带产品3000t。

工程投资：620万元，全部为企业自筹。

项目主要工程内容组成具体见表3.1-1。

表3.1-1   工程内容组成表

| 项目组成 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 包括厂房3栋，一栋滴灌产品生产厂房，建筑面积1000m2，一栋造粒厂房建筑面积400m2，一栋粉碎厂房建筑面积88m2，均是单层轻钢结构，高度8m。新建滴灌带生产线10条、滴灌软管生产线2条、再生造粒生产线4条。项目建成后收购处理废塑料5000t/a。 | 其中滴灌带生产车间为租用厂房，破碎及造粒车间为新建 |
| 配套 工程 | 综合办公区 | 综合办公区，砖混结构，建筑面积500m2，一层建筑 | 租用 |
|  | 库房 | 原料库1栋，单层，钢结构，层高大于8m，建筑面积225m2，成品库1栋，单层，钢结构，层高大于8m，建筑面积300m2。 | 租用 |
|  | 循环沉淀池 | 沉淀池规格为60米×10米×2.5米，6级循环，钢筋混凝土结构，位于破碎车间西侧 | 新建 |
|  | 冷却池 | 新建冷却池2个，容积各100m3，位于造粒车间 冷却水罐一个，容积2m3，位于滴灌带生产车间 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 | 由乡镇供水管网提供 | / |
|  | 供电 | 由乡镇电网接入 | / |
|  | 供暖 | 办公区冬季采用电采暖 | / |
| 环保 工程 | 废气 治理 | 食堂油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后在高空排放 | 新建 |
|  |  | 颗粒物 | 项目原料放置于原料库房，收购的废旧塑料堆存与厂区半封闭彩钢大棚内，原料采用湿法破碎。 滴灌带生产过程中搅拌机产生的混料废气，采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 废塑料热熔造粒生产线分别配套集气罩，共用一套“等离子光氧+活性炭吸附一体机”处理后经15m排气筒排放；滴灌带、软管生产车间设备上方设置集气罩，共用一套“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒排放 | 新建 |
|  | 生产废水治理 | 生产废水在经沉淀后，循环利用，不外排。 | 新建 |
|  | 生活污水治理 | 生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理。 | 化粪池依托现有 |
|  | 固废 处置 | 分拣废物 | 分拣废物集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运 | / |
|  |  | 废过滤网 | 设置收集箱，统一收集后外售废品回收企业。 | / |
|  |  | 沉淀池 污泥 | 沉淀池污泥定期清掏，经自然干化后交由环卫部门清运处置。 | / |
|  |  | 废活性炭、废灯管 | 活性炭吸附装置产生的废活性炭及等离子光氧一体机产生的废灯管定期更换，收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。新建一座10m2危废贮存点。 | 危废贮存点为新建 |
|  |  | 废润滑油 | 经桶装收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱，经统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置。 |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪 | / |
|  | 生态恢复 | 绿化600m2 | / |
|  | 排污口规范化 | 设置标志标牌等 | 新建 |

### 产品方案

项目建成后造粒生产线产生的聚乙烯再生颗粒部分用于滴灌产品生产，其余外售。项目产品品种及生产能力详见表3.1-2。

表3.1-2   产品方案一览表

| 序号 | 生产线名称 | 产品名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒生产线（4条） | 聚乙烯再生颗粒 | 5000t/a | 其中2382t用于滴灌产品生产，其余外售 |
| 2 | 内襄扁平低头滴灌管生产线（4条） | 内襄扁平低头滴灌管 | 1700t/a | 原料中旧料采用本项目造粒工序的再生颗粒料，新料市场外购 |
|  | 迷宫式滴灌管生产线（6条） | 迷宫式滴灌管 | 500t/a |  |
|  | 滴灌软管（2条） | PE软带 | 800t/a |  |

根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），本项目产品应满足以下要求：

（1）废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行《塑料制品的标志》（GB/T16288-2008）；

（2）不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；

（3）再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

### 生产设备

本项目主要生产设备见表3.1-3。

表3.1-3   主要生产设备一览表

| 分类 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产车间 | 破碎机 | C6X-80 | 2 | 组 |
|  | 清洗机 | PXJ300 | 1 | 组 |
|  | 造粒机 | ACS-180 | 4 | 组 |
| 滴灌带、软管生产车间 | 滴灌软带挤出机 | SJ90 | 2 | 台 |
|  | 迷宫式滴灌管挤出机 | ZFSJ60型 | 6 | 台 |
|  | 内襄扁平低头滴灌管挤出机 | / | 4 | 台 |
|  | 搅拌机 | 9LT-500 | 3 | 台 |

### 主要原、辅材料情况

项目原辅材料消耗对比见表3.1-4。

表3.1-4   原辅材料消耗表

| 序号 | 项目 | 原料名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧塑料造粒 | 废滴灌带 | 5000t | 乌苏及周边 |
| 2 | 滴灌带生产 | 再生聚乙烯颗粒 | 2382t/a | 造粒车间再生聚乙烯颗粒 |
|  |  | 聚乙烯颗粒 （新料） | 592.5t/a | 为了保证再生聚乙烯颗粒的品质，加入外购的新PE颗粒原料 |
|  |  | 色母 | 15t/a | 外购 |
|  |  | 抗老化剂 | 45t/a | 外购 |
| 3 | 生产用水 | / | 8652.6m3/a | 其中循环用水量为7513.2m3 |
| 4 | 电 | / | 200万kWh/a | 市政电网 |

表3.1-5   原辅材料性质及其主要组分一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 废旧滴灌带 | 本项目的废旧滴灌带来源于当地农户。废旧滴灌带表面主要为泥沙、尘土，不含有毒有害物质，主要成分为聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。 |
| 抗老化剂 | 超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；极高的安全性。 |
| 黑色母料 | 高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。 |
| 聚乙烯 | 聚乙烯英文名称：polyethylene ，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。 聚乙烯无臭，无毒，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 |

### 废旧滴灌带来源、种类控制和贮存要求

#### 废塑料的来源、种类控制

本项目废旧滴灌带收集的范围乌苏市及周边区域，本项目年处理废旧滴灌带5000t，处理规模与收集范围内废旧滴灌带产生量相匹配。

本项目回收的废塑料仅为聚乙烯类废塑料，主要来自各农户自行回收的自家农田内产生的废滴灌带、废旧水带、废农膜等，由外单位进行回收并运输至厂区，项目区所在地灌溉方式均为滴灌，废旧滴灌带、废旧水带等材料供应有保障。

项目收购的废旧塑料不包括危险废物和医疗废物的废塑料，不包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；不包括含卤素废塑料等特种工程塑料以及进口废塑料；不包括水泥袋、化工袋等相对不清洁的包装袋。本项目不涉及进口废塑料再生利用。建设方在回收废塑料时，应严格按照本环评中规定的原料，禁止购进含其他成分和材质的废塑料，不回收不符合生产需要的废塑料（例如PVC等）。原料负面清单见表3.1-6。

表3.1-6   原料负面清单一览表

| 序号 | 负面清单名称 |
| --- | --- |
| 1 | 危险废物和医疗废物的废塑料 |
| 2 | 被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物 |
| 3 | 废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等 |
| 4 | 含卤素废塑料等特种工程塑料 |
| 5 | 水泥、化工品等包装袋 |
| 6 | 进口废塑料 |
| 7 | 其他不符合生产需要的废塑料 |

#### 贮存要求

本项目废塑料储存于彩钢棚内，厂内储存规模约500t。根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），废塑料的回收和贮存应满足其相关要求，本项目废塑料的回收和贮存与相关规范符合性见表3.1-7。

表3.1-7   项目与HJ364-2022及其他相关规范符合性

| 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。 | 本项目回收的废塑料为废旧滴灌带，经造粒后用于生产滴灌带，属于资源再生利用项目，同时可以有效减少区域环境污染。 | 符合 |
| 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 | 本项目废塑料在收集、运输、贮存和利用、处置方面均采取了防扬散、防流失、防渗漏的措施，项目生产过程中各污染物均满足污染物排放标准要求。 | 符合 |
| 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 | 本项目废旧滴灌带在厂区彩钢棚内堆存，有防雨、防扬散、防渗漏措施，项目将按照GB15562.2要求设置标识。 | 符合 |
| 含卤素废塑料的回收和再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 | 本项目不回收含卤素废塑料。 | 符合 |
| 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3 年。 | 本项目将按照要求建立废塑料管理台账，并严格按照要求记录废塑料的来源、种类、数量及去向等，台账保存至少3年。 | 符合 |
| 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 | 本项目仅回收废旧滴灌带，不含危险废物。 | 符合 |
| 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 | 本项目严格按照国家安全生产、职业健康、交通运输及消防等要求进行严格管理。 | 符合 |

由上表可知，本项目废塑料的回收和贮存符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。

### 项目平面布置

本项目总平面布局综合考虑现有设施及周边环境现状，力求建设项目工艺流向合理，装置及厂房联合，成片集中，辅助生产厂房就近布置，减少厂内货物运输距离，降低成本和工程造价，节约用地，设计中需满足建筑朝向、风向需求，满足运输消防等要求，并严格遵守国家各种现行规范和标准。

项目厂区功能划分明确，分为办公区、生活区、生产区、仓储区以及辅助设施区等，厂区构筑物呈东西两部分布置，项目区入口位于东侧，由东向西沿着厂区边缘依次布置的有生活办公区（包含办公、食堂、宿舍），滴灌带生产车间（车间内配备冷却水罐一个）、拟建破碎车间以及造粒车间，原材料库房、成品库房，循环沉淀水池位于造粒车间西端，具体见平面布置图3.1-1。

### 劳动定员及工作制度

劳动定员：全场劳动定员共计20人，生产车间采用二班两倒运行工作制，每班工作时间为8h，年工作时间按180天计算（当年10月份~次年3月份），工作小时数为2880h。

### 公用工程

#### 供电

本项目实施后，用电由乡镇电网统一提供，可满足本项目用电负荷。厂内不设架空线路，配电线路均采用电缆直埋地敷设，厂区道路照明采用道路照明灯或柱灯。

#### 供暖

项目区附近无供热管网覆盖，根据本项目生产周期及人员情况，办公及生活区供暖采用电采暖，可满足项目整体需求。

#### 给水

（1）生产用水

1）清洗用水

根据生态环境部2021年6月11日发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，可知废PE清洗工序废水产污系数为1.0t/t－原料，本项目废旧塑料用量为5000t/a，故原料清洗废水产生量为5000m3/a（27.78m3/d）。原料清洗水在使用过程中会损失一定水分，废水排放量约为用水量的90%，则本项目用水量约为5556m3/a（30.87m3/d），原料清洗废水排至沉淀池，经六级沉淀后上清液回用于破碎工序，回用后不足的水量，由新鲜水补充，补水量约为556.2m3/a（3.09m3/d）。

2）滴灌带生产车间冷却用水

根据建设单位生产经验，冷却用水量约0.36m3/t产品。本项目年造粒4600t，滴灌产品年生产3000t，合计冷却7600t，用水量2736m3/a（15.2m3/d），循环使用2188.8m3/d（12.16m3/d），补充新鲜水547.2m3/a（3.04m3/a）（20%）。

- 破碎喷淋降尘用水

喷淋用水量约为2m3/d（360m3/a），补水量约为0.4m3/d（72m3/a）（20%）。

（2）生活用水

项目劳动定员20人，生活用水量按照50L/人·d计，则生活用水量为1m3/d（180m3/a）。

#### 排水

（1）生产废水

生产废水主要为破碎料清洗废水。生产废水中含有泥土、植物枝叶等，经沉淀处理后可循环使用；冷却废水仅温度较高，经降温处理后可循环利用。项目生产废水全部循环使用，不外排。

（2）生活污水

本项目所排废水主要为职工生活污水，排水量按用水量80%计，生活污水量为0.8m3/d、144m3/a。

项目实施后给排水平衡见表3.1-8。

3.1-8   项目给排水平衡一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水量（m3/d） | 循环水量（m3/d） | 损耗量 （m3/d） | 排放量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗用水 | 3.09 | 27.78 | 3.09 | 0 |
| 2 | 冷却水 | 3.04 | 12.16 | 3.04 | 0 |
| 3 | 破碎喷淋降尘用水 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 |
| 4 | 生活用水 | 1 | / | 0.2 | 0.8 |
| 合计 | 7.33 | 41.74 | 6.53 | 0.8 |

图3.1-1   项目给排水平衡图    单位：m3/d

## 生产工艺流程简述

### 施工期工艺流程

本项目部分生产用房租赁乌苏市头台乡人民政府位于农机大院的现有厂房，滴灌带破碎车间及造粒车间为新建，项目工程施工期涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图3.2-1。

图3.2-1    项目施工期工艺流程及产污节点图

### 运营期工艺流程及产污节点

#### 造粒生产线工艺流程

图3.2-2       造粒工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

本项目不负责收购和拉运废旧滴灌带，滴灌带由外单位人员进行统一收购运至厂区进行堆存，废旧滴灌带本身不产生扬尘，装卸过程中扬尘产生量极少。

（1）分拣：对回收的废旧滴灌带进行人工挑拣，将其中杂物（主要为石块、土块、秸秆作物非塑料杂质）清理出来，以方便后续加工。分拣工序主要产生分拣废物和少量粉尘。

（2）破碎：利用破碎机将废塑料破碎成1~2cm的碎片。破碎机设备置于车间内，破碎的同时进行喷淋降尘，可有效减少破碎粉尘的产生。破碎后的废塑料进入清洗工序。破碎工序主要产生粉尘、废水及噪声。

（3）清洗：破碎后的废塑料送至清洗水池进行清洗，清洗的目的是去除废塑料表面附着的杂质（主要为泥沙等）。本项目废塑料清洗工序不使用任何清洗剂。清洗后的碎片进入造粒工序。清洗工序主要产生废水、噪声，清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排，沉淀池产生的污染物为污泥（主要为泥沙）。

（4）熔融、挤出：造粒机由挤出机、水槽、切粒机组成，塑料的挤出成型就是塑料在挤出机中，在一定的温度（180-200℃左右）和一定的压力下熔融塑料，并连续通过有固定截面的模型，得到具有特定断面形状连续型材的加工方法，塑料在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出，被挤出的型材失去塑性变为条状。熔融、挤出工序产生的污染包括非甲烷总烃、噪声。

（5）冷却：再经过冷却水槽冷却，以免发生变形。

（6）切粒：最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此不易起尘。

#### 滴灌带产品生产线工艺流程

图3.3-3    滴灌带产品生产线工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

（1）预热搅拌：将聚乙烯再生颗粒、聚乙烯（新料）、色母、抗老化剂混合搅拌均匀，同时进行预热以去除物料携带的水分。预热搅拌工序主要产生噪声。

（2）熔融挤出：利用塑料的热塑性，将塑料加热（140-200℃左右）融化后，加以高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，成为各种形状的材料。熔融挤出工序产生的此过程产生的污染包括非甲烷总烃、噪声。

（3）冷却定型：冷却定型（用循环冷却水进行冷却，定期对循环冷却水进行补充，无废水外排），将不合格的产品统一收集后送至造粒车间重新造粒。冷却定型工序产生的污染主要为噪声。

（4）检测：定型完成后，安排技术人员进行检测，合格产品可入库，不合格产品返回造粒车间重新造粒。

### 主要产污环节及排污情况

项目运营期主要产污环节及排污特征详见表3.2-1。

表3.2-1   本项目主要产污节点及污染物一览表

| 类别 | 产污节点 | 污染物 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废旧滴灌带破碎 | 粉尘 | 破碎设备封闭，喷淋降尘 |
|  | 废旧滴灌带堆存及分拣粉尘 | 粉尘 | 半封闭堆场 |
|  | 废旧塑料颗粒 加工造粒工序 | 非甲烷总烃 | 造粒车间废气经集气罩收集+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 |
|  | 滴灌带挤出成型工序 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 滴灌带车间废气经集气罩收集+等离子光氧一体机装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 混料粉尘采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟经过油烟净化器处理后通过管道引至屋顶排放 |
| 废水 | 生产 | 废旧滴灌带破碎工段喷淋废水、废旧滴灌带清洗废水 | 生产废水全部循环利用不外排 |
|  |  | 再生聚乙烯颗粒料和滴灌带循环冷却水 |  |
| 噪声 | 破碎机、造粒机、 挤出机、搅拌机等 | 机械噪声 | 厂房隔音、基础减震，柔性连接等措施降噪 |
|  | 风机 | 空气动力噪声 |  |
| 固废 | 分拣产物 | 石块、土块、秸秆作物非塑料杂质 | 集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运。 |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 用于厂区及周边绿化用基质土 |
|  | 造粒生产线 | 废滤网 | 定点收集后运至填埋场处置 |
|  | 滴灌带生产线 | 不合格产品 | 返回废旧滴灌带造粒生产线 熔融造粒 |
|  |  | 边角料 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 经收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危险废物处置资质的单位安全处置 |
|  | 等离子光氧一体机净化装置 | 废灯管 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后由乌苏市头台乡汪家庄子村及时清运处置 |

## 物料平衡

本项目年处理废塑料5000t，可生产再生造粒约4600t聚乙烯再生颗粒，其中约2352t聚乙烯再生颗粒用于本厂生产滴灌带、滴灌软管，其余全部出售。

各生产线物料平衡情况详见表3.1-7。

表3.1-7   项目物料净投入、产出平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 造粒生产线 |
| 废旧滴灌带、地膜 | 5000 | 聚乙烯再生颗粒 | 4600 |
| 不合格产品 | 30 | 沉淀池污泥 | 426.25 |
| / | / | 非甲烷总烃 | 1.75 |
| / | / | 分拣废物 | 2 |
| 合计 | 5030 | 合计 | 5030 |
| 滴灌带、滴灌管生产线 |
| 聚乙烯再生颗粒 | 2382 | 迷宫式滴灌管 | 500 |
| 聚乙烯颗粒新品 | 592.5 | 内襄扁平滴头滴灌管 | 1700 |
| 抗老化剂 | 45 | 滴灌软管（软带） | 800 |
| 母料 | 15 | 非甲烷总烃 | 4.5 |
|  |  | 不合格产品 | 30（回用于造粒生产线） |
| 合计 | 3034.5 | 合计 | 3034.5 |

图3.3-4    废旧塑料颗粒加工及滴灌产品生产物料平衡图

## 项目污染源分析

### 施工期污染源强分析

施工期的主要污染物是施工过程中产生的扬尘、施工设备废气、废水（施工废水和生活污水）、固体废物（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）、噪声等。

#### 大气污染源

建设期大气污染主要来自建筑材料（水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆造成的道路扬尘；施工机械所排废气（含CO、碳氢化合物、NOX等污染物）。施工期大气污染源及污染物详见表3.4-1。

表3.4-1   施工期大气污染源及污染物

| 序号 | 产生地点 | 产生原因 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方挖掘、堆放、回填 | 厂界内、堆存点 | 扬尘 |
| 2 | 起尘材料搬运、使用 | 厂界内 |  |
| 3 | 运输车辆行驶 | 厂界内、道路 |  |
| 4 | 工程机械及运输车辆 | 厂界内、道路 | NOX、CO、碳氢化合物 |

根据类比调查资料，建筑施工扬尘污染比较大，在施工现场，接近地面的颗粒物浓度一般为1.5~30mg/m3，施工扬尘的影响范围下风向可达150m，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

#### 废水污染源

（1）施工废水

施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水、各种施工机械冲洗废水。项目施工废水主要污染物为SS和石油类，若不处理直接排放，会对地下水产生一定的影响。本项目施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘。

（2）生活污水

施工人员生活产生生活污水，施工场地的施工和管理人员人数约20人，工期90d计，其污水排放系数取0.8。生活用水定额按每人50L/d计，则项目施工期污水产生量为72m3。污水水质参照同类型项目指标，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油，浓度取值为COD250mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS180mg/L、动植物油25mg/L。废水的排放依托厂区内现有的排水设施，进入化粪池后，委托清运。施工期间产生的生活污水水质及污染物产生情况见表3.4-2。

表3.4-2   生活污水产生情况

| 项目 | 污水量 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | / | 350 | 220 | 30 | 250 | 25 |
| 总计产生量（t/施工期） | 72m3 | 0.025 | 0.016 | 0.002 | 0.018 | 0.002 |

#### 噪声污染源

本项目施工期噪声主要是土建施工、设备安装调试和材料运输等过程产生的。施工期主要噪声源源强调查统计见表3.4-3。

表3.4-3   各施工阶段主要噪声源状况     单位：dB(A)

| 施工机械 | 噪声源强 | 施工机械 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 105 | 混凝土泵 | 90 |
| 挖掘机 | 105 | 起重机 | 95 |
| 装载机 | 90 | 混凝土震动机（手提） | 112 |
| 运输车辆 | 85 | 空压机 | 102 |
| 切割机、钢筋弯曲机 | 90 |  |  |

#### 固体废弃物

（1）建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等。施工期的固体废物具有产生量大、时间集中的特点，其成分是无机物较多。这些建筑垃圾如果堆存、处置不当，对堆放场地周边环境会产生一定的影响。施工固废产生量按照每100m2产生2t建筑垃圾计算，本项目新建厂房建筑面积约488m2，则建筑垃圾产生量为5.76t/施工期。

（2）生活垃圾

项目施工期间，施工现场的施工和管理人员人数最大量约20人，以每人每天垃圾产生量0.5kg计，工期90天，则施工期人员的生活垃圾产生量约为0.9t，委托乡镇环卫清运。

### 运营期污染源强分析

#### 废气

废旧塑料经过抽拉和运输，使得废滴灌带沾的泥土几乎都掉了，而附在滴灌带上的泥土量极少，且堆放过程不易扬尘，因此不考虑堆放扬尘排放及核算；且《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中物料堆放也是指块状、粉状等粒径在一定范围内的物料堆放才考虑颗粒物排放，因此不考虑滴灌带堆放的扬尘。

因此，项目运营期废气污染物主要为造粒工序、滴灌带生产工序产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计；滴灌带生产混料过程产生的粉尘，以颗粒物计；食堂运行产生的油烟废气。

（1）非甲烷总烃

1）有组织废气

本项目废旧塑料主要成分为聚乙烯，经清洗后进入热熔挤塑工序，加热温度为170~200℃，低于聚乙烯（300℃）分解温度。根据原料理化性质，在高温条件下会有少量有机废气产生，废气的主要成分为乙烯单体及其聚合物，本项目造粒工序、滴灌带及水带生产挤出成型工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。项目使用的原料为聚乙烯颗粒，其分解温度＞270℃。项目在对原辅料进行加热熔融时均在密闭的挤塑机内进行，加热温度为170~200℃，不会导致聚乙烯塑料分解；项目所使用的设备均为电加热设备，聚乙烯塑料仅发生物理变化，不会使原料改性。

项目滴灌产品的生产属于塑料制品行业，其源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业排污系数手册中数据。

项目废旧滴灌带及水带造粒过程属于废旧资源综合利用，其源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册。

经查询结果如下：

表3.4-5   项目废气源强核算依据

| 产品名称 | 污染物 | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 处理效率 | 源强系数出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滴灌软带带、滴灌管 | 非甲烷总烃 | kg/t产品 | 1.5 | 等离子光氧一体机净化装置+活性炭吸附装置 | 等离子光氧一体机（21%）+活性炭吸附 （21%） 综合（38%） | 2922塑料板、管、型材制造行业 |
| 再生颗粒 | 非甲烷总烃 | kg/t原料 | 0.35 |  |  | 4220非金属废料和碎屑加工处理行业 |

①造粒生产线非甲烷总烃

根据平衡分析，本项目造粒工段原料共5000t/a，则造粒工段非甲烷总烃产生量约为1.75t/a。

②熔融、挤出工段非甲烷总烃

根据平衡分析，本项目滴灌产品合计为3000t/a，则项目挤出工段非甲烷总烃产生量约为4.5t/a。

综上，本项目非甲烷总烃产生量详见表3.4-6。

表3.4-6   本项目非甲烷总烃产生情况一览表

| 序号 | 工序 | 原料（产品）（t/a） | 产污系数 | 非甲烷总烃产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒工序 | 5000 | 0.35kg/t-原料 | 1.75 |
| 2 | 挤出工序 | 3000 | 1.5kg/t-产品 | 4.5 |
| 合计 | 6.25 |

本项目造粒车间造粒工段，滴灌带生产车间挤出成型工段熔融挤出设备上方安装密闭式集气罩收集废气。造粒车间以及滴灌带生产车间在有机废气产生工段分别设置集气罩，并通过引风机进入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置净化处理，处理后的废气经15m高排气筒排放，造粒车间排气筒DA001，滴灌带生产车间排气筒DA002。集气罩收集效率90%以上，未收集的废气以无组织排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，低温等离子体+光催化去除效率21%，一次性活性炭吸附去除效率21%，本项目综合去除效率为1-79%×79%=38%，本项目年生产时间16×180=2880h。项目非甲烷总烃净化处理设施配套风机风量为20000m³/h。本项目造粒车间及滴灌带生产车间有组织非甲烷总烃产生及排放情况详见表3.4-7。

表3.4-7   本项目非甲烷总烃有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量（m³/h） | 产生情况 | 处理措施 去除效率 | 排放情况 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 高度（m） | 出口内径（m） |
| 造粒车间 | 非甲烷总烃 | 20000 | 0.61 | 30.38 | 1.75 | 集气罩收集效率90%，低温等离子光氧一体机+活性炭吸附效率38% | 0.34 | 16.95 | 0.98 | 15 | 0.5 |
| 滴灌带生产车间 |  | 20000 | 1.56 | 78.13 | 4.50 | 集气罩收集效率90%，低温等离子光氧一体机+活性炭吸附效率38% | 0.87 | 43.59 | 2.51 | 15 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 3.49 |  |  |

由上表可知，本项目有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（60mg/m3）。

2）无组织废气

本项目未经集气系统收集的废气约10%，则无组织非甲烷总烃排放量为0.625t/a，由车间门窗等排入外环境，无组织废气产排情况详见表3.4-8。

表3.4-8   本项目无组织非甲烷总烃产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒车间 | 非甲烷总烃 | 0.175 | 0.061 | 0.175 | 0.061 |
| 成品生产车间 |  | 0.45 | 0.156 | 0.45 | 0.156 |
| 合计 |  | 0.625 | - | 0.625 | - |

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中关于有机聚合产品用于制品生产过程的要求，加工成型等工序需要在密闭设备或密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。本项目造粒工序、滴灌带生产工序产气设备设置密闭集气罩收集废气，经收集后的废气进入“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”净化处理，厂界非甲烷总烃浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内车间外非甲烷总烃浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。

- 粉尘

①有组织粉尘排放

本项目滴灌带生产车间原辅料混合搅拌过程中会产生粉尘，产排污核算方法根据《排放源统计调查产排污核算方法》（公告2021年第24号）塑料制品行业2922塑料板、管、型材制造行业系数表，企业采用聚乙稀为原材料，使用配料-混合-挤出生产工艺，颗粒物产生量为6kg/t-产品。本项目产品产量为3000t/a，因此，本项目颗粒物产生量为18t/a。本项目颗粒物产生排放情况如下表。

表3.3-2   本项目颗粒物有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量（m³/h） | 产生情况 | 处理措施及去除效率 | 排放情况 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 高度（m） | 出口内径（m） |
| 滴灌带生产车间 | 颗粒物 | 6000 | 6.25 | 1041.67 | 18.00 | 集气罩集气效率90%+布袋除尘器除尘效率99%+15m高排气筒 | 0.06 | 9.38 | 0.16 | 15 | 0.5 |

由上表可知，本项目有组织颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（20mg/m3）。

②无组织粉尘排放

本项目未经集气系统收集的废气约10%，则无组织颗粒物产生量为1.8t/a，由车间门窗等排入外环境，无组织废气产排情况详见表3.3-3。

表3.3-3   本项目无组织颗粒物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 1.8 | 0.625 | 设备置于车间内，沉降90% | 0.18 | 0.0625 |

- 油烟废气

本项目厂区设有员工食堂，按全部都在食堂就餐计，即20人。食用油平均用量约30g/人·d，本项目工作天数按180d计，则本项目食用油用量约156.6kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4%（平均为2.83%），本项目油烟废气主要来自食堂厨房，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目食堂油烟挥发量按2.83%计算，则产生油烟的量为3.06kg/a。项目区域食堂设置油烟净化器（风量2000m3/h，处理效率60%）则油烟排放1.22kg/a，1.13mg/m3。（食堂年运行180天，每天运行3小时，合计540小时）

（4）非正常排放

非正常排放指非正常工况下的污染物排放，如污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。

本次评价非正常排放主要考虑等离子光氧一体机失灵或者活性炭失效，除尘器失灵，使废气处理效率为0。按照1h发现故障并停止生产进行估算。污染物非正常排放情况详见表3.4-9。

表3.4-9   非正常工况污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 非正常排放原因 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| 造粒 | 非甲烷 总烃 | 0.61 | 30.38 | 等离子光氧一体机失灵或活性炭吸附装置失效，去除效率为0 | 0.61 | 30.38 |
| 滴灌产品生产线 | 非甲烷 总烃 | 1.56 | 78.13 |  | 1.56 | 78.13 |
|  | 颗粒物 | 6.25 | 1041.67 | 除尘器失灵 | 6.25 | 1041.67 |

#### 废水

（1）生产废水

本项目对原料采取湿法破碎加清洗工艺，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220 4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，可知废PE清洗工序废水产污系数为1.0t/t－原料，本项目废旧塑料用量为5000t/a，故原料清洗废水产生量为5000m3/a（27.78m3/d）。原料清洗水在使用过程中会损失一定水分，废水排放量约为用水量的90%，则本项目用水量约为5556m3/a（30.87m3/d），原料清洗废水排至沉淀池，经六级沉淀后上清液回用于破碎工序，回用后不足的水量，由新鲜水补充，补水量约为556.2m3/a（3.09m3/d）。

另外，再生塑料颗粒料冷却用水量为2736m3/a（15.2m3/d），循环使用2188.8m3/d（12.16m3/d），补充新鲜水547.2m3/a（3.04m3/a）（20%）。

- 破碎喷淋降尘用水

喷淋用水量约为2m3/d（360m3/a），补水量约为0.4m3/d（72m3/a）（20%）。

（2）生活污水

项目劳动定员20人，厂内不设淋浴设施，依据3.1.8公用工程计算的生活污水产生量为144m3/a，其中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。本项目租赁用房有配套化粪池，生活污水进入化粪池后，定期拉运至乌苏市污水处理厂统一处理。生活污水中主要污染物产排情况详见表3.4-10。

表3.4-10   生活污水产排情况表

| 废水来源 | 废水量（t/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 144 | COD | 300 | 0.043 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.029 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.004 |
|  |  | SS | 150 | 0.021 |

#### 噪声

本项目运营期噪声主要来源于破碎机、洗料机、提料机、造粒机、滴灌带机、水带机等设备，主要噪声源强见表3.4-11。

表3.4-11   项目主要噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 位置 | 声功 率级[dB(A)] | 治理措施 | 消减量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 2 | 造粒间 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 2 | 清洗机 | 1 | 造粒间 | 65 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 4 | 造粒机 | 4 | 造粒间 | 80 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 5 | 滴灌软管挤出机 | 2 | 滴灌带生产车间 | 70 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 6 | 迷宫式滴灌管挤出机 | 6 | 滴灌带生产车间 | 70 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 7 | 软管挤出机 | 4 | 滴灌带生产车间 | 70 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 8 | 搅拌机 | 3 | 滴灌带生产车间 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |

#### 固体废物

根据工程分析可知，本项目固体废物包括分拣废物、沉淀池污泥、热熔挤出机产生的废金属滤网、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管、设备维护产生的废润滑油及工作人员产生的生活垃圾等。其中滴灌带生产过程产生的不合格品及边角料现场返回造粒工序作原料使用，不按固体废物管理。

（1）分拣废物

主要混杂于原料中的非塑料物质，如石块、农作物秸秆等，产生量2t/a，集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运。

（2）污泥

废旧滴灌带直接进入破碎机湿式破碎，并对破碎料进行清洗，清洗过程会产生污泥（分类代码：292-999-99）。根据同类项目运行资料，本项目沉淀池污泥产生量约为426.25t/a，主要成分为泥土，定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置。

（3）废滤网

项目造粒工段需要进行加热融化，为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态废料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用。根据生产要求，每台热熔挤出机每12小时更换一次滤网，年需更换次数为240次，每张过滤网重约0.25kg，本项目共有4台热熔挤出机，共需更换960张，则本项目废金属滤网（分类代码：292-999-99）产生量约为0.24t/a，废滤网上附着少量废塑料杂质。

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。本项目废金属滤网附着少量废塑料熔融杂质，为一般工业固体废物，在厂区收集后定期外售给物资回收部门。

（4）不合格产品及边角料

滴灌带生产线产品定型时会产生残次品及边角料（分类代码：292-001-06），根据同类项目类比可知，边角料及残次品产生量约为30t/a，全部现场直接返回至破碎工序再次破碎造粒利用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到造粒车间，不作为固体废物管理。

（5）废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转。根据同类项目类比资料，预计每年需更换润滑油0.02t。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08。废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。

（6）废UV灯管

本项目挥发性有机物采用UV光氧催化装置处理，装置内设置有UV紫外线灯管，该灯管含有汞类物质。UV灯管需定期更换，以保证废气处理效率。根据同类项目类比资料，废灯管产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废灯管属于HW29类含汞废物，危废代码为900-023-29。废灯管集中收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质的单位处置。

（7）废活性炭

活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭，以每吸附1kg挥发性有机气体消耗3kg活性炭计算，本项目挥发性有机气体吸附量约2.14t/a，则活性炭使用量约6.42t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49类危险废物，危废代码为900-039-49。废活性炭集中收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质的单位处置。

（8）生活垃圾

本项目劳动定员共20人，生活垃圾产生量按每人1kg/人•d计，生活垃圾的产生量为3.6t/a。厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由乌苏市头台乡汪家庄子村环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。

项目运营期污染物产生及处置情况详见表3.4-12。

表3.4-12   运营期正常工况产排污情况汇总  （废水量单位：m3/a；废气量单位：万m3/a；其余单位：t/a）

| 污染 种类 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒车间1# | 有组织废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 1.75t/a | 经集气罩收集后引入等离子光氧一体机净化装置+活性炭吸附装置进行处理，最终通过15m高的1#排气筒排放 | 0.98t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.175t/a | / | 0.175t/a |
|  | 滴灌带生产车间2# | 有组织废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 4.50t/a | 经集气罩收集后引入等离子光氧一体机净化装置+活性炭吸附装置进行处理，最终通过15m高的2#排气筒排放 | 2.51t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.45t/a | / | 0.45t/a |
|  | 滴灌带生产车间3# | 有组织废气排气筒（DA003） | 颗粒物 | 18 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 0.16 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 1.8 | 封闭车间自然沉降 | 0.18 |
|  | 食堂 | 无组织 | 食堂油烟 | 3.06kg/a | 油烟净化器 | 1.22kg/a |
| 废水 | 办公生活过程 | 生活污水 | 废水量 | 144m3/a | 经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理 | 144m3/a |
|  |  |  | COD | 0.086t/a |  | 0.086t/a |
|  |  |  | BOD5 | 0.058t/a |  | 0.058t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.009t/a |  | 0.009t/a |
|  |  |  | SS | 0.043t/a |  | 0.043t/a |
| 固废 | 生产车间 | 生产固废 | 分拣废物 | 2t/a | 集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运 | 2t/a |
|  |  |  | 污泥 | 426.25t/a | 定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置 | 426.25t/a |
|  |  |  | 废滤网 | 0.24t/a | 在厂区收集后定期外售给物资回收部门 | 0.24t/a |
|  |  |  | 不合格产品 | 30t/a | 送至造粒车间重新造粒 | 0 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.02t/a | 交由有危废处理资质的机构处理 | 0.02t/a |
|  |  |  | 废UV管 | 0.01t/a | 交由有危废处理资质的机构处理 | 0.01t/a |
|  |  |  | 废活性炭 | 6.42t/a | 交由有危废处理资质的机构处理 | 6.42t/a |
|  | 办公生活过程 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.6t/a | 由乌苏市头台乡汪家庄子村环卫部门 | 3.6t/a |

### 总量控制指标

本项目生产废水经沉淀处理后循环使用，生产废气主要为热熔、挤出工序产生的废气，本项目每条生产线热熔、挤出工序均设置集气罩，收集后的气体均经过等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，根据国家实施总量控制的有关规定要求，考虑本工程排污特征，确定本工程污染物排放总量控制因子为：VOCs。本项目投产后污染物排放总量估算见表3.4-13。

表3.4-13  工程投产后污染物排放总量估算（t/a）

| 污染物 | 有组织 |
| --- | --- |
|  | 产生量t/a | 消减量t/a | 排放量t/a |
| VOCs | 6.25 | 2.14 | 3.49 |

注：计算过程为6.25×90%×（1-38%）=3.49t/a，削减量=6.25×90%-3.49=2.14t/a。

综上，本项目污染物排放总量为3.49t/a（非甲烷总烃）。

## 清洁生产与循环经济

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生态效率并减少对人类和环境的风险。清洁生产的目的就是通过采用先进的生产技术、工艺设备以及清洁原料，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。

本项目采用现有国内成熟可靠的生产工艺技术，通过引进先进的设备、优化生产工艺流程，符合当前的国家有关产业政策。根据国内外有关文献资料以及本项目的实际情况，本项目的清洁生产分析主要从以下几个方面进行：

### 生产工艺及装备先进性分析

本项目从事的废塑料再生加工利用，是指将回收的废塑料（包括废旧滴灌带）进行清洗、造粒，而后再生成塑料制品的活动。《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）和《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）对废塑料处理工艺和装备做出了规定和要求。

表3.5-1    HJ/T364-2007中相关要求与本项目情况对比一览表

| 项目 | HJ/T364-2007中相关要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 预处理工艺要求 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和装备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 废塑料预处理主要包括人工分拣、破碎、清洗等工序，废水回用率达到80%。除人工分拣采取手工操作外，后续破碎、清洗均采取自动化作业。 |
|  | 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。 | 废塑料进厂需要进行人工分拣，工作人员作业时配备必要的劳保用品（口罩、工作服等）确保健康和安全。 |
|  | 应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 本项目采取机械清洗方式，自动化程度高，清洗废水沉淀处理后循环利用。清洗工序不使用任何清洗剂。 |
|  | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 类比同类滴灌带生产企业，一般采用采用湿法破碎方式，本项目废塑料采用湿法破碎方式。 |
| 再生利用技术要求 | 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。不宜以废塑料为原料炼油。 | 本项目废塑料再生利用方式属于直接再生。且不涉及以废塑料为原料炼油。 |
|  | 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。 | 本项目不涉及含卤素的废塑料。项目工艺技术较为简单、成熟，为纯物理加工过程，无焚烧处理。 |

表3.5-2    《废塑料综合利用行业规范条件》中相关要求与本项目情况对比一览表

| 项目 | 《废塑料综合利用行业规范条件》中相关要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 工艺与装备 | 应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 | 本项目所用设备及工艺自动化程度较高。破碎机设减振基础，破碎工序采用湿法破碎方式；清洗工序采取机械清洗方式，自动化程度高，清洗废水沉淀处理后循环利用。清洗工序不使用任何清洗剂；分拣工序为手工操作。 |
|  | 应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。造粒设备配集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置进行处理，最终通过排气筒排放。 废弃过滤网外售给综合利用。 |

从工艺技术、设备等方面考查，本项目基本符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）和《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）中的相关要求。

### 资源能源利用分析

（1）原辅材料及产品

本项目主要从事废塑料的再生加工利用，所用的原辅材料包括废旧滴灌带；本项目产品可用于工业企业及农业生产过程。由此可见，本项目属于“再生资源回收利用产业化”项目，其本身就是循环经济的体现，可部分缓解产品资源的浪费，对保护环境有一定的意义。

本项目生产所使用的废塑料按照塑料来源和原用途进行分类回收，不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料，均为清洁干净的热塑性塑料，不属于环境有毒有害物质。废塑料进厂后按不同种类、来源贮存在厂区大棚堆场，破碎清洗前按照原料树脂种类进行分拣，其他原辅材料存放于原料库房，因此本项目废塑料的回收和贮存符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。

（2）资源能源利用

本项目购进废塑料，通过清洗、破碎、造粒、熔融挤出等工序加工成成品，再生加工过程中不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用纯物理过程，对废塑料的利用率达到了90%以上。

本项目生产过程中，清洗废水经沉淀处理后循环利用，冷却水循环利用，全厂生产废水循环利用率达80%以上，减少了废水的排放量。

本项目生产工艺中涉及的能源主要为电，电属于清洁能源。

同时生产过程中加强对用电量、用水量的考核管理，以节约能源和资源。

（3）指标分析

本项目资源能源消耗指标分析详见表3.5-3。

表3.5-3    资源能源消耗指标分析

| 指标类别 | 单位 | 本项目 | 《废塑料综合利用行业规范条件》中要求 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗指标 | 新鲜水耗 | t/t废塑料 | 0.23 | ＜0.2 | 符合 |
| 能源消耗指标 | 电耗 | kWh/t废塑料 | 400 | ＜500 | 符合 |

由表3.6-3可知，本项目生产过程中水耗、能耗较小，符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号公告）中的要求。

通过上表可知，本项目新鲜水单位产品消耗较低，反映出本项目生产废水循环使用及管理水平较高，本项目符合清洁生产水平。

### 生产过程污染控制

本项目对生产过程产生的废水、废气、噪声、固体废物均制定了相应的控制措施。

表3.5-4    废塑料再生污染控制要求与项目污染控制措施对比一览表

| 项目 | 污染控制要求（HJ/T364-2007） | 本项目污染控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 破碎工序采用湿法破碎方式，粉尘可得到有效控制；熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入等离子光氧一体机净化装置+活性炭吸附进行处理，最终通过排气筒排放。粉尘、非甲烷总烃的排放满足相关标准要求。 |
| 废水 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活污水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 本项目生产废水经沉淀处理后循环利用，不外排。 |
| 噪声 | 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 | 通过选用低噪声、低振动设备，合理布局，采取减振、消声等降噪处理，厂界噪声满足标准要求。 |
| 固废 | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 本项目产生的固体废物分类收集、处理。其中分拣废物以及生活垃圾由乌苏市头台乡汪家庄子村及时清运处置；沉淀池污泥经自然干化后交由环卫部门处置；不合格产品送至造粒车间重新造粒。 |

由表3.5-4可知，本项目拟采取的环保措施具有针对性，符合环保要求，满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的污染控制要求。

### 污染物产生指标

本项目主要污染物产生指标详见表3.5-5。

表3.5-5   本项目污染物产生指标一览表

| 类别 | 指标 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（kg/t原料） | 0.03 |
|  | 非甲烷总烃（kg/t树脂原料，造粒车间熔融挤出工序） | 0.9 |
|  | 非甲烷总烃（kg/t树脂原料，挤塑车间熔融挤出工序） | 2.51 |
| 固废 | 产生量 | 434.94 |

### 环境管理水平与要求

#### 环境管理水平

本项目在环境管理上应采取以下措施：

（1）环境法律法规

本项目生产符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

（2）环境审核

为了进一步提升企业形象和产品质量，应进行清洁生产审核。

（3）废物处置

对于项目排放的固体废物应进行有效的处置。

（4）生产过程管理

对项目投产后产生污染物或废弃物的环节和过程提出要求，要求有原料质检制度和原材料消耗定额考核，对能耗、水耗有考核，对产品合格率有考核，对跑、冒、滴、漏等现象能够控制。

#### 环境管理要求

本评价对项目实施提出相应的环境管理建议，详见表3.5-6。

表3.5-6   环境管理要求一览表

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准，总量控制和排污许可证管理要求 |
| 环境审核 | 按照HSE标准建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 |
| 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量控制措施 |
| 废气、废水处理等环保设备与设施 | 运行无故障、设备完好率达100% |
| 岗位培训 | 所有岗位操作人员要进行严格培训 |
| 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度、并严格执行 |
| 生产工艺用水、电、煤的管理 | 安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 |
| 事故、非正常生产状况应急 | 有具体的应急预案 |
| 环境管理机构 | 建立并有专人负责，特别应建立起有效的环保专门机构 |
| 环境管理制度 | 环境管理组织机构与管理制度健全，完善并纳入日常管理 |
| 环境管理计划 | 制定近、远期环境保护计划并监督实施 |
| 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |
| 污染源监测系统 | 废气等主要污染物通过监测手段监控 |
| 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |
| 原辅料供应方、协作方、服务方 | 服协及供货协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 |

项目在运营期将加强环保管理，严格遵守国家和地方的相关的法律法规和各项标准规定，建立完善的清洁生产组织，开展清洁生产审计工作，为持续清洁生产奠定良好的工作基础。因此，从环境管理角度来说，项目清洁生产管理水平达到国内先进水平。

### 本项目清洁生产水平分析

综上所述，本项目采取了先进、成熟的工艺技术和生产设备，从原材料和能源的使用开始，直至产品的应用，均符合清洁生产的要求，从源头控制了污染。从清洁生产各项指标比较分析可知，本项目清洁生产水平达到国内先进水平。

### 清洁生产和循环经济管理建议

清洁生产是全过程的污染控制，建设单位可积极按照ISO14001系列标准的要求，规范组织生产，进一步提高产品的环境特性，提高企业生产的清洁化水平，具体如下：

（1）建立严格的管理制度，加强生产中的现场管理、生产管理和设备维修。

（2）开展清洁生产宣传工作，得到企业领导的重视，同时进一步在普通职工中加强清洁生产宣传。

（3）落实清洁生产奖惩责任制，同时制定奖惩措施，并与职工收益挂钩。

（4）电气节能措施：水泵、风机等选用国家推荐的节能型设备；照明选用高效节能光源；低压配电采用电容自动补偿装置进行无功补偿。

（5）推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效的推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

（6）积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品从生产、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生产利用整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。

## 相关政策、规划及规范符合性分析

### 产业政策符合性分析

本项目属于废旧资源回收利用及塑料制品生产项目，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类 十九、轻工2．生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材，长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产，全生物降解育苗钵、盘及相关农资包装材料；四十三、环境保护与资源节约综合利用 8．废弃物循环利用”，符合国家产业政策。不属于国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知中的“限制类”和“禁止类”。本项目所采用的工艺和设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中限制和淘汰类之列。

### 相应行业规范符合性分析

（1）与《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》符合性分析

根据《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》发改环资〔2021〕1298号中（二）加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置。6.加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。

本项目利用废旧塑料作为原材料加工生产聚乙烯再生颗粒，因此项目的建设符合“十四五”塑料污染治理行动方案要求。

- 与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》符合性分析

3.6-1   与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》符合性分析表

| 序号 | 指导意见要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策要求 |
| 1 | 废旧塑料再生利用项目须满足《废塑料综合利用行业规范条件》 | 满足《废塑料综合利用行业规范条件》 |
| 项目选址要求 |
| 2 | 新建和废塑料再生利用项目必须严格执行生态环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经有审批权生态环境行政主管部门审批，不得建设和组织生产。 | 本项目为新建项目，正在履行环境影响评价手续，符合要求。 |
| 3 | 新建和项废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合县级（含）以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。 | 本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，规划用地为工业用地，靠近废塑料集散地，符合要求。 |
| 4 | 在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000米以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用企业项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，本项目用地为工业用地，头台乡暂无批复的城乡规划，项目不在生态保护红线范围内，周边1000m范围内无区控重点河流、高速公路、铁路干线及重要地下管网以及其他需严防污染的食品、药品等企业。 |
| 污染防治要求 |
| 5 | 废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置 防风、防雨、防渗、防火措施，并符合消防安全要求。 | 项目建设有围墙，并按要求进行功能分区建设，符合消防安全要求。 |
| 6 | 废塑料再生利用项目应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》进行污染控制，各污染物排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。如国家或自治区出台新的废塑料回收与再生利用方面的相关标准，从其规定。 | 本项目回收废旧滴灌带，产品为再生聚乙烯颗粒、滴灌带产品，原辅材料及产品的主要成分均为聚乙烯，本项目生产过程涉及VOCs、颗粒物排放，涉及VOCs、颗粒物的生产过程处于生产车间内，且针对VOCs废气采用集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物经过集气罩+布袋除尘器处理后，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。 |

（3）与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析见表3.6-2。

表3.6-2 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析一览表

| 项目 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 | 本项目属于塑料再生造粒类企业。 | 符合 |
|  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目原料为回收的废旧滴灌带，属于一般工业固体废物，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用品等塑料类危险废物。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，用地为工业用地，不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内 | 符合 |
| 生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨;已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目为塑料再生造粒企业，年废塑料处理能力为5000吨 | 符合 |
| 工艺与装备 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。塑料再生造粒类企业：应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气罩实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目废旧滴灌带经过人工分拣后进入破碎设备进行破碎，造粒过程产生的有机废气经“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”处理后，经由15m排气筒排放。废弃过滤网在厂区收集后定期外售给物资回收部门。 | 符合 |
| 环境保护 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 本次评价提出企业建成后编制环境风险应急预案并及时开展竣工验收工作。 | 符合 |
|  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象 | 按要求进行设置，厂区设置围墙，地面进行硬化 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放 | 造粒车间破碎采用湿式破碎。生产过程产生的有机废气通过“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”对有机气体处理后排放，颗粒物采用集气罩收集后经过布袋除尘器除尘排放。 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 本项目噪声污染大的设备采取选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | 符合 |

（4）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析

本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）符合性分析见表3.6-3。

表3.6-3 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》符合性分析一览表

| 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》 | 本项目 |
| --- | --- |
| 回收 要求 | 1、废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途，不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 本项目造粒采用的废料均为聚乙烯废旧滴灌带，原料无医疗废物和危险废物的废塑料。 |
|  | 2、含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。 | 本项目所用废塑料不含卤素 |
| 贮存要求 | 1、贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 本项目设半封闭原料贮存堆场，具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施 |
|  | 2、不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 本项目为聚乙烯类废旧滴灌带，堆放于半封闭原料贮存堆场 |
| 预处理工艺要求 | 1、废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 | 本项目废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 |
|  | 2、废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 项目预处理工艺采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备 |
|  | 3、废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。 | 本项目采用人工分选，工作人员作业时配备必要的劳保用品（口罩、工作服等）确保健康和安全。 |
|  | 4、废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 本项目采用清洗水槽清洗，不使化学清洗剂 |
|  | 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行兼容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备 | 本项目废塑料回收过程中不就地清洗，均在生产车间内进行清洗破碎，破碎工序采用湿法破碎 |
| 再生利用技术要求 | 1、废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 | 本项目为直接再生 |
|  | 2、含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。 | 本项目原料为不含卤素废塑料 |
|  | 3、不宜以废塑料为原料炼油。 | 本项目为直接再生 |
| 项目建设的环境保护要求 | 1、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内； | 本项目选址不在上述区域内 |
|  | 2、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志 | 本项目厂区根据功能区划分，设置有生产车间、原料库、成品库、危废贮存点和一般固废存放间，并有明显的界线和标志。 |
|  | 3、所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 本项目所有功能区均位于封闭或半封闭车间内，并采取防风、防雨、防渗、防火等措施。 |
| 污染控制要求 | 1、废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活污水，企业应有配套的废水收集设施。废水应在厂内处理并循环利用。 | 厂区配套建设废水收集设施，生产废水经污水处理中处理后循环使用，不外排。 |
|  | 2、预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应用集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区的类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 本项目预处理为湿法作业；造粒车间，滴灌带生产车间有机废气分别设置集气罩，分别采用“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”，废气由15m高排气筒达标排放，主要污染物为非甲烷烃。 |
|  | 3、预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 | 本项目预处理和再生利用过程中设置隔声减震等措施，厂界能够做到达标。 |
|  | 4、不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤片。 | 废弃过滤网在厂区收集后定期外售给物资回收部门 |
|  | 5、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 本项目产生的固体废物根据性质，分类处置，均得到合理处置 |

（5）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析

本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部【2012】55号文）符合性分析见表3.6-4。

表3.6-4   本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析一览表

| 《废塑料加工利用污染防治管理规定》 | 本项目 |
| --- | --- |
| 1、禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 | 本项目选址位于乌苏市头台乡汪家庄子村，用地为工业用地。本项目产品为滴灌带。不涉及医疗废物和危险废物的废塑料。 |
| 2、废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 | 本项目加工利用过程产生的残余垃圾为人工分拣出的非塑料物质，如石块、农作物秸秆等与生活垃圾统一由环卫部门定期清运；废弃过滤网收集后定期外售给物资回收部门。废活性炭等危险废物委托有危废处置单位处置。 |
| 3、无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 厂区配套建设废水收集设施，生产废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运。本项目仅从事废旧滴灌带再生颗粒生产以及滴灌产品生产。 |
| 4、废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 | 本项目固废分类处置，过滤网在厂区收集后定期外售给物资回收部门。 |

（6）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)符合性分析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)符合性分析见表3.6-7。

表3.6-7   与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 序号 | 要求 | 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 | 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集 | 本项目生产设备均位于车间内部，各条生产线上方分别安装集气罩收集有机废气 |
| 2 | 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 | 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s | 本项目造粒、滴灌带生产车间每条生产线设备上方分别安装集气罩进行VOCs收集（（风速>0.3m/s），经收集的废气经过通风管道进入各自配套的“等离子光氧一体机净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。 |
| 3 |  | 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用 | 建设单位应严格按照“同启同停”的原则进行生产。 |
| 4 |  | 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换 | 本项目选用大于碘值800mg/g的活性炭，并及时更换 |

（7）与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析

本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析见表3.6-8。

表3.6-8   与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析

| 序号 | 要求 | 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）调整优化产业结构，推进绿色发展。 | 建立健全严禁“三高”项目进新疆制度体系，根据国家统一部署，完成生态保护红线 ，环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作；2018年底前制定完善“三高”项目认定标准，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。环境空气质量未达标城市及“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各城市应制定更严格的产业准入门槛。各地（州、市、师，下同）各部门依法依规把好土地审批供应关、环保关、产业政策和项目审批供应关。 | 项目属于废旧资源回收利用及塑料制品生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”范围，符合国家产业政策要求。 |
| 2 |  | PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物（VOCS）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目 | 本项目VOCS年排放量为3.49吨，申请总量6.98t/a，符合总量指标倍量替代的要求 |
| 3 | （二）调整 优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 | 稳步推进清洁供暖。认真落实《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》（发改能源〔2017〕2100号），坚持从实际出发，因地制宜地制定实施自治区清洁取暖方案，确保各族群众安全取暖过冬。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域城市建成区及城乡结合部基本完成生活和冬季取暖散煤替代：对暂不具备清洁能源替代条件的，积极推广洁净煤并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。 | 本项目供暖由采用电采暖，不用煤炭燃料 |

（8）《再生资源回收管理办法》符合性

根据《再生资源回收管理办法》第六条，从事再生资源回收经营活动，必须符合工商行政管理登记条件，领取营业执照后，方可从事经营活动。

第十二条，再生资源的收集、储存、运输、处理等全过程应当遵守相关国家污染防治标准、技术政策和技术规范。

本项目已取得从事经营活动营业执照，严格按照《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关规定进行废旧塑料的的收集、储存、运输、处理等。

（9）挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策

根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)，三、末端治理与综合利用，（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目非甲烷总烃经集气罩收集后引入“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”进行处理。

（10）重点行业挥发性有机物综合治理方案

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53，2019.6.26），（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，车间设备与场所密闭，废气经集气罩收集后引入“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”进行处理，收集效率90%，处理效率38%，最终通过15m高的排气筒排放，按照要求在距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，处理后VOCS能达标排放。

### 相关规划符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》提出，新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

在“农产品主产区发展方向和开发原则”中提出：加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。

本项目利用废旧滴灌带造粒后生产滴灌带、PE软带等农用产品，可减少区域农业面源污染，项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中相关内容提出：

第四条提出：“环境保护应当坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，推进绿色、循环、低碳发展，使经济社会发展与环境保护相协调”。

第三十三条提出：“各级人民政府应当加强农业污染源的监测预警，促进农业环境保护新技术的使用，推广沼气、秸秆固化等清洁能源，推行生物防治、无公害防治措施，合理使用化肥农药，发展生态农业，科学处置农业废弃物，及时回收利用废旧滴灌带，防止农业面源污染”。

第三十四条提出：“县、乡级人民政府应当采取集中连片与分散治理相结合的方式，推进农村环境综合整治，加强农村生活污水处理、生活垃圾处置等基础设施建设，保护和改善农村生产生活环境”。

本项目利用废旧滴灌带造粒后生产滴灌带等农用产品，可减少区域农业面源污染；生产废水循环利用不外排。本项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的有关要求。

（3）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

该规划中提到：第三节以“无废城市”建设推动固体废物减量化资源化 加强白色污染治理。加强塑料污染全链条防治。积极推广替代产品，增加可循环、易回收、可降解绿色产品供给。有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用。持续减少一次性不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递一次性塑料包装等使用。持续开展塑料污染治理部门联合专项行动。加强废塑料回收和加工利用行业污染治理。加快培育废塑料综合利用骨干企业，提升废塑料综合利用水平。

本项目利用废旧滴灌带造粒后生产滴灌带等农用产品，减少废塑料排放，本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的有关要求。

（4）与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

该规划中提到：严格环境准入要求。坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放指标进行等量替代，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。沙湾市、乌苏市区域内的拟建项目严格落实“乌-昌-石”“奎-独-乌”大气污染联防联控的区域双倍削减要求。

本项目不属于“两高”项目，项目位于“奎-独-乌”大气污染联防联控的区域，执行双倍削减要求。

# 环境概况及现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

乌苏市位于新疆维吾尔自治区西北部，天山北麓，准噶尔盆地西南缘。东与克拉玛依市、沙湾县毗连，南与尼勒克县相望，西与精河县为邻，北与托里县接壤；市区距乌鲁木齐市公路里程268km，火车里程236km。地处东经82°58′-85°16′，北纬43°29′-45°27′，东西最宽180km，南北最长220km，总面积16443.13km2。

本项目位于位于乌苏市头台乡汪家庄子村，项目项目区南侧140m处为汪家庄子村，西侧、东侧和北侧为农田。本项目厂址中心地理坐标为N44°43′23.228″，E84°38′36.172″。

详见附图4.1-1地理位置图、4.1-2卫星影像图。

### 地形地貌

乌苏地处准噶尔盆地西南部，天山支脉婆罗科努山和依连哈比尔尕山北麓，大地构造属于天山-兴安地槽区-天山褶皱系的一部分。南部山区为古生代地层，中生代和新生代第三纪地层沿山前陆续分布，第四纪广泛分布于平原地区。地质构造分数艾比湖-乌苏凹陷带、依连哈比尔尕复向斜、婆罗科努尔复背斜及乌鲁木齐山前凹陷。

乌苏市跨准噶尔盆地和北天山山地两大地貌单元，干燥地貌特别发育，盆地内部出现半沙漠。乌苏北部的准噶尔盆地主要由冲积平原构成，中部为盆地到山地的过渡带由冲积洪积倾斜平原和干燥剥蚀低山构成，南部为北天山山地。近期构造运动造成境内南高北低，东部略高于西部的大趋势，依次分为高山、中低山、丘陵、平原和沙漠5个地带。地貌构造复杂，自然条件差异显著。

本项目厂址区域地形平坦，海拔高度为319-320m。

### 工程地质

乌苏市全境属于天山-兴安地槽区中的准噶尔-北天山褶皱系一部分，包括两个二级构造单元：平原区的北部属于准噶尔坳陷中的车排子隆起，平原区的南部及北天山地区属于北天山地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前坳陷、依连哈比尔杂复向斜和婆罗科努复背斜。

从大地构造运动上看，乌苏区域及其外围，包括天山北坡、西准噶尔界山东南坡以及它们之间的准噶尔盆地，自古生代以来的漫长历史时期，经受了多次构造运动，形成了天山东西向构造体系、北山多字型构造体系和北西向构造体系。在三大构造体系的控制下，发育而成为现代的地貌景观，它在一定程度上又反应了挽近期构造运动的性质、强度及其景观，中生代时，南、西、北三面断续相对上升为山地，其间相对下降为盆地，同时，在天山山前形成明显的坳陷带，并接受来自山地的巨厚陆相沉积。第三纪时，在强烈的喜马拉雅运动的影响下，山地与盆地间块断式的升降运动强烈，使中生代地层产生断裂和褶皱，山前坳陷也随着北迁西移,到新第三纪时形成以乌苏—奎屯为中心沉积区,再次接受新的堆积。进入第四纪，本区构造运动仍很强烈，地壳的变化以垂直升降运动为主，水平运动次之。

从地震活动历史上看，乌苏地区位于北天山地震带西段的中部，历史上曾遭受多次大地震的劫难，据不完全统计，20世纪以来，乌苏及邻区共发生4.7级以上地震30余次，其中6级以上地震5次。影响乌苏区域的地震烈度在7～8度，个别区域(如南部山区）达9度以上。由于乌苏南部山区存在多个地震构造带，历次强烈破坏性地震都受其控制。其中，对厂址稳定性起决定性影响的地震断裂带有以下几条，大致按东西向展布地震断裂带组成：独山子—安集海地震断裂带、霍尔果斯—玛纳斯地震断裂带、准噶尔南缘地震断裂带以及婆罗科努—阿齐克库都克地震断裂带等。工业园厂址离上述地震断裂带最近距离都大于2km，在区域上属于强烈地震活动带中相对稳定地段，适宜建厂。

本项目选址属于工程地质条件良好的简单场地，场地内无不良地质作用和地质灾害及对工程不利的埋藏物存在。

### 水文及水文地质

#### 地表水

乌苏范围内发育有大小河流14条，均发源于天山北坡的高山及中低山区，河流流向由南向北，地表水资源的地区分布很不均匀，地表径流量主要集中于四大河流即奎屯河、四棵树河、古尔图河和八音沟河。四条河流实测多年平均径流量为15.23×108m3。

①奎屯河

奎屯河是乌苏市最大的一条河流，七十年代中期以前有水量注入艾比湖，归属于艾比湖水系；七十年代后期因兵团农七师在该河上建成多个水库，下游水量剧减，现已无水注入艾比河，形成独立水系。集水面积1900km2，水文站以上河长71km，河流发育较为对称，主干奎屯河与支流乌兰萨德克河呈树叉状，均发源于依连哈比尔尕北坡，其冰川面积201.12km2，为乌苏山区冰川作用面积最广的河流。虽冰储量不及古尔图河丰富，但该流域降水补给十分丰富，成为该市水量最多的河流。多年平均径流量6.497×108m3。河流在山区内宽约100-150m，坡陡水急，河流出山口后水量渗漏损失较大，经奎屯大桥后流入平原区，河道比降趋缓，有部分泉水注入补给，流经车排子后转向西去，接纳四棵树河、古尔图河部分回归水，消失于沙漠。

②四棵树河

四棵树河为乌苏市水量较丰富的河流，河流发源于婆罗科努山，受地质构造影响，河流走向自西东向折成南北向。呈羽状水系，集水面积921km2，河长61km。山区流域平均高程较高，为2976m，河源主干哈夏造廷果勒冰川面积分布广大，最大一条冰川面积达22.96km2，冰储量2.87km3，河流干流两侧河网不对称，右岸较左岸发育，有较大支流东都果勒以及木呼尔吉尔嘎特勒，冰川资源十分丰富。该河因受地质构造作用，河谷狭长并多次弯折，河流比降变化十分突出，河流弯曲，具有良好的封闭性，造成中山带逆温层比天山北坡其它河流深厚，也是引发冬季突发性洪水的重要因素之一，该河多年平均径流量2.908×108m3，高山区以冰雪融水补给河流为主，中低山区河流以降雨补给为主，此河是乌苏市农业开发重要的地表水资源。

③古尔图河

古尔图河是乌苏市较大的一条河流。河流发源于婆罗科努山主要山脉，河网呈多分支树叉状，水网发育，有充足的冰川融水补给。古尔图河有两大支流汇入，一只为阿秀果勒，另一支为东都果勒。阿秀果勒又由阿苏河和西伯担两大支流组成，高山区冰川面积达176.8km2，冰储量12.0258km3，虽然山区流域面积并非乌苏市最大，但冰储量是该市最丰富的。其突出特点因强劲的西来水汽沿伊犁河谷上行所导致的朔源侵蚀以及地质构造作用，山区最高点4691m位于古尔图河流域东侧，为古尔图河河源丰富的降水提供了有利的地形条件。该河集水面积1034km2，河长约50km，年径流量3.375×108m3。

④八音沟河

八音沟河是乌苏市与沙湾县的界河。河流呈南北走向，以干流哈尔阿特分界，源头海拔较高，降水量丰沛，冰川比较发育，冰储量达11.206km3，左侧支流阿冬萨拉因背风坡缘故降水较少，小支流呈羽状水系排列，流程短小。该河出山口以上流域面积1092km，在乌苏境内流域面积855km2。河流在2巴音沟牧场一带折向东北，流入沙湾县境内。八音沟河水量归沙湾县使用，乌苏市不参加分水。

本项目附近最近的地表水体为项目区北侧的奎屯河，距离约1.8km。距离项目区西侧的灌溉渠道为400m，本项目与上述地表水体均无水力联系。

#### 地下水

（1）区域地下水资源分布特征

乌苏市地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、冰结层地下水和矿水5种基本类型，其中第一种类型分布范围最广，是开发利用的重点。

乌苏市地下水资源相对于地表水资源来说，在时间分布上比较均匀，丰枯变化不很明显。但地下水资源的空间分布不均匀，水质差异也很大。奎屯河冲积平原区（II1区:乌苏市、皇宫乡、九间楼乡、西湖乡、八十四户乡、头台乡、夹河子乡、西大沟乡东侧)、四棵树河-古尔图河冲积平原区（II2区:西大沟乡西侧、吉尔格勒德乡、四棵树乡、甘河子、干雄布拉农场、葫麻梁乡、古尔图牧场、塔布勒合特、124团、125团）是地下水资源比较丰富的地区，尤其是溢出带以南，补给强度大，含水层空隙率高，透水性强，单井出水量大，水质良好，是开发利用地下水资源的首选地带。奎屯河冲积、湖积细土平原区（II3区:甘家湖林场、甘家湖牧场、车排子乡、石桥乡、兵团农七师）是地下水资源贫乏区，地下水补给较弱，含水层透水性差，单井出水量低，水质差，碘、砷、氟等元素严重超标，必须经过人工处理方可利用。

- 地下水赋存特征

①山区基岩地下水的赋存

以构造控制的基岩裂隙水为主，仅在沟谷低洼地带局部存在松散岩类孔隙水。南山的基岩裂隙水比北山丰富，中、高山区的基岩裂隙水比低山丘陵区的丰富。山区地下水主要受大气降水直接补给，但南山高山地带的大气水则经过冰雪积聚，而后消融成水补给。

②平原地区地下水的赋存

平原区地下水的赋存与分布直接受构造控制，水文地质分带明显，并与地貌岩相带相适应。

从南、北山前洪积砾质倾斜平原，到冲积湖积平原，潜水的埋藏深度由深逐渐变浅，过渡到浅埋带直至溢出带，呈平行山地的带状分布。从溢出带以下，即为多层结构的潜水和承压自流水带。南部独山子以南的潜水埋深达180m以上，独山子以北至奎屯河大桥一带河床中的潜水埋深亦在l00m以下。在四棵树河水管站和古尔图河水文站老渠首的河床地带，潜水埋深皆在100m以上。

（2）地下水的补给、径流、排泄

①地下水的补给

乌苏市地下水的补给来源主要为大气降水、山前侧渗、暴雨洪流、河道入渗、渠系入渗、田间入渗、水库入渗。

降水入渗主要发生在乌伊公路以南的戈壁砾石带以及地下水位埋深小于5m的平原区。

山前侧渗主要是河谷潜流和山区基岩裂隙水的侧向补给。

暴雨洪流，主要发生在6-7月份的洪水期，在戈壁砾石带以散流面状渗漏补给地下水。

河道入渗，乌苏市多年平均年径流量为15.6122×108m3/a，多年平均引水量9.6363×108m3/a，未被引走的河水，通过河床渗漏补给地下水。

渠系、田间入渗，河水自渠首引入渠系以后，在渠系中以线状渗漏补给地下水，到达田间后呈面状渗漏补给地下水。

本项目区地下水主要依靠大气降水、水库库底渗漏补给地下水、以及渠系田间入渗补给。

②地下水的径流

平原区浅层地下水的径流主要受补给强度、地形、岩性及构造等因素的影响和控制，从评价区潜水等水位线图可以看出，从南到北水力坡度由大到小，流向由北转为北西。深层地下水受构造的影响比较大，东部地下水在径流到六十户隆起和柳沟隆起附近，流向由北转向北西；在东西隆起附近，地下水径流方向由西转向北，后又转向北西；南部，地下水流经西湖隆起时受阻，地下水流向由北转西。

③地下水排泄

地下水的排泄方式主要有人工开采，侧向流出，潜水蒸发，以及泉水溢出。

（3）地下水化学特征

①潜水:山前洪积倾斜平原中上部，地下水由地表水的渗漏和山区河谷潜流及基岩裂隙水侧向补给，承袭上游的地下水化学成分，由于地下水埋深大，蒸发浓缩作用不强，矿化度一般小于0.5g/l，水化学类型为HCO3·SO4-Ca型，山前洪积倾斜平原下部及冲积平原区地势变缓，岩性颗粒变细，潜水埋深减小，地下水的浓缩作用增强，氯化钠含量增高，在地下水处于滞流状态，温度不断升高的情况下，产生脱碳酸作用，使水中的SO4-Ca相应增加，潜水多为咸水、盐水和卤水，水化学类型较为复杂，主要是SO4Cl-Na-Ca型，最终向Cl·SO4-Na和Cl-Na型发展，由于受渠系田间灌溉入渗的影响，使部分地区高矿化水淡化，出现了SO4·HCO3-Ca.Na或SO4-Ca·Na·Mg型水，在古尔图农场、干雄市拉农场、西湖乡以北，潜水矿化度多在1～3g/l或大于3g/l，在车排子甘家湖林场及佐艾力生沙漠区，地下水矿化度普遍大于3g/l，最高可达50 g/1。

②承压水:承压水水质普遍来说都是比较好的，矿化度绝大多数小于1 g/1，地下水类型以HCO3·SO4-Ca型、SO4·HCO3-Ca·Na型水为主，适合灌溉，但是在头台乡、车排子乡、石桥乡、九间楼乡、古尔图牧场、甘家湖林场、甘家湖牧场、126团、127团、128团、123团以及125团北部地下水中均含有有毒元素、氟、砷，地氟病、地砷病比较严重。而124团、甘河子乡地下水含碘偏低,小于0.01mg/l，车排子、石桥乡、123、126、127、128团一带地下水含碘又偏高，大于1mg/l，形成了地甲病。

（4）地下水动态

①地下水位

年内动态：根据地下水的补给、径流、排泄特征，评价区内潜水位动态可分为水文型、径流开采型、径流蒸发型。

水文型：主要分布在南山山前至乌伊公路一带。地下水主要受河（渠)水的入渗补给，并且向下游主要以径流的形式排泄，影响地下水动态的主要因素为水文因素，地下水动态曲线一般为谷峰型，6～9月为丰水期，10月一翌年5月为枯水期，潜水在6一翌年2月为丰水期，2～6月为枯水期，潜水动态的滞后期，随着河床距离增大而推迟，影响程度减弱。

径流开采型：主要分布在乌伊公路砾质倾斜平原与细土平原的过渡带，地下水主要接受河（渠）水的入渗补给，通过开采排泄，动态曲线量单谷型。由于地下水开采多集中在每年的5~8月，因此5～8月为地下水位的低水位期；9～11月由于开采量减少，水位逐渐稳定。

径流蒸发型：分布在评价区细土平原潜水埋深小于5m的广大地区，地下水主要接受河（渠〉水、田间灌溉水和大气降水的入渗补给，通过蒸发排泄，受春灌的影响，3-6月水位呈上升趋势，至6月达到最高值，然后受冬灌的影响，10-12月水位又呈上升趋势，12月以后开始下降。

承压水的补给来源较远，与地表水的水力联系弱。在地下水开采区，地下水水位年内变化主要是受开采量的影响，水位动态曲线呈多峰状，属开采径流型。而在古尔图牧场北，甘家湖林场、佐艾力生沙漠系地区，开采量极少，且也超出了地下水开采的影响范围，水位稳定，变幅较小，属天然径流型。

②地下水位多年动态

在南山山前，倾斜平原与冲积平原交接的溢出带以南，地下水多年动态主要受水文和开采的影响，随着地表水的利用率越来越高，渠道引水量越来越多，防渗性能越来越好，导致地下水的补给量减少，在溢出带以上，地下水的开采量逐年增大，使地下水位持续下降，年均下降0.3-0.96m/a，下降速度呈增大趋势。而冲洪积平原区下部，潜水水质极差，承压水水质也不好，地下水开采量很小，加之，排水系统不畅，致使浅层地下水位呈上升趋势。

（5）地下水利用现状

乌苏市是新疆地下水开发利用较早的地区之一，全市现有机电井676眼，年提取地下水量约1.8亿m3，地下水的开采主要采用分散开采的形式，在八十四户乡、甘河子乡、甘家湖牧场开采较集中，开采量大，成为超采区，从2002年开始市水利局对地下水超采区采取控制措施，限量开采地下水资源。

（6）区域水资源供需现状

乌苏市虽然处于半干旱的大陆性气候，但由于境内南部海拔高程超过4000m垂直气候带的影响，相对湿度较大，成为干旱区域的一个“湿岛”。当来自大西洋、北冰洋的湿润气流通过阿拉山口和额敏河谷进入新疆往南运动时,受到天山的阻挡，湿润气流顺着天山北坡向高处转移的过程，与“湿岛”的寒湿空气相结合，转化为降水，成为乌苏市的水源之一。天山山脉在乌苏境内的北坡冰川有1016.45m2，其融水直接补给市内各河流及溪沟。乌苏市大气降水主要集中在夏季，各河流流量随气温升高而增大。

从区域地表水、地下水可利用量看，乌苏市水量充足，整体上不缺水，但水资源的空间、时间分布不均匀，各个分区供需情况很不平衡，局部地区缺水。

### 气候特征

乌苏地处北温带干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为：冬夏长，春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足；降雨稀少，蒸发强烈，相对湿度小。夏季有干热风，冬季常有寒流入侵。由于南北地形高差超过4000米，因而境内气候又形成明显垂直分布的不同小气候区。气候从南到北大致分为山地气候、山麓气候、平原气候和荒漠气候4个气候区。全年可能日照时数4444小时，实际日照时数2600—2800小时。极端最低气温为-37.5℃，极端最高气温为42.2℃，气温年较差为42.8℃。降水主要受大西洋和北冰洋冷湿气流的控制。当冷湿气流从西部或西北部翻越准噶尔西部界山以后，在精河一带和车排子—克拉玛依一线，形成荒漠性较强的少雨区，平原地区春、夏多风，夏季高温干旱，裸地平均年蒸发量超过2000毫米。

## 环境质量现状调查及评价

### 大气环境质量现状调查

#### 基本污染物环境质量现状调查（区域达标判定）

本次评价常规污染物引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中塔城地区2022年达标区判定数据。

据环境空气质量模型技术支持服务系统筛选结果，塔城地区2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、10ug/m3、32ug/m3、14ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为104ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。详见下表。

表4.2-1  2022年塔城地区区域空气质量现状评价表   单位：ug/m3（除CO外）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 32 | 70 | 45.71 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 14 | 35 | 40.00 | 达标 |
| CO | 24h平均95百分位数 | 0.6mg/m3 | 4mg/m3 | 15.00 | 达标 |
| O3 | 最大8h第90百分位数 | 104 | 160 | 65.00 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域NO2、PM10和PM2.5、CO 第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为达标区域。

#### 其他污染物环境质量现状评价

根据本项目特点，特委托新疆锡水金山环境科技有限公司对非甲烷总烃和颗粒物进行了现状监测，监测时间为2023年12月20-26日。

（1）监测点位布置

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合本项目所在区域地形特点及当地气象特征，本次评价特在项目区下风向布设1个监测点位。监测点位置见表4.2-2，附图4.2-1。

表4.2-2   环境空气质量现状监测点位置

| 点位编号 | 监测点位置 | 监测点坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目区下风向 | E：84°38′39.84″ | N：44°43′20.74″ |

（2）监测项目及分析方法

环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表4.2-3。

表4.2-3   环境空气监测项目分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 | SQP电子天平(十万分之一) | XSJS/YQ-53 | 7μg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | GC-5890N型气相色谱仪 | XSJS/YQ-78 | 0.07mg/m3 |

（3）监测频率及要求

非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每天采样4次，连续监测7天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。

（4）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比；

Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（5）监测结果统计及评价

监测点环境空气质量现状监测及评价结果见表4.2-4。

表4.2-4   污染物质量现状监测统计结果     单位：mg/m3

| 采样日期 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
| 2023年12月20日 | 1.05 | 0.209 |
|  | 1.06 |  |
|  | 1.03 |  |
|  | 1.06 |  |
| 2023年12月21日 | 1.04 | 0.215 |
|  | 1.05 |  |
|  | 1.02 |  |
|  | 1.03 |  |
| 2023年12月22日 | 1.06 | 0.228 |
|  | 1.08 |  |
|  | 1.04 |  |
|  | 1.05 |  |
| 2023年12月23日 | 1.04 | 0.208 |
|  | 1.06 |  |
|  | 1.06 |  |
|  | 1.04 |  |
| 2023年12月24日 | 1.04 | 0.235 |
|  | 1.04 |  |
|  | 1.01 |  |
|  | 1.03 |  |
| 2023年12月25日 | 1.06 | 0.194 |
|  | 1.01 |  |
|  | 1.07 |  |
|  | 1.04 |  |
| 2023年12月26日 | 1.08 | 0.187 |
|  | 1.07 |  |
|  | 1.07 |  |
|  | 1.07 |  |
| 标准值 | 2 | 0.3 |
| 浓度值范围 | 1.01-1.08 | 0.187-0.235 |
| 超标率(%) | 0 | 0 |
| 最大占标率Pi(max) | 54% | 78% |

（6）评价结论

项目区监测点位非甲烷总烃浓度范围为1.01-1.08mg/m3，最大占标率为54%，超标率为0；监测点位颗粒物浓度范围为0.187-0.235mg/m3，最大占标率为78%，超标率为0。非甲烷总烃的现状监测结果浓度均未超过《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，颗粒物未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在地大气环境质量状况较好。

### 地下水环境现状调查与评价

根据本项目特点，特委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区地下水进行现状监测，共设置3口地下水井，由于项目监测期间水井均已上冻，无法采样，待冰冻期结束后进行补测。水井位置坐标如下表所示。附图见4.2-2.

表4.2-5   地下水环境质量现状监测布点一览表

| 监测点位 | 相对位置 | 地理坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目区南600m | 44°43′5.30″N，84°38′49.74″E |
| 2# | 项目区内 | 44°43′22.98″N，84°38′32.14″E |
| 3# | 项目区北500m | 44°43′37.89″N，84°38′43.79″E |

### 声环境现状调查与评价

（1）监测时间及点位布设

根据项目区周边现状，在项目周边场界1m处各布1点监测，共计4个，监测时间为2023年12月21日，各监测点位置见噪声监测点位图。

图4.3-2      噪声监测点位图

（2）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行，分别在昼间和夜间进行监测。

（3）评价标准与评价因子

根据声环境功能区划分，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。其标准值为：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）监测结果及评价

项目区噪声监测结果见表4.2-6。

表4.2-6    噪声监测结果     单位：dB（A）

| 监测时间及结果 监测点位 | 2023.12.21 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#（厂界东侧） | 42 | 39 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 2#（厂界南侧） | 44 | 39 |  |
| 3#（厂界西侧） | 43 | 38 |  |
| 4#（厂界北侧） | 44 | 39 |  |

由监测结果可知，本项目声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目所在地环境质量较好。

### 土壤环境质量现状评价

为查明评价区土壤环境背景和污染现状，本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区土壤进行了实测。

#### 监测布点

本项目土壤环境现状评价为实测，其中在厂区内设置有3个表层样点。检测时间为2023年12月22日，土壤监测布点见表4.2-7。

表4.2-7  土壤环境现状监测点位布置

| 编号 | 监测点坐标 | 采样类型 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-1#-1 | E：84°38′35.34″，N：44°43′23.38″ | 厂内表层样点 | 0~0.2m |
| TC-2#-1 | E：84°38′37.42″，N：44°43′24.30″ | 厂内表层样点 | 0~0.2m |
| TC-3#-1 | E：84°38′33.41″，N：44°43′24.22″ | 厂内表层样点 | 0~0.2m |

#### 监测因子

各点位监测因子见表4.2-8。

表4.2-8   各点位监测因子

| 监测点位 | 基本因子 |
| --- | --- |
| TC-2#-1、TC-3#-1 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、烃（C10-C40） |
| TC-1#-1 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯丙[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共计46项 |

#### 监测分析方法

土壤监测分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中要求执行。

#### 评价方法与评价标准

评价方法按照标准指数法。项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地（第二类用地）土壤污染风险筛选值。

#### 监测与评价结果

本项目3个监测点，监测结果如下表。

表4.2-9   土壤特征因子监测及评价结果    单位：mg/kg

| 检测项目 | 单位 | 厂区内 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TC-2#-1 | TC-3#-1 |  |
|  |  | 实测值 | Pi | 实测值 | Pi |  |
| 砷 | mg/kg | 7.68 | 0.1280 | 15.4 | 0.2567 | 60 |
| 铅 | mg/kg | 21 | 0.0263 | 21 | 0.0263 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.197 | 0.0052 | 0.193 | 0.0051 | 38 |
| 镉 | mg/kg | 0.35 | 0.0054 | 0.32 | 0.0049 | 65 |
| 铜 | mg/kg | 30 | 0.0017 | 30 | 0.0017 | 18000 |
| 镍 | mg/kg | 27 | 0.0300 | 25 | 0.0278 | 900 |
| 六价铬 | mg/kg | 1.1 | 0.1930 | 0.7 | 0.1228 | 5.7 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 9 | 0.0020 | 13 | 0.0029 | 4500 |

表4.2-10   土壤基本因子监测及评价结果（kg/mg）

| 监测点 | 序号 | 监测项目 | 检测结果 | 标准值 | Pi | 序号 | 监测项目 | 检测结果 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 总汞 | 0.21 | 38 | 0.00553 | 24 | #1,2,3-三氯丙烷 | ＜0.001 | 0.5 | 0.002000 |
| TC-1#-1 | 2 | 总砷 | 13.3 | 60 | 0.22167 | 25 | #氯乙烯 | ＜0.0015 | 0.43 | 0.003488 |
|  | 3 | 镉 | 0.42 | 65 | 0.00646 | 26 | #苯 | ＜0.0016 | 4 | 0.000400 |
|  | 4 | 铅 | 19 | 800 | 0.02375 | 27 | #氯苯 | ＜0.0011 | 270 | 0.000004 |
|  | 5 | 镍 | 26 | 900 | 0.02889 | 28 | #1,2-二氯苯 | ＜0.001 | 560 | 0.000002 |
|  | 6 | 铜 | 28 | 18000 | 0.00156 | 29 | #1,4-二氯苯 | ＜0.0012 | 20 | 0.000060 |
|  | 7 | 六价铬 | 1 | 5.7 | 0.17544 | 30 | #乙苯 | ＜0.0012 | 28 | 0.000043 |
|  | 8 | #四氯化碳 | ＜2.1 | 2.8 | 0.75000 | 31 | #苯乙烯 | ＜0.0016 | 1290 | 0.000001 |
|  | 9 | #氯仿 | ＜1.5 | 0.9 | 1.66667 | 32 | #甲苯 | ＜0.002 | 1200 | 0.000002 |
|  | 10 | #氯甲烷 | ＜0.003 | 37 | 0.00008 | 33 | #间、对二甲苯 | ＜0.0036 | 570 | 0.000006 |
|  | 11 | #1,1-二氯乙烷 | ＜0.0016 | 9 | 0.00018 | 34 | #邻二甲苯 | ＜0.0013 | 640 | 0.000002 |
|  | 12 | #1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | 0.00026 | 35 | #硝基苯 | ＜0.09 | 76 | 0.001184 |
|  | 13 | #1,1-二氯乙烯 | ＜0.0008 | 66 | 0.00001 | 36 | #苯胺 | ＜3.78 | 260 | 0.014538 |
|  | 14 | #顺-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0009 | 596 | 0.000002 | 37 | #2-氯苯酚 | ＜0.06 | 2256 | 0.000027 |
|  | 15 | #反-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0009 | 54 | 0.00002 | 38 | #苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | 0.006667 |
|  | 16 | #二氯甲烷 | ＜0.0026 | 616 | 0.000004 | 39 | #苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | 0.066667 |
|  | 17 | #1,2-二氯丙烷 | ＜0.0019 | 5 | 0.00038 | 40 | #苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | 15 | 0.013333 |
|  | 18 | #1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜0.001 | 10 | 0.00010 | 41 | #苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | 0.000662 |
|  | 19 | #1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.001 | 6.8 | 0.00015 | 42 | #䓛 | ＜0.1 | 1293 | 0.000077 |
|  | 20 | #四氯乙烯 | ＜0.0008 | 53 | 0.00015 | 43 | #二苯并[a,h]蒽 | ＜0.1 | 1.5 | 0.066667 |
|  | 21 | #1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.0011 | 840 | 0.000004 | 44 | #茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | 15 | 0.006667 |
|  | 22 | #三氯乙烯 | ＜0.0009 | 2.8 | 0.00032 | 45 | 萘 | ＜0.09 | 70 | 0.001286 |
|  | 23 | 三氯乙烯 | ＜0.0009 | 2.8 | 0.00032 |  |  |  |  |  |

以上监测结果可以看出，建设项目占地范围内各监测点土壤环境质量现状监测结果中各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

### 生态环境现状调查与评价

#### 生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区，Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，项目区的生态功能区划见表4.2-11。

表4.2-11   项目区生态功能区划简表

| 项 目 | 区 划 |
| --- | --- |
| 生态区 | Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区 |
| 生态亚区 | Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区 |
| 生态功能区 | 26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区 |
| 隶属行政区 | 乌苏市、奎屯市、沙湾县、石河子市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市 |
| 主要生态服务功能 | 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 |
| 主要生态环境问题 | 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁 |
| 主要生态敏感因子 | 生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。 |
| 主要保护目标 | 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量 |
| 主要保护措施 | 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 |
| 适宜发展方向 | 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。 |

#### 动、植物

①动物

项目区规划为工业用地，周边棉花种植地，野生动物主要以各种昆虫居多，其次是野兔、布谷鸟、鼠类等，附近无需要特别保护的珍惜野生动植物。

②植物

项目建设区域主要为农田生态系统，植物为农作物棉花为主。

#### 土壤

乌苏市的土壤自海拔高处至低处，自南至北依次分布有山地草甸土、山地黑钙土、黑色森林土、栗钙土、棕钙土、灰棕漠土、荒漠土、灌耕土、潮土、草甸土、沼泽土、风沙土。其中灌耕土、潮土、灰棕漠土是平原农区的主要土壤类型。

项目所在的区域为种植农业为主，土壤类型为灌耕土。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响

### 施工期空气环境影响分析

施工期大气污染物主要为施工及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。

从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如天气天干地燥，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工区域地形开阔，尾气排放后易于扩散稀释，因此施工机械尾气排放对区域大气环境质量的影响程度较小。

### 施工期水环境影响分析

工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

（1）施工废水：项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水沉淀池沉淀后回用不外排，对周围环境影响较小。

（2）施工生活污水：生活污水主要为施工人员生活区产生，主要包括生活洗涤污水、食堂污水与粪便污水等，主要污染物为SS、动植物油、COD及粪大肠菌群等，同类工程施工期水质污染调查，施工工地上的生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理，各污染物排放浓度均得到一定程度的降解，对周边体影响较小。

### 施工期声环境影响分析

（1）预测公式

固定噪声源影响预测采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2021）推荐的“无指向性点声源几何发散衰减公式”：

式中：r、r0——距声源的距离，m；

L(r)、L(r0)――r、r0处的声强级，dB(A)。

（2）评价标准

评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准限值见表5.1-1。

表5.1-1   建筑施工场界环境噪声排放限值          单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）预测结果与评价

施工期噪声影响预测结果见表5.1-2。

表5.1-2   环境噪声影响预测结果表   （单位：dB(A)）

| 声源 | 噪声 强度 | 距声源距离（m） | 达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 昼间 | 夜间 |
| 推土机 | 86 | 66.0 | 60.0 | 54.9 | 50.4 | 47.9 | 46.0 | 40.0 | 4 | 36 |
| 挖掘机 | 84 | 64.0 | 58.0 | 52.0 | 48.4 | 46.0 | 44.0 | 38.0 | 3 | 29 |
| 运载卡车 | 83 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 47.4 | 44.9 | 43.0 | 37.0 | 3 | 25 |
| 搅拌机 | 88 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 50.0 | 48.0 | 42.0 | 8 | 45 |
| 空气压缩机 | 88 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 50.0 | 48.0 | 42.0 | 8 | 45 |
| 气锤、风钻 | 87 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | 51.4 | 48.9 | 47.0 | 41.0 | 8 | 40 |

由上表可知：除打桩施工外，其它施工过程昼、夜间噪声均能达标。因此应合理安排施工计划，禁止在夜间10点以后施工。

尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

### 施工期固体废物影响分析

工程施工其固体废物主要包括施工挖出的土石方，铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃等。此外，施工人员的进驻也会产生一定量的生活垃圾。施工土石方及少量建筑垃圾应及时清运至当地建筑垃圾填埋场处置。但项目建设时由于地表裸露，水土流失较严重，因此项目建成后应及时绿化，并进行边坡防护，以减少水土流失。

施工期间将产生生活垃圾，施工场地配置垃圾桶，由乌苏市头台乡汪家庄子村环卫部门及时清运处置，不会对当地环境造成二次污染影响。

## 运营期环境影响影响分析

### 大气影响预测与评价

本项目大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 评价因子和评价标准

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取主要污染因子非甲烷总烃（NMHC）、颗粒物作为预测评价因子，本次评价执行标准具体见表5.2-1。

表5.2-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NMHC | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| TSP | 0.3mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

#### 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中预测范围的确定方法，本评价预测范围同评价范围，即以厂址为中心，边长5km的矩形区域。

#### 主要污染源计算清单

本项目点源参数见表5.2-2，面源参数见表5.2-3。

表5.2-2  本项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速/ m/s | 烟气 温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC | TSP |
| DA001 | 排气筒 | -14 | 35 | 320 | 15 | 0.5 | 28.29 | 20 | 2880 | 正常 | 0.34 | / |
| DA002 | 排气筒 | 47 | 27 | 320 | 15 | 0.5 | 28.29 | 20 | 2880 | 正常 | 0.87 | / |
| DA003 | 排气筒 | 39 | 26 | 320 | 15 | 0.5 | 8.49 | 20 | 2880 | 正常 | / | 0.06 |

表5.2-3   本项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度 /m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ （°） | 面源有效排放高度/ m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC | TSP |
| 1 | 造粒间 | 52 | 22 | 320 | 20 | 20 | 0 | 8 | 2880 | 正常 | 0.061 | / |
| 2 | 滴灌带生产车间 | 50 | 21 | 320 | 50 | 20 | 0 | 8 | 2880 | 正常 | 0.156 | 0.0625 |

#### 估算模型参数

估算模型参数见表5.2-4。

表5.2-4   估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 41.8 |
| 最低环境温度/℃ | -37.5 |
| 土地利用类型 | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 废气估算结果

正常工况下，污染物下风向地面轴线浓度、最大地面浓度及敏感点处地面浓度的估算结果如下：

(1)正常情况下有组织排放预测。

表5.2-5   排气筒正常工况下污染物估算结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 造粒车间排气筒（DA001） | 滴灌带生产车间 （DA002） | 滴灌带生产车间 (DA003) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | TSP |
|  | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P（%） | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P（%） | 预测浓度C（mg/m3） | 浓度占标率P（%） |
| 10 | 0.0001 | 0.01 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 |
| 50 | 0.0051 | 0.25 | 0.013 | 0.65 | 0.0025 | 0.28 |
| 100 | 0.0069 | 0.35 | 0.0177 | 0.89 | 0.0027 | 0.3 |
| 200 | 0.0262 | 1.31 | 0.067 | 3.35 | 0.0046 | 0.51 |
| 211 | 0.0263 | 1.31 | 0.0673 | 3.36 | 0.0046 | 0.52 |
| 300 | 0.0231 | 1.15 | 0.0591 | 2.95 | 0.0041 | 0.45 |
| 400 | 0.02 | 1 | 0.0512 | 2.56 | 0.0035 | 0.39 |
| 500 | 0.0192 | 0.96 | 0.0492 | 2.46 | 0.0034 | 0.38 |
| 600 | 0.0177 | 0.88 | 0.0453 | 2.26 | 0.0031 | 0.35 |
| 700 | 0.016 | 0.8 | 0.0411 | 2.05 | 0.0028 | 0.31 |
| 800 | 0.0145 | 0.73 | 0.0371 | 1.86 | 0.0026 | 0.28 |
| 900 | 0.0131 | 0.66 | 0.0336 | 1.68 | 0.0023 | 0.26 |
| 1000 | 0.0119 | 0.6 | 0.0305 | 1.53 | 0.0021 | 0.23 |
| 1100 | 0.0109 | 0.54 | 0.0279 | 1.39 | 0.0019 | 0.21 |
| 1200 | 0.01 | 0.5 | 0.0250 | 1.28 | 0.0018 | 0.2 |
| 1300 | 0.0092 | 0.46 | 0.0235 | 1.17 | 0.0016 | 0.18 |
| 1400 | 0.0085 | 0.42 | 0.0217 | 1.08 | 0.0015 | 0.17 |
| 1500 | 0.0078 | 0.39 | 0.0201 | 1 | 0.0014 | 0.15 |
| 1600 | 0.0073 | 0.37 | 0.0187 | 0.93 | 0.0013 | 0.14 |
| 1700 | 0.0071 | 0.36 | 0.0183 | 0.91 | 0.0013 | 0.14 |
| 1800 | 0.0071 | 0.35 | 0.0181 | 0.9 | 0.0012 | 0.14 |
| 1900 | 0.007 | 0.35 | 0.0178 | 0.89 | 0.0012 | 0.14 |
| 2000 | 0.0068 | 0.34 | 0.0175 | 0.87 | 0.0012 | 0.13 |
| 2100 | 0.0067 | 0.33 | 0.0171 | 0.86 | 0.0012 | 0.13 |
| 2200 | 0.0066 | 0.33 | 0.0168 | 0.84 | 0.0012 | 0.13 |
| 2300 | 0.0064 | 0.32 | 0.0164 | 0.82 | 0.0011 | 0.13 |
| 2400 | 0.0063 | 0.31 | 0.016 | 0.8 | 0.0011 | 0.12 |
| 2500 | 0.0061 | 0.31 | 0.0156 | 0.78 | 0.0011 | 0.12 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 0.0263 | 1.31 | 0.0673 | 3.36 | 0.0046 | 0.52 |
| 最大落地浓度距离(m) | 211 |

表5.2-6   无组织排放结果表（造粒车间）

| 下风向距离 | 造粒 |
| --- | --- |
|  | NMHC浓度(mg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 10 | 0.0756 | 3.78 |
| 17 | 0.0984 | 4.92 |
| 50 | 0.0586 | 2.93 |
| 100 | 0.0294 | 1.47 |
| 200 | 0.0231 | 1.15 |
| 300 | 0.0202 | 1.01 |
| 400 | 0.0183 | 0.92 |
| 500 | 0.0169 | 0.84 |
| 600 | 0.0157 | 0.79 |
| 700 | 0.0147 | 0.73 |
| 800 | 0.0137 | 0.69 |
| 900 | 0.0129 | 0.65 |
| 1000 | 0.0122 | 0.61 |
| 1100 | 0.0115 | 0.58 |
| 1200 | 0.0109 | 0.55 |
| 1300 | 0.0104 | 0.52 |
| 1400 | 0.0099 | 0.49 |
| 1500 | 0.0094 | 0.47 |
| 1600 | 0.009 | 0.45 |
| 1700 | 0.0086 | 0.43 |
| 1800 | 0.0082 | 0.41 |
| 1900 | 0.0079 | 0.39 |
| 2000 | 0.0076 | 0.38 |
| 2100 | 0.0073 | 0.37 |
| 2200 | 0.0071 | 0.35 |
| 2300 | 0.0068 | 0.34 |
| 2400 | 0.0066 | 0.33 |
| 2500 | 0.0064 | 0.32 |
| 下风向最大浓度 | 0.0984 | 4.92 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 17 |

表5.2-7   无组织排放结果表（滴灌带生产车间）

| 下风向距离 | 成品生产 |
| --- | --- |
|  | NMHC浓度(mg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 10 | 0.138 | 6.9 |
| 31 | 0.1816 | 9.08 |
| 50 | 0.1512 | 7.56 |
| 100 | 0.0743 | 3.71 |
| 200 | 0.058 | 2.9 |
| 300 | 0.0509 | 2.54 |
| 400 | 0.0462 | 2.31 |
| 500 | 0.0425 | 2.12 |
| 600 | 0.0396 | 1.98 |
| 700 | 0.0369 | 1.85 |
| 800 | 0.0346 | 1.73 |
| 900 | 0.0325 | 1.62 |
| 1000 | 0.0306 | 1.53 |
| 1100 | 0.029 | 1.45 |
| 1200 | 0.0274 | 1.37 |
| 1300 | 0.0261 | 1.3 |
| 1400 | 0.0248 | 1.24 |
| 1500 | 0.0236 | 1.18 |
| 1600 | 0.0226 | 1.13 |
| 1700 | 0.0216 | 1.08 |
| 1800 | 0.0207 | 1.04 |
| 1900 | 0.0199 | 0.99 |
| 2000 | 0.0191 | 0.95 |
| 2100 | 0.0184 | 0.92 |
| 2200 | 0.0178 | 0.89 |
| 2300 | 0.0172 | 0.86 |
| 2400 | 0.0166 | 0.83 |
| 2500 | 0.0161 | 0.81 |
| 下风向最大浓度 | 0.1816 | 9.08 |
| 下风向最大浓度出现距离(m) | 31 |

表5.2-8   无组织排放结果表（滴灌带生产车间颗粒物）

| 下风向距离 | 成品生产 |
| --- | --- |
|  | TSP占标率(%) | TSP浓度(mg/m³) |
| 10 | 6.14 | 0.0553 |
| 31 | 8.08 | 0.0728 |
| 50 | 6.73 | 0.0606 |
| 100 | 3.31 | 0.0298 |
| 200 | 2.58 | 0.0233 |
| 300 | 2.26 | 0.0204 |
| 400 | 2.06 | 0.0185 |
| 500 | 1.89 | 0.017 |
| 600 | 1.76 | 0.0159 |
| 700 | 1.64 | 0.0148 |
| 800 | 1.54 | 0.0139 |
| 900 | 1.45 | 0.013 |
| 1000 | 1.36 | 0.0123 |
| 1100 | 1.29 | 0.0116 |
| 1200 | 1.22 | 0.011 |
| 1300 | 1.16 | 0.0104 |
| 1400 | 1.1 | 0.0099 |
| 1500 | 1.05 | 0.0095 |
| 1600 | 1.01 | 0.009 |
| 1700 | 0.96 | 0.0087 |
| 1800 | 0.92 | 0.0083 |
| 1900 | 0.88 | 0.008 |
| 2000 | 0.85 | 0.0076 |
| 2100 | 0.82 | 0.0074 |
| 2200 | 0.79 | 0.0071 |
| 2300 | 0.76 | 0.0069 |
| 2400 | 0.74 | 0.0067 |
| 2500 | 0.72 | 0.0065 |
| 下风向最大浓度 | 8.08 | 0.0728 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 31 |

由表5.2-5~8可见，经采取治理措施对污染物进行治理后，正常工况排放时造粒车间排气筒（DA001）有组织非甲烷总烃下风向最大落地点浓度贡献值为0.0263mg/m3，占标率为1.31%，位于下风向211m处。滴灌带生产车间（DA002）有组织非甲烷总烃下风向最大落地点浓度贡献值为0.0673mg/m3，占标率为3.36%，位于下风向211m处。滴灌带生产车间(DA003)TSP下风向最大落地点浓度贡献值为0.0046mg/m3，占标率为0.52%，位于下风向211m处。项目有组织非甲烷总烃、颗粒物浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求。

造粒车间无组织非甲烷总烃下风向最大落地点浓度贡献值为0.0984mg/m3，占标率为4.92%，位于下风向17m处；滴灌带车间无组织非甲烷总烃下风向最大落地点浓度贡献值为0.1816mg/m3，占标率为9.08%，位于下风向31m处，滴灌带车间无组织颗粒物下风向最大落地点浓度贡献值为0.0728mg/m3，占标率为8.08%，位于下风向31m处；非甲烷总烃、颗粒物浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中厂界无组织排放限值要求，对周围环境影响较小。

（2）非正常工况预测及分析

本项目可能发生事故排放的情况主要为废气净化设备发生故障时，非甲烷总烃/颗粒物直接排放。此外，根据同类公司的调研和类比分析，本项目的废气处理措施在该行业已属惯例。多年来，在塑料再生行业中未发生过因废气处理装置停运而造成废气事故排放的情况。因此，废气因处理系统停运出现事故排放可能性非常小。

建设单位必须加强管理，杜绝和避免非正常排放的发生。

#### 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

由估算结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物厂界外短期浓度贡献值均满足环境质量标准要求，因此不设大气环境防护距离。

#### 大气污染物排放量核算

项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目排放口均为一般排放口。

表5.2-9   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 | VOCs | 16.95 | 0.34 | 0.98 |
| 2 | DA002 | VOCs | 43.59 | 0.87 | 2.51 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 9.38 | 0.16 | 0.16 |
| 一般排放口合计 | VOCs | 3.49 |
|  | 颗粒物 | 0.16 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | VOCs | 3.49 |
|  | 颗粒物 | 0.16 |

表5.2-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 造粒工序 | VOCs | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 | 4.0 | 0.175 |
| 2 | 2# | 滴灌带挤出工序 | VOCs |  |  | 4.0 | 0.45 |
| 3 | 3# | 滴灌带生产车间混料废气 | 颗粒物 | 封闭车间，自然沉降 |  | 1.0 | 0.18 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | VOCs | 0.625t/a |
|  | 颗粒物 | 0.18t/a |

表5.2-11   大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）

| 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- |
| VOCs | 4.115 |
| 颗粒物 | 0.34 |

表5.2-12   污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 等离子光氧一体机失灵或活性炭吸附装置失效，去除效率为0 | VOCs | 30.38 | 0.61 | 1 | 1 | 停车检修 |
| DA002 |  | VOCs | 78.13 | 1.56 | 1 | 1 |  |
| TA003 | 除尘器失灵，去除效率为0 | 颗粒物 | 1041.67 | 6.25 | 1 | 1 |  |

本项目大气环境影响自查见表5.2-13。

表5.2-13  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km( |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO )其他污染物 (NMHC、TSP) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km□ | 边长 = 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子(/) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%□ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h | 占标率≤100%□ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NMHC、颗粒物） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a | NOx:（/）t/a | 颗粒物:（0.34）t/a | VOCs:（4.115）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

#### 食堂油烟

本项目厂区设有员工食堂，按全部都在食堂就餐计，即20人。食用油平均用量约30g/人·d，本项目工作天数按180d计，则本项目食用油用量约156.6kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4%（平均为2.83%），本项目油烟废气主要来自食堂厨房，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目食堂油烟挥发量按2.83%计算，则产生油烟的量为3.06kg/a。项目区域食堂设置油烟净化器（风量2000m3/h，处理效率60%）则油烟排放1.22kg/a，1.13mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准。因此，本项目食堂油烟对周围大气环境影响不大。

### 运营期水环境影响分析

#### 废水污染源

本项目主要用水包括生产车间废水、生活污水。

（1）生产废水

本项目生产用水主要为废旧滴灌带破碎工段喷淋废水、废旧滴灌带清洗工段清洗废水、再生聚乙烯颗粒料和滴灌带冷却循环水，生产过程用水除自然蒸发外全部循环利用，不外排。

（2）生活污水

项目劳动定员20人，生活用水量按照50L/人·d计，则生活用水量为1m3/d（180m3/a）。

本项目污水主要为员工办公生活产生的生活污水，水质简单，水量较小，经现场踏勘，本评价将对本项目废水进行一般性分析。

本项目工作人员20人，生产期为180天，人均用水指标按50L/人•d计。生活用水量为1m3/d，年用水量为180m3/a，生活污水排放量按生活用水量的80%计算，则全年生活污水排放量为288m3/d。本项目生活污水中污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理。

#### 依托可行性分析

乌苏市污水处理厂处理工艺为A2/O工艺，主要工艺流程“粗格栅→污水提升泵房（潜水排污泵）→细格栅→沉砂池→A2/O反应池→二沉池→污水深度处理系统”，设计处理规模为3万立方米/日，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，2018年乌苏市污水处理厂进行扩建提标，扩建完成处理规模为4.5万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，处理后的尾水用于城市绿地、道路洒水等城市杂用水项目，冬季排入大泉水库，冬储夏灌，扩建工程已于2019年年底正式投入运行。目前乌苏市污水处理厂日处理量约为3.0万m3/d，尚有1.5万m3/d的富余量，依托可行。

#### 地下水环境影响分析

（1）地下水赋存条件和分布规律

由于山前强烈坳陷，堆积了巨厚的第四系松散堆积物，为地下水的赋存提供了巨大的空间，沉积分异作用使得山前沉积了卵砾石为主的冰水及冲洪积物，构成山前带单一潜水分布区，向下游至312国道以北一带，因第四系厚度变薄，含水层颗粒变细，出现了多层结构的潜水和承压水。

喜山运动使奎屯河-四棵树河一带第三系及下更新统地层褶皱隆起，形成了南山与独山子背隆-西湖隆起之间的山前坳陷，构成了地下水赋存场所，聚集了丰富的来自山区的地下水潜流和奎屯河、四棵树河水的渗入补给，然后通过河床及西大沟以暗流的形成潜入北部平原，四棵树-托托一带南山山体直接与山前平原相接触，山前为断块沉降带，无构造隆起阻隔，山区基岩裂隙水与河水入渗补给北部平原区地下水。

自南向北地下水赋存条件由好变差，富水性由强变弱，地下水位由深变浅。地下水位埋深在312国道以南地区为90-240m；312国道以北至地下水溢出带一带为4-90m，地下水溢出带以北地区，含水层结构由单一的潜水层转变为多层结构潜水-承压水（自流水）。

（2）地下水类型与含水层的富水性

根据地下水的赋存条件、水理性质及水力特征将其分为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和第四系松散岩类孔隙水。受含水层埋藏条件的控制，单一结构的潜水含水层分布区，由南向北富水性逐渐变弱，在承压水分布区，向北含水层的富水性随着含水层颗粒的变细和厚度变薄，其富水性逐渐变弱。

1）基岩裂隙水

由古生界变质岩系及以花岗岩为主的侵入岩体组成的南部山地,在历次构造运动中，岩层和岩体受到破坏和错动，为地下水的循环和储存创造了有利条件，成为山前平原地下水补给区。基岩裂隙水其富水性按单泉流量一般在0.1-1L/S之间。

2）碎屑岩类裂隙孔隙水

由中生界及新生界的第三系组成的一套陆相沉积的砂岩、砾岩与泥岩，分布于山前及松散沉积盖层之下。富水性中等以下，单泉流量0.1-0.5L/S，单孔涌水量最大为15L/S。

3）第四系松散岩类孔隙水

①单一结构的潜水含水层

含水层的岩性为中上更新统（Qapl2-3）冲洪积的砂卵砾石层，含水层富水性最佳，单位涌水量15-33L/s，渗透系数20-151m/d，水质良好，矿化度<0.5g/L，水化学类型为重碳酸钙型水。

②多层结构的潜水-承压水含水层

多层结构的潜水-承压水含水层主要分布于312国道以北地区，上部潜水含水层的厚度自南向北变薄，含水层岩性颗粒变细，富水性变差，单位涌水量<11L/s，矿化度1-5g/L，水化学类型以硫酸盐为主，承压水单位涌水量2-51L/s，自流水涌水量3-20L/S，渗透系数2-7m/d，水质较好，矿化度<1g/L。

（3）地下水的补给、径流、排泄条件

地下水主要依赖奎屯河、四棵树河和古尔图河地表水的入渗补给，另外还有山前侧渗、暴雨洪流、渠系入渗、田间入渗和水库入渗补给地下水。地表水、地下水联系密切相互转化，从而构成一个地表水-地下水复合系统。

奎屯河、四棵树河、古尔图河等大小河共14条，多年平均逐流量为17.623亿m/a，多年平均引水量9.6363亿m3/a，未被引走的约8亿m3河水通过河床渗漏补给地下水，调查区内有水库13座，总库容2.1996亿m3/a，库水通过坝基和库底渗漏补给地下水。

南部卵砾石带含水层厚度大，粒径也大，渗透性强，导水系数为12000m2/d，水力坡度0.8-1.0水，是地下水径流的良好场所，地下水在山前得到补给后，向北部下游径流，随着地势降低，地层颗粒逐渐变细，其透水性逐渐减弱，水力坡度1-3下，地形坡度远大于水力坡度，使得在山前埋深达240m的地下水，经约40余公里径流后变浅，往北受细颗粒地层的阻挡，一部分地下水在北部溢出地表，一部分受蒸发排泄，大部分以潜水和承压水形式继续向北径流。流向由北转为北西。深层地下水受构造的影响比较大，东部地下水在运流到六十户隆起和柳沟隆起附近，流向由北转向北西，在东西隆起附近，地下水运流方向由西转向北后又转向北西，南部地下水流经西湖隆起时受阻，地下水流向由北转为西。

本项目区位于山前冲积平原，312国道以北地区，地下水的排泄主要农场大量开采地下水，成为地下水主要排泄途径，次为潜水蒸发和泉水溢出排泄。根据项目区附近的地下水井，井水深度约90m。

（2）废水及影响途径

1）正常情况下地下水影响分析

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水主要为各类废塑料清洗废水以及产品生产过程工艺冷却水，清洗废水经设置的防渗沉淀池沉淀处理后回用，循环冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理。因此，本项目废水不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。

本项目生产车间、库房、废水处理设施均采取了防渗设计，厂区内道路均为硬化路面。在防渗系统正常运行的情况下，本项目废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。因此，在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。

2）非正常状况下地下水影响

①影响途径

本项目对地下水的影响主要是项目生活污水及固体废物对地下水水质的影响。

项目污水管道等跑、冒、滴、漏的有毒有害物料首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。

②预防措施

A、污染源控制措施

本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水经设置的防渗六级沉淀池沉淀处理后回用，冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理。

B、防渗措施

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。

表5.2-14    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.2-15    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.2-16   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目生产过程中不产生重金属及持久性有机污染物，项目存在的地下水污染的可能主要为生活污水化粪池渗漏以及危废贮存点泄露，对地下水产生的影响，本项目化粪池，属于一般防渗区，对于一般防渗区，防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1×10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。

本项目废水管道采取选用优质排水管材，最大限度地预防“跑冒滴漏”现象的发生，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施，且贮存量少且实时贮存量不得超过3t，故对地下水造成污染的可能性极小。且项目运行后，配备专兼职技术人员，加强对化粪池、危废贮存点的管理，地下水环境管理及巡查，定期对车间、冷却水设施等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

采取上述防渗措施后，确保项目地下水环境不会因项目的建设而受到影响。项目生活污水排入下水管网，不会对地下水造成不利影响。

（3）地下水影响分析与评价

正常状况下地下水环境影响分析与评价：

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取地下防渗措施，厂区地面进行硬化的基础上，一般情况下污水不会渗漏并进入地下，对地下水不会造成污染。

非正常状况下地下水环境影响分析与评价：

影响途径：考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。

包气带是连接地面污染与地下含水层的主要通道，也是过渡带，既是污染物媒介体。又是污染物的净化地带和防护层，地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的岩性、组成及其污染物的种类与性质。

本项目评价范围内无地下水敏感点、无饮用水水源保护区。发生渗漏后，只要及时采取补救措施，则可将污染控制在污染源附近的小范围内，避免对地下水环境造成明显影响。

### 运营期声环境影响分析

#### 预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

#### 预测参数

（1）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要源自破碎机、洗料机、造粒机、滴灌带挤出机、搅拌机等，这些设备产生的噪声声级一般在65-80dB。项目噪声源强调查清单见表5.2-17。

表5.2-17   工业企业噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |
| 1 | 造粒间 | 破碎机1 | 75 | 基础减振、隔声 | -13.32 | 69.12 | 0.5 |
| 2 |  | 破碎机2 | 75 | 基础减振、隔声 | -4.97 | 67.67 | 0.5 |
| 3 |  | 清洗机1 | 65 | 基础减振、隔声 | -20.58 | 45.53 | 0.5 |
| 4 |  | 造粒机1 | 80 | 基础减振、隔声 | -32.56 | 51.7 | 0.5 |
| 5 |  | 造粒机2 | 80 | 基础减振、隔声 | -34.01 | 37.9 | 0.5 |
| 6 |  | 造粒机3 | 80 | 基础减振、隔声 | 6.28 | 45.16 | 0.5 |
| 7 |  | 造粒机4 | 80 | 基础减振、隔声 | 4.47 | 29.19 | 0.5 |
| 8 | 成品生产车间 | 搅拌机1 | 75 | 基础减振、隔声 | 36.76 | 32.78 | 0.5 |
| 9 |  | 搅拌机2 | 75 | 基础减振、隔声 | 59.94 | 27.36 | 0.5 |
| 10 |  | 搅拌机3 | 75 | 基础减振、隔声 | 85.72 | 23.68 | 0.5 |
| 11 |  | 滴灌软管挤出机1 | 70 | 基础减振、隔声 | 44.39 | 37.18 | 0.2 |
| 12 |  | 滴灌软管挤出机2 | 70 | 基础减振、隔声 | 41.13 | 24.84 | 0.2 |
| 13 |  | 迷宫式滴灌管挤出机1 | 75 | 基础减振、隔声 | 54.19 | 36.45 | 0.2 |
| 14 |  | 迷宫式滴灌管挤出机2 | 70 | 基础减振、隔声 | 53.94 | 32.46 | 0.2 |
| 15 |  | 迷宫式滴灌管挤出机3 | 70 | 基础减振、隔声 | 52.93 | 28.31 | 0.2 |
| 16 |  | 迷宫式滴灌管挤出机4 | 70 | 基础减振、隔声 | 52.82 | 251 | 0.2 |
| 17 |  | 迷宫式滴灌管挤出机5 | 70 | 基础减振、隔声 | 52.41 | 23.71 | 0.2 |
| 18 |  | 迷宫式滴灌管挤出机6 | 70 | 基础减振、隔声 | 52.41 | 19.97 | 0.2 |
| 19 |  | 扁平滴灌管挤出机1 | 70 | 基础减振、隔声 | 71.07 | 33.99 | 0.2 |
| 20 |  | 扁平滴灌管挤出机2 | 70 | 基础减振、隔声 | 69.62 | 28.55 | 0.2 |
| 21 |  | 扁平滴灌管挤出机3 | 70 | 基础减振、隔声 | 80.87 | 30.73 | 0.2 |
| 22 |  | 扁平滴灌管挤出机4 | 70 | 基础减振、隔声 | 80.51 | 18.75 | 0.2 |

（2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-18。

表5.2-18   项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.9 |
| 2 | 主导风向 | / | S |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 8.4 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 59 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

#### 预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表5.2-19。

表5.2-19   厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 空间相对位置/m | 时段 | 贡献值[dB(A)] | 标准限值[dB(A)] | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 东侧 | 109.92 | 27.56 | 昼间 | 48.55 | 60 | 达标 |
| 南侧 | -12.88 | -77.60 | 昼间 | 33.06 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -112.16 | 21.68 | 昼间 | 33.06 | 60 | 达标 |
| 北侧 | 12.03 | 76.18 | 昼间 | 47.08 | 60 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

#### 声环境自查表

项目声环境影响评价自查见表5.2-20。

表5.2-20   声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |
|  | 评价范围 | 200m☑ 大于 200m 小于 200m□ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ | 2 类区☑ | 3 类区□ | 4a 类区□ | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ | 近期□ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料☑ 研究成果□ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 200 m☑ 大于200 m□ 小于200 m□ |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ | 最大A声级□ | 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |

### 运营期固体废物影响分析

（1）一般工业固体废物

分拣废物集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运，沉淀池污泥定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧金属滤网经收集后外售物资回收单位处置；滴灌带生产过程中产生的边角料及残次品全部返回造粒工序回用。

（2）危险废物

本项目运营期产生的危险废物包括有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护时产生的废润滑油。项目产生的危险废物分类收集，在厂区危废贮存点暂存，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场处理，不会对区域环境造成不良影响。

综上所述，本项目产生的一般工业固体废物均得到妥善处置，可实现减量化、无害化及资源化处理。项目产生的废润滑油、废灯管及废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行严格管理，定期交由有资质的单位处置；少量生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置。本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

### 土壤影响分析

依据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响的影响途径主要为大气沉降、地表漫流和垂直入渗途径污染土壤，本项目为滴灌带生产项目，评价等级为三级，可对土壤进行定性描述。

本项目位于乌苏市头台乡汪家庄子村，项目区占地为工业用地，项目为滴灌带加工项目，生产废水循环利用，生活污水经化粪池处理后由吸污车定期清运至乌苏市污水处理厂处理，废水不排入不外排，废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，且生产过程中采取了相应的环保工程措施，不产生重金属等风险物质，固废委托外单位合理处置，厂区其他地面除绿化用地外均采取混凝土进行硬化处理，并对厂区进行分区防渗，因此，本工程对周边土壤环境产生影响较小。

综上所述，项目开工建设期做好防渗工作，避免非正常情况产生，并建立土壤环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，项目建成后不会对当地土壤环境产生影响。

本项目土壤环境影响评价自查表见表5.2-21

表5.2-21  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （2.29）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5、石油类 |  |
|  | 特征因子 | 石油类 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级( |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）☑；d）☑ |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 | / |  |
|  | 现状监测因子 | 45项 |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 45项 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选限值 |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 无 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ 厂内 ） 影响程度（ 小 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 0 | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 本项目对土壤环境的影响是可以接受的 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

### 运营期生态影响分析

本项目为小型工业项目，建设将导致占地范围内植被损失。对动物的影响主要表现为人为活动和噪声干扰影响，经现场核实，本项目大部分车间及生活设施均为租赁用房，项目厂界周边由于人类活动频繁，未发现野生动物栖息地，且动物活动较为稀少，因此，本项目建设对周边生态环境产生影响较小。

表5.2-22   生态影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（种群结构） 生境□（无） 生物群落□（物种组成、群落结构） 生态系统□（ 无 ） 生物多样性□（ 无 ） 生态敏感区□（ 无 ） 自然景观□（ 无 ） 自然遗迹□（ 无 ） 其他□（ 无 ） |
| 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 | 陆域面积：（0.003）km2；水域面积：（ 0 ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |

## 环境风险评价

### 概述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和原国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

### 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 评价工作程序

环境风险评价工作程序见图5.3-1。

图5.3-1    风险评价工作程序

### 评价依据

（1）危险因子分析

危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。本项目生产过程中并未使用有毒物质，原材料为废滴灌带、废水带、废大棚膜（主要成分为聚乙烯）和聚乙烯树脂，属于可燃物质。本项目运行过程中产生废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B风险物质381油类物质（矿物质油，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。

表5.3-1    项目危险品理化性质及毒性

| 名称 | 理化性质 | 毒理性质 | CAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油（机油） | 淡黄色粘稠液体，自燃点300-350℃，相对密度（水）934.8，闪点120-340℃，沸点-252.8℃，饱和蒸汽压（kPa）0.13/145.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 | 危险特性：可燃液体，火灾危险性为B类；遇明火、高热可燃。燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体。 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 | 属第3类易燃液体 |

（2）潜势初判和评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.4-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目废机油暂存量为0.02t。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B废机油临界量为2500t，Q=0.0000008＜1。

由此判定环境风险潜势为Ⅰ类，可开展简单分析，因此本次评价按照导则附录A的内容进行风险分析。

（3）风险评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本项目风险潜势为I，不属于一、二、三级，只进行简单分析，不设评价范围。

### 风险识别

（1）风险系统识别

①生产装置风险识别

生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有：

a设计上存在缺陷；

b设备质量差，或过度超时、超负荷运转；

c管理或指挥失误；

d违章操作；

e废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。

因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理单技能，懂得紧急救援的知识。将预防为主，安全第一的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

②贮存系统风险识别

危废贮存点油品泄露时未采取有效防治措施从而造成区域地下水及土壤污染。

废塑料的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，废塑料会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故。

（2）风险单元识别

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（危废贮存点、储存原料和成品的库房）和生产车间。

### 最大可信事故

危废贮存点废机油泄露，油品泄露时未采取有效防治措施从而造成区域地下水及土壤污染。

塑料厂火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是可燃原辅料贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

本项目主要风险事故为废塑料、成品等在贮运和使用过程中操作不当引起火灾事故。本项目运营过程中，厂区堆放存储的废塑料量较大，同时聚乙烯（PE）塑料为可燃物质。因此本次评价火灾事故的假定上述废塑料原料和塑料粒子成品遇热燃烧造成火灾事故引起的环境污染事件。

### 风险事故影响分析

废机油泄露污染土壤及地下水，污染物进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径是：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。

本项目储存的废塑料和产品数量较大，废塑料和产品堆存时如遇热源，废塑料及产品会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果管理不善，分解出的可燃性气体与空气中的氧气相混合而着火，从而引发火灾事故。一旦发生火灾，火势会迅速蔓延，如果灾情控制不住，将会对项目造成一定的经济损失，严重可危及周围的企业，同时燃烧产生大量的有害气体，如CO、烟尘等，引发一系列的次生环境问题。

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸气，这两种物质约占所有烟雾的90%~95%；另外还有乙稀、丙烯、一氧化碳、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%~10%，对环境和人体健康产生较大危害的CO、烟尘等有害物质。一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达到0.02%），距离火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。因此，火灾发生时将不可避免的对厂区人员安全与生产设施产生不利影响。

### 风险防范措施和管理措施

#### 风险防范措施

（1）贮存过程中的事故防范措施

①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定，仓库配备防火器材，项目的原料、产品及产生的生产固废严禁与易燃易爆品混存；

②成品仓库及原材料仓库应设置为禁火区，远离明火、禁烟；生产车间设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材；

③落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保生产车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；

④如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。

（2）运行过程中的事故防范措施

①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程中产生的废气达标排放；

②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。

（3）火灾风险防范措施

①加强消防安全教育培训。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

②加强防火巡查检查。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

③加强消防设施、器材维护管理。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵及室内消火栓等，保证处于完好状态。

#### 环境风险管理

（1）安全管理措施

建立健全安全管理体系及相应的规章制度，理顺协调各部门之间的关系，明确分工、职责和权限，增强企业内部各级人员的“安全意识”，对于指导企业科学、有效地控制污染事故，保护环境不受其污染，人群健康不受伤害，是十分重要的前提和手段之一。

①严格遵照国家有关的法律、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设。

②工程建成后，须经消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开始运营。

③强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常安全检查和整改。

④对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。

（2）贮存过程中的环境风险管理

本项目拟对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下：

①仓库储存物存放处设置明显的标志；

②对各类废塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品加强控制和管理；

④实行安全检查制度，对各类安全设施、消防器材，应进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；

⑤制定各种操作规范，加强监督管理，避免事故的发生；

⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。

### 事故应急预案

在项目建成运营前，要全面详尽地设计好各种情况下风险事故应急预案。应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危险源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。按不同情况预定事故处理负责人，一旦发生事故，就能快速有领导地按计划处理，执行预案所规定的各项措施，将风险损失降低到最低程度。

事故应急救援预案应由企业管理和操作人员针对项目的具体情况进行编写，为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失、对环境影响降低到最小。

应急预案内容详见表5.3-2。

表5.3-2   应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产车间、库房 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 以厂区为主体，各主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为持证上岗熟练工；区域应急组织机构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施和器材准备全面 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防、环境保护部门联络方法，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估、为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 配备各种防护器材 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 对事故现场、邻近区和受事故影响的区域人员组织撤离和疏散，必要时进行医疗救护 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 制定应急状态终止程序，对事故现场进行善后处理和恢复 |
| 10 | 应急培训计划 | 安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 环境风险分析结论

根据分析结果，本项目运营过程中主要的环境风险为贮存点废机油泄露及火灾引发的环境污染事故，但不存在重大危险源。建设单位在建设过程中应落实本项目提出的风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的应急预案，确保防范措施的运行。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。

### 风险分析内容表

表5.3-3  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （新疆维吾尔）自治区 | （塔城）地区 | （乌苏）市 | 头台乡汪家庄子村 |
| 地理坐标 | 经度 | 84°38′36.172″ | 纬度 | 44°43′23.228″ |
| 主要危险物质及分布 | 废机油、废塑料 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 根据项目的工程分析和污染源强分析，因此本项目涉及的环境风险为主要为废机油泄露及废旧塑料及聚乙烯颗粒存储不当引起的火灾引发的伴生/次生污染物排放。 废机油泄露污染土壤及地下水。 废旧塑料及聚乙烯颗粒及产品属于可燃物质，遇明火、高热可燃。火灾发生后，将产生大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。火灾事故的发生原因，多为管理不当，工作人员未按安全操作规范要求，私自进行动火作业、吸烟等。 |
| 风险防范措施要求 | 1）制定严格的管理制度，加强对工人宣传教育，提高防火安全意识； 2）落实企业法人责任制，设立专职安全员； 3）原料、半成品、成品应分别放置，应避免受到雨淋、暴晒、受潮和污染，并保持通风良好，危废贮存点进行防渗处理，运营期严格按照危险废物管理要求操作规程； 4）生产厂房禁止吸烟，禁止使用明火，在显眼处设置警示牌； 5）合理配备消防器材，设计合理的逃生方案，并对工作人员进行消防、逃生培训； 6）设立火灾自动监控及警报装置，制定事故应急预案，在事故发生时应及时向当地安监、环保等相关部门报告情况，并按照应急顶案采取相应的应急处理措施。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目运行过程中不涉及HJ169-2018附录B中的危险物质及附录C中的生产工艺，故Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评级等级为简单分析。 |

# 污染防治措施分析

## 施工期污染防治措施

### 大气污染防治措施

#### 场地扬尘、粉尘

（1）在施工现场四周应修不低于2.5m高围挡、维护防护墙或安装遮挡设施，实行封闭式施工；

（2）对施工现场建筑材料堆场附近进行洒水降尘。在晴朗无风天气一般一天最少2次，若遇大风或干燥天气，应增加洒水次数。

（3）减少建筑物料的露天堆放，尤其是粉状物料的堆放，对料场采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；

（4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境；

#### 运输扬尘

（1）进出项目区的车辆造成的道路扬尘较多，主要采取减速慢行、定期对施工场地洒水降尘等措施减小道路扬尘的影响。

（2）运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶；

（3）及时清扫运输路面，保持路面清洁；

（4）定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染；

（5）项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。车辆进出、装卸施工场地时应用水将轮胎冲洗干净，进场道路优先进行硬化。

### 水环境污染防治措施

（1）设废水沉淀池，使施工过程中产生的建筑废水水等经沉淀处理后回用；

（2）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止於塞排水系统，汛期及暴雨天要停止施工；

（3）机械设备应保持良好工作状态，防止漏油；

（4）施工人员生活污水可依托已有的化粪池收集后，委托清运处置。

（5）设初期雨水收集池将产生的雨水地表径流引入沉淀处理后回用于施工过程或使用抽水机抽至周边雨水沟外排。

（6）建议将各种建筑材料适量堆存，减少存放时间，对临时堆放点加篷覆盖，在外围设置截水沟，防止雨水冲刷造成水土流失。

（7）遇逢雨天会产生的基坑积水，经沉淀池沉淀处理后用作项目场地降尘用水或抽至周边雨水沟排放。

（8）施工期注意节约用水，减少废水产生量，禁止废水外排。

### 噪声污染防治措施

（1）选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工；

（2）加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度；

（3）对固定机械设备设置隔声操作棚；

（4）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

### 固体废弃物污染防治措施

（1）废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如砖块、铁制材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置。禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；

（2）施工人员生活垃圾应收集后统一清运至垃圾填埋场，禁止在施工区随处堆放；

（3）项目基础开挖产生的土石方及时回填、压实，减少水土流失。

## 运营期污染防治措施

### 废气治理措施及可行性分析

#### 废气防治措施可行性分析

本项目采用电加热方式进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒、成型、注塑过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在140-200℃左右，聚乙烯裂解温度为≥380℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量单体产生，主要为乙烯单体。因此热熔挤出过程中会产生一定量的废气，主要为有机废气VOCs，以非甲烷总烃计，混料过程会产生混料粉尘。

本项目设置破碎、造粒、滴灌产品生产线，共3个生产车间；滴灌车间面积约1000m2，内设滴灌带生产线10条，滴灌软管生产线2条；造粒车间面积约400m2，内设造粒生产线4条；破碎车间，内设2条破碎生产线；成品库面积约300m2，原料库225m2。

造粒车间及滴灌带生产车间各设置一套废气处理装置，并配套一根15m高排气筒；设计风机风量为20000m3/h，集气罩收集效率按90%计算，则仍有10%的废气以无组织形式排放，净化装置对VOCs综合去除效率为38%。（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，低温等离子体+光催化去除效率21%，一次性活性炭吸附去除效率21%，本项目有机废气综合去除效率为：1-（1-21%）×（1-21%）=38%。）

滴灌带生产车间设置一套除尘装置，并配套一根15m高排气筒，设计风量6000m3/h，集气罩收集效率按90%计算，则仍有10%的废气以无组织形式排放，除尘装置去除效率为99%。

采取以上措施后，本项目造粒生产线有组织非甲烷总烃排放浓度为16.95mg/m3，排放速率0.34kg/h；滴灌带生产线有组织非甲烷总烃排放浓度为43.59mg/m3，排放速率2.51kg/h，颗粒物排放浓度为9.38mg/m3，排放速率0.06kg/h，均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）中表5非甲烷总烃60mg/m3，颗粒物20mg/m3标准限值。

（1）有组织废气排放达标可行性分析

——非甲烷总烃

1）活性炭吸附技术原理

设备箱体主要采用碳钢或玻璃钢、PP制作，内部进行了防腐蚀处理，具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，在长期运转使用状况下，不受其它因素氧化腐蚀。

吸附单元是废气净化器内安装的核心部件。吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。内部吸附材料活性炭固体表面上存在着未平衡未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其保持在固体表面。利用固体表面的吸附能力，使废气与大面积的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。机柜内部采用迷宫式布局，活性炭在环保箱内部多层排布。该结构有效降低废气穿透风速，增加废气与活性炭的接触面积，实现对废气的多层吸附过滤提高对废气的吸附效率。

2）等离子光氧一体机运行原理

①废气进入集成设备后，经过UV紫外光束区时，被紫外光波高能高效率地照射，瞬间产生光解反应，打开废气和臭味污染物分子的化学键，破坏其分子结构和核酸；利用高能紫外光波分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。

②废气经过等离子体电场区，在纳秒级时间范围内，等离子猛烈轰击废气和臭味等污染物分子，产生裂变分解反应，产生高浓度、高强度、高能量的各种活性自由基、高能电子、高能离子等，同时产生大量臭氧、原子氧、生态氧等混合气体，进行一系列复杂的分化裂解和氧化还原反应。

③UV紫外光解与等离子分解如此高效协同地产生一系列光解和分解反应，经过复合式多级净化后从而达标排放，既能安全高效地净化治理各种有害废气，又能高效干净地去除各种恶臭味道。

3）等离子光氧一体机性能特点

①适应性强：可适应高浓度，大气量，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

②运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低30pa，可节约大量排风动力的能耗。

③无需预处理：气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30-65之间，湿度在40％-95％之间均可正常工作。

④无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使气体通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

综上所述，本项目采用等离子光氧+活性炭吸附一体机装置处理挤出造粒工序、热熔挤塑中产生的有机废气，工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放，所采取的措施是可行的。

4）UV光解催化氧化设备+活性炭吸附稳定达标排放可靠性分析

根据“福海县阔克阿尕什乡龙润天泽农业服务农民专业合作社”验收备案（验收编号：654323201804），该项目中非甲烷总烃废气即采用等离子光氧+活性炭吸附，根据验收报告中对排气筒出口处的非甲烷总体废气进行监测，该废气排放浓度为16.3-22.1mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的限值标准（60mg/m3）。因此本项目非甲烷总体废气采用该方式处理后经排气筒排放可行。

——混料废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业）（HJ847-2017）》可知，混料废气主要为颗粒物，可采用布袋除尘技术除尘。

本项目采用布袋除尘器治理混料粉尘，布袋除尘原理：含尘气体由导流管进入单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。

（1）布袋除尘器优点：除尘效率高，可达99%以上；附属设备少，投资省，技术要求相对较低；能捕集其他除尘设备难以回收的粉尘；性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用。

（2）布袋除尘器缺点：用于处理相对温度高的含尘气体时，应采取保温措施，以免因结露而造成“糊袋”；阻力较大，一般压力损失为1000~1500Pa。

总体来说，布袋除尘器工艺成熟，除尘效率稳定可靠，除尘效率高，适用范围广，具有较好的经济技术可行性。

（2）无组织废气防治措施

本项目生产过程中最终以无组织形式排放的主要为生产车间造粒挤塑工序、滴灌带挤出工序未被收集到的非甲烷总烃，以及混料废气未收集到的粉尘。本次环评建议建设单位加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体应做到以下几个方面：

（1）生产线开机先启动环保设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备；

（2）经常检查设备工况，保证设备的完好率，防止泄漏；

（3）在生产过程中加强对废气收集装置的维护，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度；

（4）将生产设备置于车间内，加强车间通排风，通过加强车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品。

经上述防治措施并经预测可知，无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中非甲烷总烃、颗粒物排放限值，同时非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值，对大气环境影响较小。

#### 排气筒设置合理性分析

（1）排气筒排放高度原则

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的要求，产生大气污染物的生产工艺和装置，排气筒高度不应低于15m。

（2）排气筒高度合理性分析

本项目二个车间共设3个排气筒。环评要求排气筒高度不低于15m，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中对排气筒高度设置的要求。

经预测分析，排气筒排放的污染物的排放浓度标准要求，因此，从环保角度考虑，项目排气筒高度设置是合理的。

（3）排气筒规范化要求

建设单位应根据GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

### 废水污染防治措施及其可行性分析

本项目生产废水为原料清洗废水，清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水在厂区化粪池暂存，定期拉运至乌苏市污水处理厂处理。

#### 生产废水

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）中的要求，“废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活污水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。”本项目清洗工序配套设置有六级沉淀池（容积1500m3）一座，沉淀循环池设计可满足24h沉淀时间，一方面保证废水充分入池处理，另一方面保证沉淀效果，以便回用。清洗废水经沉淀处理后全部回用于清洗工序，不外排，本项目清洗工序不添加任何清洗剂，清洗废水中主要污染物为SS，清洗废水经沉淀后水质可满足回用要求。

项目停产后，沉淀池内废水不外排，待开工时继续循环使用。

#### 生活污水

员工生活污水排入防渗化粪池，最终由吸污车清运至乌苏市污水处理厂。

乌苏市污水处理厂处理工艺为A2/O工艺，主要工艺流程“粗格栅→污水提升泵房（潜水排污泵）→细格栅→沉砂池→A2/O反应池→二沉池→污水深度处理系统”，设计处理规模为3万立方米/日，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，2018年乌苏市污水处理厂进行扩建提标，扩建完成处理规模为4.5万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，处理后的尾水用于城市绿地、道路洒水等城市杂用水项目，冬季排入大泉水库，冬储夏灌，扩建工程已于2019年年底正式投入运行。目前乌苏市污水处理厂日处理量约为3.0万m3/d，尚有1.5万m3/d的富余量，依托可行。

为了防止生活污水拉运过程中出现的环境风险，建设单位要按照相关规定建立环境管理台账制度，与乌苏市污水处理厂签订污水拉运处置协议，明确责任人，并将污水拉运录入管理台账，确保污水由专业拉运单位直接拉运至乌苏市污水处理厂统一处理，严禁随意排放。

#### 地下水污染防治措施

为防止本项目产生的污水下渗对地下水造成污染，环评要求对项目区采取分区防渗措施。

（1）源头控制措施

循环沉淀池等主要构筑物均采用钢筋混凝土结构，严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。另外，建议采纳以下措施：

① 各车间必须加强管理，严格控制跑冒滴漏现象发生；

② 各车间发现跑冒滴漏现象时，必须及时采取措施，控制跑冒滴漏进一步扩大，并及时将污水导入循环沉淀池（兼做事故池）；

③ 发现管线、阀门、清洗槽等泄漏时，及时停产检修。加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通。

（2）分区防控措施

根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.2-1对项目厂区提出防渗技术要求。

表6.2-1   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。

本项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物等，根据区域地质勘查资料，项目化粪池污染控制难易程度为难，可按一般防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。

生产车间、产品仓库、彩钢棚、办公生活设施、厂区道路及循环水池等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化即可。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置及技术要求见表6.2-2

表6.2-2   工程防渗措施要求一览表

| 防渗分区 | 区域 | 防渗设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | / | 设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，地面渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗层。 |
| 一般防渗区 | 化粪池 | 设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面渗透系数≤10-7cm/s的防渗层。 |
| 简单防渗区 | 生产车间、产品仓库、彩钢棚、办公生活区、厂区道路及循环水池 | 一般地面硬化 |

综上，项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采取分区防渗措施后，可有效防止对地下水的影响，措施可行。

### 噪声污染治理措施

本项目噪声源主要为破碎机、清洗机、造粒机、搅拌机、挤出机等生产设备产生的噪声，声级为65～80 dB(A)之间。采取防治措施如下：

（1）合理布局，要充分考虑各机械设备及各生产工序的性能特点，高噪声设备尽量放置在厂房中部集中布置。在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物等阻隔声波的传播；

（2）选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪。

（3）建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳降噪功能。

采取上述噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，噪声防治措施可行。

### 固体废物污染防治措施及防控技术要求

#### 固体废物处置措施

本项目运营期产生的一般工业固体废物有分拣废物、沉淀池污泥、造粒工段废滤网、滴灌带生产线残次品及边角料；危险废物有废活性炭、废UV灯管、废润滑油；另外还有少量生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

分拣废物包括石块、秸秆等，可与生活垃圾一并处理处置。沉淀池污泥定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位处置；边角料及残次品全部返回造粒工序回用。

（2）危险废物

项目产生的废活性炭、废UV灯管、废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危废贮存点暂存，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理。

#### 危险废物污染防控技术要求

- 危险废物贮存设施

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259-2022)4.2分类管理，c）危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的为危险废物登记管理单位。本单位危废产生量为6.45t/a，且未纳入危险废物环境重点监管单位，是危险废物登记管理单位，故本项目设置危废贮存点一处。

- 危废管理要求

①危险废物产生、收集

危险废物在收集时，按《危险废物转移管理管理办法》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬运或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②贮存

危废贮存点防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施，或采用具有相应功能的装置；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

③运输、转移

危险废物自贮存点外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

④委托处置

本项目贮存点贮存的危险废物由有资质单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，要求建设单位在试运行阶段，签订危废委托处置协议，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：

（1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；

（4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人；

（5）法律法规规定的其他义务。

#### 一般工业固体废物污染防控技术要求

（1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

（2）自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，措施可行。

### 土壤污染防治措施可行性

本项目清洗废水不含重金属和持久性有机污染物，主要是清洗污泥，污泥来自废旧滴灌带回收时粘带的农田泥土，清洗废水泄漏对土壤环境影响较小。正常情况下项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，不存在沉降对土壤环境产生影响。本项目采取分区防控措施对厂区进行防渗处理，厂区防渗处理后可防止废水进入土壤而造成污染。

# 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 环保设施及投资概算

本项目计划总投资620万元，环保投资共计70.5万元，环保投资占总投资比例为11.4%。项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1   项目环保投资一览表

| 序号 | 类别 | 污染环节源 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 原料储存、破碎工序 | 废旧塑料半封闭彩钢棚存放，破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘 | 5 |
| 2 |  | 造粒工序 | 对有机废气产生设备安装集气罩，经收集的废气进入一套“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”净化处理后通过1根15m高排气筒外排，共2套。 | 25 |
| 3 |  | 滴灌带生产工序 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  | 滴灌带生产工序 | 对颗粒物产生设备上方安装集气罩，废气经布袋除尘器处理后排放 | 10 |
| 5 | 废水治理 | 清洗废水 | 6级循环沉淀池 | 10 |
| 7 |  | 生活污水 | 1座防渗化粪池 | 租赁办公室现有配套 |
| 8 | 固废处置 | 危险废物 | 1座危废贮存点 | 2 |
| 9 |  | 生活垃圾 | 1个封闭式垃圾桶 | 0.5 |
| 10 | 噪声控制 | 机械噪声 | 隔声、减振、消声等 | 2 |
| 11 | 地面防渗 | 对厂区地面进行水泥硬化、彩钢棚、生产车间等进行地面硬化 | 6 |
| 12 | 环境管理 | 环境监测、应急预案 | 10 |
| 合计 | 70.5 |

## 环境效益分析

### 经济效益分析

国家对废物回收利用越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方税收。废旧塑料加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方经济企业的员工就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。本项目的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收。从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

### 社会效益分析

本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目的实施有利于加快乌苏市废旧塑料产业化进程，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立废旧塑料产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大农民群众的增收。

（3）本项目员工将在当地及周边地区招聘，与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。可解决部分闲置劳动力，有利于缓解当地社会就业压力，保持社会稳定。

### 环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，本项目污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以本项目的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）本项目利用废旧滴灌带造粒后生产滴灌带，减少了农业固废对环境的影响，将固废重新利用，变废为宝。

（2）本项目非甲烷总烃废气经过集气系统收集+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放；原料破碎采取湿法破碎。采取以上措施后本项目的运营对周围环境影响较小。

（3）项目无生产废水外排，既节约了水资源，又减轻了对环境的污染，具有比较明显的环境效益。

（4）项目固体废物均得到有效的处置，对环境的影响较小，在可接受范围内。

（5）项目噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

综上分析，本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，既增加了经济效益，又减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

由此可见，拟建项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

## 环境经济损益分析结论

本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在运营过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益。只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。因此，评价认为本项目是一项社会效益、环境效益和经济效益改善的工程，符合经济与环境协调发展的原则。

# 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中一项重要的内容。有效的环境管理工作，是贯彻评价提出的清洁生产措施，实行“生产全过程污染控制”的重要手段，是工程建设满足环境目标的基本保障和最大限度减小工程运行后对环境带来不利影响的有效措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目，加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。

## 环境管理

### 环境管理基本任务

环境管理基本任务包括两点：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理体系，制定环境保护规划，协调发展生产经营与环境保护的关系，从而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。

### 环境管理基本原则

本项目环境管理遵循以下原则：

（1）正确处理生产经营与环境保护的关系，在生产经营中做好环境保护，环境教育、环境规划等都是协调企业生产经营与环境保护的重要手段，在本企业环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与环境保护协调发展。

（2）正确处理环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作首位。

（3）专业环境管理与群众环境管理结合，企业环境管理与生产管理结合，产品质量控制与环境质量控制结合。

（4）企业环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。

（5）坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部从部门、工段至班组领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。

（6）废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。

（7）选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。

（8）废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。

### 环境管理机构及职责

（1）环境管理机构设置目的

环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和相关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中相关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方生态环境部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，建设单位应设置环境管理机构，并尽相应职责。

（2）环境管理机构组成

本项目运营期间，本企业内部应设置负责安全生产、生态环境保护与事故应急的组织机构，该机构应设置专职或兼职人员负责安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并接受项目主管单位及当地生态环境部门监督和指导。

本项目内部下设安全环保科，配置专职或兼职的环境管理人员1名及“三废”处理人员1名，人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心，对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。

（3）环境管理机构职责

①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行当地生态环境部门下达的各项任务；

②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并且经常进行监督检查；

③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；

④定期对本企业各污染源进行检查，请有资质的专业环境监测单位对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；

⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并将污染治理设施治理效率按照生产指标一样进行考核，防止污染事故发生；

⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；

⑦加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，增强职工环保意识。

### 环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项污染治理措施落实到位，建设单位在环境管理方面应采取以下措施：

（1）制定环境保护敢为目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益相结合，制定严格的奖惩机制；

（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，单位人员应有危机感和责任感，把环境保护工作落到实处；

（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物长期稳定达标排放和总量控制要求；

（4）加强对污染治理设施的监督管理，建立完善的污染治理设施运行、维护、维修等档案，加强对污染治理设施运维人员的技术培训，确保污染治理设施处于正常运行状态。

### 不同阶段的环境管理要求

#### 项目审批阶段

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，确定本项目需编制环境影响报告书，建设单位应委托具有相应资质的机构编制本项目环评文件。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

#### 建设施工阶段

本项目施工期较短，施工期主要污染物包括噪声及少量固体废弃物、生活污水，施工工期应做好噪声控制措施；施工期的固体废弃物应分类收集，尽量综合利用，不能利用的部分交由当地环卫部门清运处置；生活污水拉运至乌苏市污水处理站处理。

#### 竣工环境保护验收阶段

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。

项目建设中应配套建设气、水、噪声以及固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气、噪声、固废的环境保护验收工作。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。

验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。

#### 项目运营期环境管理

（1）根据国家生态环境保护政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期生态环境保护管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

（2）污染治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。监管污染治理设施运行、操作、维护过程，确保各污染治理设施的正常运行。

（3）无组织排放的运行管理要求按照GB37822、GB31572中的要求执行。

（4）所有废水治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程中的规定一致，记录各处理设施的运行参数。

（5）对所有废水治理设施的计量装置要定期校验和比对，对泵、电机等要定期检修、维护。

（6）项目运行期的环境管理由单位安全环保科承担；负责该项目内所有污染治理设施的日常运行管理，保障各污染治理设施的正常运行，并对污染治理设施的改进提出积极的建议。

（7）对全厂职工进行环保宣传教育工作，定期检查、监督各单位环保制度的执行情况。

（8）建立健全环境台账和环境档案管理制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

### 贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中须认真贯执行“三同时”制度。设计单位必须将污染治理设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入使用，工程竣工后，应编制有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经验收合格后方可投入运行。

### 排污许可管理

根据《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号）《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。

排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

根据《固体污染源排污许可管理名录（2019 年版）》有关内容：国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。其中对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）要求，填报排污单位基本信息；主要产品及产能；主要原辅材料及燃料；排污节点、污染物及污染治理设施；产排污节点对应排放口及许可排放限值；危险废物及一般工业固体废物基础信息、危险废物及一般工业固体废物自行贮存设施信息、污染控制措施；编制符合规范要求的自行监测计划、环境管理台账及执行报告等。

### 信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包括（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；（2）项目及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；（3）自行监测开展的其他情况说明；（4）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

### 环境信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。

### 排污口设置及规范化管理

根据原国家环境保护总局文件环发〔1999〕24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

在本项目竣工环境保护验收前，建设单位应对本项目排污口进行规范化建设。

企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌。示例见表8.1-1和表8.1-2。

表8.1-1  排污口提示图形符号

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 固废堆场 | 噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

表8.1-2  排污口警告图形符号

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 固体废物提示 | 危险废物提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |

## 环境监测

### 环境监测目的

通过对项目运行中污染治理设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

### 监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中的相关要求制定环境监测计划，定期委托有资质的单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目环境监测方案详见表8.2-1。

表8.2-1   环境监测方案

| 类型 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001有组织废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | DA002有组织废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
|  | DA003有组织废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  | 无组织 排放 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值标准 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 分昼夜监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声限值 |

## 竣工环境保护验收

### 环保设施

环保设施主要包括建设项目为自身污染物达标排放或满足污染物总量控制的要求而必须采取的治理措施，包括专用于环境和污染防治，既是生产工艺中的一个环节，同时又具有环境保护功能；用于污染物回收于综合利用；为建设项目环境保护监测工作配套；用于防止潜在突发性污染事故。另一种环保设施指建设项目为满足环境影响评价中提出原有污染物一并治理的要求以及为新建项目污染物排放总量控制要求而承担的区域环境污染综合整治和区域污染物排放削减中的污染治理工作而建设的污染治理设施。

### 竣工环境保护验收主要内容

验收监测是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试。建设项目竣工环境保护验收条件如下：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其它要求。

（5）污染物排放符合环境影响报告书提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

（6）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施。

（7）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

### 环保设施“三同时”竣工验收

本项目完工后，必须根据“三同时”要求进行环保设施设备竣工验收，建设项目环境保护设施“三同时”验收见表8.3-1。

表8.3-1   项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表

| 污染种类 | 序号 | 污染源名称 | 环保措施和设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 油烟 | 油烟净化设施净化率60%以上的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准﹝试行﹞》﹝GB18483-2001﹞ |
|  | 2 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附处理装置+风机+15m高排气筒（5套） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃特别排放限值要求 |
|  |  |  | 无组织 | 封闭车间 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中非甲烷总烃排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值 |
|  | 3 | 颗粒物 | 有组织 | 混料粉尘采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物特别排放限值要求 |
|  |  |  | 无组织 | 原料堆存于原料库房中，废旧塑料堆存于场内彩钢大棚，破碎车间为全封闭厂房，破碎机顶部设置喷淋装置，破碎的同时进行喷淋降尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界颗粒物浓度限值要求 |
| 废水 | 1 | 生活污水 | 食堂设置隔油池 | 所有生活污水定期清运至乌苏市污水处理厂 |
|  | 2 | 生产废水 | 6级循环沉淀池（1500m3） | / |
| 噪声 | 1 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、减震垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 1 | 一般生产固废 | 废滤网收集后外售物资回收单位处置，沉淀池污泥定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置；不合格产品运至造粒车间重新造粒； | 合理处理 |
|  | 2 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，由环卫部门统一清运 | / |
|  | 3 | 废活性炭、废灯管、废润滑油 | 建设危废贮存点一座，定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 地下水污染防治 | 分区防渗 | 按要求实施 |

# 环境影响评价结论

## 建设项目基本情况

项目名称：乌苏市汪家东旭塑业有限公司塑料制品建设项目

建设单位：乌苏市汪家东旭塑业有限公司

建设性质：新建

建设地点：位于乌苏市头台乡汪家庄子村，项目项目区南侧140m处为汪家庄子村，西侧、东侧和北侧为农田。本项目厂址中心地理坐标为N44°43′23.228″，E84°38′36.172″。

建设内容及规模：本项目厂区占地面积2.29hm2，新建厂房3栋，一栋滴灌管厂房建筑面积1000m2，一栋造粒厂房建筑面积400m2，一栋粉碎厂房建筑面积88m2，均是单层轻钢结构，配套建设6座循环水池。

新建滴灌管生产线10条、滴灌软管生产线2条、再生造粒生产线4条。项目建成后收购处理废塑料5000t/a，年生产滴灌带产品3000t。

工程投资：620万元，全部为企业自筹。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，年工作180天，每天2班，每班8小时，年工作2880小时。

## 环境质量现状

评价区PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，为环境空气质量达标区域。

评价区大气中非甲烷总烃1h平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次值要求，颗粒物未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求。区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。评价区域声环境良好，满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。评价区土壤质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

## 污染物排放情况

本项目大气污染物VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量3.49t/a，颗粒物有组织排放量为0.16t/a。项目无生产废水排放仅排放生活污水144m3/a，拉运至乌苏市污水处理站处理。固体废物包括分拣废物、沉淀池污泥、热熔挤出机产生的废金属滤网、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管、设备维护产生的废润滑油及工作人员产生的生活垃圾等，均得到合理妥善处置。

## 主要环境影响

环境影响预测与评价结果表明，本项目投产后，废气、废水、噪声和固废不会对周围环境造成明显影响。

## 公众意见采纳情况

建设单位按要求进行了公众参与调查，第一次公示时间为2023年11月25日，公示网站为环评互联网网站；项目环评编制完成后，于2024年1月8日~19日在环评互联网网站（网址：https://www.eiabbs.net/）和乌苏市乌苏市头台乡汪家庄子村公告栏进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，并于2024年1月8日和1月11日在报纸进行了两次信息公示。项目公示期间内无群众或单位对项目建设有反对意见。

## 环境保护措施

本项目原料废旧滴灌带在厂内半封闭彩钢棚内存放；废旧滴灌带破碎采用湿法破碎工艺。项目造粒工序、滴灌带生产工序产生的挥发性有机废气分别通过集气罩收集后进入等离子体光氧一体机+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。滴灌带生产工序产生的混料废气采用集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

项目运营期生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水在厂区化粪池临时储存，定期拉运至乌苏市污水处理厂处理。

本项目运营期设备噪声通过选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施可以得到有效控制。

项目运营期的固体废物包括分拣废物、沉淀池污泥、造粒工段产生的废滤网、滴灌带产品成型工段产生的残次品及边角料、废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，设备维修产生的废润滑油以及生活垃圾。

其中分拣废物集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运；污泥定期清理，与生活垃圾一同交由环卫部门处置；废滤网收集后外售物资回收单位处置；残次品及边角料均返回造粒工序利用；废活性炭、废UV灯管及废润滑油等在厂区内危废贮存点暂存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。

## 环境影响经济损益分析

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

## 环境管理与监测计划

本评价针对项目不同阶段均提出了完善的环境管理计划，能够确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施得到落实，做到最大限度地减少污染。同时制定了完善的环境监测计划，能够满足项目运行后环境管理需求，为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

## 总结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。采取的废水、废气、噪声、固体废物等污染防治措施合理可行，能够实现污染物稳定达标排放。采取可行的风险防控措施后，项目环境风险在环境可接受水平之内。评价认为，在严格执行“三同时”制度，落实好各项风险防范措施和事故应急计划、做好突发环境事件应急预案工作的前提下，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。

# Text boxes

废旧滴灌带

破碎

清洗

熔融、挤出

冷却

聚乙烯再生颗粒

粉尘、噪声

分拣

分拣废物、粉尘

噪声

废水

6级沉淀池

非甲烷总烃、噪声、固废

循环水池

品

合格产品

入库

不合格产品

新鲜水

喷淋

新鲜水

循环水

循环水

废水

污泥

循环水

噪声

进入挤塑车间

电加热

切粒

聚乙烯再生颗粒

预热搅拌

聚乙烯（新料）

色母

塑料抗老化剂

电加热

噪声

定型

废气、噪声

熔融、挤出

全自动

吸料

冷却定型

冷却水罐

不合格产品

合格产品

入库

循环水

噪声

定型

检测

入库

非甲烷总烃、噪声

合格产品

不合格产品

返回造粒车间重新造粒

合格产品

电加热

噪声

定型